Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:

Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

Št. zadeve:

0071-253/2010

Datum objave:

20. september 2010

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

20. oktober 2010

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Nataša Vodopivec, natasa.vodopivec@gov.si

Obrazložitev

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je pripravljen na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A,70/08 in 108/09).

Poglavitni cilj predlaganih sprememb Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je, da se odpravi neustrezno in strokovno neutemeljeno zahtevo glede mejnih vrednosti parametra celotni dušik pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode.

Predlagane spremembe uredbe zadevajo:

- izrazoslovje, ki se prilagodi ustaljenemu izrazoslovju na področju upravljanja voda in varstva okolja, nomotehnične popravke;

- 10. in 11. točko 2. člena uredbe, kjer se sklici na predpise uskladijo z veljavnimi predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ter upravljanje kakovosti kopalnih voda; doda se opredelitev pojmov »upravljavec javne kanalizacije« in »kopalna sezona«;

- prvi odstavek 6. člena, kjer se odpravi napačno sklicevanje na parametre;

- prvi in drugi odstavek 7. člena, kjer se izrazoslovje uskladi z veljavnimi predpisi, ki urejajo določitev vodnih teles površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo kopalne vode;

- peti odstavek 7. člena, ki določa, da karto občutljivih območjih in njihovih prispevnih območij v izvirniku hrani ministrstvo. Določba je nepotrebna in se črta, saj so podatki o občutljivih območjih in njihovih prispevnih območjih določeni in se hranijo v digitalni obliki v informacijskem sistemu okolja;

- v 8., 9. in 10. členu se jasneje opredeli, kdo je zavezanec za izvajanje obveznosti;

- nov četrti odstavek 10. člena, ki določa obveznost dodatne obdelave odpadne vode, kadar ni mogoče zagotoviti posrednega odvajanja v podzemne vode preko zadostne filtrne plasti;

- 12. člen uredbe, kjer se doda obveznost, da mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, o vsakem izpadu v obratovanju obvestiti tudi Agencijo RS za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev;

- 14. člen uredbe, kjer se sklici na predpise uskladijo z veljavnimi predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ter upravljanje kakovosti kopalnih voda;

- prehodne določbe za prilagoditev obstoječih naprav novim zahtevam 10. člena;

- prilogo 2, kjer se v preglednici 1 črta mejne vrednosti za parameter celotni dušik, v preglednici 3 pa se mikrobiološki parametri uskladijo z mikrobiološkimi parametri za vrednotenje kakovosti kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

#### UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

- člen

V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09) se besedilo »srednji nizki pretok« nadomesti z besedilom »srednji mali pretok«, beseda »izpust« se nadomesti z besedo »iztok« in beseda »dotok« se nadomesti z besedo »vtok« v ustreznem sklonu.

- člen

V 10. in 11. točki 2. člena se besedilo »s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ter predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda«.

V 18. točki se pika na koncu besedila nadomesti s podpičjem.

Za 18. točko se dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:

»19. upravljavec javne kanalizacije je upravljavec javne kanalizacije oziroma upravljavec komunalne čistilne naprave;

20. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.«.

- člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »na iztoku« doda beseda »iz«.

- člen

V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »amonijev dušik«.

V tretjem odstavku se za besedilom »na iztoku« doda beseda »iz«.

- člen

V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Občutljiva območja zaradi evtrofikacije so« doda besedilo »vodna telesa površinskih voda« in vejica. Besedilo »rečna ustja, morje« se nadomesti z besedilom »vodna telesa rečnih ustij, vodna telesa morja«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(2) Občutljiva območja zaradi kopalnih voda so vodna telesa površinskih voda ali njihovi deli, na katerih so v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, določene kopalne vode.

V petem odstavku se beseda »mej« nadomesti z besedo »mejah«.

Šesti odstavek se črta.

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

- člen

V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata« nadomesti z besedilom »Upravljavec javne kanalizacije mora«.

- člen

V prvem odstavku 9. člena se besedilo »Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata« nadomesti z besedilom »Upravljavec javne kanalizacije mora«.

V drugem in tretjem odstavku se besedilo »morata lastnik in« nadomesti z besedo »mora«.

V četrtem odstavku se besedilo »morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave« se nadomesti z besedilom »mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave«.

- člen

V prvem odstavku 10. člena se besedilo »morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave« se nadomesti z besedilom »mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave«.

V tretjem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode v skladu z drugim odstavkom tega člena tudi kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in zaradi nesorazmernih stroškov ali tehnične neizvedljivosti ni mogoče zagotoviti odvajanja:

– neposredno v površinsko vodo najmanj 1 km pred ponorom, če gre za vodotok, ki ponika, ali

– posredno v podzemno vodo preko objekta za ponikanje, pri čemer se mora med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode nahajati plast neomočenih sedimentov ali kamnin ali filtrnega materiala, debeline najmanj 1 m.«.

- člen

V prvem odstavku 11. člena se besedilo »komunalne in skupne« nadomesti z besedilom »komunalne ali skupne«.

V drugem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.

- člen

V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, mora o izpadu iz prejšnjega odstavka v času kopalne sezone obvestiti Agencijo RS za okolje, zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.«.

- člen

V 14. členu se beseda »odvajajo« nadomesti z besedo »odvaja«.

Besedilo »kemijsko stanje površinskih voda, ekološko stanje površinskih voda, standarde kakovosti podzemne vode ali kakovost kopalne vode« se nadomesti z besedilom »stanje površinskih voda, stanje podzemnih voda ali upravljanje kakovosti kopalnih voda«.

- člen

V preglednici 2 priloge 4 te uredbe se črta tretja vrstica.

- člen

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

- člen

Ne glede na nov četrti odstavek 10. člena uredbe mora upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje odpadne vode na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov najpozneje do 22. decembra 2015.

- člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.

Št. 0071-253/2010

Ljubljana, dne 10. septembra 2010

EVA 2010-2511-0114

Vlada Republike Slovenije

Borut PAHOR

p r e d s e d n i k

PRILOGA 1

PRILOGA 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >=100.000 |
| neraztopljene snovi | - | mg/L | 60 | 35 | 35 |
| amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | 10 | 5 |
| KPK | O2 | mg/L | 125 | 110 | 100 |
| BPK5 | O2 | mg/L | 25 | 20 | 20 |
| celotni dušik (1) (2) |  |  | (3) | (3) | (3) |

(1) 	Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12° C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(3)	Mejna vrednosti ni določena; meritve se izvaja zaradi poročevalskih obveznosti.

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >= 100.000 |
| amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | 10 | 5 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 15 | 15 | 10 |
| učinek čiščenja celotnega dušika |  | % | 70 | 70 | 80 |
| celotni fosfor | P | mg/L | 2 | 2 | 1 |
| učinek čiščenja celotnega fosforja |  | % | 80 | 80 | 80 |

(1) 	Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12° C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

Preglednica 3: Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre pri dodatni obdelavi

| Mikrobiološki parameter | Enota | Mejna vrednost emisije |
| --- | --- | --- |
|  |  | vodotoki | morje |
| intestinalni enterokoki | cfu/100 ml | 400 | 200 |
| Escherichia coli | cfu/100 ml | 1000 | 500 |

PRILOGA 2