OSNUTEK

Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena, prvega, drugega, četrtega in šestega 23. člena in za izvajanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo 
o predelavi biološko razgradljivih odpadkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov z namenom izboljšanja učinkovitosti uporabe predelanih biološko razgradljivih odpadkov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja odpadke.

2. člen

(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za biološko razgradljive odpadke iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za živalske stranske proizvode uporabljajo standardni parametri pretvorbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300/1 z dne 14. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES, zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010) in Uredbo Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54 z dne 26.2.2011, str. 1), razen za kompostiranje živalskih stranskih proizvodov 3. kategorije iz člena 10(p) Uredbe 1069/2009/ES, ki se nanašajo izključno na ločeno zbrane biološko razgradljive kuhinjske odpadke iz gospodinjstev.

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo naslednje:

1. aerobna razgradnja je predelava biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni s pomočjo mikroorganizmov v prisotnosti kisika, pri čemer nastane kompost;

2. akreditacija je uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje določenih dejavnosti;

3. anaerobna razgradnja je predelava biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni s pomočjo mikroorganizmov v odsotnosti kisika pri čemer nastane bioplin in digestat;

4. biofilter je enota kompostarne ali bioplinerne z namenom čiščenja odpadnega zraka s pomočjo delovanja mikroorganizmov;

5. biološko razgradljiv material je material, ki ga lahko razgradijo mikroorganizmi;

6. biološko razgradljiv odpadek je biološko razgradljiv odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih;

7. biološka stabilnost je dosežena takrat, ko je sposobnost mikroorganizmov za sprejemanje kisika v biološko razgradljivih odpadkih manjša od 7 mg O2/g suhe snovi;

8. bioplin je mešanica metana in ogljikovega dioksida, ki nastane po anaerobni razgradnji;

9. bioplinarna je naprava za predelavo biološko razgradljivih odpadkov z anaerobno razgradnjo z namenom pridobivanja bioplina;

10. bioplinska gnojevka je ostanek proizvodnje bioplina iz bioplinaren, za katere ne velja ta uredba;

11. bioplinski reaktor je enota bioplinarne v kateri poteka anaerobna razgradnja z namenom pridobivanja bioplina;

12. blato čistilnih naprav je blato v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

13. digestat je ostanek predelanih biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni;

14. digestorska mešanica je mešanica vhodnih materialov in/ali biološko razgradljivih odpadkov, ki se anaerobno razgrajuje v bioplinskem reaktorju;

15. dobavitelj komposta ali digestata je oseba, ki kot pridobitelj iz držav članic Evropske unije ali uvoznik iz tretjih držav daje kompost ali digestat v promet. Za dobavitelja šteje tudi pridobitelj ali uvoznik komposta ali digestata, če je sam končni uporabnik tega proizvoda;

16. GERK je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako dejansko rabo, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva;

17. enota za čiščenje odpadnega zraka je enota naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov z namenom čiščenja odpadnega zraka;

18. gnojilo je gnojilo  v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

19. GERK-PID je neponovljiva identifikacijska številka GERK;

20. hidravlično zadrževanje v reaktorju je povprečen časovni interval, ko se digestorska mešanica nahaja v bioplinskem reaktorju in je prilagojen stopnji anaerobne razgradnje;

21. hišno kompostiranje je hišno kompostiranje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom;

22. indikatorski organizmi so organizmi, s katerimi se v naravi ugotavlja prisotnost patogenih bakterij;

23. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda;

24. izcedne vode so vode, ki nastajajo pri procesu kompostiranja in se z njimi ravna kot z industrijskimi odpadnimi vodami;

25. KMG-MID je enolična in neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega  gospodarstva;

26. kompost je  biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material, ki vsebuje več kot 15% organske snovi;

27. kompostarna je naprava za aerobno razgradnjo biološko razgradljivih odpadkov, z izjemo hišnega kompostiranja, z namenom pridobivanja komposta;

28. kompostiranje je aerobna razgradnja biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni, po kateri nastane kompost;

29. kompostna šarža je fizično ločena količina vhodnih odpadkov, ki so namenjeni nadaljnji predelavi po istem postopku, pod enakimi pogoji, označeni na enak način in za katere se predvideva, da imajo po zaključku predelave enake lastnosti;

30. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda;

31. kuhinjski odpadek je biološko razgradljiv odpadek, ki nastane pri pripravi hrane ali ostane po obroku v gospodinjstvu ali gostinstvu;

32. kumulativni letni vzorec komposta ali digestata je vzorec komposta ali digestata vzet za analizo organskih onesnaževal v kompostu ali digestatu, sestavljen iz vzorcev vzetih po istem postopku za vzporedno analizo težkih kovin in skladiščen tako, da se biološka in organska vsebnost vzorca ne spremeni;

33. mešanica odpadkov je ločeno zbran zeleni vrtni odpad ali ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstev ;

34. neželene primesi so snovi v kompostu ali digestatu, ki niso razgradljive, kot so na primer delci plastike, stekla, kovin in podobnih nerazgradljivih materialov, razen peska, proda in drobnega kamenja;

35. območje kraških in razpoklinskih vodonosnikov je zemljišče z močno razpokano kamninsko podlago in zelo spremenljivo prepustnostjo značilno za kraške tokove podzemne vode ali zemljišča z nedoločljivimi tokovi podzemne vode,

36. območje naprave je območje, kjer se izvajajo postopki predelave biološko razgradljivih odpadkov;

37. obratovalni dnevnik  je knjiga, v katero se vsakodnevno zapisujejo podatki v zvezi z obratovanjem naprave;

38. obstoječa naprava je kompostarna ali bioplinarna, ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;

39. odpadni plin je odpadni plin iz predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;

40. odprto kompostiranje je kompostiranje, kjer se biološko razgradljivi odpadki v vrsti oblikovanih kopah na prostem ali v zaprtih prostorih, obračajo z mehanskimi sredstvi, kot so npr. stroji, z namenom, da se poveča njihova poroznost, zračnost in homogenost;

41. predelava biološko razgradljivih odpadkov je aerobna ali anaerobna razgradnja;

42. preiskava za ugotavljanje vsebnosti patogenih bakterij je preiskava, pri kateri se za ugotavljanje uporabljajo indikatorski organizmi;

43. predobdelava biološko razgradljivih odpadkov je predelava po postopkih R12 in R13 v skladu z uredbo o odpadkih;

44. rastlinski odpadek je odpadek, ki nastane pri proizvodnji rastlin v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu ali urejanju krajine in vrtov;

45. rastni substrat je material, ki za rastline ustvarja življenjsko okolje korenin;

46. rekultivacija je rekultivacija tal v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;

47. rekultivacijska plast odlagališča je rekultivacijska plast odlagališča v skladu z uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališča;

48. sterilizacija je predelava živalskih stranskih proizvodov po zmanjšanju na delce, katerih velikost ni večja od 50 mm, na temperaturi v središču več kot 133 °C za vsaj 20 minut brez prekinitve pri absolutnem pritisku vsaj 3 bare;

49. stopnja biotske aktivnosti je stopnja aktivnosti mikroorganizmov, ki nastane v materialih rastlinskega ali živalskega izvora in je pogojena z biokemijskimi, mikrobiološkimi ali drugimi razkrojnimi postopki;

50. substrat je biološko stabilen, higieniziran, pretežno mineralen material, v katerem je več kot 20% humusa, brez motečih vonjav, ki nastane s kompostiranjem ali mešanjem mineralne komponente s kompostom;

51. suha snov je ostanek po sušenju vzorca pri 105°C do konstantne mase;

52. šaržni postopek je postopek, pri katerem se predelava biološko razgradljivih odpadkov odvija v določenem časovnem intervalu, v enem ali v ločenih delih naprave;

53. uporabnik komposta ali digestata je fizična ali pravna oseba, ki kompost ali digestat uporabi v skladu z 10. ali 11. členom te uredbe;

54. vhodni materiali so biološko razgradljivi materiali, ki se lahko dodajajo aerobni ali anaerobni razgradnji

55. vhodni odpadki so ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki ali mešanica odpadkov, ki vstopajo v predelavo biološko razgradljivih odpadkov;

56. zaprto kompostiranje je kompostiranje v zaprtih reaktorjih, v katerih se kompostiranje pospešuje s krmiljenim postopkom pri optimalni izmenjavi zraka, vsebnosti vode in temperaturi;

57. zeleni vrtni odpad je zeleni vrtni odpad v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom;

58. živalski stranski proizvodi so biološko razgradljivi odpadki, ki se uvrščajo med živalske stranske proizvode 1., 2. in 3. kategorije v skladu z Uredbo 1069/2009 in

59. živinska gnojila so gnojila v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

II. PREDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

4. člen

(pogoji za načrtovanje kompostarne ali bioplinarne)

(1) Pri načrtovanju nove ali za obstoječo kompostarno z zmogljivostjo najmanj 10 000 t na leto ali bioplinarno z zmogljivostjo najmanj 10 t na dan mora upravljavec kompostarne ali bioplinarne (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) zagotoviti :

- zaprte zalogovnike z avtomatskim zapiranjem in

- odsesavanje in odvajanje plinov iz zalogovnika v enoto za čiščenje odpadnih plinov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec pri načrtovanju kompostarne iz prejšnjega odstavka zagotoviti odmik do najbližjih obstoječih ali predvidenih stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin, ki znaša:

- pri zaprtem kompostiranju najmanj 300 m in

- pri odprtem kompostiranju najmanj 500 m.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravljavec pri načrtovanju bioplinarne iz prvega odstavka tega člena zagotoviti odmik do najbližjih obstoječih ali predvidenih stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin, ki znaša:

- najmanj 300 m in

- pri bioplinarnah z naknadnim odprtim kompostiranjem najmanj 500 m.

(4) Odmik iz drugega in tretjega odstavka tega člena se meri od zunanje mere vsakega dela kompostarne ali bioplinarne, od katerega je pričakovati, da bo izpuščal emisije neprijetnih vonjav;

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena mora upravljavec pri načrtovanju kompostarne ali bioplinarne iz prvega odstavka tega člena upoštevati tudi pogoje iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

5. člen

(zahteve za predelavo biološko razgradljivih odpadkov)

(1) Upravljavec mora pri obratovanju kompostarne ali bioplinarne zagotoviti, da se:

- preveri spremljajočo dokumentacijo za vhodne odpadke glede na vrsto, količino in njihove lastnosti, navedene v tej dokumentaciji, in sicer s tehtanjem ob prevzemu, ki omogoča obdelavo podatkov (masa, zaporedje tehtanj, datumi in časi posameznih tehtanj, registrske številke vozila), vizualnim pregledom vhodnih odpadkov (vrsta, izvor in kakovost teh odpadkov, ki morajo ustrezati odpadkom iz priloge 1 te uredbe, sicer se šteje, da so neustrezni) pri čemer neustrezne vhodne odpadke izloči, v primeru dvoma pa vhodne odpadke zavrne, pri čemer vse ugotovitve zabeleži v obratovalnem dnevniku;

- za vhodne odpadke, ki so predelani odpadki po postopku R12 ali R13 preveri spremljajočo dokumentacijo glede na izvor, količino in klasifikacijsko številko posameznega odpadka;

- da se vsaka vrsta biološko razgradljivih odpadkov skladišči ločeno;

- priprava kompostne šarže izvrši po kontroli iz prve alineje tega odstavka;

- izvajajo ukrepi za varovanje okolja in zdravja ljudi;

- sprejmejo tehnološki ukrepi za preprečitev onesnaževanja z lahkimi materiali, ki jih odnaša veter, hrupa, neprijetnih vonjav in delci (PM),

- poskrbi za požarno varnost;

- izvajajo ukreie za preprečevanje raznosa blata in razpršenih emisij delcev;

- zabojniki, posode in vozila za prevoz biološko razgradljivih odpadkov v lasti bioplinarne ali kompostarne redno čistijo in razkužujejo na za to posebej urejenem prostoru kompostarne ali bioplinarne;

–	sistematično izvajajo preventivni ukrepi preprečevanja dostopov ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev na območje kompostarne ali bioplinarne;

- izvaja čiščenje in razkuževanje vseh enot naprave,

- redno preverjanje učinkovitosti  enote za čiščenje odpadnega zraka in

- v kompostarni ali bioplinarni dnevno izvajajo higienski pregledi.

6. člen

(higienizacija)

(1) Za vhodne odpadke, ki so:

–	živalski stranski proizvodi 3. kategorije,

–	zeleni vrtni odpad, če je letna količina predelave teh odpadkov večja od 500 t ali

–	drugi biološko razgradljivi odpadki iz priloge 1 te uredbe, razen živalskih stranskih proizvodov 3. kategorije, če je letna količina predelave teh odpadkov večja od 250 t

mora upravljavec zagotoviti toplotno obdelavo teh vhodnih odpadkov v kompostarni ali bioplinarni pri aerobni ali anaerobni razgradnji z namenom uničenja vegetativnih oblik človeških, živalskih in rastlinskih patogenih organizmov tako, da je v masi 25 g vzorca komposta ali digestata odvzetega ob zaključku higienizacije ugotovljena odsotnost Salmonele in vsebnost  Escherichia Coli manjša od 1000 CFU/g sveže snovi (v nadaljnjem besedilu: higienizacija).

(2) Učinek higienizacije se ugotavlja s preiskavo za ugotavljanje vsebnosti patogenih bakterij v kompostu ali digestatu v skladu s 13. členom te uredbe .

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, so podrobnejša navodila za higienizacijo pri kompostiranju določena v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe

7. člen

(posebne zahteve za aerobno razgradnjo)

(1) Kompostira se biološko razgradljive odpadke iz priloge 1 te uredbe, za katere je tako označeno in izpolnjujejo pogoje specifikacij dovoljenih materialov iz priloge 1 te uredbe.

(2) Kompostiranje mora zaradi higienizacije potekati pri temperaturi:

–	najmanj 55 °C pri odprtem kompostiranju v obdobju najmanj dveh tednov,

–	najmanj 65 °C pri odprtem kompostiranju v obdobju najmanj enega tedna,

–	najmanj 60 °C pri zaprtem kompostiranju v obdobju najmanj enega tedna,

vlagi in preskrbljenosti s kisikom ter vsebnosti hranil in njihovega medsebojnega razmerja tako, da je v obdobju najmanj dveh tednov zagotovljena visoka stopnja biotske aktivnosti.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je treba pri odprtem kompostiranju zagotoviti tudi zmanjšanje klic in endotoksinov v prahu, ki nastane med predelavo biološko razgradljivih odpadkov, v skladu s smernicami za stanje tehnike kompostiranja.

(4) Vodna para, ki se kondenzira pri prezračevanju kop v kompostarni, ter izcedne vode, ki nastanejo pri odprtem kompostiranju se lahko uporabijo za vlaženje komposta, če se preprečijo obremenitve z vonjavami in če ne prihaja do negativnih vplivov na potek higienizacije.

(5) Če se iz kompostarne odvaja komunalna ali industrijska odpadna voda, je treba za odvajanje in čiščenje te odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz predpisov, ki urejajo  emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda.

(6) Če se iz kompostarne odvajajo odpadni plini, je treba za odvajanje plinov zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

(7) Če se izvaja zaprto kompostiranje ali odprto kompostiranje, kjer se izvaja glavni razkroj v zaprtih prostorih, je treba zagotoviti odvajanje zraka preko enote za čiščenje odpadnega zraka ki mora biti redno vzdrževana v skladu s smernicami za stanje tehnike kompostiranja.

8. člen

(posebne zahteve za anaerobno razgradnjo)

(1) Anaerobno se razgradi biološko razgradljive odpadke iz priloge 1 te uredbe, za katere je tako označeno in izpolnjujejo pogoje specifikacij dovoljenih odpadkov iz priloge 1 te uredbe.

(2) Anaerobna razgradnja mora za biološko razgradljive odpadke iz prejšnjega odstavka zaradi higienizacije potekati tako, da je neprekinjeno štiriindvajset ur v bioplinskem reaktorju zagotovljena temperatura najmanj 55 °C in da je čas hidravličnega zadrževanja v reaktorju najmanj 20 dni.

(3) Če je temperatura v bioplinskem reaktorju nižja od temperature iz prejšnjega odstavka ali če je čas hidravličnega zadrževanja v reaktorju krajši od časa iz prejšnjega odstavka, mora upravljavec zagotoviti higienizacijo tako, da se:

–	biološko razgradljivi odpadki pred začetkom anaerobne razgradnje? toplotno obdelujejo najmanj eno uro pri temperaturi najmanj 70 °C ali

–	po zaključku anaerobne razgradnje digestat toplotno obdeluje najmanj eno uro pri temperaturi najmanj 70 °C ali

–	po zaključku anaerobne razgradnje digestat dodatno obdela s kompostiranjem v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek morajo imeti bioplinarne, katerih odmik je manjši od odmika iz prejšnjega odstavka, skladišča digestata zaprta oziroma pokrita tako, da ne prepuščajo plinov in neprijetnih vonjav.

(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena higienizacija ni potrebna kadar se izvaja sterilizacija.

(6) Odpadne pline iz bioplinskega reaktorja ali prezračevanih kop pri naknadnem odprtem kompostiranju je treba odvajati na enoto za čiščenje odpadnih plinov.

(7) V bioplinarni je treba odpadne vode, ki nastajajo pri zgoščevanju digestata in izcedne vode iz skladišč vhodnih odpadkov zajeti in jih ponovno uporabiti znotraj tehnološkega postopka predelave biološko razgradljivih odpadkov. Vodno paro, ki se kondenzira pri prezračevanju kop naknadnega kompostiranja ter izcedne vode je pri naknadnem odprtem kompostiranju dopustno uporabiti za vlaženje komposta le, če se preprečijo obremenitve z vonjavami.

(8) Če se iz bioplinarne odvaja komunalna ali industrijska odpadna voda, je treba za odvajanje in čiščenje te odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda.

(9) Če se bioplin v bioplinarni uporablja kot gorivo v kurilnih napravah, nepremičnih plinskih turbinah ali nepremičnih motorjih, se za vrednotenje emisij in za mejne vrednosti emisij v odpadnih plinih uporabljajo predpisi, ki urejajo  emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ali malih in srednjih kurilnih naprav ali nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem.

(10) Če se bioplin v bioplinarni uporablja kot gorivo in se sežiga izven kurilnih naprav, nepremičnih plinskih turbin in nepremičnih motorjev, se za vrednotenje emisij, za mejne vrednosti emisij v odpadnih plinih in druge pogoje sežiga uporabljajo predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

9. člen

(nadzor predelave biološko razgradljivih odpadkov)

(1) Upravljavec mora nadzorovati predelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s programom nadzora predelave biološko razgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: program nadzora predelave), ki  vključuje:

–	pri aerobni razgradnji merjenje temperature in zahteve za vodenje postopka aerobne razgradnje v skladu s prilogo 3 te uredbe in

–	pri anaerobni razgradnji neprekinjeno merjenje temperature anaerobne razgradnje in izračun časa hidravličnega zadrževanja v bioplinskem reaktorju.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora upravljavec hraniti  najmanj pet let in jih na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) .

10. člen

(uporaba komposta ali digestata v kmetijstvu)

- Na kmetijskih zemljiščih je dovoljena izključno uporaba komposta ali digestata z več kot 20% suhe snovi 1. razreda kakovosti v skladu s prilogo 6, ki je sestavni del te uredbe, z največjim dovoljenim vnosom 8 t suhe snovi na ha na leto v povprečju petih let v tla.

- Ne glede na prejšnji odstavek je na kmetijskih zemljiščih dovoljena izključno uporaba digestata z manj kot 20% suhe snovi v skladu z doseženimi parametri kakovosti iz tabele 2 iz priloge 6  te uredbe.

(3)	Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je največji dovoljen letni vnos komposta ali digestata iz prvega ali drugega odstavka tega člena na kmetijskih zemljiščih omejen z vnosom dušika v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov in dovoljenim letnim vnosom nevarnih snovi v tla v skladu s prilogo 7, ki je sestavni del te uredbe, ter smernicami dobre kmetijske prakse.

(4) Uporaba komposta ali digestata dosežene kakovosti iz priloge 6 te uredbe in dovoljene količine vnosa v tla iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je dovoljena na vseh kmetijskih zemljiščih, razen če s posebnimi predpisi ni določeno drugače.

(5) Za uporabo komposta ali digestata iz prvega ali drugega odstavka tega člena, mora imeti uporabnik izdelan gnojilni načrt v pisni obliki. Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, na podlagi:

- analize tal,

- vsebnosti hranil in nevarnih snovi v kompostu oz digestatu (podatki iz deklaracije),

- kmetijske pridelave (njivski kolobar za obdobje 5 let, travinje s pogostnostjo in vrsto rabe, trajni nasadi),

ob upoštevanju maksimalnega letnega vnosa suhe snovi in nevarnih snovi v tla v skladu s prilogo 7 te uredbe.

(6) Uporabnik komposta ali digestata mora ob prvem vnosu komposta ali digestata na kmetijskih zemljiščih namenjenih za gnojenje z analizami tal preveriti vsebnosti nevarnih snovi iz priloge 7 te uredbe .

(7) V ekološkem kmetijstvu je dovoljena izključno uporaba komposta ali digestata dosežene kakovosti v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetijstvo.

(8) Za vsako uporabo komposta ali digestata iz tega člena mora uporabnik od upravljavca pridobiti deklaracijo, ki jo ta izpolni v skladu s prilogo 8, ki je sestavni del te uredbe.

(9) Ne glede na prejšnji odstavek uporabniku, ki je fizična oseba in uporabi manj kot 1m3 komposta ali digestata na leto, deklaracije ni treba pridobiti.

(10) Uporabnik komposta ali digestata na kmetijskih zemljiščih mora hraniti deklaracijo o kompostu ali digestatu, izvide analiz tal ter gnojilne načrte najmanj 10 let.

11. člen

(uporaba komposta in digestata za nekmetijske namene)

(1) Kompost ali digestat z več kot 20% suhe snovi, ki se uvršča v 2. razred kakovosti v skladu s tabelo 1 ali s tabelo 2 iz priloge 6 te uredbe, se lahko uporablja izključno za:

- za gnojenje okrasnih lončnic v vrtnarijah in drevesnicah,

- na zemljiščih okrasnih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu ali rekreaciji, razen na otroških igriščih,

- golf igriščih,

- za rekultivacijo glinokopov, kamnolomov in drugih degradiranih površin, če je vodonosnik pod temi površinami prekrit z zveznimi neprekinjenimi slabo do zelo slabo prepustnimi krovnimi plastmi,

- za rekultivacijo degradiranih industrijskih območij ali opuščenih industrijskih  površin,

- za rekultivacijo odlagališč odpadkov ali

- gradnjo  biofiltra.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je uporaba komposta ali digestata iz prejšnjega odstavka prepovedana:

–	na vodovarstvenih območjih, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

–	na zemljiščih, zasičenih z vodo ali zasneženih ali zamrznjenih zemljiščih,

–	na nagnjenih zemljiščih, kjer obstaja nevarnost erozije ali površinskega spiranja,

–	za sanacijo gramoznic in drugih površin na propustnih geoloških podlagah,

–	na območjih mokrišč in

–	na gozdnih zemljiščih.

(3)	Največji dovoljen vnos komposta ali digestata iz prvega odstavka tega člena je 3 tone suhe snovi na ha in na leto v povprečju 10 let, ob upoštevanju dovoljenega letnega vnosa nevarnih snovi v tla v skladu s prilogo 7 te uredbe.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za rekultivacijsko plast odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ministrstvo dovoli večji vnos komposta ali digestata iz prvega odstavka tega člena.

(5) Uporabnik komposta ali digestata mora ob prvem  vnosu komposta ali digestata na zemljiščih, na katerih uporablja kompost ali digestat v skladu s prvim odstavkom tega člena, z analizami tal iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe preveriti vsebnosti nevarnih snovi iz priloge 7 te uredbe.

(6) Za vsako uporabo komposta ali digestata iz tega člena mora uporabnik  od upravljavca pridobiti deklaracijo, ki jo ta izpolni v skladu s prilogo 8 te uredbe.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek uporabniku, ki je fizična oseba in uporabi manj kot 1m3 komposta ali digestata na leto, deklaracije ni treba pridobiti.

(8) Pravna oseba, ki uporablja kompost ali digestat na zemljiščih, ki niso kmetijska zemljišča, mora hraniti deklaracijo o kompostu ali digestatu najmanj 10 let.

12. člen

(prepovedi)

- Kompost ali digestat, pridobljen pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov, ki vsebujejo živalske stranske proizvode, je prepovedano uporabiti v nasprotju s čakalno dobo, ki je določena v prvem odstavku točke c) 11. člena Uredbe 1069/2009 na pašnih površinah, ali površinah, kjer se zelene rastline kosijo za krmo za živali.

- Kompost, pridobljen s hišnim kompostiranjem, je prepovedano uporabljati zunaj območja vrta v upravljanju gospodinjstva, v katerem nastajajo biološko razgradljivi odpadki, iz katerih je pridobljen ta kompost.

13. člen

(nadzor kakovosti komposta ali digestata)

(1) Upravljavec mora takoj po zaključku predelave biološko razgradljivih odpadkov pred kakršnimkoli posegom, ki bi lahko spremenil lastnosti komposta ali digestata z analizami iz priloge 4 te uredbe in v skladu s programom nadzora kakovosti komposta ali digestata (v nadaljnjem besedilu: program nadzora kakovosti), zagotoviti nadzor kakovosti komposta ali digestata.

(2) Program nadzora kakovosti vključuje:

- parametre in referenčne merilne metode iz priloge 4 te uredbe in

- pogostost analiz v skladu s prilogo 5, ki je sestavni del te uredbe.

- Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo upravljavcu dovoli zmanjšanje pogostosti analiz organskih onesnaževal v kompostu ali digestatu iz priloge 4 te uredbe, če je iz poročila o nadzoru kakovosti v prvem letu obratovanja nove kompostarne ali bioplonarne ali v prvem letu obratovanja po uveljavitvi te uredbe razvidno, da so koncentracije vseh organskih onesnaževal v kompostu ali digestatu nižje od mejnih vrednosti iz priloge 6 te uredbe in pod pogojem, da upravljavec v okviru nadzora kakovosti iz prejšnjega odstavka izvajalcu nadzora kakovosti iz 14. člena te uredbe zagotovi kumulativni letni vzorec komposta ali digestata za analizo  organskih onesnaževal v kompostu ali digestatu iz priloge 4 te uredbe.

- Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena lahko ministrstvo upravljavcu dovoli zmanjšanje pogostosti analiz kratko verižnih maščobnih kislin v digestatu iz priloge 4 te uredbe, če je iz poročila o nadzoru kakovosti v prvem letu obratovanja nove bioplonarne ali v prvem letu obratovanja po uveljavitvi te uredbe razvidno, da so koncentracije kratko verižnih maščobnih kislin v digestatu iz priloge 4 te uredbe nižje od mejnih vrednosti iz priloge 6 te uredbe.

- Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se pri več kot 5% spremembi izvora ali sestave vhodnih odpadkov, analize organskih onesnaževal v kompostu ali digestatu iz priloge 4 te uredbe ali analize kratko verižnih maščobnih kislin v digestatu iz priloge 4 te uredbe izvajajo v časovnem intervalu iz priloge 5 te uredbe.

14. člen

(izvajalec nadzora kakovosti)

(1) Nadzor kakovosti izvaja gospodarska družba, javni zavod ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: izvajalec nadzora kakovosti), ki je za izvajanje preizkušanja kakovosti komposta ali digestata po metodah iz priloge 4 te uredbe pridobil akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17 025 za kontrolo kakovosti komposta ali digestata po metodah iz priloge 4, izkazuje redno sodelovanje v mednarodnih med laboratorijskih primerjavah s področja analize kompostov in digestata po metodah iz priloge 4 te uredbe, je gospodarsko nepovezan z upravljavcem kompostarne ali bioplionarne v kateri izvaja nadzor kakovosti.

(2) O nadzoru kakovosti izvajalec nadzora kakovosti  pripravi poročilo o nadzoru kakovosti komposta ali digestata (v nadaljnjem besedilu: poročilo o nadzoru kakovosti) v skladu z ISO/IEC 17025.

(3) Upravljavec mora poročilo o nadzoru kakovosti hraniti 10 let.

III. EVIDENCA

15. člen

(evidenca vnosa komposta ali digestata v ali na tla)

Uporabnik komposta ali digestata mora voditi evidenco o vsakem vnosu komposta ali digestata v ali na tla, ki vsebuje:

1. podatke o:

- lokaciji (parcelna številka in katastrska občina), GERK-PID, površini in rabi  zemljišč, na katera je bil vnešen kompost ali digestat,

- količini vnešenega komposta ali digestata in

- času vnosa komposta ali digestata in

2. deklaracijo.

IV. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

16. člen

(letno poročilo o proizvedeni količini in o količini komposta ali digestata oddanega v uporabo)

(1) Upravljavec mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto posredovati letno poročilo (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo) o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni ali v kompostarni, ki mora poleg podatkov iz predpisa, ki ureja odpadke, vsebovati podatke o :

- proizvedeni količini komposta ali digestata po kakovosti in

- količini komposta ali digestata oddanega v uporabo ali danega v promet, oboje po kakovosti in vrsti uporabe.

(2) Upravljavec mora na zahtevo ministrstva posredovati:

– kopije analiz iz 13. člena te uredbe,

– kopije deklaracij, ki so bile dane uporabnikom komposta ali digestata,

17. člen

(odgovornost in usposobljenost oseb za obratovanje naprave)

Upravljavec mora zagotoviti redno strokovno usposabljanje oseb, ki so strokovno odgovorne za izvajanje predpisanih postopkov predelave biološko razgradljivih odpadkov in njihovih namestnikov, glede na uporabo najnovejše preizkušene in na trgu dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov, ki vstopajo v predelavo in upravljanje predelave izvajajo zanesljivo in skladno s predpisi.

18. člen

(poslovnik za obratovanje naprave)

Upravljavec sprejme poslovnik za obratovanje kompostarne ali bioplinarne (v nadaljnjem besedilu: poslovnik), ki obsega:

1. naziv upravljavca, vrsto in zmogljivost naprave,

2. vrste in količine biološko razgradljivih odpadkov, ki se skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem iz 20. člena te uredbe lahko predelujejo,

3. podatke o obratovanju naprave:

–	obratovalni čas,

–	opis načina prevzemanja in preverjanja vhodnih odpadkov,

–	opis načina in postopkov predelave teh odpadkov,

–	opis ravnanja s komunalnimi in industrijskimi odpadnimi vodami,

–	opis ravnanja z neželenimi primesmi in preostanki odpadkov po predelavi biološko razgradljivih odpadkov ter

–	opis skladiščenja, pakiranja, označevanja in dajanja komposta ali digestata v uporabo in promet,

4. navodila za vzdrževalna dela na napravi,

5. navodila za čiščenje in razkuževanje opreme in območja naprave,

6. navodila za izvajanje ukrepov varstva pred neželenimi organizmi,

7. navodila za higienski nadzor na območju naprave,

8. navodila za redne tehnične preglede naprave in pripadajoče opreme,

9. navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in

10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika in

11. priloge:

–	tehnološki projekt naprave, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,

  - program nadzora predelave biološko razgradljivih odpadkov,

  - program nadzora obvladovanja odpadnega zraka, komunalnih ali industrijskih odpadnih voda in neprijetnih vonjav,

–	program nadzora kakovosti komposta, digestata.

19. člen

(pritožbena knjiga)

(1) Upravljavec mora na nevtralnem prostoru v kompostarni ali bioplinarni zagotoviti pritožbeno knjigo v skladu s prilogo 9, ki je sestavni del te uredbe in dosledno preverjati in reševati pritožbe.

(2) Pritožba iz prejšnjega odstavka je rešena, ko je v obratovalnem dnevniku iz 20. člena te uredbe opravljena analiza pritožbe ob upoštevanju predelave in meteoroloških pogojev ter izvedenih ukrepih.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, upravljavcu ni treba zagotoviti pritožbene knjige, če ima uveden sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 ali EMAS in v okviru tega opredeljen sistem komuniciranja z javnostjo in obravnavanje pritožb.

20. člen

(obratovalni dnevnik)

(1) Upravljavec  mora voditi obratovalni dnevnik in vanj dnevno beležiti podatke iz 5. člena te uredbe ter podatke o:

(a) prevzemu biološko razgradljivih odpadkov v predelavo in sicer:

– datum prevzema teh odpadkov v predelavo,

– v kompostarni evidentira območje skladiščenja in količino vhodnih odpadkov, ki ustrezajo zahtevam za predelavo in območje skladiščenja in količino vhodnih odpadkov, ki ne ustrezajo zahtevam za predelavo,

– evidentira območje začasnega skladiščenja preostankov predelave, ki nastanejo pri pripravi vhodnih odpadkov na predelavo;

– evidentira ali so dostavljeni vhodni odpadki skladiščeni začasno ali se uporabljajo neposredno v kompostni šarži ali digestorski mešanici in

– jasno označbo kompostne šarže in njene sestave;

–	 evidentira čas in količino začasno skladiščenih odpadkov;

(b)	procesu predelave in sicer:

– opravljenih meritvah temperature med procesom predelave biološko razgradljivih odpadkov;

– težave nastale pri procesu predelave, vzrok, posledica, ukrepanje;

(c) zaključku procesa predelave in sicer:

– opravljenih meritvah kakovosti komposta ali digestata v skladu s prilogo 4 te uredbe, pred oddajo končnemu uporabniku,

– v kompostarni evidentira območje začasnega skladiščenja šarž, ki ne ustrezajo razredom kakovosti iz priloge 6 te uredbe;

– v bioplinarni  evidentira območje začasnega skladiščenja digestata, ki ne ustreza razredom kakovosti iz priloge 6 te uredbe;

– količini in odstranjevanju nezaželenih primesi in preostankov odpadkov po predelavi;

– izdanih deklaracijah oddanega proizvedenega komposta ali digestata in

– količini ter namenu uporabe proizvedenega bioplina, če gre za anaerobno razgradnjo;

(d)	tehničnih podatkih, in sicer:

– opravljenih vzdrževalnih delih na napravi in pripadajoči opremi,

– izvedbi čiščenja in razkuževanja,

–	 izvedenih preventivnih ukrepih zaradi ptic, glodalcev, insektov in drugih škodljivcev,

– izvedenem higienskem nadzoru,

– naslednjih meteoroloških parametrih: polurne poprečne vrednosti temperature, smeri in hitrosti vetra ter vlage,

– opravljenih analizah posameznih pritožb iz pritožbene knjige iz prejšnjega odstavka ob upoštevanju predelave in meteoroloških pogojev ter izvedenih ukrepih in

– izvedenih tehničnih pregledih naprav in pripadajoče opreme.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec v obratovalnem dnevniku določi tudi osebo, ki je strokovno odgovorna za izvajanje predpisanih postopkov za predelavo biološko razgradljivih odpadkov in njenega namestnika, ki morata izkazovati najmanj 7. stopnjo naravoslovno tehnične smeri.

V. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

21. člen

(okoljevarstveno dovoljenje za predelavo biološko razgradljivih odpadkov)

(1) Za obratovanje kompostarne ali bioplinarne ali za spremembo v obratovanju te naprave mora upravljavec za predelavo biološko razgradljivih odpadkov pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec kompostarne  za njeno obratovanje ali za spremembo v njenem obratovanju pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje postopka z oznako R3 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravljavec bioplinarne za njeno obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo z oznako R1 in R3 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, mora upravljavec bioplinarne za izvajanje naknadnega kompostiranja digestata pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z drugim odstavkom tega člena.

(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena za obratovanje kompostarne ali bioplinarne, v kateri se predelujejo izključno:

- rastlinski odpadki, če njihova predelava v kompostarni ali bioplinarni poteka na kraju njihovega nastanka,

- rastlinski odpadki in živinska gnojila, kot so hlevski gnoj, gnojevka in gnojnica, če se kompost ali digestat, ki po njihovi predelavi v kompostarni ali bioplinarni nastane, uporabi za gojenje okrasnih ali kmetijskih rastlin in zmogljivost kompostarne ali bioplinarne ne presega 5 t na dan,

- biološko razgradljive odpadke, ki so nastali na kmetijskem gospodarstvu, če se kompost ali digestat, ki po njihovi predelavi v kompostarni ali bioplinarni nastane, uporabi izključno na tem kmetijskem gospodarstvu

okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, mora pa upravljavec naprave zagotoviti analizo o vsebnosti dušika komposta ali digestata.

(6)	Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se za obratovanje naprave, ki se uvršča med naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, izda okoljevarstveno dovoljenje tudi v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

22. člen

(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora poleg podatkov, ki jih določa predpis, ki ureja odpadke vsebovati tudi naslednje priloge:

- načrt dajanja bioplina v uporabo ali promet,

- navodila za čiščenje in razkuževanje opreme in območja naprave,

- navodila za izvajanje ukrepov varstva pred neželenimi organizmi,

- program nadzora predelave iz 9. člena te uredbe,

- program ukrepov za zmanjšanje neprijetnih vonjav v okolje;

- program nadzora kakovosti iz 13. člena te uredbe in

- program oddaje digestata v nadaljnjo uporabo za bioplinarne, glede na pričakovano količino digestata.

23. člen

(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Poleg vsebine, ki jo določa predpis, ki ureja odpadke, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 20. člena te uredbe določi tudi:

- način čiščenja in razkuževanja opreme in območja naprave,

- ukrepe varstva pred neželenimi organizmi,

- program nadzora predelave biološko razgradljivih odpadkov iz 10. člena te uredbe,

- program ukrepov za zmanjšanje neprijetnih vonjav v okolje;

- program nadzora kakovosti iz 12. člena te uredbe in

- način uporabe komposta ali digestata glede na dosežen okoljski razred.

(2) Če se v kompostarni ali bioplinarni predelujejo tudi živalski stranski proizvodi in iz njih pridobljeni proizvodi, ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega člena posreduje v vednost organu, pristojnemu za veterino.

VI. DAJANJE V PROMET

24. člen

(dajanje v promet)

(1) Upravljavec mora pred dajanjem komposta ali digestata v promet zagotoviti, da

se kompost ali digestat na podlagi meril iz priloge 6 te uredbe uvršča v 1. ali 2.

razred kakovosti ali dosega kakovost za digestat z vsebnostjo suhe snovi manj kot

20% v skladu s prilogo 6 te uredbe.

(2) Upravljavec mora uporabniku ob prevzemu komposta ali digestata za vsako uporabo iz 9. ali 10. člena te uredbe uporabniku komposta ali digestata izpolniti deklaracijo v skladu s prilogo 8 te uredbe.

(3) Če iz poročila o nadzoru kakovosti iz drugega odstavka 14. člena te uredbe izhaja, da kakovost komposta ali digestata ni v skladu z merili iz priloge 6 te uredbe mora upravljavec zagotoviti,  da se s kompostom ali digestatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

25. člen

(status proizvoda)

(1)Kompost postane proizvod če:

- je bil proizveden izključno iz označenih odpadkov iz tabele 1 priloge 1 te uredbe,

- izpolnjuje zahteve za 1. razred kakovosti iz tabele 1 priloge 6 te uredbe in

- je namenjen vsaj enemu področju uporabe iz 10. ali 11. člena te uredbe in

- če uporabnik zanj pridobi od upravljavca deklaracijo.

(2)Digestat postane proizvod če:

- je bil proizveden izključno iz označenih odpadkov iz tabele 1 priloge 1 te uredbe,

- digestat z več kot 20% suhe snovi izpolnjuje zahteve za 1. razred kakovosti iz tabele 2 priloge 6 te uredbe ali digestat z manj kot 20% suhe snovi izpolnjuje zahteve iz tabele 2 priloge 6 te uredbe,

- je namenjen vsaj enemu področju uporabe iz 10. ali 11. člena te uredbe in

- če uporabnik zanj pridobi od upravljavca deklaracijo.

(3) Status proizvoda iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi v deklaraciji.

26. člen

(dajanje komposta ali digestata iz drugih držav v promet)

(1) Če se za uporabo na ozemlju Republike Slovenije kompost ali digestat pridobiva iz drugih držav EU ali tretjih držav, mora njegov dobavitelj zagotoviti izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka 23. člena te uredbe.

(2) Če je deklaracija iz 10. ali 11. člena te uredbe v tujem jeziku, mora dobavitelj komposta ali digestata le-to zagotoviti v slovenskem jeziku.

(3) Na zahtevo ministrstva mora dobavitelj komposta ali digestata zagotoviti poročilo o nadzoru kakovosti iz 13. člena  te uredbe v roku, ki ga ta določi.

(4) Če kakovost komposta ali digestata na podlagi podatkov iz poročila o nadzoru kakovosti ni v skladu z merili iz priloge 6 te uredbe, mora dobavitelj komposta ali digestata zagotoviti, da se z njim ravna v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

27. člen

(kontrola parametrov kakovosti komposta in digestata)

Če pristojni inšpektor odredi naključne analize, ki jih izdela izvajalec nadzora kakovosti iz prvega odstavka 14. člena in na osnovi rezultatov teh analiz ugotovi, da kakovost komposta ali digestata ni v skladu z merili iz priloge 6 te uredbe, naloži  upravljavcu naprave, v kateri je bil kompost ali digestat proizveden ali dobavitelju komposta ali digestata, da zagotovi, da se s takim kompostom ali digestatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

VII. NADZOR

28. člen

(pristojni inšpektorji)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, razen nad izvajanjem določb drugega in tretjega odstavka 4. člena, 10. in prvega odstavka 12. člena ter prvega in drugega odstavka 24. člena in določbe prvega in drugega odstavka 26. člena te uredbe, opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za graditev.

(3) Nadzor nad izvajanjem določb 10. in prvega odstavka 12. člena ter tretje alineje četrtega odstavka 21. člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo.

(4) Nadzor nad izvajanjem določb prvega in drugega odstavka 24. člena in določbe prvega in drugega odstavka 26. člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za dajanje na trg.

(5) Nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 12. člena te uredbe opravljajo občinski inšpektorji.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen

(prekrški)

- Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

–  ne zagotavlja zahtev iz prve in druge alineje 5. člena

– ne zagotavlja higienizacije v skladu s prvim odstavkom 6. člena te uredbe,

– ne ugotavlja učinka higienizacije v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe,

– ne ugotavlja doseganja mikrobioloških zahtev v času skladiščenja v skladu s drugo alinejo drugega odstavka 13. člena te uredbe,

– ne izvaja nadzora procesa predelave v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,

– v nasprotju z osmim odstavkom 10. ali šestim odstavkom 11. člena te uredbe ne izpolni deklaracije ali jo izpolni v nasprotju z njima,

– v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena te uredbe ne izvaja nadzora kakovosti komposta ali digestata,

– v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena za obratovanje kompostarne ali bioplinarne ali za spremembo v njenem obratovanju za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni ali bioplinarni ne pridobi okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja ali kompostarna ali bioplinarna obratuje v nasprotju z njim,

– v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena za obratovanje kompostarne ali za spremembo v njenem obratovanju za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni ne pridobi okoljevarstvenega dovoljenja po postopku z oznako R3 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke ali kompostarna obratuje v nasprotju z njim,

– v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena za obratovanje bioplinarne ali za spremembo v njenem obratovanju za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarni ne pridobi okoljevarstvenega dovoljenja po postopkih z oznako R1 in R3 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke ali bioplinarna obratuje v nasprotju z njim ali

– v nasprotju z prvim odstavkom 24. člena te uredbe daje v promet kompost ali digestat, ki ne izpolnjuje zahtev po tej uredbi.

(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

– ne izpolnjuje zahtev iz tretje do devete alineje 5. člena,

– v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe ne hrani ali na zahtevi ne posreduje podatkov o meritvah temperature ministrstvu,

– v nasprotju s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe ne hrani poročila o nadzoru kakovosti,

– v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena te uredbe ne določi osebe, odgovorne za zanesljivo izvajanje predpisanih postopkov predelave biološko razgradljivih odpadkov, in njenega namestnika,

– ne zagotovi izdelave poslovnika v skladu z 18. členom te uredbe,

– ne vodi obratovalnega dnevnika v skladu z 20. členom te uredbe,

– ne pošlje letnega poročila o količini proizvedenega in oddanega komposta ali digestata v uporabo za preteklo leto v skladu s 16. členom te uredbe,

– v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena na zahtevo ne posreduje dokumentov ministrstvu;

– ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 24. člena te uredbe,

– v nasprotju s 14. členom te uredbe izvede nadzor kakovosti oseba, ki ne izpolnjuje zahtev 14. člena te uredbe,

– v nasprotju z 19. členom te uredbe ne zagotovi pritožbene knjige ali

– v nasprotju s prvim odstavkom 12. člen te uredbe ne upošteva predpisane čakalne dobe.

(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje dobavitelj komposta ali digestata, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

– v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena te uredbe ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka 24. člena te uredbe,

– v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena te uredbe ne zagotovi deklaracije v slovenskem jeziku,

– v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena te uredbe ne zagotovi poročila o nadzoru kakovosti komposta ali digestata v roku, ki ga določi pristojni inšpektor ali

– ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 26. člena te uredbe, če kompost ali digestat ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. razred kakovosti okolja ali digestat z manj kot 20% suhe snovi ne ustreza merilom iz priloge 6 te uredbe,

(4) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca iz prvega in drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba dobavitelja iz tretjega odstavka tega člena ter odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

(5) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik če:

–  uporablja kompost ali digestat v nasprotju z 10. ali 11. členom te uredbe,

– v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena uporablja  kompost ali digestat, ki vsebuje živalske stranske proizvode ali

– v nasprotju z 15. členom te uredbe ne vodi evidence o vnosu komposta ali digestata v ali na tla.

(6) Z globo 400 do 600 eurov se za prekršek iz prvega in petega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznik.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

(bioplinarne)

(1) Upravljavec bioplinarne iz šestega odstavka 8. člena te uredbe mora zagotoviti zaprtost oziroma pokritost skladišč digestata tako, da ne prepuščajo plinov in neprijetnih vonjav najkasneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

(2) Upravljavec obstoječe bioplinarne ali kompostarne, katerih odmik ni skladen z drugim ali tretjim odstavkom 4. člena te uredbe mora izpolniti zahteve iz prvega odstavka 4. člena te uredbe najkasneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe.

31. člen

(akreditacija)

Izvajalec nadzora kakovosti mora pridobiti akreditacijo iz 14. člena te uredbe najkasneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe.

32. člen

(poslovnik)

Upravljavec mora sprejeti poslvnik iz 18. člena te uredbe najkasneje v 6. mesecih po uveljavitvi te uredbe.

33. člen

(okoljevarstvena dovoljenja za obstoječe kompostarne ali bioplinarne)

(1) Upravljavci, ki so pridobili okoljevarstvena dovoljenja, pred uveljavitvijo te uredbe v skladu z Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) morajo obratovanje kompostarn ali bioplinarn prilagoditi zahtevam te uredbe v roku dveh let po uveljavitvi te uredbe.

(2) Upravljavci kompostarn ali bioplinarn in dobavitelji komposta ali digestata morajo uskladiti dajanje komposta ali digestata v promet z določbami te uredbe najpozneje do 1. julija 2014.

34. člen

(okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega)

Upravljavci, ki so pridobili okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega pred uveljavitvijo te uredbe v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) morajo obratovanje teh kompostarn ali bioplinarn prilagoditi zahtevam te uredbe v roku dveh let po uveljavitvi te uredbe.

35. člen

(dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj)

(1) Vloga za izdajo ali podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za vlogo za izdajo ali podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi.

(2) Postopki za izdajo ali podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe kompostarne ali bioplinarne začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

(3) Postopki za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje kompostarne ali bioplinarne, ki ni obstoječa kompostarna ali bioplinarna, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

36. člen

(postopki kmetijske politike)

Določbe te uredbe se za postopke, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike,  predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju in predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010-2013, začnejo uporabljati 1. januarja 2014.

37. člen

(predpisi)

Smernice o stanju tehnike kompostiranja pripravi ministrstvo najkasneje do 31. decembra 2013.

38. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se v zvezi z uporabo komposta ali digestata kot gnojila prenehajo uporabljati določbe 3. člena ter priloga 1 Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05 in 39/06 – ZVO-1 – uradno prečiščeno besedilo).

(3) V dveh letih po uveljavitvi te uredbe se v zvezi z nadzorom kakovosti komposta ali digestata prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 55/97), ki se nanašajo na vrste in obseg meritev, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja, evidentiranja in sporočanja podatkov, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja nadzor kakovosti komposta in digestata.

39. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike.

Priloga 1

Tabela 1:

Seznam vhodnih odpadkov primernih za aerobno in/ali anaerobno razgradnjo, iz katerih lahko pridobljen kompost ali digestat v skladu s 24. členom te uredbe postane proizvod

| Številka iz klasifikacijskega seznama odpadkov | Vrsta in opis odpadka | Specifikacija dovoljenih odpadkov | Opombe | Kompo stiranje | Anaerobna razgradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, priprave in predelave hrane |  |
| 02 01 | Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva |  |
| 02 01 01 | Mulji iz pranja in čiščenja | Npr. mulji, ki nastanejo pri proizvodnji sladkorne pese, krompirja in v drugih postopkih predelave zelenjave | Če je pranje potekalo brez uporabe kakršnihkoli sintetičnih sredstev in dodatkov | x | x |
| 02 01 02 | Odpadna živalska tkiva | Odpadki ščetin in rogov, volna, perje, dlaka, rogovi, ostanki kopit, surovo mleko, lupina lupinarjev, jajca, stranski proizvodi iz valilnic, vsebina prebavnega trakta, kri | ŽSP1 Kri: ŽSP 3. kat. ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 02 01 03 | Odpadna rastlinska tkiva | Alge, ostanki krme, žetveni ostanki, pokošena trava, rastlinski odpadki iz kmetijstva, rastlinski deli naplavin, rastlinski odpadki biofilterskega materiala, slama, obrežno rastlinje, izrabljena zemlja rastlinskih tkiv, kot kompost iz ločeno zbranih bioloških odpadkov, šota in lubje, morsko rastlinje |  | x | x |
| 02 01 06 | Živalski iztrebki, urin in gnoj (tudi onesnažena slama) in ločeno zbrane industrijske odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka | Živalski iztrebki, urin in gnoj, vključno s steljo: slamo, žagovino, lesni oblanci, skobljen les | ŽSP1 Stelja ne sme vsebovati furnirja, premazov ali sredstev za zaščito | x | x |
| 02 01 07 | Odpadki v gozdarstvu | lubje | Ni dovoljeno, če vsebuje furnir, premaze ali sredstva za zaščito | x |  |
| 02 01 99 | Drugi tovrstni odpadki | Porabljeni substrati za gojenje gob |  | x |  |
| 02 02 | Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora |
| 02 02 01 | Mulji iz pranja in čiščenja | Odpadki in blato čistilnih naprav komunalne odpadne vode, razen odpadkov in blata čistilnih naprav za komunalne odpadne vode iz obratov za toplotno obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so uvrščeni med stranske živalske proizvode 1. in 2. kategorije, ter blata čistilnih naprav za industrijske odpadne vode klavnic | ŽSP1 ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 02 01 99 | Drugi tovrstni odpadki | Porabljeni substrat za gojenje gob |  | x |  |
| 02 02 | Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora |
| 02 02 01 | Mulji iz pranja in čiščenja | Mulj, ki nastane pri proizvodnji mleka | ŽSP1 ANAEROBNA RAZGRADNJA Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih preparatov in dodatkov |  | x |
| 02 02 02 | Odpadna živalska tkiva | Kože majhnih ali velikih živali, kopita in parklji, ščetine prašičev, perje, volna, rogovi, dlaka in krzno, | ŽSP1 Kri: ŽSP 3. kat. ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 02 02 03 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo | neuporabljena živila | ŽSP Proizvode živalskega izvora, živila , ki vsebujejo živalske proizvode, ki niso več namenjeni porabi potrošnikov iz komercialnih razlogov zaradi problemov pri proizvodnji ali napak pri pakiranju in ne ogrožajo zdravja ljudi in živali |  | x |
| 02 02 04 | Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka | vsebine maščobnih separatorjev in flotacijskih sredstev (možni izvor: klavnice in proizvodnja mesa/rib) | ŽSP1 ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 02 02 99 | Drugi tovrstni odpadki | Mulji pri proizvodnji želatine, želatinski drobci, filtracijski ostanek pri proizvodnji metionina | ŽSP1 ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 02 03 | Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in iz fermentacije melase |
| 02 03 01 | Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja | Blato pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj ter pri konzerviranju sadja in vrtnin | Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstev in dodatkov | x | x |
| 02 03 04 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo | Moka s pretečenim rokom uporabe; razoljena belilna zemlja; fermentacijski ostanki iz proizvodnje encimov; žetveni ostanki; kvas in kvasu podobni ostanki; kokosova vlakna; ostanki molase; ostanki oljnih semen; ostanki proizvodnje krompirja, riža, koruze ali škroba; ostanki iz proizvodnje kave, čaja in kakava; ostanki iz proizvodnje sadja, zelenjave in žita; ostanki iz postopka konzerviranja; ostanki iz proizvodnje začimb; lupine, prah lupin in žitni prah; tobačni prah in blato; živila s pretečenim rokom uporabe; uporabljeni filtri, diatomejska zemlja, aktivna zemlja, aktivno oglje; poškodovane serije cigaret (brez filtrov) |  | x | x |
| 02 03 05 | Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka |  | ANAEROBNA RAZGRADNJA Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstev in dodatkov |  | x |
| 02 04 | Odpadki iz proizvodnje sladkorja |
| 02 04 03 | Blato iz čiščenja komunalne odpadne vode na kraju nastanka | Mulji, ki nastanejo pri čiščenju sladkorne pese in ostalih stopnjah proizvodnega postopka | Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstev in dodatkov | x | x |
| 02 05 | Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov |  |  |  |
| 02 05 01 | Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo | nekdanja živila, mleko in mlečni proizvodi | ŽSP1 |  | x |
| 02 05 02 | Blato iz čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka |  | ANAEROBNA RAZGRADNJA Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstev in dodatkov |  | x |
| 02 06 | Odpadki iz pekarn in slaščičarn |  |  |  |
| 02 06 01 | Snovi,ki so neprimerne za uporabo ali predelavo | Kruh in pecivo, ki jima je potekel rok uporabnosti, živila, ki jim je potekel rok uporabnosti, odpadno testo |  | x | x |
| 02 06 03 | Blato iz čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka |  | Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstev in dodatkov |  | x |
| 02 07 | Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava) |
| 02 07 01 | Odpadki, ki nastanejo pri pranju, čiščenju mehanskem drobljenju surovin | Odpadki pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin, ki nastajajo pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač | Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstevv in dodatkov | x | x |
| 02 07 02 | Odpadki, ki nastanejo pri destilaciji žganih pijač | Tropine, sadje in krompirjeva kaša ter blato, ki nastane pri destilaciji žganih pijač |  | x | x |
| 02 07 04 | Snovi,ki so neprimerne za uporabo ali predelavo | Sadni sokovi in druge snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo, in nastajajo pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač; Luščine, kal in prah slada, porabljeni hmelj, usedline in mulji iz pivovarn, mulji pri proizvodnji vina, jabolčna mezga, vinske usedline ter kvas, odpadne kvasine, aktivna zemlja, aktivno oglje |  | x | x |
| 02 07 05 | Blato iz čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka |  | ANAEROBNA RAZGRADNJA Samo, če je pranje brez uporabe sintetičnih sredstev in dodatkov |  | x |
| 03 | Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter iz proizvodnje ivernih plošč in pohištva, iz vlaknin papirja in kartona, |
| 03 01 | Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva |
| 03 01 01 | Odpadno lubje in pluta ter odpadno lubje in les |  | Naravno lubje in nemešani proizvodi za nadaljnjo predelavo čistega lubja. Ni dovoljeno, če vsebuje furnirje, druge premaze ali sredstva za zaščito. | x |  |
| 03 01 05 | Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, | Žagovina in lesna volna | Samo material iz neobdelanega lesa v lesno-predelovalni industriji. Nedovoljeno, če vsebuje furnirje, druge premaze ali sredstva za zaščito | x |  |
| 03 03 | Odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona |
| 03 03 01 | Odpadno lubje in pluta |  | Naravno lubje in les. Nedovoljeno, če vsebuje furnirje, druge premaze ali sredstva za zaščito | x |  |
| 03 03 10 | Vlakninski izvržki (rejekti) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije |  |  | x | x |
| 03 03 11 | Blato iz čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 03 03 10 |  |  | x | x |
| 04 | Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij |
| 04 02 | Odpadki iz industrije tekstilij |
| 04 02 21 | Odpadna neobdelana tekstilna vlakna | Odpadna celulozna vlakna, odpadna rastlinska vlakna in odpadna volna, ki nastaja pri proizvodnji tekstilj |  | x |  |
| 07 | Odpadki iz organskih kemijskih postopkov |
| 07 02 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetične gume in umetnih vlaken |
| 07 02 13 | Odpadna plastika |  | Biološko razgradljiva embalaža in biološko razgradljiva plastika, v skladu s standardom EN 13432 | x |  |
| 07 05 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih proizvodov |
| 07 05 14 | Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 | Odpadna zelišča po ekstrakciji z vodo |  | x | x |
| 15 | Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje |
| 15 01 | Embalaža (vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) |
| 15 01 02 | Embalaža iz plastike |  | Embalaža iz biološko razgradljive plastike v skladu s standardom SIST EN 13432 | x |  |
| 15 01 03 | Lesena embalaža |  |  | x |  |
| 15 01 05 | Sestavljena (kompozitna) embalaža | Če gre za sestavljeno embalažo iz biorazgradjivih materialov, kakor so les, papir, slama in podobno |  | x |  |
| 16 | Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu |
| 16 03 | Serije, ki ne ustrezajo opisom in nerabljeni proizvodi |
| 16 03 06 | Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05 | Organski odpadki od neuspelih proizvodnih serij, ki ne vsebujejo nevarnih snovi | Prehrambeni odpadki s pretečenim rokom | x | x |
| 19 | Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, iz čistilnih naprav in iz priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo |
| 19 05 | Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov |
| 19 05 03 | Kompost, ki ne ustreza specifikaciji | Preostanek presejanega komposta Izcedna in komunalna odpadna voda nastali pri kompostiranju | Ostanek komposta pri sejanju, ki je bil proizveden iz odpadkovi iz tabele 1, priloge 1 Izcedna in komunalna odpadna voda nastala pri kompostiranju materialov iz tabele 1, priloge 1 | x |  |
| 19 06 | Odpadki iz anaerobne obdelave trdnih odpadkov |  |  |  |
| 19 06 05 | Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |  | Lužnica iz anaerobne obdelave materialov iz priloge 1 |  | x |
| 19 06 06 | Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |  | Digestat iz anaerobne obdelave materialov iz tabele 1, priloge 1 | x | x |
| 19 08 | Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso navedeni drugje |
| 19 08 09 | Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti | Samo v primeru anaerobne razgradnje |  |  | x |
| 19 09 | Odpadki iz priprave pitne ali tehnološke vode |
| 19 09 02 | Mulji iz bistrenja vode |  | ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 19 09 03 | Mulji iz dekarbonacje |  | ANAEROBNA RAZGRADNJA |  | x |
| 20 | Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja), vključno z ločeno zbranimi frakcijami |
| 20 01 | Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) |
| 20 01 08 | Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki iz gospodinjstev Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki iz gostinstva |  | Kompostiranje v skladu s to uredbo ANAEROBNA RAZGRADNJA | x | x x |
| 20 01 25 | Jedilno olje in maščobe |  | ANAEROBNA RAZGRADNJA Samo jedilno olje in mast živalskega izvora, ki spadata med ŽSP1 V tem primeru sta to olje in mast, ki spadata med gostinske odpadke. |  | x |
| 20 01 38 | Les, ki ni naveden pod 20 01 37 |  | Naraven les. Ni dovoljeno , če vsebuje furnir, premaze ali sredstva za zaščito lesa | x |  |
| 20 01 99 | Drugi tovrstni odpadki | Ločeno zbrani biološki odpadki iz gospodinjstev in njim podobnim ustanov | Rjavi zabojnik za ločeno zbrane biološke odpadke iz gospodinjstev in njim podobnim ustanovam | x | x |
| 20 02 | Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč) |
| 20 02 01 | Biorazgradjivi odpadki | Rastlinski odpadki z vrtov in parkov, ribnikov, razen rastlin z roba cest |  | x | x |
| 20 03 | Drugi komunalni odpadki |
| 20 03 02 | Odpadki z živilskih trgov | Ločeno zbrani odpadki z živilskih trgov |  | x | x |

ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI (ŽSP)1: vhodni odpadki za katere velja Uredba o živalskih stranskih proizvodih (ES) št. 1069/2009

Tabela 2: Seznam vhodnih odpadkov primernih za aerobno in/ali anaerobno razgradnjo, iz katerih pridobljen kompost ali digestat ne more postati proizvod v skladu s 24. členom te uredbe

| Številka iz klasifikacijskega seznama odpadkov | Vrsta in opis odpadka | Specifikacija dovoljenih odpadkov | Opombe | Kompo stiranje | Anaerobna razgradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 04 02 | Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji (saturacijski mulj) | Blato čistilnih naprav industrijske odpadne vode, razen blata čistilnih naprav za industrijske odpadne vode iz obratov za toplotno obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so uvrščeni med stranske živalske proizvode 1. in 2. kategorije, ter blata čistilnih naprav za industrijske odpadne vode klavnic |  |  | x |
| 03 03 05 | Mulji tiskarskih barv (razčrniljenje) iz recikliranja papirja | Če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v ali na tla, določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu |  | x |  |
| 03 03 07 | Mehansko ločeni izvržki (rejekti) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona |  |  | x |  |
| 03 03 08 | Odpadki pri sortiranju papirja in kartona, namenjenega za recikliranje |  |  |  | x |
| 03 03 09 | Odpadni apneni mulj |  |  | x |  |
| 04 01 06 | Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz Čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka |  |  |  | x |
| 04 01 07 | Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka |  |  |  | x |
| 04 02 20 | Blato iz čiščenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod 04 02 19 |  |  |  | x |
| 04 02 22 | Odpadna obdelana tekstilna vlakna | Če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so uvrščeni med stranske živalske proizvode 1. in 2. kategorije |  | x | x |
| 07 05 14 | Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 | Pulpa iz zdravilnih rastlin, micelij, ostanki gobjih substratov in odpadni proteini, nastali pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi farmacevtskih proizvodov |  | x | x |
| 08 04 10 | Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni pod 08 04 09* | Lepila in tesnilne mase organskega izvora brez topil |  |  | x |
| 08 04 12 | Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11* | Lepila in tesnilne mase organskega izvora brez topil |  |  | x |
| 08 04 14 | Vodni mulji lepil tesnilnih mas, ki niso nsvedeni pod 08 04 13* | Lepila in tesnilne mase organskega izvora brez topil |  |  | x |
| 15 01 01 | Papirna in kartonska embalaža |  |  | x | x |
| 17 02 01 | Les | Les iz gradbenih materialov, če ne vsebuje premazov in lepil z nevarnimi snovmi |  | x |  |
| 19 08 05 | Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda |  | Izključno blata iz komunalnih in ne industrijskih ali skupnih čistilnih naprav |  | x |
| 19 08 12 | Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08 11 |  |  |  | x |
| 19 08 14 | Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno pod 19 08 13 |  |  |  | x |
| 19 09 01 | Trdni odpadki primarnih sit in filtrov |  |  | x |  |
| 20 01 01 | Papir in karton | Odpadni papir, Če se ga dodaja biološkim odpadkom v količinah, ki ne presegajo 10 % teže suhe snovi odpadkov, in ne gre za papirne tapete ali papir visokega sijaja |  | x | x |
| 20 01 39 | Plastika | Biološko razgradljiva plastika v skladu s standardom SIST EN 14995 |  | x |  |
| 20 03 04 | Blato iz greznic |  |  |  | x |
| 20 03 06 | Odpadki iz čiščenja kanalizacije |  |  |  | x |
| 20 03 07 | Kosovni odpadki | Leseni kosovni odpadki, če ne vsebujejo premazov in lepil z nevarnimi snovmi |  | x |  |

Priloga 2

Pogoji za umeščanje kompostarne ali bioplinarne v okolje in prostor, gradnjo in obratovanje

Pri izbiri lokacije za gradnjo kompostarne ali bioplinarne je treba upoštevati:

–	količine in vrste dostopnih biološko razgradljivih odpadkov in izbrano tehnologijo njihove predelave,

–	oddaljenost lokacije od stanovanjskih območij, rekreacijskih površin , in drugih kmetijskih ter poselitvenih območij,

–	območja zavarovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine ali kakovost kmetijskih zemljišč,

- ureditev zajema odpadnih in izcednih voda in

- ureditev emisije neprijetnih vonjav, delcev (PM) in klic

Lokacije, ki niso primerne za umeščanje tovrstnih naprav v okolje in prostor so območja kraških in razpoklinskih vodonosnikov.

Priloga 3

###### Osnovne zahteve za higienizacijo pri kompostiranju

Vhodno šaržo komposta je treba premešati homogeno pri čemer se uporabi zlasti mešalna orodja kot so mešalni polži, stroji za obračanje, trosilniki gnoja ali komposta in mešalni bobni. Mešanje s kolesnim ali čelnim nakladalnikom je primerno le, če so same sestavine mešanice odpadkov že zelo homogene in se jih lahko ustrezno premeša.

Pri odprtem kompostiranju je potrebno preprečiti prevelike preseke (višina > 2,50 m) kompostnih kop pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev, kuhinjskih odpadkov ter blata iz čistilnih naprav, ker je sicer med obračanjem otežena preskrba s kisikom oziroma homogenizacija. Če so preseki večji je potrebno uporabiti sistem prisilnega prezračevanja. Kot pravilo mora zato za oba sistema veljati: višja je kopa (event. tudi več kot 2,50 m), toliko višji mora biti strukturni delež in toliko bolj skrbna mora biti z mehanskim obračanjem oziroma kombinacijo prisilnega prezračevanja in mehanskega obračanja enakomerna izmenjava plinov.

Orodja je potrebno čistiti, da ne pride do ponovne okužbe že higieniziranega materiala.

Tabela 1: Variante režima temperatura/čas za neposredni dokaz o ustrezni higienizaciji

| minimalna temperatura | trajanje |
| --- | --- |
| Odprto kompostiranje z naravnim ali prisilnim zračenjem |
| 55 °C | kontinuirano merjenje temperature s pomočjo sonde: upoštevanje minimalne temperature v povezanem časovnem obdobju 4 ur, vsakokrat po 5 postopkih obračanja; celotno obdobje merjenja: najmanj 10 dni |
| 55 °C | diskontinuirano vsakodnevno merjenje temperature*: upoštevanje minimalne temperature v vseh dneh merjenja v povezanem časovnem obdobju 10 dni pri najmanj 3 postopkih obračanja; |
| 60 °C | diskontinuirano vsakodnevno merjenje temperature*: upoštevanje minimalne temperature med 3 x 3 dnevi pri 2 postopkih obračanja v povezanem časovnem obdobju 14 dni |
| 65 °C | diskontinuirano vsakodnevno merjenje temperature*: upoštevanje minimalne temperature med 2 x 3 dnevi pri 1 postopku obračanja v povezanem časovnem obdobju 14 dni |
| Zaprto kompostiranje s prisilnim zračenjem |
| 55 °C | kontinuirano merjenje temperature s pomočjo sonde: upoštevanje minimalne temperature v 4 dneh, v povezanem časovnem obdobju 10 dni |
| 65 °C | kontinuirano merjenje temperature s pomočjo sonde: upoštevanje minimalne temperature v 3 dneh, v povezanem časovnem obdobju 10 dni |

*	Možni so tudi neprekinjeni postopki merjenja s pomočjo sond in avtomatičnega zapisovanja

Zahteve za vodenje postopka kompostiranja in vodenje evidenc

1. Merjenje temperature

- Diskontinuirano merjenje: vsaj eno merjene na delovni dan v povezanem časovnem razdobju 10 dni, raven temperature najmanj 55 °C ali

- Kontinuirano merjenje: sonde za merjenje temperature z računalniško podprtim zapisovanjem temperature v razdobju 10 dni.

- Zahteve za temperaturno - časovni profil z vsakokratno potrebnimi ukrepi obračanja pri kompostiranju v odprtih kopah v skladu s tabelo 1.

- Po končani higienizaciji, ki je pogojena s temperaturo, je potrebno do zaključenega glavnega razkroja (temperatura konstantno pod ca. 40 °C) opraviti diskontinuirana merjenja temperature vsaj enkrat tedensko.

- Merjenje temperature se mora izvajati v sredici kope, vendar najmanj 30 cm nad podnožjem kope oziroma 30 cm pod površino kope.

2. Ugotavljanje vsebnosti vlage (npr. merjenje, poskus s pestjo komposta). Zadostna vsebnost vlage je odločilna za higienizacijo, ki jo pogojuje temperatura, kot tudi za mikrobiološko razgradnjo, ki poteka v mezofilni fazi ohlajanja. Ocena vsebnosti vlage je pogoj za načrtno uravnavanje vsebnosti vode v razkrojnem materialu.

- Vsebnost vlage je potrebno oceniti vsaj 1x na teden oziroma takrat, ko se meri temperatura.

- Praviloma zadostuje preprosta ocena na podlagi empiričnih vrednosti s pomočjo poskusa komposta s pestjo ali vizualne kontrole.

Poskus komposta s pestjo nam pokaže, kdaj je kompost primeren za uporabo. Ko stisnemo kompost v pest, se med prsti pojavijo le drobne kapljice vode.

- Oceno je treba izdelati na podlagi lestvice za klasifikacijo tal (presuho – dobra vlažnost – premokro) in vpisati v dnevnik obratovanja.

- V zaprtih reaktorjih se lahko vsebnost vlage meri preko senzorjev v razkrojnem telesu oziroma v odpadnem zraku.

3. Zalivanje

Evidentirati je potrebno:

- čas zalivanja,

- izvor vode za zalivanje (npr. voda, izcedna voda iz zaprtih naprav, procesna voda iz zbirnega korita v glavni fazi razkroja oziroma iz zbirnega korita ločenega zajetja površinskih voda z območja, kjer poteka nadaljnja faza razkrojnega postopka ali območja, kjer poteka naknadno skladiščenje in fina priprava),

- v primeru delov zaprtih naprav se mora glede na številko šarže evidentirati dodana količina vode.

4. Čas obračanja kompostne kope

5. Zračenje pri prisilno zračenih sistemih

6. Morebitni drugi ukrepi kot npr.

  - skupno zlaganje z drugimi kompostnimi šaržami,

  - pokrivanje kop,

  - sejanje.

Priloga 4:

Nadzor kakovosti komposta ali digestata: seznam parametrov in referenčne merilne metode

| Parameter vzorčenje | Enota | Metode za kompost | Metode za digestat - blato | Metode za degistat - tekoče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | SIST EN 12579 | SIST EN ISO 5667-13 | SIST EN ISO 5667-13 |
| Osnovne lastnosti materiala |  |  |
| pH | - | SIST EN 13037 | SIST EN 12176 | SIST EN ISO 10523 |
| ele. prevodnost | mS/m | SIST EN 13038 | oSIST prEN 15937 | SIST EN 27888 |
| vsebnost vode | % | SIST EN 13040 | SIST EN 12880 | SIST EN 15216 |
| vsebnost suhe snovi | % | SIST EN 13040 | SIST EN 12880 | SIST EN 15216 |
| organska snov | % mase s.s. | SIST EN 13039 | SIST EN 13039 | SIST EN 13039 |
| Hranila |  |  |  |  |
| celotni dušik (N in NH4+) | mg/kg s.s. | SIST EN 13654, 1 in 2. del | SIST EN 13654, 1 in 2. del |  |
| fosfor izražen kot P2O5 | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST ISO 6878 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST ISO 6878 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN ISO 6878 (detekcija) |
| kalij, izražen kot K2O | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| NO3-N raztopljen | mg/kg s.s. | SIST EN 13652 (priprava) SIST EN ISO 10304-1 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN ISO 10304-1 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN ISO 10304-1 (detekcija) |
| NH4-N raztopljen | mg/kg s.s. | SIST EN 13652 SIST ISO 5664 | SIST EN 13652 SIST ISO 5664 | SIST ISO 5664 |
| porazdelitev delcev po velikosti | EN 16428 | EN 16428 | - |
| Biološki parametri |  |  |
| Vsebnost semena in vegetativnih reproduktivnih delov plevela | št./l | Horizontal WI CSS 99048 |  |
| odziv rastlin na substrat | CEN/TS 223 Dolgoročni test s kitajskim zeljem ali ječmenom prEN16086:2010 Kratkotrajni test s krešo. prEN16089:2010 |
| Fizikalna onesnaževala |  |  |
| neželene primesi | % mase s.s. |  |  |
| Kemijska onesnaževala |  |  |
| Pb | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Cd | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Cr | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Ni | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Hg | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN ISO 12846 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN ISO 12846 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN ISO 12846 (detekcija) |
| Cu | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Zn | mg/kg s.s. | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | SIST EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Uporabnost glede zboljševanja zemlje |  |
| Vsebnost CaO | SIST EN 13650 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) | EN 13346 (priprava) SIST EN 17294-2 (detekcija) |
| Določitev razgradnje organske snovi v digestatu |  |  |
| Kratkopverižne maščobne kisline (ocetna in propionska) | mg/l |  |  | GC ali HPLC |
| Higienski vidik |  |  |  |
| odsotnost Salmonelle | v 25 g suhe snovi | SIST-TP CEN/TR 15215-1 | SIST-TP CEN/TR 15215-1 | SIST-TP CEN/TR 15215-1 |
| odsotnost E. coli |  | SIST-TP CEN/TR 15214-1 | SIST-TP CEN/TR 15214-1 | SIST-TP CEN/TR 15214-1 |
| Organska onesnaževala |  |  |
| PAH | mg/kg s.s. | SIST ISO 13877 | SIST ISO 13877 |
| PCB | mg/kg s.s. | SIST EN 15308 | SIST EN 15308 | SIST EN 15308 |
| PCDD/F (ng I-TEQ/kg suhe snovi) Vsota PCDD/F je seštevek vsote dioksinov: TCDD, PeCDD, HxCDD, HpCDD, OCDD ter vsote furanov: TCDF, PeCDF, HxCDF, HpCDF, OCDF. | mg/kg s.s. | SIST-TS CEN/TS 16190 | SIST-TS CEN/TS 16190 | SIST-TS CEN/TS 16190 |
| PFC (vsota PFOA in PFOS) | mg/kg s.s. | HPLC-MS/MS | HPLC-MS/MS | HPLC-MS/MS |

Merilna negotovost vključno z vzorčenjem in pripravo vzorca, lahko posamezni elementi presegajo mejne vrednosti v okviru podane merilne negotovosti.

Standardi za digestat in kompost

(a) Reprezentativni vzorci digestata ali komposta, odvzeti med predelavo ali takoj po njej v bioplinarni ali kompostarni z namenom spremljanja postopka, morajo biti skladni z naslednjimi standardi:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g

ter

(b) reprezentativni vzorci digestata ali komposta, odvzeti med skladiščenjem ali ob koncu skladiščenja, morajo biti skladni z naslednjimi standardi:

Salmonella: odsotnost v 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

Pri tem je v primeru točke (a) ali (b):

n = število vzorcev, ki se testirajo;

m = mejna vrednost števila bakterij; rezultati preiskav so ustrezni, če število bakterij v vseh vzorcih ne presega vrednosti m;

M = najvišja vrednost števila bakterij; rezultati so neustrezni, če je število bakterij v enem ali več vzorcih enako vrednosti M ali več, ter

c = število vzorcev, pri katerih je število bakterij lahko med vrednostma m in M, vzorec pa še vedno velja za ustreznega, če je število bakterij v drugih vzorcih m ali manj.

Postopek odvzema vzorcev digestata

1. Splošno

Pri jemanju vzorcev se je treba izogniti kakršnemu koli vplivu na proizvod, iz katerega se jemlje vzorec in na posamične oziroma končne vzorce.

Postopek jemanja vzorcev je treba opraviti dovolj hitro tako, da se izognemo spremembam lastnosti vzorca. Med jemanjem vzorcev je treba posamezne vzorce shranjevati tako, da se ohranijo njihove lastnosti.

2. Orodje za jemanje vzorcev

Za jemanje in zbiranje vzorcev je treba uporabiti orodje za jemanje vzorcev, lopato, pri tekočih proizvodih pipete in zajemalne čaše, za jemanje vzorcev iz gibljivih proizvodov pa mehanske priprave. Pri jemanju vzorcev za preiskavo higienskih standardov, se je treba izogniti sekundarnemu onesnaženju. Orodje za jemanje in zbiranje vzorcev mora biti iz enega materiala, ki ne vpliva na kakovostno sestavo vzorcev.

3. Velikost serije vzetih vzorcev

Če je ena serija tako velika ali tako skladiščena, da ji ni mogoče vzeti posameznega vzorca na vsakem predpisanem mestu, potem kot serija za jemanje vzorcev velja samo tisti del, iz katerega so bili vzeti posamezni vzorci.

4. Postopek jemanja vzorcev

|  | Digestat, tekoč (manj kot 20 % suhe snovi) | Digestat v trdem stanju (več kot 20 % suhe snovi) ali kompost |
| --- | --- | --- |
| Homogenizacija | Reprezentativnost vzorca mora biti zagotovljena z mešanjem ali drugimi zanesljivimi ukrepi homogenizacije (ki jih izvede obrat). | Reprezentativnost vzorcev se doseže z enakomerno porazdeljenim odvzemom posameznih vzorcev na točkah za jemanje vzorcev. |
| Število posameznih vzorcev | do 1000 m3: 10 od 1000 do 3000 m3: 20 od 3000 do 5000 m3: 30 nad 5000 m3: 40 | Število točk, na katerih se vzamejo vzorci (najmanj 12 ali največ 30), je _____________________________ Količina vzetega proizvoda v m3 |
| Velikost posameznih vzorcev | Velikost: najmanj 0,5 litra |
| Jemanje posameznih vzorcev | Preden se vzame prvi vzorec, je treba zavreči vsaj trikratno prostornino vidne cevi (odvisno od naprave za jemanje vzorcev) | Količina vzetega vzorca se vizualno porazdeli na enako število enakih delov kot zahtevano število točk, na katerih se vzame vzorec. Posamezni vzorci se vzamejo porazdeljeno po višini materiala, pri čemer se material, ki je do 50 mm pod zgornjo površino, ne upošteva. |
| Zbiranje in velikost zbirnega vzorca | Posamezni vzorci se združijo v eni najmanj 50 l veliki posodi v zbirni vzorec in s stalnim mešanjem se zbirni vzorec s prečrpavanjem (po 1 l) zmanjša, tako da gre v 15-litrsko posodo. | Posamezni vzorci se združijo v en zbirni vzorec. Dobro premešan zbirni vzorec se zmanjša z delitvijo na štiri dele ali z napravo za porazdeljevanje vzorcev. |
| Jemanje in zbiranje končnih vzorcev | Zmanjšan zbirni vzorec se dobro premeša oz. se vedno znova pomeša, iz tega pa se zberejo trije enakovredni končni vzorci po 1 l. | Zmanjšan zbirni vzorec se dobro premeša in iz tega se zberejo trije končni vzorci po 1 l. |
| Število in velikost končnih vzorcev | 3-krat po 1 liter |
| Obdelava končnih vzorcev | Končni vzorci se hranijo v čistih, suhih posodah, ki so za vlago neprepustne in se dajo zapreti. Zaprtje je treba zavarovati s plombo, pečatom, vezicami ali njihovo kombinacija tako, da odpiranje ni mogoče, ne da bi se pri tem poškodovalo zapiralo. |
| Uporaba končnih vzorcev | Posode končnih vzorcev je treba opremiti z jasno vidno in obstojno številko zapisnika o jemanju vzorca, krajem njihovega jemanja in datumom njihovega jemanja. Končni vzorce je treba pripeljati na preiskavo; končni vzorec je treba hraniti; končni vzorec je treba izročiti osebi, ki bo proizvod uporabljala, skupaj z zapisnikom o jemanju vzorcev. Za preiskavo glede higienskega stanja se morajo končni vzorci skladiščiti in prevažati ohlajeni ter nemudoma dostaviti v pregled. |

Priloga 5

Število vzorčenj

Pogostost analiz na leto je odvisna od letne zmogljivosti naprave. V prvem letu predelave odpadkov so potrebne analize pri letni zmogljivosti > 4000 t vsaj 4-krat, v vsakem letnem času 1-krat. Na splošno je treba vzorčiti vsake 3 mesece.

Tabela: pogostost analiz

| Letna zmogljivost naprave | pogostost analiz |
| --- | --- |
| <2000 t | 2 |
| 2000 -4000 t | 3 |
| > 4000 t | 4 |

Po prvem letu obratovanja, se pogostost analiz izračuna po naslednji enačbi:

količina vhodnega materiala/ 10.000 (t) + 1= analiz na leto, vendar ne več kot 12 na leto

Če se kompost ali digestat skladišči dlje kakor šest mesecev na območju naprave, je treba v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe ugotavljati učinek higienizacije tudi ob zaključku skladiščenja ali največ tri mesece pred zaključkom skladiščenja.

Priloga 6. Parametri kakovosti za kompost in digestat

Tabela 1. Parametri kakovosti za kompost

| Parameter kakovosti | 1. razred kakovosti (mg/kg suhe snovi) | 2. razred kakovosti (mg/kg suhe snovi) |
| --- | --- | --- |
| Cd | 1,5 | 3 |
| celotni Cr | 100 | 250 |
| Cu | 100 | 500 |
| Hg | 1 | 3 |
| Ni | 50 | 100 |
| Pb | 120 | 200 |
| Zn | 400 | 1800 |
| PCB7 (vsota PCB 28,52,101,118,138,153, in 180) | 0,2 | 1 |
| PAH16* | 6 | 3 |
| PCDD/F (ng I-TEQ/kg suhe snovi | 30 |  |
| PFC (vsota PFOA in PFOS | 0,1 |  |
| Organska snov | > 15 % | > 15 % |
| Neželene primesi | (% mase suhe snovi) | (% mase suhe snovi) |
| Trdni delci iz stekla, plastike ali kovine, večji od 2 mm | < 0,5 % | < 2 % |
| Mineralni trdni delci, večji od 5 mm | < 5 % | < 5 % |
| Vsebnost semena in vegetativnih reproduktivnih delov plevela | ≤ 2 rastlinskih klic/l | ≤ 2 rastlinskih klic/l |
| Higienski vidik |  |  |
| Salmonella sp. | Odsotnost v 25 g sveže snovi | Odsotnost v 25 g sveže snovi |
| E.Coli | 1000 CFU/g sveže snovi | 1000 CFU/g sveže snovi |

*(vsota naphthalene, acenaphtylene, acenaphtene, fluorene, phenanthrene, anthracene,  fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, indeno[1,2,3- cd]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene in

benzo[ghi]perylene)

Tabela 2. Parametri kakovosti za digestat

| Parameter kakovosti | Digestat < 20% suhe snovi mg/kg suhe snovi | Digestat > 20% suhe snovi mg/kg suhe snovi 1. razred kakovosti | Digestat > 20% suhe snovi (mg/kg suhe snovi) 2. razred kakovosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 3 | 1,5 | 3 |
| celotni Cr | 100 | 100 | 250 |
| Cu | 100* | 100 | 500 |
| Hg | 1 | 1 | 3 |
| Ni | 100 | 50 | 100 |
| Pb | 100 | 120 | 200 |
| Zn | 400** | 400 | 1800 |
| PCB7 (vsota PCB 28,52,101,118,138,153, in 180) | 0,2 | 0,2 | 1 |
| PAH16*** | 6 | 6 | 6 |
| PCDD/F (ng I-TEQ/kg suhe snovi | 30 | 30 |  |
| PFC (vsota PFOA in PFOS | 0,1 | 0,1 |  |
| Organska snov |  | > 15 % | > 15 % |
| Kratko verižne maščobne kisline (ocetna in propionska) v mg/l | < 300 | < 100 | < 300 |
| Neželene primesi | (% mase suhe snovi) | (% mase suhe snovi) | (% mase suhe snovi) |
| trdni delci iz stekla, plastike ali kovine, večji od 2 mm |  | < 2 % | < 2 % |
| Mineralni trdni delci, večji od 5 mm |  | < 5 % | < 5 % |
| Viabilni deli rastlin |  | ≤ 2 rastlinskih klic/l | ≤ 2 rastlinskih klic/l |
| Higienski vidik |  |  |  |
| Salmonella sp. | Odsotnost v 25 g sveže snovi | Odsotnost v 25 g sveže snovi | Odsotnost v 25 g sveže snovi |
| E.Coli | 1000 CFU/g sveže snovi | 1000 CFU/g sveže snovi | 1000 CFU/g sveže snovi |

***(vsota naphthalene, acenaphtylene, acenaphtene, fluorene, phenanthrene, anthracene,  fluoranthene, pyrene,  benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, indeno[1,2,3- cd]pyrene,  dibenzo[a,h]anthracene in benzo[ghi]perylene)

* opozorilna mejna vrednost Cu za vnos digestata, pri deležu svinjske gnojevke > 50% je 150mg/kg suhe snovi

** opozorilna mejna vrednost Zn za vnos digestata, pri deležu svinjske gnojevke > 50% je 600 mg/kg suhe snovi

Priloga 7

Mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi v tla

| Nevarna snov | Mejna vrednost letnega vnosa v g/ha /leto |
| --- | --- |
| kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd | 10 |
| baker in njegove spojine, izražene kot Cu | 700 |
| nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni | 400 |
| svinec in njegove spojine, izražene kot Pb | 600 |
| cink in njegove spojine, izražene kot Zn | 3000 |
| živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg | 10 |
| celotni krom | 600 |

Priloga 8

Deklaracija komposta ali digestata za uporabo ali dajanje na trg

Upravljavec kompostarne ali bioplinarne mora ob oddaji komposta ali digestata v uporabo v skladu z 10. ali 11. členom te uredbe ali za dajanje v promet v skladu s 24. členom te uredbe izdati deklaracijo, ki vsebuje naslednje informacije:

1.	 ime in naslov proizvajalca komposta ali digestata;

2. 	ime dobavitelja ali uvoznika, če kompost ali digestat ni proizveden na ozemlju Republike Slovenije;

3. 	ime in naslov kraja proizvodnje komposta ali digestata;

4. 	napis »Kompost 1. ali 2. razreda kakovosti« ali »Digestat 1. ali 2. razreda kakovosti«;

5. 	številka šarže (kompost);

6. 	količina (teža/volumen);

7. 	podrobna informacija o parametrih v skladu s tabelo 1 te priloge;

8.	označba izvora uporabljenih materialov (čistilna blata, živinska gnojevka, živalski stranski proizvodi);

9. 	izjava, da je kompost ali digestat proizveden v skladu s to uredbo

10. 	izjava, da je kompost ali digestat proizvod v skladu s členom 24 te uredbe;

11. 	opis namena uporabe, za katerega je proizvod določen in morebitne omejitve uporabe;

12. 	napis »Dovoljeno za ekološko kmetovanje«, če izpolnjuje zahteve za ekološko kmetovanje;

13.	priporočilo za pravilno uporabo;

Če je kompost ali digestat embaliran, mora biti deklaracija vidna tudi na zunanji embalaži komposta ali digestata.

Tabela 1: informacije o parametrih komposta ali digestata za dajanje v promet, ki mora biti razvidna na embalaži proizvoda

| Parametri | kompost | digestat |
| --- | --- | --- |
| Uporabnost glede izboljševanja zemlje: |  |  |
| Vsebnost organske snovi | x | x |
| Vsebnost CaO | x | x |
| Uporabnost glede gnojenja: |  |  |
| Hranilne snovi (N, P, K, Mg | x | x |
| Vsebnost mineraliziranega N (NH4-N, NO3-N) |  | x |
| % dušika iz živinskih gnojil* |  | x |
| Biološke lastnosti: |  |  |
| Vsebnost semena in vegetativnih reproduktivnih delov plevela | x |  |
| Splošne lastnosti materiala: |  |  |
| Specifična teža / volumska teža | x |  |
| Vsebnost vode / vsebnost suhe snovi |  | x |
| Velikost delcev | x |  |
| pH | x | x |
| Električna prevodnost | x | x |

*% dušika iz živinskih gnojil se izračuna v skladu z enačbo, ki je opredeljena v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Obrazec za deklaracijo je priloga te uredbe.

Priloga 9

V okviru zagotavljanja kakovosti obratovanja in tehničnih postopkov, ki potekajo v kompostarni ali bioplinarni je treba v zvezi s prejetimi pritožbami v pritožbeni knjigi dokumentirati zlasti:

ime, naslov in telefonsko številko pritožnika,

datum in ura prejetja pritožbe,

predmet pritožbe,

izvajana dela v času pritožbe,in

obvestilo pritožniku