Ime predpisa:

Uredba o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

Št. zadeve:

007-333/2014

Datum objave:

22. 7. 2014

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

5. 8. 2014

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

dr. Tanja Gomišček, gp.mko@gov.si

OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata je tretji odstavek 17. člena, drugi odstavek 19. člena, peti in šesti odstavek 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12).

Razlog za spremembo Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata je odprava nekaterih redakcijskih napak in vsebinskih sprememb.

V 2. členu, ki opredeljuje uporabo uredbe je spremenjeno, da se ta uredba ne uporablja za rastlinske odpadke in živinska gnojila, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi pri kmetovanju izključno na tem kraju. V tem primeru za kmetije, ki svojo gnojevko uporabljajo za gnojenje lastnih površin ali svojo gnojevko predelujejo v lastni bioplinski napravi in tak digestat pridobljen izključno iz lastne predelane gnojevke uporabijo na lastnih kmetijskih površinah niso zavezanci te uredbe.

Definicija odprtega kompostiranja, je spremenjena zaradi boljšega razumevanja, da se odprto kompostiranje glavnega razkroja odpadkov vrši le na odprtem ali pokritem prostoru.

Bistvena sprememba uredbe je v 26. Členu Uredbe, kjer je opredeljena uporaba komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda. Za uporabo  komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda je potrebna strokovna ocena in ne kot je bilo pomotoma določeno gnojilni načrt. Ravno tako zadostuje za uporabo  komposta ali digestata 2. kakovostnega razreda analiza tal o vsebnosti kemijskih onesnaževal in ni potrebna analiza hranil.

V prilogi 3 se v preglednici seznama parametrov in referenčnih metod za nadzor kakovosti komposta ali digestata pri bioloških parametrih dovoli izbira določevanja učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin dveh preizkusnih metod. V isti preglednici se pri metodah za preizkušanje bioloških parametrov doda metoda za določevanje vsebnosti neželenih semen plevela in rastlinskih propagul v rastnih substratih in izboljševalcih tal.

V prilogi 4 se določijo mejne vrednosti za določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin.

V prilogi 5 se mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi v tla določijo za obdobje dveh let.

V deklaraciji in specifikaciji se pod rubriko biološki parametri doda vrstica, ki določa število semen plevela v kompostu ali digestatu.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12,  57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

1. člen

Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta uredba ne uporablja za rastlinske odpadke in živinska gnojila, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva.«

2. člen

V 3. členu se v 24. točki besedilo »v zaprtem prostoru« nadomesti z besedilom »na pokritem prostoru«.

3. člen

V enajstem odstavku 11. člena se za besedilom »ki nastanejo pri« črta beseda »odprtem«.

V dvanajstem odstavku 11. člena se za besedno zvezo »odpadkov pri« črta beseda »odprtem«.

4. člen

V osmem odstavku 12. člena se za besedo »naknadno« črta beseda »odprto«.

V devetem odstavku 12. člena se za besedilom »pri prezračevanju kop pri naknadnem« in za besedilom »iz kop je pri naknadnem« črta beseda »odprtem«.

5. člen

2. točka drugega odstavka  26. člena se spremeni tako, da se glasi:

«2. za izdelavo strokovne ocene iz petega odstavka 23. člena«.

Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Analiza tal iz drugega odstavka tega člena vsebuje najmanj podatke o vsebnosti kemijskih onesnaževal iz priloge 3 te uredbe, če gre za analizo tal iz 1. in 2.  točke drugega odstavka tega člena«.

6. člen

V 3. točki Priloge 3 se v tabeli »Biološki parameter določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin« nadomesti z:

| Biološki parametri |  |
| --- | --- |
| določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin |  | SIST EN 16086-1:2012 ali SIST EN 160886-2:2012 | SIST EN 16086-2:2012 ali SIST EN 160886-1:2012 |
| določevanje vsebnosti neželenih semen plevela in rastlinskih propagul v rastnih substratih in izboljševalcih tal | št./L | SIST EN 16201:2013 | SIST EN 16201:2013 |

7. člen

V Prilogi 4 se v tabeli 1 za parametrom »semena in vegetativni reproduktivni deli plevela« doda vrstica:

|  |  | mejne vrednosti za kompost |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Enota | 1. kakovostni razred | 2. kakovostni razred |
| Biološki parametri |  |  |  |
| določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin |  | 15% m/m ali 25% (v/v) komposta: sveže rastlinske mase (SRM): ≥ 100% od kontrolnega substrata Kaljivost: ≥ 95%, Zamik kaljivosti: 0 dni; 30% m/m ali 50% v/v komposta: SRM: ≥ 90% od kontrolnega substrata, Kaljivost: ≥ 90%, Zamik kaljivosti: 0 dni |  |

V Prilogi 4 se v tabeli 2 za parametrom »semena in vegetativni reproduktivni deli plevela« doda vrstica:

|  |  | 1. kakovostni razred | 2. kakovostni razred |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Enota | mejne vrednosti za digestat z manj kot 20 % suhe snovi | mejne vrednosti za digestat z več kot 20 % suhe snovi | mejne vrednosti za digestat z več kot 20 % suhe snovi |
| Biološki parametri |  |  |  |  |
| določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin | . | 15% m/m ali 25% (v/v) komposta: sveže rastlinske mase (SRM): ≥ 100% od kontrolnega substrata Kaljivost: ≥ 95%, Zamik kaljivosti: 0 dni; 30% m/m ali 50% v/v komposta: SRM: ≥ 90% od kontrolnega substrata, Kaljivost: ≥ 90%, Zamik kaljivosti: 0 dni | 15% m/m ali 25% (v/v) komposta: sveže rastlinske mase (SRM): ≥ 100% od kontrolnega substrata Kaljivost: ≥ 95%, Zamik kaljivosti: 0 dni; 30% m/m ali 50% v/v komposta: SRM: ≥ 90% od kontrolnega substrata, Kaljivost: ≥ 90%, Zamik kaljivosti: 0 dni |  |

8. člen

V prvi vrstici drugega stolpca tabele Priloge 5 se besedilo»Mejna vrednost letnega vnosa v g/ha na leto« nadomesti z »g/ha v obdobju dveh let«

9. člen

V Prilogi 6 se v deklaraciji za besedilom »odziv rastlin na substrat« doda nova vrstica, ki se glasi: »število semen plevela«.

10. člen

V Prilogi 7 se v specifikaciji za besedilom »odziv rastlin na substrat« doda nova vrstica, ki se glasi: »število semen plevela«.

11. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike.

Št.

V Ljubljani,

EVA 2014-2330-0185

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek

predsednica