Ime predpisa:

Uredba o odlagališčih odpadkov

Št. zadeve:

007-542/2013

Datum objave:

29. 11. 2013

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

13. 12. 2013

e-naslov:

gp.mko@gov.si

OBRAZLOŽITEV:

- UVOD

  - Pravna podlaga:

Tretji odstavek 17. člena, peti odstavek 20. člena in prvi odstavek 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)

  - Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa:

Z novo Uredbo o odlagališčih odpadkov se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek. Poleg tega se:

- odpravljajo nekatere napake in ugotovljene pomanjkljivosti v izvedbi uredbe;

- odpravijo nekatere ugotovljene neskladnosti z drugimi predpisi;

- spremeni prehodna določba v zvezi z zahtevami za začasno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

- VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV K UREDBI

- Z Uredbo o odlagališčih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: Uredba)  v slovenski pravni red prenašamo določbe Direktive Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek in določbe Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki je bila sicer prenesena v Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

- S tem predlogom Uredbe se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, odpravljajo nekatere napake in ugotovljene pomanjkljivosti v izvedbi te uredbe, odpravljajo pa se tudi nekatere ugotovljene neskladnosti z drugimi predpisi:

  - glede na veljavno uredbo, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, sta v predlogu te Uredbe natančno definirana ''obdobje obratovanja odlagališča'' in '' datum prenehanja obratovanja odlagališča''. V skladu s tem je urejena tudi izdaja okoljevarstvenih dovoljenj;

  - pri prepovedih in omejitvah pri prostorskem načrtovanju odlagališča se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, določi, da je pri prostorskem načrtovanju odlagališča potrebno zagotoviti, da je zunanji rob telesa odlagališča najmanj 50 m oddaljen od območij kmetijskih zemljišč oziroma je lahko oddaljen manj kot 50 m, če odlagališče ne pomeni večjega tveganja za kmetijsko zemljišče;

  - zahteve za prekrivanje odlagališča glede rekultivacijske plasti so usklajene z določbami novega predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

  - v poglavju o finančnem jamstvu je glede na uredbo, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, odpravljena možnost zagotavljanja finančnega jamstva v obliki poroštvene izjave upravljavca odlagališča;

  - opozorilne spremembe indikativnih parametrov onesnaženosti podzemne vode so opredeljene kot čezmeren vpliv na okolje,

  - zaradi boljšega izvajanja uredbe je podrobneje urejeno zapiranje odlagališča in ukrepi po zaprtju odlagališča;

  - podrobneje so definirani čezmerni vplivi na okolje ali pomembne spremembe telesa zaprtega odlagališča;

  - opredeljeni so ukrepi za pospešitev biološke razgradnje odpadkov v telesu zaprtega odlagališča;

  - zaradi zaostankov pri izgradnji centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki je rok za zahteve v zvezi z začasno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov glede na veljavno uredbo, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, podaljšan do konca leta 2015, ko naj bi bili objekti za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov zgrajeni v zadostni zmogljivosti za potrebe celotne Republike Slovenije;

  - v prehodnih določbah je zahteva za prepoved odlaganja odpadkov na kraškem terenu po koncu leta 2015;

  - v prehodnih določbah so opredeljene obveznosti upravljavcev odlagališč, na katerih so prenehali z odlaganjem odpadkov in upravljavcev odlagališč, ki bodo odlagali odpadke najdlje do konca leta 2015.

- Z veljavnostjo te Uredbe preneha veljavnost Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/2011).

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, petega odstavka 20. člena in prvega odstavka 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o odlagališčih odpadkov

###### I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek (UL L št. 328 z dne 10. 12. 2011, str. 49; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/97/EU), in Odločbo Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L št. 11 z dne 16. 1. 2003, str. 27) določa mejne vrednosti onesnaženosti odpadkov, ki se odlagajo, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanja po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

(2) Ta uredba določa tudi obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov v podzemna skladišča in za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, v skladu z Uredbo (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 75; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1102/2008).

(3) Za vprašanja v zvezi z odpadki, ki se odlagajo, in splošnimi pogoji odstranjevanja odpadkov, ki niso posebej urejeni s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

# 2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

- odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v zemljo (podzemno), vključno z:

- internim odlagališčem, kjer povzročitelj odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega nastanka, in

- odlagališčem, ki se stalno, to je več kot eno leto, uporablja za začasno skladiščenje odpadkov.

Za odlagališče se ne šteje:

- naprava, kjer se odpadki raztovarjajo zato, da se omogoči njihova priprava za nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje v drugi napravi, in

- skladišče odpadkov, kjer se odpadki skladiščijo največ tri leta pred njihovo predelavo ali obdelavo, ali

- skladišče odpadkov, kjer se odpadki skladiščijo največ eno leto pred njihovim odstranjevanjem;

- obstoječe odlagališče je odlagališče, ki je bilo zgrajeno ali je obratovalo na dan uveljavitve Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00, 41/04, in 43/04), to je 5. februar 2000, ali odlagališče, za katerega je bilo pred uveljavitvijo tega pravilnika pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;

- rekonstrukcija odlagališča so gradbeni in drugi posegi na obstoječem odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, s katerimi se ne povečuje zmogljivost odlagališča ali spreminja vrsta odlagališča iz 4. člena te uredbe;

- podzemno skladišče je trajno skladišče odpadkov v globokem podzemnem prostoru kot je rudnik soli ali kalija;

- skladišče kovinskega živega srebra je zaprt sistem za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, v skladu z Uredbo (ES) št. 1102/2008, in sicer:

- rudnik soli, prilagojen za odstranjevanje kovinskega živega srebra, ali globoka, podzemna formacija iz trdnih kamnin, v katerih se kovinsko živo srebro začasno skladišči dlje kakor eno leto ali trajno skladišči,

- nadzemno odlagališče, v katerem se kovinsko živo srebro začasno skladišči dlje kakor eno leto;

- center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je kot naprava ali več povezanih naprav namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

- upravljavec odlagališča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je odgovoren za odlagališče, podzemno skladišče ali skladišče kovinskega živega srebra in ga upravlja v času njegove priprave, odlaganja odpadkov na odlagališču, med izvedbo zapiralnih del na odlagališču ali po njegovem zaprtju;

- vlagatelj je oseba, ki vloži zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča, podzemnega skladišča ali skladišča kovinskega živega srebra pod pogoji iz te uredbe;

- imetnik odpadkov je imetnik odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

- nenevarni odpadek je nenevarni odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

- inertni odpadek je odpadek, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminja, ne razpade, ne zgori ali kako drugače kemijsko ali fizikalno ne reagira, se  biološko ne razgradi in ne vpliva škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki bi lahko povzročil onesnaženje okolja ali škodoval zdravju; skupno izluževanje in vsebnost onesnaževal v inertnem odpadku in ekotoksičnost izcedne vode morajo biti zanemarljivi in zlasti ne smejo  ogrožati kakovosti površinske ali podzemne vode;

- gradbeni odpadek je odpadek, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, in je razvrščen v skupino odpadkov 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja odpadke (v nadaljnjem besedilu: klasifikacijski seznam odpadkov);

- istovrstni odpadek je odpadek, ki nastaja v enakih ali podobnih procesih brez bistvenih razlik glede načina nastajanja in njegove sestave, tako da se fizikalne, kemične ali biokemične lastnosti odpadka, pomembne za njegovo odstranjevanje, med seboj bistveno ne razlikujejo, in je razvrščen v isto skupino v klasifikacijskem seznamu odpadkov;

- tekoči odpadek je katerikoli odpadek v tekočem agregatnem stanju. Blato in mulj se ne štejeta za tekoči odpadek. Tekoči odpadek so tudi industrijske odpadne vode, ki se zbirajo in oddajajo, ne da bi se pred oddajo izvajal obratovalni monitoring v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote v vode;

- biološko razgradljiv odpadek je kakršenkoli odpadek, ki se lahko aerobno ali anaerobno razgradi, kot so biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki z vrtov in parkov ter papir in karton;

- pošiljka odpadkov je količina istovrstnih odpadkov, ki jih upravljavec odlagališča  prevzame v enem dnevu v okviru ene spremne dokumentacije o prevzetih odpadkih;

- obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek v okviru postopkov predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjša njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se lažje ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo;

- obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču (v nadaljnjem besedilu: obdelava mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se zagotovi:

- izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in

- aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov se ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;

- mejna vrednost onesnaženosti je mejna vrednost parametra onesnaženosti odpadkov ali parametra izlužka odpadkov, ki se odlagajo;

- reprezentativni vzorec odpadkov je vzorec, vzet iz celotne količine odpadkov, katerega lastnosti, ki so predmet kemične analize, odražajo povprečno sestavo teh odpadkov;

- območje odlagališča je območje, ki je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja telesa odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje odlagališča;

- izcedne vode so vse tekočine, ki se izcejajo iz odloženih odpadkov in se odvajajo ali zadržujejo znotraj telesa odlagališča;

- odlagališčni plin je katerikoli plin, ki nastaja zaradi odloženih odpadkov;

- izlužek je raztopina, pridobljena z laboratorijskim testom izluževanja odpadka;

- telo odlagališča obsega celoto vseh odloženih odpadkov in sistem tesnjenja odlagališčnega dna, pokritje površin odlagališča, sistema za odvajanje izcedne vode in padavinske vode s površin odlagališča, sistem odplinjanja odlagališča in druge tehnične objekte ter obrobne in oporne nasipe in druge tehnične konstrukcije za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča;

- tesnjenje odlagališča je tehnični sistem objektov in ukrepov za preprečevanje emisije snovi v tla, ki ga sestavljajo tesnjenje površine odlagališčnega telesa, tesnjenje odlagališčnega dna in sistem odvajanja izcednih in odpadnih vod:

a)	kombinirano tesnjenje odlagališča je sestavljeno iz različnih tesnilnih materialov z medsebojno dopolnjujočimi lastnostmi;

b) 	mineralno tesnjenje je umetno narejeno tesnjenje, ki ga sestavljajo eno ali večplastno zgoščeni sloji iz mineralnih zemljin in potrebnih dodatkov;

- odlagališčno dno je poravnana površina podlage, na kateri je zgrajeno telo odlagališča;

- odplinjevalni sistemi so odplinjevalni kamini, rezervoarji in napeljave ter regulacijski objekti in drugi tehnični objekti za zajemanje in nadzorovano ravnanje z odlagališčnim plinom oziroma njegovo neposredno sežiganje;

- aktivno odplinjanje je izsesavanje odlagališčnega plina z umetno proizvedenim podtlakom;

- vodoprepustnost je lastnost materiala, ki opisuje pretakanje tekočine skozi porozni medij pri določenem hidravličnem gradientu, ki tekočino poganja, in se izračuna kot koeficient hidravlične prevodnosti k, izražen v m/s;

- redko poseljeno oddaljeno območje je območje:

- kjer stalno prebiva manj kakor 500 prebivalcev na občino ali naselje,

- gostota prebivalstva ne presega 5 prebivalcev na km2 površine in

- je več kakor 50 km oddaljeno od najbližjega naselja z več kakor 250 prebivalci na km2 površine ali ima do takih naselij večji del leta otežen dostop po cesti zaradi slabih meteoroloških razmer.

# 3. člen

(uporaba uredbe)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za obratovanje vsakega odlagališča, podzemnega skladišča in skladišča kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek (v nadaljnjem besedilu: kovinsko živo srebro), ne glede na vrsto odpadka, ki se odlaga.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe te uredbe ne uporabljajo za:

- vnašanje blata čistilnih naprav ali greznic in mulja iz rečnih strug, jezer ali morja ter podobnih gnojil v tla ali na njih z namenom gnojenja ali izboljševanja kakovosti tal, če se vnašajo kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

- uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali drugih posegov pri gradnji ali rekonstrukciji odlagališč;

- odlaganje mulja na vodnem in priobalnem zemljišču, če je bil odvzet iz njegovega vodnega ali priobalnega zemljišča in ima lastnosti odpadka, ki se po tej uredbi lahko odlaga na odlagališče za nenevarne odpadke, pri čemer se upoštevajo le anorganski parametri onesnaženosti in izlužka;

- uporabo odpadka s klasifikacijsko številko 17 05 04 (zemlja in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03), ki nastane pri gradbenih delih, ali umetno pripravljenih zemljin, če se vnašajo izven telesa odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;

- odlaganje neonesnažene jalovine ali nenevarnih inertnih odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delih v površinskih kopih, če se vnašajo v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo.

(3) Če odpadki vsebujejo obstojna organska onesnaževala ali so z njimi onesnaženi, se lahko odlagajo v skladu s to uredbo, če vsebnost polikloriranih bifenilov (v nadaljnjem besedilu: PCB) v njih ne presega mejnih vrednosti koncentracije obstojnih organskih onesnaževal in so izpolnjene druge zahteve v zvezi z obstojnimi organskimi onesnaževali, ki so za odlaganje odpadkov določene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 7), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 519/2012 z dne 19. junija 2012 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede priloge I (UL L št. 159  z dne 20. 6. 2012, str. 1).

4. člen

(vrste odlagališč in obratovanje odlagališča)

(1) Vrste odlagališč so:

- odlagališče za nevarne odpadke,

- odlagališče za nenevarne odpadke in

- odlagališče za inertne odpadke.

(2) Za odlagališče za nenevarne odpadke se šteje tudi odlagališče za komunalne odpadke, ki je objekt infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je namenjeno za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odlagališče za  komunalne odpadke).

(3) Za obdobje obratovanja odlagališča se šteje čas gradnje odlagališča, odlaganja odpadkov, zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju.

(4) Za datum prenehanja obratovanja odlagališča se šteje datum prenehanja izvajanja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča, določen v okoljevarstvenem dovoljenju iz 39. člena te uredbe.

II. MEJNE VREDNOSTI ONESNAŽENOSTI ODPADKOV IN OBVEZNA RAVNANJA TER DRUGI POGOJI ZA ODLAGANJE ODPADKOV

5. člen

(obdelava odpadkov)

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih.

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu iz prvega odstavka 1. člena te uredbe.

6. člen

(obdelava mešanih komunalnih odpadkov)

(1) Mešani komunalni odpadki se štejejo za obdelane mešane komunalne odpadke, če  so obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s to uredbo. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti urejen v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) V centru iz prejšnjega odstavka se mešani komunalni odpadki obdelujejo po postopkih z oznako D8 in D9 iz predpisa, ki ureja odpadke.

(3) Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov lahko nastajajo odpadki po prioritetnem vrstnem redu, ki je določen v 2. točki Priloge 1 te uredbe. Ostanek mešanih komunalnih odpadkov se tudi po obdelavi v skladu s prejšnjim odstavkom označuje s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

(4) Upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(5) Upravljavec iz prejšnjega odstavka mora:

- redno sprejemati mešane komunalne odpadke in jih skladiščiti do njihove obdelave,

- obdelati mešane komunalne odpadke,

- redno oddajati izločene nenevarne frakcije, primerne za recikliranje, v nadaljnjo obdelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,

- za izločene nevarne frakcije zagotoviti tako ravnanje, kot je za posamezno nevarno frakcijo predpisano v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki,

- redno oddajati izločene gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, v sežig ali sosežig v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov,

- ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi redno oddajati upravljavcu odlagališča za komunalne odpadke in

- pred oddajo odpadkov iz prejšnje točke zagotoviti oceno odpadkov v skladu z 12. členom te uredbe.

(6) Dokazilo o sprejemu odpadkov iz 1. točke prejšnjega odstavka in oddaji odpadkov iz 3. do 6. točke prejšnjega odstavka je veljavni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

7. člen

(mejne vrednosti onesnaženosti odpadkov)

(1) Na odlagališče za nevarne odpadke je dovoljeno odlagati:

- nevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti onesnaženosti odpadkov za nevarne odpadke, določenih v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe,

- inertne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti onesnaženosti odpadkov za inertne  odpadke iz Priloge 2 te uredbe, in

- nenevarne odpadke, katerih vsebnost celotnega organskega ogljika (v nadaljnjem besedilu: TOC) ni večja od 5 odstotkov mase suhih odpadkov.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za skladišče kovinskega živega srebra, ki je nadzemno odlagališče.

(3) Na odlagališče za nevarne odpadke je prepovedano odlagati komunalne odpadke.

(4) Na odlagališče za nenevarne odpadke je dovoljeno odlagati:

- nenevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti onesnaženosti odpadkov za nenevarne odpadke iz Priloge 2 te uredbe,

- nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 iz predpisa, ki ureja odpadke, (v nadaljnjem besedilu: nenevarni odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi), z lastnostmi parametrov iz 5. točke Priloge 2 te uredbe,

- stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti onesnaženosti odpadkov za nenevarne odpadke iz Priloge 2 te uredbe, na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od 5 odstotkov mase odpadkov, in

- odpadke, ki vsebujejo azbest, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge 2 te uredbe.

(5) Na odlagališče za komunalne odpadke je poleg odpadkov iz prejšnjega odstavka dovoljeno odlagati:

- komunalne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti za komunalne odpadke iz Priloge 2 te uredbe, in

- mešane komunalne odpadke z lastnostmi iz prvega odstavka 9. člena te uredbe.

(6) Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati:

- inertne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti onesnaženosti odpadkov za inertne odpadke iz Priloge 2 te uredbe, in

- odpadke, določene v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen

(izjeme)

(1) Ne glede na prvi, četrti, peti in šesti odstavek prejšnjega člena lahko ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), upravljavcu odlagališča dovoli odlaganje odpadkov, katerih vrednosti onesnaženosti odpadkov za največ trikrat presegajo mejne vrednosti iz Priloge 2 te uredbe, razen za:

- raztopljeni organski ogljik (v nadaljnjem besedilu: DOC), če gre za inertne odpadke, nenevarne odpadke, stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke,

- lahko hlapne aromatske ogljikovodike (v nadaljnjem besedilu: BTEX), PCB in mineralna olja v odpadkih, če gre za inertne odpadke,

- TOC in pH v odpadkih, če gre za stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke,

- vse parametre, če gre za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi z lastnostmi parametrov iz 5. točke v Prilogi 2 te uredbe, ali

- žarilno izgubo ali TOC, če gre za nevarne odpadke.

(2) Ne glede na prvi in šesti odstavek prejšnjega člena lahko ministrstvo upravljavcu odlagališča dovoli odlaganje odpadkov, pri katerih TOC za največ dvakrat presega mejno vrednost iz Priloge 2 te uredbe, če gre za inertne odpadke,

(3) Ministrstvo dovoli odlaganje odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena za vnaprej določeno število pošiljk odpadkov, ki se bodo odložile na odlagališču v obdobju, krajšem od 12 mesecev, če iz ocene emisij v okolje, ki jo upravljavec odlagališča priloži k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje iz 39. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: okoljevarstveno dovoljenje) ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, da zaradi preseganja mejnih vrednosti onesnaženosti odpadkov iz Priloge 2 te uredbe ne bo dodatnih škodljivih vplivov na okolje.

(4) O izdaji dovoljenja iz prejšnjega odstavka ministrstvo poroča Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

9. člen

(odlaganje komunalnih odpadkov in

količina odloženih biološko razgradljivih odpadkov)

(1) Na odlagališču iz petega odstavka 7. člena te uredbe je dovoljeno odlaganje mešanih komunalnih odpadkov, ki so obdelani v skladu s 6. členom te uredbe in njihova kurilna vrednost ne presega 6.000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost TOC ne presega 18 odstotkov mase suhih obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT4, ne presega mejne vrednosti 10 mg O2/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov.

(2) Upravljavec odlagališča lahko na odlagališču iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu odloži le tako obdelane komunalne odpadke, da je delež biološko razgradljivih odpadkov v njih največ enak deležu, ki mu ga v okoljevarstvenem dovoljenju določi ministrstvo.

(3) Ministrstvo določi delež biološko razgradljivih odpadkov iz prejšnjega odstavka tako, da upošteva:

- celotno količino biološko razgradljivih odpadkov, ki se v posameznem koledarskem letu lahko odložijo na vseh odlagališčih na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) in je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe,

- usmeritve za zmanjševanje odlaganja biološko razgradljivih komunalnih odpadkov iz programa ravnanja s komunalnimi odpadki,  ki se nanašajo na ukrepe priprave za ponovno uporabo, recikliranje, kompostiranje in snovno ali energetsko predelavo biološko razgradljivih  komunalnih odpadkov ter proizvodnje bioplina iz teh odpadkov, in

- določitev števila odlagališč za komunalne odpadke v RS, kjer je dovoljeno odlagati obdelane mešane komunalne odpadke.

(4) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi za posamezno koledarsko leto tak delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih, da je vsota deležev teh odpadkov, določenih v okoljevarstvenih dovoljenjih vseh upravljavcev odlagališč za komunalne odpadke za to koledarsko leto, največ enaka deležu, ki je določen za celotno letno količino odloženih komunalnih odpadkov v Prilogi 4 te uredbe.

(5) Ministrstvo za posamezno odlagališče za komunalne odpadke določi delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih kot največjo količino biološko razgradljivih komunalnih odpadkov na prebivalca, ki se izračuna kot količnik med letno količino odloženih komunalnih odpadkov iz Priloge 4 te uredbe in številom prebivalcev RS v letu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

10. člen

(prepoved odlaganja odpadkov)

(1) Na odlagališča je prepovedano odlagati:

  - odpadke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 7. člena te uredbe,

  - tekoče odpadke, razen:

- kovinskega živega srebra, če  gre za skladišče kovinskega živega srebra,

- mulja in koncentratov iz čistilne naprave za izcedno vodo in drugo odpadno vodo, ki nastaja na območju odlagališča, in

- izcedne vode, če se v zaprtem krogotoku vrača na tesnjeni del odlagališča in je na podlagi celovite vodne bilance dokazano, da se dolgoročno telo odlagališča ne more zasititi z vodo. Omogočeno mora biti odvajanje izcedne vode iz telesa odlagališča ter zagotovljeno neovirano odvajanje odlagališčnih plinov,

- mešane komunalne odpadke, razen če je njihovo odlaganje na odlagališču za komunalne odpadke dovolilo ministrstvo v skladu z 9. členom te uredbe,

- odpadke, ki so glede na pogoje odlaganja na odlagališču eksplozivni, jedki, korozivni, oksidativni, lahko vnetljivi ali vnetljivi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali pospešujejo gorenje,

- posode, napolnjene s plini pod tlakom,

- snovi, ki burno reagirajo v stiku z vodo,

- toplotno neobdelane odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, in neobdelane ali obdelane odpadke, ki se razvrščajo med stranske živalske proizvode I., II. in III. kategorije v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 UL L št. 300, 14. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), ne glede na stopnjo obdelave in druge odpadke, ki nastajajo pri veterinarski ali drugi dejavnosti, če imajo nevarno lastnost infektivnega odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,

- laboratorijske odpadke in druge kemijske substance, ki nastajajo v raziskovalni in razvojni dejavnosti ali izobraževalnih dejavnostih, ki niso identificirani ali so novi, in katerih učinki na človeka ali okolje niso znani,

- cele ali razrezane izrabljene avtomobilske gume, razen če se uporabijo kot gradbeni material na odlagališču ali gume z zunanjim premerom, večjim od 1.400 mm, ali kolesarske gume,

- muljaste, pastozne ali drobnozrnate odpadke, če glede na pogoje odlaganja na odlagališču lahko škodijo delovanju sistema odvajanja izcednih in odpadnih vod ali stabilnosti telesa odlagališča,

- odpadne industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorje, razen ostankov baterij in akumulatorjev po obdelavi ali recikliranju, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov,

- izrabljena motorna vozila in njihove nepredelane sestavne dele, ki nastanejo pri njihovi razgradnji,

- odpadno električno in elektronsko opremo, razen ostankov predelave, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov,

- ločene frakcije komunalnih odpadkov, razen ostankov njihove predelave, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo lahko dovoli odlaganje posameznih pošiljk stranskih živalskih proizvodov I., II. ali III. kategorije, če so v zvezi z njihovim nastankom, predelavo in drugimi pogoji izpolnjene zahteve za odstranjevanje z odlaganjem, določene v Uredbi 1069/2009/ES, in gre za:

- toplotno obdelane stranske živalske proizvode I. kategorije, razen trupel živali, za katere se sumi oziroma je potrjen sum na transmisivno spongiformno encefalopatijo, ter živali, ki so bile pokončane zaradi njenega izkoreninjenja,

- kuhinjske odpadke iz mednarodnih transportov, ne glede na to, da niso toplotno obdelani,

- vse toplotno obdelane stranske živalske proizvode II. kategorije,

- vse stranske živalske proizvode III. kategorije, ki so obdelani v skladu z zahtevami Uredbe 1069/2009/ES.

11. člen

(prepoved mešanja odpadkov)

Prepovedano je redčenje ali mešanje odpadkov z drugimi snovmi ali odpadki samo z namenom izpolnjevanja zahtev za odlaganje odpadkov na odlagališčih.

12. člen

(ocena odpadkov)

(1) Odlaganje odpadkov na odlagališču je dovoljeno le, če je izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti v skladu s predpisom, ki ureja izdelovanje ocene odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ocena odpadkov).

(2) Izdelavo ocene odpadkov mora zagotoviti imetnik odpadkov, ki odda odpadek v odlaganje. Izdelavo ocene odpadkov za mešane komunalne odpadke mora zagotoviti  upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki odda ostanek obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v odlaganje.

(3) Oceno odpadkov, vključno z vzorčenjem odpadkov, lahko izdela samo oseba, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(4) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se ocene odpadkov hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča, tako da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju.

13. člen

(veljavnost ocene odpadkov)

(1) Ocena odpadkov ob odložitvi odpadkov ne sme biti starejša od dvanajst mesecev.

(2) Če imetnik odpadkov na isto odlagališče več kot 12 mesecev redno oddaja pošiljke istovrstnih odpadkov, mora biti ocena odpadkov zanje izdelana pred odlaganjem prve oddane pošiljke, za naslednje pošiljke istovrstnih odpadkov pa najmanj enkrat vsakih štiriindvajset  mesecev.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora upravljavec centra iz drugega odstavka prejšnjega člena za mešane komunalne odpadke zagotoviti izdelavo ocene odpadkov na vsakih 2.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih v obdelavo, ali vsakih šest mesecev, če je teh odpadkov v tem obdobju manj kot 2.000 ton, ali enkrat na mesec, če je mešanih komunalnih odpadkov v tem obdobju več kot 2.000 ton.

(4) Drugi odstavek tega člena se uporablja tudi za istovrstne odpadke, ki nastajajo pri istem povzročitelju odpadkov na različnih krajih, njihov nastanek pa povzroča enak proces pri enakih vhodnih materialih.

(5) Drugi in četrti odstavek tega člena se ne uporabljata za kovinsko živo srebro.

14. člen

(odpadki, za katere ni potrebna ocena odpadkov)

(1) Ne glede na prvi odstavek 12. člena te uredbe ocene odpadkov ni treba izdelati za:

- odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v obdobju zaporednih štirih mesecev ne presega 200 kg in je na podlagi razpoložljivih podatkov o odpadkih in njihovega vizualnega pregleda mogoče izključiti njihovo onesnaženost z nevarnimi snovmi,

- odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v enem letu ne presega 15 ton in imetnik pred začetkom dostavljanja odpadkov pisno potrdi, da ta količina v dovoljenem obdobju ne bo prekoračena, da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in je delež biološko razgradljivih odpadkov v njih manjši od 5 odstotkov, pri čemer so vrsta, izvor in kraj nastanka vsake pošiljke v celoti znani,

- komunalna odpadka, ki se razvrščata v klasifikacijski številki 20 02 02 in 20 03 03 iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- odpadke, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obdelavi ali skladiščenju mineralnih surovin ali kot posledica obratovanja kamnolomov, če so odloženi na mestu nastanka, in

- gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, in trdno vezane azbestne odpadke.

(2) Za odpadke iz prejšnjega člena mora njihov imetnik, ki oddaja te odpadke v odlaganje, upravljavcu odlagališča predložiti izjavo, iz katere je razvidno, da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in nimajo nevarnih lastnosti.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da masa odpadkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ne preseže 0,5 odstotka mase vseh na odlagališču odloženih odpadkov.

(4) Ta člen se ne uporablja za kovinsko živo srebro.

15. člen

(odpadki, za katere ni potrebna kemična analiza)

(1) V okviru ocene odpadkov ni treba izdelati kemične analize odpadkov, če gre za odpadke:

- iz Priloge 3 te uredbe,

- ki nastanejo pri zemeljskem izkopu, če niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ali zmešani z nevarnimi odpadki in v katerih je manj kakor 5 odstotkov mase drugih nenevarnih odpadkov, celotna prostornina istega povzročitelja odpadkov pa ne presega 500 m3,

- pri katerih odvzem reprezentativnega vzorca ni mogoč, pri čemer je treba utemeljiti upravičenost odlaganja odpadkov na posamezno vrsto odlagališča na podlagi podatkov o lastnostih snovi, ki so v odpadkih.

(2) Če prostornina odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskem izkopu iz druge alinee prejšnjega odstavka, presega 500 m3, je treba izdelati kemično analizo teh odpadkov na podlagi vzorčenja na vsakih 1000 m3 odloženih odpadkov.

16. člen

(preverjanje odpadkov)

(1) Upravljavec odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov v telo odlagališča zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje pregled s to uredbo predpisane dokumentacije, ki spremlja pošiljko dostavljenih odpadkov, in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti, navedene v tej dokumentaciji.

(2) Postopki preverjanja dostavljenih odpadkov se morajo izvajati po shemi postopkov iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Istovetnost odpadkov se ugotavlja s tehtanjem in vizualnim pregledom odpadkov ter kontrolno kemično analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov.

(4) Ministrstvo lahko upravljavcu odlagališča, ki je hkrati edini povzročitelj odpadkov, ki se na tem odlagališču odlagajo, v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli poenostavitev preverjanja iz prvega odstavka tega člena, če se posamezni postopki preverjanja izvajajo na kraju nastajanja odpadkov.

17. člen

(pregled dokumentacije)

(1) Upravljavec odlagališča mora pri pregledu dokumentacije iz prvega odstavka prejšnjega člena preveriti njeno popolnost in veljavnost ter skladnost z zahtevami te uredbe, posebej pa mora preveriti oceno odpadkov iz 12. člena te uredbe.

(2) Če v oceni odpadkov iz prejšnjega odstavka ni rezultatov kemične analize odpadkov, mora upravljavec odlagališča preveriti tudi, ali gre za odpadke iz 15. člena te uredbe.

(3) Če imetnik odpadkov oddaja nevarne odpadke, mora dokumentacija iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi evidenčni list iz predpisa, ki ureja odpadke, ali listine o čezmejnem pošiljanju odpadkov, če gre za vnos odpadkov iz drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali uvoz odpadkov iz tretjih držav.

18. člen

(tehtanje in vizualni pregled)

(1) Upravljavec odlagališča mora tehtanje odpadkov zagotoviti ob prevzemu odpadkov, vizualni pregled istovetnosti odpadkov pa ob prevzemu odpadkov in pred dokončnim vnosom na odlagališče, tako da jih je še mogoče odstraniti iz telesa odlagališča, če so neprimerni za odlaganje.

(2) Posebej natančen vizualni pregled istovetnosti odpadkov in njihove onesnaženosti mora biti opravljen pri istovrstnih odpadkih iz drugega odstavka 13. člena te uredbe in istovrstnih odpadkih, za katere v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe ni potrebna ocena odpadkov.

(3) Za odpadke iz 1. in 2. točke prvega odstavka 14. člena te uredbe mora upravljavec odlagališča zagotoviti tudi vodenje evidence o celotni količini oddanih odpadkov v obdobju, ko je dovoljeno njihovo odlaganje brez ocene odpadkov.

(4) Upravljavec odlagališča mora o količinah in vrstah odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje brez ocene odpadkov, ter o izvoru njihovega nastanka poročati v poročilu iz 50. člena te uredbe.

19. člen

(potrditev ali zavrnitev prevzema odpadkov)

(1) Če upravljavec odlagališča odpadke prevzame v odlaganje, mora zagotoviti potrditev evidenčnega lista v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(2) Upravljavec odlagališča zavrne prevzem odpadkov v odlaganje in ne potrdi evidenčnega lista, če:

- odložitev takšnih odpadkov na odlagališču ni dovoljena, še posebej, če to izhaja iz ocene odpadkov,

- predpisana ocena odpadkov ni izdelana, pa ne gre za odpadke iz 14. člena te uredbe,

- bi medsebojni vplivi z že odloženimi odpadki na odlagališču bistveno povečali možnosti obremenjevanja okolja,

- je ocena odpadkov nepopolna ali nezadostna in rezultati niso dovolj jasni,

- je oceni odpadkov potekel predpisani rok veljavnosti,

- dvomi o istovetnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih ali

- geotehnične lastnosti odpadkov in pogoji njihovega odlaganja ne zagotavljajo potrebne stabilnosti telesa odlagališča.

(3) Če upravljavec odlagališča zavrne prevzem odpadkov v odlaganje zaradi razloga iz 4., 5., 6. ali 7. točke prejšnjega odstavka, lahko imetniku odpadkov dovoli njihovo skladiščenje na območju odlagališča za največ štiri mesece, da se dopolni ali ponovno izdela ocena odpadkov.

(4) Začetek skladiščenja iz prejšnjega odstavka mora biti vpisan v obratovalni dnevnik iz 49. člena te uredbe.

20. člen

(obveščanje pristojnega inšpektorata)

(1) Če upravljavec odlagališča ugotovi, da dostavljeni odpadki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni odpadkov, ali v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena zavrne prevzem odpadkov ali jih imetnik vzame nazaj, mora o tem obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov o imetniku odpadkov vsebovati tudi podatke o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov.

(3) Če upravljavec odlagališča zavrne prevzem pošiljke odpadkov iz druge države članice EU ali iz tretje države, mora ravnati tudi v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov.

21. člen

(odvzem vzorcev in kontrolna kemična analiza)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti odvzem reprezentativnih vzorcev pri naključno izbranih prevzetih odpadkih, za katere ocena odpadkov temelji na kemični analizi odpadkov, in izvedbo kontrolne kemične analize, s katero se preveri istovetnosti dostavljenih odpadkov.

(2) Na odlagališču za nevarne odpadke ali odlagališču za nenevarne odpadke je treba odvzeti reprezentativne vzorce od najmanj 2 odstotkov prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov, na odlagališču za inertne odpadke pa najmanj za 0,5 odstotka prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov.

(3) Odvzem reprezentativnih vzorcev in kontrolna kemična analiza morata biti izvedena v  skladu s predpisom, ki ureja izdelovanje ocene odpadkov, izvede pa ju lahko samo oseba iz tretjega  odstavka 12. člena te uredbe.

22. člen

(izvajanje kontrolne kemične analize)

(1) Kontrolno kemično analizo je treba zagotoviti za reprezentativne vzorce iz prejšnjega člena, odvzete od:

- najmanj 2 odstotkov prevzetih pošiljk odpadkov, za katere je treba izdelati oceno odpadkov in so onesnaženi z nevarnimi snovmi,

- najmanj 4 odstotkov prevzetih pošiljk odpadkov iz 2. točke prvega odstavka 14. člena te uredbe in iz drugega odstavka 13. člena te uredbe in

- prevzetih pošiljk odpadkov tistih imetnikov, katerih dostavljeni odpadki v obdobju zadnjih 5 let najmanj enkrat niso ustrezali podatkom v predloženi oceni odpadkov.

(2) V okviru kontrolne kemične analize reprezentativnega vzorca se preverjajo zlasti tiste vrednosti onesnaženosti odpadkov, na podlagi katerih se lahko ugotovi istovetnost oddanih odpadkov glede na podatke o njih v dokumentaciji in tipična ali verjetna vsebnost nevarnih snovi v njih.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se rezultati kontrolne kemične analize iz prvega odstavka tega člena hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča.

23. člen

(odvzem reprezentativnega vzorca)

(1) Upravljavec odlagališča mora za vsakih 1.000 ton prevzetih istovrstnih odpadkov istega imetnika, za katere ni bila izvedena kontrolna kemijska analiza iz prejšnjega člena, zagotoviti odvzem najmanj enega reprezentativnega vzorca izbranih odpadkov, za katere je bila izdelana ocena odpadkov v skladu z 12. členom te uredbe.

(2) Reprezentativni vzorci iz prejšnjega odstavka morajo biti odvzeti na način iz tretjega odstavka 21. člena te uredbe in se morajo shraniti za najmanj en mesec.

(3) Če upravljavec odlagališča pri preverjanju istovetnosti odpadkov z vizualnim pregledom odpadkov ali kontrolno kemično analizo iz prejšnjega člena ugotovi, da je imetnik odpadkov dostavljene odpadke nepravilno uvrstil glede na klasifikacijski seznam odpadkov, mora zagotoviti izvedbo kemijske analize vseh shranjenih reprezentativnih vzorcev iz prejšnjega odstavka, odvzetih pri predhodno oddanih pošiljkah odpadkov istega imetnika. V analizi shranjenih reprezentativnih vzorcev se preverjajo zlasti parametri, ki tudi ob upoštevanju možne kemijske spremembe vzorca omogočajo ugotavljanje istovetnosti odpadkov z njihovo dokumentacijo.

24. člen

(druge zahteve za odlaganje odpadkov)

(1) Lastnosti posameznih vrst odpadkov, ki se odlagajo, ter način in metoda odlaganja odpadkov v telo odlagališča morajo zagotavljati varnost osebja odlagališča in ne smejo ogrožati sistema tesnjenja odlagališčnega dna ali drugih tehničnih objektov odlagališča in njihovega delovanja.

(2) Geotehnične lastnosti posamezne vrste odpadkov, ki se odlagajo, ter način in metoda odlaganja odpadkov v telo odlagališča, morajo zagotavljati vzdrževanje stabilnosti telesa odlagališča. S stiskanjem odpadkov pred ali med odlaganjem v telo odlagališča je treba ob upoštevanju njihovih lastnosti zagotoviti, da so dolgoročno možne le neznatne deformacije telesa odlagališča.

(3) S tehniko odlaganja odpadkov v telo odlagališča, dnevnim prekrivanjem odloženih odpadkov in drugimi preventivnimi ukrepi je treba preprečevati raznos lahkih frakcij odpadkov z vetrom in zmanjševati emisijo prahu in vonjav v zrak med odlaganjem ter zbiranje mrčesa, ptičev ali glodalcev.

III. PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN GRADNJA ODLAGALIŠČA

25. člen

(prepovedi in omejitve pri prostorskem načrtovanju odlagališča)

(1) Odlagališče ne sme biti na:

- najožjem in ožjem vodovarstvenem območju, določenem v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

- na širšem vodovarstvenem območju, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na tem območju,

- območju objektov vodne infrastrukture, ki so namenjeni izvajanju državnega monitoringa voda,

- vplivnem območju kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda,

- območju, ki se uvršča v katerikoli razred poplavne in erozijske ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti,

- območju, ki ga ogrožajo plazovi, podori, posedanje ali druga gibanja zemeljskih mas, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,

- območju z neenotnimi geotehničnimi lastnostmi na površini in v podtalju, ki ogrožajo odlagališče, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,

- zemljišču z močno razpokano kamninsko podlago, dobro vodno prepustnostjo in nedoločljivimi tokovi podzemne vode,

- zemljišču s prosto tekočo podzemno vodo, če je raven najvišje pričakovane gladine podzemne vode ob upoštevanju možnega usedanja manj kakor en meter pod temeljnimi tlemi odlagališča in te razdalje ni mogoče zagotoviti z ustreznimi tehničnimi ukrepi,

- območju, kjer so prisotni zvezni, sklenjeni in izdatni vodonosniki s pomembnimi količinami podzemne vode ali manjši, lokalni, nezvezni vodonosniki, ki so lahko izkoristljiv vodni vir, kjer značilni pretok znaša najmanj 10 m3/dan (0,116 l/s) ali odvzem zadošča za oskrbo najmanj 50 prebivalcev,

- vodnem in priobalnem zemljišču v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

- zavarovanem območju, območju naravne vrednote, območju Natura 2000 in potencialnem območju Natura 2000 ter ekološko pomembnem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

- območju, varovanem v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,

- območju varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov po predpisih o gozdovih in

- varovalnem pasu podzemnega voda, na varovalnem pasu nadzemnega voda pa le po pridobitvi soglasja sistemskega operaterja v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko.

(2) Pri prostorskem načrtovanju odlagališča je treba zagotoviti, da je zunanji rob telesa odlagališča:

1. najmanj 300 m oddaljen od:

- območij stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,

- območij centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju,

- območij, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, rekreacijo, nakupovalna središča in podobno,

- območij zelenih površin,

- območij površinskih voda in območij vodne infrastrukture, in

- območij proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim,

2. najmanj 50 m oddaljen od območja kmetijskih zemljišč.

(3) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka je lahko zunanji rob telesa odlagališča manj kot 50 m oddaljen od območja kmetijskega zemljišča, če odlagališče ne pomeni večjega tveganja za kmetijsko zemljišče.

(4) Umestitev odlagališča v prostor je mogoča le, če poleg upoštevanja prepovedi in omejitev iz prejšnjih odstavkov odlagališče ne pomeni večjega tveganja za okolje.

26. člen

(zahteva za varovanje zdravja ljudi)

(1) Pri gradnji odlagališča je treba z naravnimi ali umetnimi ovirami zagotoviti, da telo odlagališča ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena in stavb za opravljanje verskih obredov, če so te stavbe oddaljene do 600 m v vodoravni smeri od zunanje meje odlagališča, in da najmanjša razdalja v vodoravni smeri med zunanjim robom telesa odlagališča in temi stavbami ni krajša od 300 m.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek so na območju odlagališča lahko poslovne in druge stavbe, povezane z obratovanjem odlagališča, ter center za ravnanje s komunalnimi odpadki.

27. člen

(zahteve za varstvo tal)

(1) Podtalje odlagališča mora biti vsaj na območju telesa odlagališča geološko in hidrogeološko enotno in take geološke sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne in površinske vode pred onesnaževanjem.

(2) Povprečna vodoprepustnost tal na območju telesa odlagališča mora biti manjša od:

- 1x10-9 m/s v debelini tal najmanj pet metrov za odlagališče za nevarne odpadke,

- 1x10-9 m/s v debelini tal najmanj enega metra za odlagališče za nenevarne odpadke, in

- 1x10-7 m/s v debelini tal najmanj enega metra za odlagališče za inertne odpadke.

(3) Izpolnitev pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko zagotovi tudi z nanosom umetnih tesnilnih plasti iz mineralnih zemljin na temeljna tla odlagališča, ki ga je treba utrditi tako, da se pridobi enakovredno sposobnost tal glede vodoprepustnosti in zadrževanja vode. Umetna plast nanosa mineralnih zemljin ne sme biti tanjša od pol metra.

(4) Prejšnji odstavek se ne uporablja za odlagališče, za katero se v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja ugotovi, da odvajanje izcednih voda v okolje nima škodljivih vplivov na kakovost tal in podzemne ter površinske vode in se na njem odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, ali gre za odlagališče za inertne odpadke.

28. člen

(zahteve za izcedne vode)

(1) Za odlagališče mora biti zagotovljeno neovirano odvajanje izcedne vode, tako da voda odteka prosto samo zaradi vpliva gravitacije.

(2) Če odvajanje izcedne vode na naraven način ni možno, je treba zagotoviti zbiranje izcedne vode v lahko dostopnih zbiralnikih, nameščenih zunaj telesa odlagališča.

29. člen

(zahteve za stabilnost telesa odlagališča)

(1) Telo odlagališča in njegovo podtalje morata biti dolgoročno stabilna, tako da možne deformacije ne vplivajo negativno zlasti na tesnjenje odlagališčnega dna, odvajanje izcedne in padavinske vode ali odplinjanje odlagališča.

(2) Pri gradnji telesa odlagališča je treba zaradi geotehničnih zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevati tudi težo in lastnosti odloženih odpadkov ter staranje materialov in vremenske vplive. Če bo v odlagališče vgrajena umetna pregrada, je treba preveriti, ali je geološka podlaga glede na zgradbo odlagališča dovolj stabilna, da bo preprečeno posedanje, ki bi lahko poškodovalo pregrado.

30. člen

(zahteve za temeljna tla)

(1) Na odlagališču je treba urediti temeljna tla na način, ki zagotavlja stabilnost odlagališča in izvedbo talnih tesnilnih in drenažnih slojev.

(2) Pri ureditvi temeljnih tal je treba upoštevati nagib, ki je potreben zaradi tesnjenja odlagališčnega dna in odvajanja izcedne vode, ter zagotoviti potrebno ravnost temeljnih tal.

31. člen

(zahteve za tesnjenje odlagališčnega dna)

(1) Pri odlagališču za nenevarne odpadke in odlagališču za nevarne odpadke je treba na temeljnih tleh in nagnjenih stranskih površinah temeljnih tal zagotoviti tesnjenje, ki skupaj s sistemom odvajanja izcedne vode preprečuje pronicanje izcedne vode v podtalje.

(2) Zaradi zahteve iz prejšnjega odstavka je treba na temeljna tla odlagališča položiti tesnilno folijo in na njo drenažni sloj debeline več kot pol metra.

(3) Za tesnjenje odlagališčnega dna se lahko uporabijo tudi druge metode in tehnike, kakor so določene v prejšnjem odstavku, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

(4) Projektiranje drenažnega sloja, drenažnih cevi in jaškov mora biti izvedeno na osnovi izračuna vodne bilance in tako, da je možno delovanje sistema za dreniranje izcedne vode nadzorovati in ga vzdrževati.

32. člen

(zahteve v zvezi z odvajanjem izcedne vode)

(1) Na odlagališču je treba zaradi neprekinjenega zbiranja in odvajanja izcedne vode urediti sistem odvajanja izcedne vode, ki je sestavljen iz drenažnega sloja in v njem položenih zbirnih cevi za odvajanje izcedne vode.

(2) Z vgradnjo zaščitnega sloja nad drenažnim slojem ter z razpršenim vnašanjem odpadkov v telo odlagališča se mora preprečevati vdiranje odpadkov v drenažni sloj.

(3) Za vzdrževanje in nadzor zbirnih cevi za odvajanje izcedne vode je treba zgraditi zadostno število jaškov in rovov, ki morajo biti stabilni in na stabilnem podtalju.

(4) Za začasno zadrževanje izcedne vode, ki se odvaja iz telesa odlagališča, je treba v območju odlagališča zunaj območja odlaganja odpadkov postaviti primerno velik zbiralnik izcedne vode. Zbiralnik mora biti odporen na kemične vplive izcedne vode ter varen pred eksplozijo, v primeru izcednih voda z močnim vonjem pa tudi zaprt.

33. člen

(prekrivanje odlagališča)

(1) Površine zapolnjenih delov telesa odlagališča je treba prekrivati in zagotoviti potrebno površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode ter odplinjanja.

(2) Priporočena struktura posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča je razvidna iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Za površinsko tesnjenje pri prekrivanju telesa odlagališča se lahko uporabijo tudi druge metode in tehnike, kakor so določene v prejšnjem odstavku, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje, kot je določeno v Prilogi 6 te uredbe.

(4) Za rekultivacijsko plast se lahko uporabijo kompost ali digestat 1. ali 2. razreda kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. Za rekultivacijsko plast se lahko uporabi tudi zemljina, če se z oceno njene kakovosti dokaže izpolnjevanje pogojev za vnos v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(5) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za rekultivacijsko plast dovoli uporabo komposta ali digestata v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ali zemljin, če niso presežene največje vrednosti zemljin za vnos v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, pri čemer v obeh primerih vlogi za okoljevarstveno dovoljenje ni treba priložiti podatkov o koncentraciji nevarnih snovi v tleh.

(6) Za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov se lahko uporabljajo primerni odpadki, ki izpolnjujejo vse zahteve, predpisane za odpadke, ki se jih sme odlagati na vrsto odlagališča, za katero ima upravljavec okoljevarstveno dovoljenje.

34. člen

(izjeme)

Ne glede na 31., 32. in 33. člen te uredbe lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli, da odlagališče obratuje brez tesnjenja tal, odvajanja izcednih vod ali površinskega tesnjenja pri prekrivanju telesa odlagališča, če se glede na vrsto odloženih odpadkov in na podlagi rezultatov analize vodne bilance telesa odlagališča, ki jo vlagatelj priloži k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje, ugotovi, da opustitev teh ukrepov ne bo povzročila škodljivih učinkov na podzemno ali površinsko vodo.

35. člen

(zahteve v zvezi s padavinsko vodo)

(1) Pri odlagališču je treba zagotoviti, da zaledne vode s površin in podzemne vode iz območja odlagališča ali zunaj njega ne pridejo v stik s telesom odlagališča.

(2) Izcedno vodo iz odlagališča, padavinsko vodo, odvedeno s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja, padavinsko vodo z manipulativnih površin, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča, in tehnološko odpadno vodo iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina je treba zbirati in odvajati ločeno od ostale odpadne vode, ki nastaja na območju odlagališča in ni onesnažena.

(3) Če  je več vrst odlagališč iz prvega odstavka 4. člena te uredbe na istem kraju, se njihove izcedne in padavinske vode, odvedene s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja posamezne vrste odlagališča, padavinske vode z manipulativnih površin, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju posameznega odlagališča, pred njihovim čiščenjem ne smejo mešati med seboj.

(4) Če se izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča zbirajo z namenom oddaje v obdelavo izven območja odlagališča, je treba v okoljevarstvenem dovoljenju navesti osnovne podatke o predvidenih napravah za čiščenje, kjer se te odpadne vode obdelujejo, ter pogoje o vodenju podatkov o oddaji teh odpadnih vod v obdelavo, ki jih mora zagotavljati upravljavec odlagališča.

(5) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da na odlagališču za inertne odpadke ni treba izvajati zahtev iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

36. člen

(zahteve v zvezi z odlagališčnim plinom)

(1) Če na odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke nastajajo odlagališčni plini, se mora za njihovo zajemanje in sežiganje zagotoviti vgradnja naprav, ki so za ocenjene količine nastalih plinov primerno velike, obstojne in eksplozijsko varne. Zajemanje, obdelavo in uporabo odlagališčnih plinov je treba izvesti na način, da se kar najbolj zmanjšajo vplivi na okolje ali njegovo razvrednotenje in na tveganje za zdravje ljudi.

(2) Če se zajetih odlagališčnih plinov ne more uporabiti za pridobivanje energije, jih je treba sežigati na območju odlagališča ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih postopkov, ki so enakovredni sežiganju plinov.

37. člen

(opremljenost odlagališča)

(1) Na vhodu na območje odlagališča mora biti nameščena tabla z navedbo imena upravljavca odlagališča, vrste odlagališča v skladu s prvim odstavkom 4. člena te uredbe in časa obratovanja odlagališča.

(2) Območje odlagališča mora biti ograjeno z najmanj dva metra visoko ograjo, razen če je z naravno razmejitvijo zavarovano tako, da je onemogočen dostop ljudi in živali.

(3) Na odlagališču je treba izvajati stalni nadzor za preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov na odlagališče.

(4) Na območju odlagališča morajo biti dovolj velike površine za izvajanje prevzema in postopkov preverjanja oddanih odpadkov ter za parkiranje in obračanje dostavnih vozil.

(5) Na območju odlagališča mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj odlagališča ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.

(6) Odlagališče mora biti opremljeno z objekti za preprečevanje prenašanja prahu in blata z vozili za prevoz odpadkov z odlagališča na vozišča javnih cest.

(7) Na območju odlagališča mora biti urejen skladiščni prostor za skladiščenje odpadkov iz tretjega odstavka 19. člena te uredbe.

(8) Ministrstvo lahko upravljavcu odlagališča, ki je hkrati edini povzročitelj odpadkov, ki se na tem odlagališču odlagajo, v okoljevarstvenem dovoljenju določi omilitev ali opustitev izpolnjevanja zahtev iz drugega, četrtega, šestega in sedmega odstavka tega člena.

38. člen

(zahteve v zvezi z motnjami in drugimi nevarnostmi)

Na odlagališču je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi zaradi:

- emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin in aerosolov,

- raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,

- hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču ali do odlagališča,

- ptic, glodavcev ali insektov in

- požara zaradi samovžiga.

IV. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

39. člen

(okoljevarstveno dovoljenje)

(1) Upravljavec odlagališča mora za obratovanje odlagališča imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Okoljevarstveno dovoljenje se izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so za obratovanje odlagališča izpolnjeni naslednji pogoji:

- emisija snovi in energije v vode, zrak ali tla ne presega predpisanih mejnih vrednosti,

- postopki in metode odlaganja odpadkov ne povzročajo čezmernih obremenitev okolja in negativnih vplivov na krajino,

- izpolnjene so zahteve v zvezi s prostorskim načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem odlagališča, predpisane s to uredbo,

- zagotovljeni so ukrepi varstva pred nenadzorovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče ter omejitev njihovih posledic, in

- zagotovljena sta izvedba in financiranje ukrepov varstva okolja za celotno obdobje obratovanja odlagališča, v skladu s to uredbo, če gre za odlagališče za nevarne ali nenevarne odpadke.

(3) Če se odlagališče uvršča med posege, za katere je treba v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje, pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje zahtev iz 25. do 38. člena te uredbe preverja v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

(4) Okoljevarstveno dovoljenje, ki ga mora upravljavec odlagališča pridobiti za odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, se izda v skladu s to uredbo, če so za odstranjevanje odpadkov izpolnjene tudi zahteve iz predpisa, ki ureja odpadke.

(5) Če se odlagališče uvršča med naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto  dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se okoljevarstveno dovoljenje za njegovo o obratovanje izda v skladu s tem predpisom, če obratovanje odlagališča izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

40. člen

(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:

- imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu vlagatelja ter imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu upravljavca odlagališča, če sta to različni osebi,

- vrstah odpadkov in njihovi celotni ter letni količini, ki se bo na odlagališče odložila,

- celotni zmogljivosti odlagališča in datumu prenehanja odlaganja odpadkov,

- kraju odlaganja, vključno z njegovimi hidrogeološkimi in geološkimi značilnostmi,

- ukrepih za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja,

- izvajanju obratovalnega monitoringa in nadzora obratovanja odlagališča,

- načrtu zapiranja odlagališča in predvidenem časovnem obdobju zapiranja,

- ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča,

- izpolnjevanju zahtev v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem odlagališča, predpisanih s to uredbo,

- bistvene podatke o vplivih na okolje iz poročila o vplivih na okolje, če je odlagališče poseg v okolje, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, in

- obliki in predlagani višini finančnega jamstva iz 42. člena te uredbe, skupaj s prikazom izračuna te višine.

(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi:

- načrt ravnanja z odpadki na odlagališču iz 43. člena te uredbe,

- poligon območja odlagalnega polja, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1: 5.000, vključno s kvadraturo površine odlagalnega polja in površine prekrivanega sloja odlagalnega polja,

- predlog obratovalnega monitoringa, izdelan v skladu s 46. členom te uredbe.

(4) Če vlagatelj namerava odpadke odlagati fazno na posameznem delu telesa odlagališča in ga po zapolnitvi fazno zapreti, morata načrt ravnanja z odpadki na odlagališču iz prejšnjega odstavka in načrt zaprtja odlagališča iz drugega odstavka tega člena vsebovati tudi načrt odlaganja odpadkov in zapiranja odlagališča po fazah.

(5) Če se v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja preverjajo tudi zahteve za odstranjevanje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, mora vloga vsebovati tudi podatke in dokazila, zahtevana v tem predpisu.

41. člen

(vsebina in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi:

- vrsto odlagališča v skladu s 4. členom te uredbe in celotno zmogljivost odlagališča v tonah in m3 ter datum prenehanja odlaganja odpadkov,

- poligon območja odlagalnega polja, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1: 5.000,

- vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letno količino odloženih odpadkov,

- zahteve v zvezi z začetkom obratovanja odlagališča,

- zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov, preverjanjem njihove istovetnosti, postopki odlaganja odpadkov in drugimi pogoji obratovanja,

- obseg in vsebino obratovalnega monitoringa in drugih oblik nadzora nad onesnaževanjem okolja,

- način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča,

- opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,

- ukrepe v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode  ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode,

- zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča in časovno obdobje zapiranja,

- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča in časovno obdobje, v katerem mora upravljavec odlagališča po zaprtju zagotavljati izvajanje obveznosti iz 54. člena te uredbe,

- obliko in letno višino finančnega jamstva ter časovno obdobje, za katerega ga mora upravljavec zagotavljati,  ter ročnost finančnega jamstva, in

- zahteve v zvezi s poročanjem o odlaganju odpadkov v skladu z 50. členom te uredbe.

(2) Če gre za odlagališče za komunalne odpadke, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi količino biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu, v skladu z 9. členom te uredbe.

V. FINANČNO JAMSTVO

42. člen

(finančno jamstvo)

(1) Upravljavec odlagališča za nevarne odpadke ali odlagališča za nenevarne odpadke mora zagotavljati finančno jamstvo za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za čas obratovanja odlagališča.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko da finančno jamstvo v obliki bančne garancije, zavarovalne police ali namenskega depozita.

(3) Višina finančnega jamstva se določi na podlagi meril, določenih v Prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe. Pri izračunu višine finančnega jamstva je treba upoštevati ukrepe, ki jih mora upravljavec odlagališča izvajati ali jih je v primeru faznega zapiranja odlagališča že izvedel, glede obratovanja odlagališča, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

(4) Vrsta in višina finančnega jamstva, časovno obdobje njegovega zagotavljanja in ročnost finančnega jamstva, ki je praviloma 1 leto, se določi v okoljevarstvenem dovoljenju.

(5) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva iz drugega odstavka tega člena je ministrstvo.

(6)  Ministrstvo unovči finančno jamstvo iz drugega odstavka tega člena:

- če upravljavec odlagališča ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva,

- v primeru prenehanja upravljavca odlagališča, če upravljavec odlagališča ne izvede predpisanih ukrepov, ali

- v primeru izvršitve odločbe inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, kadar se ta izvršuje po tretji osebi.

VI.  ODLAGANJE ODPADKOV

43. člen

(načrt ravnanja z odpadki)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se na odlagališču ravna z odpadki v skladu z načrtom ravnanja z odpadki, ki mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(2) Če gre za odlaganje na odlagališču za komunalne odpadke, mora načrt iz prejšnjega odstavka  za predvideno  obdobje odlaganja vsebovati tudi podatke o vrsti in količini biološko razgradljivih odpadkov, ki so predmet odlaganja, iz načrta pa mora biti razvidno, da so načini zmanjševanja količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov v skladu z usmeritvami iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe.

(3) Načrt ravnanja z odpadki mora vsebovati tudi interni program usposabljanja iz četrtega odstavka 44. člena te uredbe ali drugega odstavka 67. člena te uredbe.

(4) Če je odlaganje odpadkov obvezna gospodarska javna služba varstva okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, njen izvajalec pa gospodarski javni zavod ali javno podjetje, mora biti načrt iz prvega odstavka tega člena sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

44. člen

(usposobljenost odgovornih oseb)

(1) Upravljavec odlagališča mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov iz 16. in 21. člena te uredbe, in njenega namestnika, podatke o njiju pa sporočiti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

(2) Odgovorni osebi iz prejšnjega odstavka morata biti strokovno usposobljeni in imeti izkušnje, da je zagotovljeno zanesljivo izvajanje postopkov preverjanja odpadkov iz prejšnjega odstavka.

(3) Odgovorna oseba ali njen namestnik iz prvega odstavka tega člena mora biti v času prevzemanja odpadkov navzoča na odlagališču.

(4) Upravljavec odlagališča mora z internim programom usposabljanja zagotavljati strokovno usposobljenost osebja odlagališča glede na uporabo najnovejše preizkušene in na trgu dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov, vodenje obratovalnega dnevnika, postopki vnašanja in prekrivanja odpadkov na odlagališču ter drugi postopki na odlagališču izvajajo zanesljivo in v skladu s predpisi.

45. člen

(poslovnik odlagališča)

(1) Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča.

(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega:

- ime in naslov upravljavca odlagališča in vrsto odlagališča;

- seznam vrst in količin odpadkov, ki se skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem lahko odlagajo;

- podatke o obratovanju odlagališča:

a) obratovalni čas odlagališča,

b) opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov,

c) opis načina in metod odlaganja odpadkov v telo odlagališča,

d) opis ravnanja z izcedno vodo, padavinsko vodo in odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča ter odpadno vodo iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina ter

e) opis ravnanja z odlagališčnimi plini;

- navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov;

- navodila za ravnanje z odpadki v skladišču odpadkov na območju odlagališča;

- navodila za vzdrževalna dela na odlagališču;

- navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagališča in tehničnih objektov,

- navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja;

- navodila za ukrepanje ob ekološki nesreči;

- navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika.

(3) Poslovnik iz prejšnjega odstavka mora imeti naslednje priloge:

- projekt izvedenih del za odlagališče, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje za odlagališče;

- načrt delov telesa odlagališča, ki so že zapolnjeni z odloženimi odpadki;

- program obratovalnega monitoringa;

- načrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano okoljevarstveno dovoljenje.

(4) Upravljavec odlagališča mora ministrstvu ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, na zahtevo predložiti poslovnik iz prvega odstavka tega člena.

(5) Upravljavec odlagališča, ki odlaganje odpadkov zaračunava, mora zagotoviti, da so informacije o strukturi cene odlaganja odpadkov na odlagališču javno dostopne.

46. člen

(obratovalni monitoring)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa, in sicer:

- meritve meteoroloških parametrov,

- meritve emisij odlagališčnega plina,

- meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča,

- meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah, če so v vplivnem območju odlagališča, in

- meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če je v vplivnem območju odlagališča.

(2) Obratovalni monitoring iz prejšnjega odstavka se izvaja v obsegu in na način, ki sta določena v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Obratovalni monitoring iz prvega odstavka tega člena izvajajo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega monitoringa pooblastilo ministrstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec odlagališča sam izvaja meritve emisij odlagališčnega plina, če mu tak program meritev emisij odlagališčnega plina dovoli ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju.

(5) Meritev meteoroloških parametrov iz prvega odstavka tega člena ni treba izvajati, če upravljavec odlagališča pridobiva za lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

(6) Če se odlagališče uvršča med naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, mora upravljavec odlagališča zagotoviti tudi izdelavo ocene letne količine emisije toplogrednih plinov v skladu z metodo ocenjevanja iz Priloge 8 te uredbe ter podatke o količini zajetega metana v kg in o letni količini proizvedene električne energije iz zajetega metana v kWh.

(7) Upravljavec odlagališča mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti  poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa za preteklo leto. Obseg in vsebina poročila iz prejšnjega stavka sta določena v Prilogi 8 te uredbe.

47. člen

(obveščanje o spremembah vplivov na okolje)

(1) Upravljavec odlagališča mora o čezmernem vplivu na okolje ki ga ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa iz prejšnjega člena ali pomembni spremembi telesa odlagališča, ki jo ugotovi pri rednem pregledu iz 48. člena te uredbe, ali ob zaznavi uhajanja živosrebrnih par, če gre za skladišče kovinskega živega srebra, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe pisno obvestiti inšpektorat

(2) Če upravljavec odlagališča v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju, mora takoj pričeti izvajati ukrepe iz 9. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe in o doseganju opozorilne vrednosti ter o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorat, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe.

(3) Opozorilne spremembe indikativnih parametrov onesnaženosti podzemne vode se štejejo za čezmeren vpliv na okolje.

(4) Če upravljavec odlagališča v okviru obratovalnega monitoringa ugotovi, da je presežena mejna vrednost katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje izcedne vode iz odlagališč, mora takoj začeti izvajati ukrepe iz 9. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe ter o načinu ukrepanja in o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorat najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi preseganja mejne vrednosti.

(5) Če inšpektorat na podlagi obvestila iz prejšnjih odstavkov ugotovi, da je treba za zmanjšanje onesnaževanja okolja na predpisano raven ali za ponovno vzpostavitev varnega skladiščenja kovinskega živega srebra izvesti dodatne ukrepe, izda upravljavcu odlagališča odločbo, v kateri določi ukrepe, rok za njihovo izvršitev in pogostost poročanja o rezultatih spremljanja izvedenih ukrepov, ki ne sme biti manjša od enkrat letno. Vsi ukrepi se izvedejo na stroške upravljavca odlagališča.

48. člen

(pregledovanje telesa odlagališča)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča, predvsem pa:

- višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča,

- izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delih,

- sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov,

- naprav za zbiranje in čiščenje izcedne vode odlagališča, odlagališčnega plina in naprav za izvedbo monitoringa podzemnih voda, in

- sistema za odvajanje padavinske in površinske vode.

(2) Upravljavec odlagališča mora za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o ugotovitvah pregledov iz prejšnjega odstavka in ga skupaj s poročilom o obratovalnem monitoringu iz 46. člena te uredbe predložiti ministrstvu.

49. člen

(vodenje evidence)

(1) Upravljavec odlagališča mora evidenco o odlaganju odpadkov, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, zagotoviti v obliki obratovalnega dnevnika.

(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo podatki o:

- količini, vrsti in imetniku prevzetih in odloženih odpadkov, izvoru odpadkov ter datumu njihovega prevzema in odložitve,

- izvajanju postopkov preverjanja odpadkov iz prvega odstavka 16. člena te uredbe,

- kraju odložitve prevzetih nevarnih odpadkov na območju telesa odlagališča,

- ugotovitvah o pomanjkljivi ali napačni dokumentaciji ali dvomljivi istovetnosti odpadkov,

- o začasnem skladiščenju ali zavrnitvi določenih odpadkov,

- opravljenih vzdrževalnih delih na odlagališču,

- rednih pregledih telesa odlagališča ter objektov odlagališča,

- datumu prenehanja odlaganja odpadkov na posameznih odlagalnih poljih, in

izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obratovanjem odlagališča.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti hranjenje obratovalnega dnevnika do izpolnitve vseh obveznosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, pa na zahtevo omogočiti vpogled vanj.

(4) Upravljavec odlagališča mora dati podatke iz obratovalnega dnevnika pristojnima statističnima uradoma v RS in EU, če ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav.

50. člen

(poročilo o odloženih odpadkih)

(1) Upravljavec odlagališča mora v poročilu, ki ga vsako leto predloži ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,  navesti podatke o:

- vrstah in količini odloženih odpadkov,

- občinah, za katere je zagotavljal odlaganje komunalnih odpadkov in času njihovega odlaganja, če gre za odlagališče komunalnih odpadkov,

- velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki, prostornini odloženih odpadkov, metodi odlaganja,

- izračunu celotne zmogljivosti in preostale zmogljivosti (v tonah) do konca odlaganja in času prenehanja odlaganja,

- količini odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje iz drugih držav članic EU ali iz uvoza,

- količini obdelanih odpadkov, ki jih je kot gradbeni material uporabil za izgradnjo objektov odlagališča,

- količini in vrsti odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje brez ocene odpadkov v skladu s 14. členom te uredbe,

- količini odpadkov, ki jih je v skladu s 33. členom te uredbe uporabil za prekrivanje odlagališča,

- količini odpadkov, za katere je dovolil skladiščenje na območju odlagališča v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe,

- količini zavrnjenih odpadkov, in

- druge podatke v skladu s predpisi, ki urejajo statistične raziskave.

VII. ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA IN UKREPI PO ZAPRTJU ODLAGALIŠČA

51. člen

(pogoji za zaprtje odlagališča)

(1) Za zaprtje odlagališča morajo biti površine telesa odlagališča primerno prekrite in morajo imeti urejeno površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod ter odplinjanje v skladu s to uredbo.

(2) Zapiranje odlagališča mora biti izvedeno najkasneje v treh letih.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli daljše obdobje zapiranja odlagališča, če na podlagi načrta zapiranja odlagališča iz 7. točke drugega odstavka 40. člena te uredbe oceni, da dela zaradi tehnične izvedbe ne morejo biti izvedena v treh letih, vendar največ pet let.

52. člen

(zapiranje odlagališča)

(1) Upravljavec, ki upravlja odlagališče v času odlaganja odpadkov, mora začeti postopek zapiranja odlagališča ali dela odlagališča, ko so izpolnjeni pogoji za zaprtje iz okoljevarstvenega dovoljenja, ali zaprtje odlagališča zahteva inšpektorat. Postopek zapiranja lahko upravljavec odlagališča začne tudi na svojo zahtevo.

(2) Upravljavec iz prejšnjega  odstavka mora v primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvu in inšpektoratu najkasneje v 30 dneh po prenehanju odlaganja odpadkov  sporočiti datum prenehanja odlaganja odpadkov.

(3) Datum prenehanja odlaganja odpadkov iz prejšnjega odstavka se šteje za datum začetka zapiralnih del, po katerem odlaganje odpadkov na odlagališču ni več dovoljeno.

(4) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena mora do odločitve ministrstva iz drugega odstavka 53. člena te uredbe izpolnjevati vse obveznosti, določene s to uredbo za čas zapiranja odlagališča.

53. člen

(okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče)

(1) Upravljavec iz prejšnjega člena mora najkasneje v 30 dneh po končanih zapiralnih delih vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

- podatke o upravljavcu zaprtega odlagališča,

- poročilo o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča v skladu s to uredbo,

- program obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka 54. člena te uredbe,

- program rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor telesa odlagališča v 48. členu te uredbe,

- program vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča,

- prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča, in

- finančno jamstvo iz 42. člena te uredbe, izračunano v skladu s Prilogo 7 te uredbe.

(3) Ministrstvo odloči o okoljevarstvenem dovoljenju za zaprto  odlagališče ali njegov del   če iz poročila inšpektorata, pristojnega za graditev, izhaja, da so izpolnjene gradbene zahteve v zvezi z zaprtjem odlagališča, in iz poročila  inšpektorata izhaja, da so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča v skladu s to uredbo.

(4) Ministrstvo v  okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega odstavka določi:

- upravljavca zaprtega odlagališča,

- območje zaprtega odlagališča z navedbo parcelnih številk,

- obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu s 54. členom te uredbe,

- obdobje izvajanja obveznosti iz prejšnje alinee,

- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča,

- finančno jamstvo iz 42. člena te uredbe,

- obveznost v zvezi s poročanjem iz tretjega odstavka 54. člena te uredbe.

(5) Odločitev o zaprtju odlagališča ali njegovega dela v nobenem primeru ne vpliva na obveznosti upravljavca odlagališča v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju.

54. člen

(obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča)

(1) Upravljavec zaprtega odlagališča mora v časovnem obdobju, določenem v okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega člena  zagotavljati:

- vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča,

- izvajanje obratovalnega monitoringa iz 46. členu te uredbe, in

izvajanje rednih pregledov stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor telesa odlagališča v 48. členu te uredbe.

(2) Upravljavec zaprtega odlagališča mora zagotavljati izvajanje meritev iz druge alinee prejšnjega odstavka in rednih pregledov iz tretje alinee prejšnjega odstavka v obdobju, za katerega ministrstvo ocenjuje, da emisije iz zaprtega odlagališča lahko škodljivo vplivajo na okolje, pri čemer je to obdobje za zaprto odlagališče za nevarne ali nenevarne odpadke najmanj 30 let, za zaprto odlagališče za inertne odpadke pa najmanj 10 let.

(3) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena mora za posamezno koledarsko leto zagotoviti izdelavo poročila o stanju zaprtega odlagališča, opravljenih meritvah in pregledih  ter ga dostaviti ministrstvu najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto, pa tudi pristojnim službam lokalne skupnosti, na območju katere je zaprto odlagališče.

55. člen

(čezmerni vplivi na okolje)

(1) Če upravljavec zaprtega odlagališča na podlagi meritev ali pregledov telesa odlagališča iz prejšnjega člena ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, mora o tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve obvestiti inšpektorat.

(2) Če inšpektorat na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba za odpravo čezmernih vplivov na okolje ali za stabilnost telesa odlagališča izvesti dodatne ukrepe, izda upravljavcu odlagališča odločbo, v kateri določi ukrepe in rok za njihovo izvršitev.

(3) Za čezmerne vplive na okolje ali pomembne spremembe telesa odlagališča iz prvega odstavka tega člena se štejejo:

- preseganje predpisanih mejnih vrednosti parametrov, ki so predmet izvedbe obratovalnega monitoringa iz 46. člena te uredbe,

- nenadzorovano izpuščanje odlagališčnega plina iz telesa odlagališča, ki ga zaradi majhnih količin ali neenakomerne emisije tehnično ni možno zajeti za pridobivanje energije ali sežgati na bakli,

- nenadzorovano odvajanje izcedne vode iz telesa odlagališča v površinske ali podzemne vode ali posredno v podzemne vode preko precejanja skozi dno odlagališča v tla,

- spremembe telesa odlagališča zaradi nepravilnega vnosa odpadkov v telo odlagališča ali neenakomernega posedanje odlagališča, ki ogrožajo stabilnost telesa odlagališča, in

- kakršnekoli spremembe telesa odlagališča, ki ogrožajo funkcije prekrivke odlagališča v zvezi s preprečevanjem vtekanja padavinske vode v telo odlagališča.

56. člen

(ukrepi za pospešitev biološke razgradnje odpadkov v telesu odlagališča)

(1) Če je treba za preprečitev ali zmanjšanje čezmernega vpliva na okolje na zaprtem odlagališču pospešiti proces biološke razgradnje odpadkov v telesu odlagališča, mora upravljavec odlagališča zagotoviti izvedbo ukrepov vlaženja odpadkov v telesu odlagališča, prisilnega prezračevanja telesa odlagališča ali kombinacijo obeh ukrepov.

(2) Vlaženje odpadkov v telesu odlagališča se izvaja z infiltracijo izcedne vode v telo odlagališča, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- vlaženje se ne sme izvajati s polivanjem izcedne vode po površini telesa odlagališča,

- uporablja se lahko samo lastna izcedna voda odlagališča,

- med izvajanjem vlaženja je treba zajemati odlagališčni plin in ga uporabiti za pridobivanje energije ali sežgati na bakli ter izvajati obratovalni monitoring emisije snovi v zrak,

- v telesu odlagališča mora biti večja količina biološko še nerazgrajenih odpadkov,

- infiltracija mora biti tehnično izvedena tako, da je vnos količin izcedne vode nadzorovan in porazdelitev izcedne vode po telesu odlagališča enakomerna,

- zagotovljeno mora biti prezračevanje odlagališča in nadzor vsebnosti vlage v telesu odlagališča,

- ves čas izvajanja infiltracije izcedne vode v telo odlagališča mora biti zagotovljena stabilnost telesa odlagališča.

(3) Če se izvajajo ukrepi za prezračevanje telesa odlagališča, je treba zagotoviti nadzorovano prezračevanje in zajem nastalega odlagališčnega plina ter njegovo uporabo za pridobivanje energije ali sežiganje tako, da ni nenadzorovanih emisij snovi v zrak oziroma so le te preprečene v največji možni meri.

(4) Pri izvajanju ukrepov iz drugega in tretjega odstavka tega člena je treba zagotavljati merjenje vsebnosti vlage in temperature v telesu odlagališča, sestave odlagališčnega plina in posedanja telesa odlagališča, tako da se z izmerjenimi podatki lahko dokazuje dejanski potek procesa biološke razgradnje v telesu odlagališča še prisotnih biološko razgradljivih sestavin.

VIII. POSEBNE ZAHTEVE ZA PODZEMNO SKLADIŠČE

57. člen

(vrste podzemnih skladišč in prepoved pri umeščanju podzemnega skladišča)

(1) Vrste podzemnih skladišč so:

1. 	podzemno skladišče za nevarne odpadke,

2. 	podzemno skladišče za nenevarne odpadke, in

3. 	podzemno skladišče za inertne odpadke.

(2) Odpadke je prepovedano trajno skladiščiti v podzemnem skladišču, če se v njem ali v z njim povezanih rudarskih objektih izvaja raziskovanje, izkoriščanje, obogatitev, predelava ali skladiščenje mineralnih surovin.

58. člen

(primernost odpadkov za odlaganje)

(1) V podzemno skladišče je dovoljeno odlagati inertne, nenevarne ali nevarne odpadke v skladu z zahtevami za odlaganje teh odpadkov iz 7. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v podzemno skladišče zaradi preprečevanja neželenih fizikalnih, kemijskih ali bioloških pretvorb prepovedano odlagati:

1. 	odpadke iz 10. člena te uredbe;

2. 	odpadke, v zabojnikih ali brez njih, ki bi lahko reagirali z vodo ali matično kamnino v skladiščnih pogojih in privedli do:

- spremembe prostornine,

- nastanka samovžignih, toksičnih ali eksplozivnih snovi ali plinov, ali

- kakršnihkoli drugih reakcij, ki bi lahko ogrozile obratovalno varnost oziroma neokrnjenost geološke pregrade;

3. 	odpadke, ki bi lahko reagirali med seboj, razen če so pri skladiščenju v podzemnem skladišču razvrščeni v skupine po združljivosti; nezdružljive skupine pa so med seboj fizično ločene;

4. 	biološko razgradljive odpadke;

5. 	odpadke z jedkim vonjem;

6. 	odpadke, ki lahko tvorijo toksično ali eksplozivno mešanico plina in zraka, kar velja predvsem za odpadke, ki:

- povzročajo toksične koncentracije plinov zaradi parcialnih tlakov njihovih sestavin,

- ob nasičenosti v zabojniku tvorijo koncentracije, ki za 10 odstotkov presegajo koncentracijo spodnje eksplozivne mejne vrednosti;

7. 	odpadke z nezadostno stabilnostjo, ki ne ustreza geomehanskim zahtevam odlaganja;

8. 	odpadke, ki so samovžigni ali lahko v skladiščnih pogojih spontano zagorijo, plinaste proizvode, hlapne odpadke in odpadke v obliki nedoločenih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov;

9. 	odpadke, ki vsebujejo ali lahko tvorijo patogene klice ali nalezljive bolezni.

59. člen

(okoljevarstveno dovoljenje in ocena tveganja)

(1) Vlagatelj mora vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priložiti tudi oceno tveganja trajnega skladiščenja odpadkov v podzemnem skladišču (v nadaljnjem besedilu: ocena tveganja), s katero izkaže, da odpadki, odloženi v podzemnem skladišču, ne vplivajo na biosfero,

(2) V oceni tveganja je treba za mesto podzemnega skladišča  oceniti:

- nevarnosti za biosfero zaradi odloženih odpadkov,

- prejemnike škodljivih vplivov v biosferi, predvsem za podzemno vodo,

- poti, po katerih lahko snovi iz odpadkov pridejo v biosfero, in

- učinke vplivov snovi, ki lahko pridejo v biosfero.

(2) Z oceno tveganja je treba dokazati primernost geoloških plasti kot geološke pregrade, ki zagotavlja sprejemljivo tesnjenje podzemnega skladišča, pri čemer je treba upoštevati tehnike obdelave odpadkov, zgrajene strukture podzemnih prostorov ter lastnosti matične kamnine. Vsebina ocene tveganja je določena v Prilogi 9, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Oceno tveganja je treba opraviti za čas obratovanja in za čas po zaprtju podzemnega skladišča.

(4) Odpadki se lahko odlagajo v podzemno skladišče, če iz ocene tveganja izhaja, da je raven izolacije podzemnega skladišča od biosfere sprejemljiva.

(5) Ocena tveganja je podlaga za zahtevane ukrepe za nadzor in varnost odpadkov v podzemnem skladišču ter merila za odlaganje odpadkov v podzemno skladišče.

60. člen

(pogoji obratovanja podzemnega skladišča)

Pri obratovanju podzemnega skladišča je treba zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev in pogojev ravnanja z odpadki in pogojev obratovanja odlagališča v skladu s to uredbo, razen meritev meteoroloških parametrov, emisij odlagališčnega plina in emisije snovi pri odvajanju izcedne vode ter onesnažene padavinske vode s površin odlagališča v okviru obratovalnega monitoringa iz 46. člena te uredbe.

IX. POSEBNE ZAHTEVE ZA SKLADIŠČE KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA

61. člen

(primernost odpadka)

V skladišču kovinskega živega srebra je dovoljeno začasno skladiščiti za več kot eno leto kovinsko živo srebro, če:

- vsebnost živega srebra presega 99,9 % masnega deleža,

- ne vsebuje nečistoč, ki bi lahko povzročile korozijo ogljikovega ali nerjavečega jekla (npr. raztopina dušikove kisline, raztopine kloridnih soli).

62. člen

(vloga za okoljevarstveno dovoljenje)

(1) Vlagatelj mora vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priložiti tudi predlog programa ukrepov za preprečitev morebitnih emisij živega srebra v okolje ob zaznavi uhajanja živosrebrnih par in ponovno vzpostavitev varnega skladiščenja kovinskega živega srebra ter dokumentacijo, s katero izkaže:

- izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka 66. člena te uredbe,

- ustreznost opreme iz drugega odstavka 66. člena te uredbe in njene namestitve,

- zadostnost in ustreznost zaščitne opreme za ravnanje s kovinskim živim srebrom.

(2) Če se vloga iz prejšnjega odstavka nanaša na podzemno začasno skladiščenje kovinskega živega srebra za več kot eno leto ali podzemno trajno skladiščenje kovinskega živega srebra iz točke (a) prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1102/2008, mora vlagatelj priložiti tudi dokumentacijo, s katero izkaže, da:

- odpadki ne vplivajo na biosfero in

- je rudnik soli prilagojen za odstranjevanje kovinskega živega srebra, če se vloga nanaša na podzemno skladiščenje v rudniku soli ali

- je zagotovljena enaka raven varnosti in zaprtosti kakor v rudniku soli, če se vloga nanaša na podzemno skladiščenje v globokih, podzemnih formacijah iz trdnih kamnin.

(3) Izpolnjevanje zahteve iz prve alinee prejšnjega odstavka se ugotavlja na podlagi ocene tveganja, izdelane v skladu z 59. členom te uredbe, pri čemer je treba upoštevati tudi posebna tveganja zaradi narave in dolgoročnih značilnosti kovinskega živega srebra ter njegovega zadrževanja.

63. člen

(okoljevarstveno dovoljenje)

(1) Ministrstvo  v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi:

- program ukrepov za preprečitev morebitnih emisij živega srebra v okolje ob zaznavi uhajanja živosrebrnih par in ponovno vzpostavitev varnega skladiščenja kovinskega živega srebra,

- število rednih letnih vizualnih pregledov posod iz prvega odstavka 67. člena te uredbe,

- opremo za neprekinjeno spremljanje emisij živosrebrne pare iz drugega odstavka 66. člena te uredbe in

- zaščitno opremo za ravnanje s kovinskim živim srebrom.

(2) Ministrstvo posreduje kopijo okoljevarstvenega dovoljenja Komisiji, v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena pa tudi oceno tveganja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

64. člen

(oddaja odpadka v skladiščenje)

(1) Kovinsko živo srebro se lahko skladišči le v posodah za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge 10, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Imetnik odpadkov, ki oddaja kovinsko živo srebro v skladiščenje, mora upravljavcu odlagališča predložiti potrdilo o tem, da so zahteve iz 61. člena te uredbe in prejšnjega odstavka izpolnjene.

(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje:

- identifikacijsko številko potrdila,

- ime in naslov oziroma firma in sedež povzročitelja odpadkov,

- ime in naslov oziroma firma in sedež osebe, odgovorne za polnitev posod,

- kraj in datum polnitve posod,

- količino živega srebra,

- podatke o čistosti živega srebra in opis nečistoč, vključno s kemično analizo iz ocene odpadka iz 12. člena te uredbe,

- potrditev, da se posode uporabljajo izključno za prevoz oziroma skladiščenje živega srebra,

- identifikacijske številke posod in

- morebitne posebne pripombe.

(4) Povzročitelj odpadkov, ki oddaja kovinsko živo srebro v skladiščenje, mora zagotoviti, da je na vsaki posodi iz prvega odstavka tega člena trajno pritrjena ploščica z identifikacijsko številko potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena.

65. člen

(prevzem odpadka v skladiščenje ali zavrnitev)

(1) Upravljavec odlagališča mora pri prevzemu pošiljke kovinskega živega srebra:

- vizualno pregledati posodo,

- preveriti dostavljene odpadke v skladu s 16. členom te uredbe,

- pregledati dokumentacijo v skladu s 17. členom te uredbe, zlasti potrdilo iz drugega odstavka prejšnjega člena.

(2) Upravljavec odlagališča mora zavrniti pošiljko iz prejšnjega odstavka, če:

- kovinsko živo srebro ne izpolnjuje zahtev iz 61. člena te uredbe,

- posoda ne ustreza zahtevam iz prvega in četrtega odstavka prejšnjega člena ali

- je posoda poškodovana, pušča ali je na njej vidna rja.

66. člen

(skladiščenje kovinskega živega srebra)

(1) Pri začasnem skladiščenju kovinskega živega srebra za več kot eno leto morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- kovinsko živo srebro se skladišči ločeno od drugih odpadkov,

- posode se skladiščijo v zbiralnih bazenih s primerno prostornino za zadrževanje količine skladiščenega živega srebra, ki so ustrezno premazani, tako da nimajo razpok in špranj ter so neprepustni za kovinsko živo srebro,

- skladiščni prostor ima primerne umetne ali naravne pregrade za varovanje okolja pred emisijami živega srebra in primerno prostornino za zadrževanje skupne količine skladiščenega živega srebra,

- tla skladiščnega prostora so prekrita s tesnilnimi masami, odpornimi na živo srebro,

- zagotovljen je naklon tal z zbiralnikom,

- skladiščni prostor je opremljen s protipožarnim sistemom,

- skladišče je urejeno na način, ki omogoča enostaven dostop do vseh posod.

(2) V skladiščni prostor mora biti nameščena oprema za neprekinjeno spremljanje emisij živosrebrne pare z občutljivostjo najmanj 0,02 mg živega srebra/m3, s senzorji pri tleh in stropu prostora ter s sistemom za optični in zvočni alarm.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se vzdrževalna dela na opremi iz prejšnjega odstavka opravijo najmanj enkrat letno.

67. člen

(zahteve za obratovanje in vodenje evidence)

(1) Upravljavec odlagališča mora določiti odgovorno osebo, ki najmanj enkrat mesečno vizualno pregleda skladiščni prostor in skladiščene posode, podatke o njej pa sporočiti inšpektoratu.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora biti usposobljena po internem programu usposabljanja, ki je sestavni del načrta ravnanja z odpadki iz 43. člena te uredbe.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da sta v skladišču kovinskega živega srebra na vidnem mestu shranjena in enostavno dostopna program ukrepov iz prvega odstavka 62.  člena te uredbe in zaščitna oprema za ravnanje s kovinskim živim srebrom.

(4) Upravljavec odlagališča mora ob zaznavi uhajanja živo srebrne pare nemudoma izvesti ukrepe za preprečitev morebitnih emisij živega srebra v okolje in ponovno vzpostavitev varnega skladiščenja kovinskega živega srebra v skladu s programom iz prvega odstavka 63. člena te uredbe.

(5) Upravljavec odlagališča mora v evidenci iz 49. člena te uredbe voditi tudi podatke o:

- izvajanju postopkov preverjanja odpadkov iz prvega odstavka 65. člena te uredbe,

- pošiljkah kovinskega živega srebra, za katerega je po njegovem začasnem skladiščenju zagotovil obdelavo v skladu z 68. členom te uredbe ter

- zmanjševanju zalog začasno skladiščenega kovinskega živega srebra zaradi pošiljk iz prejšnje alinee.

(6) Sestavni del evidence so tudi potrdila iz drugega odstavka 64. člena te uredbe.

68. člen

(obdelava kovinskega živega srebra po njegovem začasnem skladiščenju)

Če upravljavec odlagališča za kovinsko živo srebro po začasnem skladiščenju zagotovi njegovo obdelavo, mora ta biti izvedena v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

X. POROČANJE KOMISIJI

69. člen

(poročanje Komisiji)

Ministrstvo o odlaganju odpadkov poroča Komisiji v skladu z Direktivo 1999/31/ES.

XI. NADZOR

70. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

X. KAZENSKE DOLOČBE

71. člen

(prekrški za upravljavca odlagališča)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po tej uredbi upravljavec odlagališča, če:

- odlaga odpadke, ki niso obdelani (drugi odstavek 5. člena),

- odlaga komunalne odpadke, ki niso obdelani v skladu s prvim odstavkom 6. člena,

- odlaga odpadke v nasprotju z zahtevami iz 7. člena,

- odlaga odpadke, katerih vrednosti parametrov onesnaženosti ali vrednosti parametrov izlužka ne izpolnjujejo zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi prvega in drugega odstavka 8. člena,

- odlaga mešane komunalne odpadke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega odstavka 9. člena,

- odlaga komunalne odpadke z večjim deležem biološko razgradljivih odpadkov kot je določen v okoljevarstvenem dovoljenju (drugi odstavek 9. člena),

- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena,

- odlaga stranske živalske proizvode v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena,

- ravna v nasprotju z 11. členom,

- odlaga odpadke brez ocene odpadkov (prvi odstavek 12. člena),

- sprejme oceno odpadkov, ki je izdelana v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena,

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 12. člena,

- sprejme oceno odpadkov, ki ni veljavna v skladu s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 13. člena,

- sprejme v odlaganje odpadke v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 14. člena,

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 14. člena,

- ne preverja odpadkov v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 16. člena, prvim in drugim odstavkom 17. člena ter prvim in drugim odstavkom 18. člena,

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 18. člena,

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena,

- ne obvesti pristojnega inšpektorja v skladu s prvim odstavkom 20. člena,

- ne zagotavlja odvzema vzorcev v skladu s prvim in drugim odstavkom 21. člena,

- ne zagotavlja kontrolnih kemičnih analiz v skladu s prvim odstavkom 21. člena ter prvim in tretjim odstavkom 22. člena,

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena,

- ravna v nasprotju s 23. členom,

- ne izpolnuje drugih zahtev za odlaganje odpadkov (24. člen),

- ne ravna z odpadki v skladu z načrtom ravnanja z odpadki, (prvi odstavek 43. člena),

- ne določi odgovornih oseb ali podatkov o njiju ne sporoči inšpektoratu (prvi odstavek 44. člena),

- ne zagotavlja navzočnosti odgovornih oseb v skladu s tretjim odstavkom 44. člena,

- ne zagotavlja usposobljenosti osebja v skladu s četrtim odstavkom 44. člena,

- nima poslovnika odlagališča v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 45. člena,

- ne zagotavlja izvajanja obratovalnega monitoringa v skladu s 46. členom te uredbe,

- ne poroča o obratovalnem monitoringu (sedmi odstavek 46. člena),

- ne obvešča inšpektorata o spremembah vplivov na okolje (prvi, drugi in četrti odstavek 47. člena,

- ne zagotavlja rednih pregledov telesa odlagališča  (prvi odstavek 48. člena),

- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 48. člena,

- ne vodi obratovalnega dnevnika (prvi in drugi odstavek  49. člena),

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 49. člena,

- ravna v nasprotju s 50. členom,

- ne izvede zapiranja odlagališča v roku, določenem v okoljevarstvenem dovoljenju  (drugi in tretji odstavek 51. člena),

- ne začne postopka zapiranja odlagališča (prvi odstavek 52. člena),

- ne sporoči ministrstvu in inšpektoratu datuma prenehanja odlaganja odpadkov (drugi odstavek 52. člena),

- odlaga odpadke v nasprotju s tretjim odstavkom 52. člena,

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 52. člena,

- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 53. člena,

- ne izpolnjuje obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča, določene v odločbi o zaprtju odlagališča (prvi in drugi odstavek 54. člena),

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 54. člena,

- ne obvesti inšpektorata o čezmernih vplivih na okolje (prvi odstavek 55. člena,

- odlaga odpadke v nasprotju z zahtevami iz prvega odstavka 58. člena,

- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 58. člena,

- ne zagotavlja obratovanja podzemnega skladišča v skladu z zahtevami 60. člena,

- začasno skladišči kovinsko živo srebro v nasprotju z zahtevami iz 61. člena,

- skladišči kovinsko živo srebro v posodah, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega in četrtega odstavka 64. člena,

- sprejme v skladiščenje kovinsko živo srebro brez potrdila (tretji odstavek 64. člena),

- ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 65. člena,

- ne skladišči kovinskega živega srebra v skladu z zahtevami iz prvega in drugega odstavka 66. člena,

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 66. člena,

- ne imenuje odgovorne osebe ali ta ni usposobljena (prvi in drugi odstavek 67. člena),

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 67. člena,

- ne vodi evidence v skladu s petim odstavkom 67. člena te uredbe,

- odlaga komunalne odpadke, ki niso obdelani v skladu z drugim in tretjim odstavkom 74. člena,

- ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 74. člena,

- ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 76. člena te uredbe.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po tej uredbi upravljavec odlagališča.

(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

72. člen

(prekrški za imetnika odpadkov)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po tej uredbi imetnik odpadkov, če:

- ne zagotovi izdelave ocene odpadkov v skladu z drugim in tretjim odstavkom 12. člena

- pri oddaji odpadkov predloži neveljavno oceno odpadkov (13. člen),

- pri oddaji odpadkov iz prvega odstavka 14. člena ne ne predloži izjave (drugi odstavek 14. člena te uredbe).

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po tej uredbi imetnik odpadkov.

(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

73. člen

(prekrški za upravljavca centra za ravnanje s komunalnimi odpadki)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po tej uredbi upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, če:

- ne uredi centra za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z zahtevami iz Priloge 1 te uredbe (peti odstavek 6. člena),

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena,

- ravna v nasprotju s petim odstavkom 6. člena te uredbe.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po tej uredbi upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki.

(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

74. člen

(zahteve za začasno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov)

(1) Če ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 6. členom te uredbe in je upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagališča za komunalne odpadke, se za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov šteje biološka obdelava iz tretjega odstavka tega člena, za mehansko obdelavo ali izločanje pa:

- odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo,

- odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

(2) Šteje se, da so mešani komunalni odpadki mehansko obdelani v skladu z zahtevo iz prejšnjega odstavka, če je izločeno in oddano v predelavo  ali odstranjevanje, razen odlaganja, najmanj:

- 40 % odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo, OEEO in odpadnimi baterijami, in

- 20 % odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in embalažo iz sestavljenih materialov, in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo,

glede na vsebnost teh odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih pred obdelavo.

(3) Po obdelavi iz prejšnjega odstavka tega člena je treba zagotoviti še takšno biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, da je letna količina preostanka mešanih komunalnih odpadkov, ki se odda v odlaganje, največ 222 kg na prebivalca občine, za katero upravljavec centra iz prvega odstavka tega člena izvaja obvezno gospodarsko javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

(4) Količina odpadkov, ki jih je treba izločiti, da se dosežeta deleža iz drugega odstavka tega člena, se določi na podlagi povprečja rezultatov sortirnih analiz, izvedenih v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje sortirne analize, v preteklem letu, ki jih morajo upravljavcu centra iz prvega odstavka tega člena posredovati izvajalci obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov iz občin iz prejšnjega odstavka, pri čemer za druge gorljive frakcije iz 2. točke drugega odstavka tega člena štejejo odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona, ter odpadki iz obdelave lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja in plute. Upravljavec centra mora na zahtevo inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, ali ministrstva posredovati izračun povprečja rezultatov izvedenih sortirnih analiz.

(5) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s prvim odstavkom tega člena se šteje za pripravo teh odpadkov za odlaganje in se preverja v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja iz 39. člena te uredbe.

(6) Upravljavec odlagališča za komunalne odpadke, lahko odlaga odpadke, obdelane v skladu s tem členom, dokler ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 6. členom te uredbe oziroma najdlje do 31. decembra 2015.

75. člen

(prepoved obratovanja odlagališča)

Na obstoječem odlagališču, ki se nahaja na območju z močno razpokano kamninsko podlago, z dobro vodno prepustnostjo in z nedoločljivimi tokovi podzemne vode, je odlaganje odpadkov po 1. januarju 2016 prepovedano.

76. člen

(odlagališče, na katerem se je prenehalo odlagati odpadke)

(1) Upravljavec obstoječega odlagališča iz 61. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), ki je moral do 31. decembra 2013 na odlagališču zaključiti z izvedbo vseh zapiralnih del, mora ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe vložiti vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe.

(2) Upravljavec odlagališča, ki ni upravljavec iz prejšnjega odstavka in je obvestil ministrstvo o prenehanju odlaganja odpadkov v skladu s prvim odstavkom  51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), mora  ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe vložiti vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 39. in 40. člena te uredbe.

(3) Vloge za zaprtje odlagališča, vložene v skladu z drugim odstavkom 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), štejejo za vloge za okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe.

(4) Upravljavec odlagališča, ki obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja, in ni upravljavec iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora  ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe vložiti vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 39. in 40. člena te uredbe.

(5) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjih odstavkov tega člena in postopki za izdajo odločbe o zaprtju odlagališču, začeti pred uveljavitvijo te uredbe in še niso pravnomočno zaključeni, se zaključijo v skladu s to uredbo.

77. člen

(odlagališče, na katerem se bo odlagalo odpadke najdlje do 31. decembra 2015)

Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začeti v skladu z 62. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), se zaključijo v skladu s to uredbo.

78. člen

(postopki)

Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, ki še niso pravnomočno zaključeni, se zaključijo v skladu s to uredbo.

79. člen

(izjeme)

(1) Ministrstvo upravljavcu obstoječega odlagališča izda okoljevarstveno dovoljenje, če izpolnjuje zahteve te uredbe, razen zahtev iz 25. in 26. člena te uredbe.

(2) Ne glede na določbe 25. člena te uredbe se lahko poveča zmogljivost obstoječega odlagališča ali izvede razširitev odlagališča kot večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, če je to obstoječe odlagališče obratovalo pred 31. oktobrom 2007 in je sprememba prostorsko umeščena na tej lokaciji na podlagi prostorskega akta, sprejetega pred 31. oktobrom 2007, čeprav je:

	površinska voda na območju novega odlagališča odvedena z umetnim vodotokom ob ali pod telo odlagališča, če je za gradnjo umetnega vodotoka pridobljeno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in

	zunanji rob telesa novega odlagališča oddaljen od priobalnih zemljišč površinskih voda manj kot 300 m, vendar ne manj kot 50 m.

(3) Umestitev razširjenega odlagališča iz prejšnjega odstavka pa je možna le, če taka širitev ne pomeni večjega tveganja za okolje.

80. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011).

81. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne 26.11.2013

EVA 2013-2330-0211

Vlada Republike Slovenije

Alenka Bratušek l.r.

Predsednica

PRILOGA 1

CENTER ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

- Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki

(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite in zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje.

(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.

(3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in živalim.

(4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena upravljavca centra.

(5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.

(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna.

(7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj čez oljni lovilec. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih objektov.

(8) Če je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.

(9) Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v nadaljnje ravnanje ločeno skladiščijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na pokritih površinah.

- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki

(1) Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov (klasifikacijska številka 20 03 01) lahko nastajajo odpadki po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:

- odpadna embalaža iz podskupine 15 01,

- ločne frakcije iz podskupine 20 01,

- odpadki iz mehanske obdelave odpadkov iz podskupine 19 12 s klasifikacijskimi številkami 19 12 04 (gume), 19 12 09 (minerali) in 19 12 12  (gorljivi odpadki)*,

- mešan komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01.

(2) Za odpadke iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti ravnanje v skladu z uredbo, ki ureja odpadke in s to uredbo.

* pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov izločeni gorljivi odpadki niso trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo

PRILOGA 2

ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ODPADKI ZA ODLOŽITEV NA ODLAGALIŠČU

1. 	Zahteve za nevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nevarne odpadke

1.1 	Vrednosti parametrov izlužka nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 25 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 300 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 5 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 70 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 100 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 30 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 40 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 50 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 5 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 7 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 200 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 25.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 500 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 50.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC* | C | mg/kg s.s. | 1.000 |
| Celotne raztopljene snovi** | - | mg/kg s.s. | 100.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

1.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti za nevarne odpadke ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Žarilna izguba * |  | % mase s.s. | 10 % |
| Celotni organski ogljik- TOC * | C | % mase s.s. | 6 % **/*** |
| ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline |  |  | potrebna je ocena |

* Uporablja se žarilna izguba ali celotni organski ogljik stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov.

** Vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

*** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 1.000 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2. 	Zahteve za stabilizirane in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali drugih nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivega ogljika, ki presega 5 odstotkov mase odpadkov.

2.1 	Stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki morajo biti obdelani tako, da se obseg izluževanja in lastnosti izlužka v pogojih, ki so na odlagališču, dolgoročno ne spremenijo zaradi:

–	lastnosti odpadkov, kakor je lastna biološka razgradljivost,

–	zunanjih vplivov na odlagališču, kakor so voda, zrak, temperatura in mehanska obremenitev, in

–	vplivov drugih odpadkov na odlagališču, vključno z njihovimi produkti, kakor so izlužek in odlagališčni plini.

2.2 	Vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 2 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 100 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 1 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 10 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 50 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 10 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 10 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 10 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,7 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 50 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 15.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 150 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 20.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC* | C | mg/kg s.s. | 800 |
| Celotne raztopljene snovi** | - | mg/kg s.s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednosti iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

2.3 	Vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 5 % */** |
| pH | - | - | večji od 6 |
| ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline |  |  | potrebna je ocena |

* Izmerjena vrednost parametra onesnaženosti lahko presega mejne vrednosti parametra onesnaženosti iz tabele, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 800 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2.4 	Odpadki, ki vsebujejo azbest

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da:

–	odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest,

–	se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki,

–	se odpadki odlagajo v posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov,

–	se območje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,

–	se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,

–	površinsko tesnenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,

–	se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje, in

–	se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči vsako rabo površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest.

3. 	Zahteve za komunalne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

3.1 	Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik-TOC | C | % mase s.s. | 5 % * |
| AT4 | - | mg O2/g s.s. | 10 |
| Kurilna vrednost | - | kJ/kg s.s. | 6.000 ** |

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

** Ministrstvo lahko določi za posamezno odlagališče v posameznem koledarskem letu skladno z določbami 7. člena te uredbe za biološko razgradljivi organski ogljik za komunalne odpadke večjo vrednost, kakor je mejna vrednost za ta parameter onesnaženosti iz zgornje tabele, če kurilna vrednost odpadkov ne presega mejne vrednosti za ta parameter onesnaženosti iz zgornje tabele.

4. 	Zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

4.1 	Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 2 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 100 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 1 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 10 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 50 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 10 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 10 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 10 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,7 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 50 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 15.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 150 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 20.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC * | C | mg/kg s.s. | 800 |
| Celotne raztopljene snovi ** | - | mg/kg s.s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

4.2.1	Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 3 % * |
| Žarilna izguba |  | % mase s.s. | 5 % * |

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

4.3 	Nenevarni odpadki, ki vsebujejo sadro, se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo v odlagalna polja, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od 5 odstotkov mase odpadkov.

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 5 % * |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC ** | C | mg/kg s.s. | 800 |

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

5. 	Zahteve za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

5.1 	Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 2 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 100 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 3 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 10 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 50 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,2 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 10 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 10 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 10 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,7 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 50 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 15.000 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 250 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 20.000 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC* | C | mg/kg s.s. | 7.500 |
| Celotne raztopljene snovi ** | - | mg/kg s.s. | 60.000 |

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

5.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onensnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 18 % |
| Kurilna vrednost | - | kJ/kg s.s. | < 6.000 |

6. 	Zahteve za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za inertne odpadke

6.1 	Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzen | As | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Barij | Ba | mg/kg s.s. | 20 |
| Kadmij | Cd | mg/kg s.s. | 0,04 |
| Celotni krom | Cr | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Baker | Cu | mg/kg s.s. | 2 |
| Živo srebro | Hg | mg/kg s.s. | 0,01 |
| Molibden | Mo | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Nikelj | Ni | mg/kg s.s. | 0,4 |
| Svinec | Pb | mg/kg s.s. | 0,5 |
| Antimon | Sb | mg/kg s.s. | 0,06 |
| Selen | Se | mg/kg s.s. | 0,1 |
| Cink | Zn | mg/kg s.s. | 4 |
| Kloridi | Cl | mg/kg s.s. | 800 |
| Fluoridi | F | mg/kg s.s. | 10 |
| Sulfati | SO4 | mg/kg s.s. | 1000 * |
| Fenolni indeks |  | mg/kg s.s. | 1 |
| Raztopljeni organski ogljik- DOC** | C | mg/kg s.s. | 500 |
| Celotne raztopljene snovi*** | - | mg/kg s.s. | 4000 |

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, če izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

6.2 	Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost parametra onesnaženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Celotni organski ogljik- TOC | C | % mase s.s. | 3 %* |
| BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni) | - | mg/kg s.s. | 6 |
| PCB- poliklorirani bifenili |  | mg/kg s.s. | 1 |
| Mineralna olja (od C10 do C40) |  | mg/kg s.s. | 500 |
| PAH- policiklični aromatski ogljikovodiki |  | mg/kg s.s. | 6 |

* Pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

PRILOGA 3

ODPADKI, KI JIH JE DOVOLJENO ODLAGATI NA ODLAGALIŠČE ZA INERTNE ODPADKE

Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, če nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, če izvirajo iz istega kraja nastanka:

| Klasifika cijska številka odpadka | naziv odpadka | Omejitve |
| --- | --- | --- |
| 10 11 03 | Odpadni material iz steklenih vlaken | Samo če ne vsebuje organskih veziv |
| 15 01 07 | Steklena embalaža |  |
| 17 01 01 | Beton | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 01 02 | Opeka | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 01 03 | Ploščice, keramika in strešna opeka | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 01 07 | Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike | Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * |
| 17 02 02 | Steklo |  |
| 17 05 04 | Zemlja in kamenje | Samo če zemlja ali kamenje ni onesnaženo in ne gre za šoto iz površja tal |
| 19 12 05 | Steklo |  |
| 20 01 02 | Steklo | Samo ločeno zbrana frakcija |
| 20 02 02 | Zemlja in kamenje | Samo z vrtov in parkov in brez šote s površja tal |

* Gradbeni odpadki imajo lahko največ 5 odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, onesnaženih z nevarnimi anorganskimi ali organskimi snovmi, na primer zaradi proizvodnih postopkov v gradnji, onesnaženja zemlje, skladiščenja in uporabe zaščitnih sredstev ali drugih nevarnih snovi, razen če je jasno, da porušena gradnja ni pomembno onesnažena.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, obdelanih, prekritih ali prebarvanih z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v pomembnih količinah.

PRILOGA 4

KOLIČINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV, KI SE LAHKO LETNO ODLOŽIJO NA VSEH ODLAGALIŠČIH NA OZEMLJU RS

| Obdobje | Zmanjšanje letne količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov, izraženo z zmanjšanjem odstotka biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%) | Letna količina odloženih biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, izražena v odstotku mase komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%) | Letna količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih* (1.000 t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izhodiščno leto 1995 |  | 63 | 445 |
| 2000 | 0 | 63 | 445 |
| 2001 | 5 | 60 | 423 |
| 2002 | 5 | 57 | 401 |
| 2003 | 5 | 54 | 378 |
| 2004 | 5 | 50 | 356 |
| 2005 | 5 | 47 | 334 |
| 2006 | 5 | 44 | 312 |
| 2007 | 10 | 38 | 267 |
| 2008 | 10 | 32 | 223 |
| do konca 2012 | 5 | 28 | 200 |
| do konca 2016 | 5 | 25 | 178 |
| do konca 2019 | 5 | 22 | 156 |

* Biološko razgradljivi odpadki so:

–	odpadni papir, lepenka in tekstil,

–	odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov,

–	odpadna hrana in organski odpadki, in

–	odpadki pri obdelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.

PRILOGA 5

SHEMA POSTOPKOV PREVERJANJA DOSTAVLJENIH ODPADKOV

PRILOGA 6

STRUKTURA POSAMEZNIH PLASTI ZA PREKRIVANJE POVRŠIN ZAPOLNJENIH DELOV TELESA ODLAGALIŠČA

| Vrsta odlagališča | Odlagališče za nenevarne odpadke | Odlagališče za nevarne odpadke |
| --- | --- | --- |
| Plast za odplinjanje | zahtevana | ni zahtevana |
| Tesnilna folija | ni zahtevana | zahtevana |
| Mineralna tesnilna plast | zahtevana | zahtevana |
| Drenažni sloj ( 0,5 m | zahtevan | zahtevan |
| Rekultivacijska plast ( 1m | zahtevana | zahtevana |

PRILOGA 7

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE CELOTNIH OBRATOVALNIH STROŠKOV ODLAGALIŠČA V ČASU OD ZAČETKA ZAPIRANJA DO ZAKLJUČKA IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA OKOLJA PO ZAPRTJU ODLAGALIŠČA IN LETNE VIŠINE FINANČNEGA JAMSTVA, KI GA JE TREBA ZAGOTOVITI LETNO MED OBRATOVANJEM ODLAGALIŠČA

1. Uvod

Za določitev višine celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, preračunanih na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu in določitev letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča, je treba:

–	opredeliti osnovne podatke odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva (poglavje 2 te priloge),

–	opredeliti investicijske stroške zapiranja odlagališča (poglavje 3 te priloge),

–	opredeliti obratovalne stroške v času zapiranja odlagališča in stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 4 te priloge),

–	izračunati celotne obratovalne stroške odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 5 te priloge) in

–	izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času odlaganja na odlagališču (poglavje 6 te priloge).

–	izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 7 te priloge).

Za določitev stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, je treba preračunati letno višino finančnega jamstva iz predzadnje alineje prejšnjega odstavka na eno tono odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na odlagališču (poglavje 8 te priloge).

2. Opredelitev osnovnih podatkov odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva

Za izračun višine finančnega jamstva je treba za odlagališče opredeliti naslednje osnovne podatke:

–	celotno zmogljivost odlaganja na kraju odlagališča,

–	čas obratovanja odlagališča do njegovega zaprtja,

–	čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti,

–	čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča in

–	strukturo posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča.

Preglednica 1: Osnovni podatki odlagališča za izračun višine finančnega jamstva.

| Osnovni podatki: |  |
| --- | --- |
| Površina prekrivnega sloja odlagališča (m2) | 50.000 |
| Zmogljivost odlaganja (m3) | 750.000 |
| Celotni čas obratovanja novega odlagališča – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja (leta) | 20 |
| Čas obratovanja obstoječega odlagališča - obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja (leta) | 5 |
| Čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (leta) | 3 |
| Čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (leta) | 30 |
| Zaključek zapiranja novega odlagališča (leto po začetku obratovanja odlagališča) | 23 |
| Zaključek zapiranja obstoječega odlagališča (leto po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja) ** | 8 |
| Struktura plasti za prekrivanje telesa odlagališča: |  |
| plast za odplinjanje | √ |
| tesnilna folija | √ |
| mineralna tesnilna plast | √ |
| drenažni sloj ( 0,5 m | √ |
| rekultivacijska plast ( 1m | √ |

Za prvo leto:

–	obratovanja se šteje leto, v katerem so se začeli prevzemati odpadki zaradi odlaganja,

–	zapiranja odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko so se prenehali prevzemati odpadki zaradi odlaganja,

–	izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko je odlagališče zaprto.

3. Opredelitev investicijskih stroškov zapiranja odlagališča

Investicijske stroške zapiranja odlagališča se opredeli glede na predpisane ukrepe iz OVD.  Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča so razvidni iz preglednice 2 te priloge. V tretjem stolpcu preglednice 2 te priloge so prikazani tudi referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2, izračunani na podlagi referenčnih investicijskih stroškov zapiranja odlagališča.

Preglednica 2: Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča in referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2.

| Vrsta zapiralnih investicijskih del | Referenčni stroški (€/m2) | Celotni referenčni stroški zapiranja odlagališča (€) |
| --- | --- | --- |
| oblikovanje zgornje plasti odlagališča | 3,17 | 158.500,00 |
| nanašanje izravnalne plasti ( d > 0,5 m ) | 8,83 | 441.500,00 |
| plast za odplinjanje - za odlagališče nevarnih odpadkov te plasti ni | 4,61 | 230.500,00 |
| tesnilna folija - ta plast je samo za odlagališče za nevarne odpadke | 4,41 | 220.500,00 |
| mineralna tesnilna plast ( d > = 0,5 m ) | 11,56 | 578.000,00 |
| drenažni sloj ( d > = 0,5 m ) | 8,83 | 441.500,00 |
| ločilna plast zemlje nad drenažnim slojem | 3,43 | 171.500,00 |
| rekultivacijska plast ( d > = 1,0 m ) | 10,40 | 520.000,00 |
| ozelenitev | 0,50 | 25.000,00 |
| inženiring, pavšal | 0,92 | 46.140,00 |
| Skupaj za odlagališče za nenevarne odpadke |  | 2.612.640,00 |
| Skupaj za odlagališče za nevarne odpadke |  | 2.602.640,00 |

4. Opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se upošteva ukrepe predpisane v OVD ali ukrepe predpisane z odločbo o zaprtju odlagališča.

4.1. Odvajanje in obdelava izcedne vode iz prekritega odlagališča

Za izračun stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode, ki se odvaja iz prekritega odlagališča, je treba opredeliti naslednje podatke:

–	predvideno povprečno letno količino padavin,

–	dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo,

–	dolžino gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode,

–	dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode in

–	število video nadzorov zbirnih vodov v času zapiranja odlagališča in izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča.

Preglednica 3: Referenčni podatki stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode.

| 1. Referenčni podatki za odvajanje izcedne vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: |  |
| --- | --- |
| Povprečna letna količina padavin (mm) | 1.000 |
| Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi, ki je na območju odlagališča (€/m3) | 6,00 |
| Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi izven območja odlagališča (€/m3) | 10,00 |
| 1.1 Primer za obdobje zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini padavin, ki v času zapiranja pade na površino odlagališča): |  |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€) | 900.000,00 |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€) | 1.500.000,00 |
| 1.2 Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini vode, ki izteče iz 25 m globoke plasti odpadkov, če vsebnost suhe snovi v odpadkih v povprečju naraste iz 40 % na 72 %) |  |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€) | 2.400.000,00 |
| Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€) | 4.000.000,00 |
| 2. Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m2: |  |
| Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo z video kamerami (m) | 900 |
| Strošek video nadzora zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/video nadzor) | 1.500 |
| Dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m) | 900 |
| Strošek vzdrževanja gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (€/leto) | 2.000 |
| Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (m) | 900 |
| Strošek vzdrževanja zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto) | 4.000 |
| Število video nadzorov zbirnih vodov v času izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča | 15 |
| Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: (€) | 202.500,00 |

4.2. Odplinjanje odlagališča

Za izračun stroškov odplinjanja odlagališča je treba v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti letne vzdrževalne stroške sistema za odplinjanje odlagališča.

Preglednica 4: Referenčni vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališča v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki za odlagališče s površino 50.000 m2 |  |
| --- | --- |
| Referenčni stroški odplinjanja odlagališča: vzdrževanje sistema odplinjanja (€/leto) | 40.000,00 |

9.4.3. Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev parametrov izcedne vode v času zapiranja odlagališča,

–	število meritev parametrov izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

–	število merilnih mest za odvzem vzorcev izcedne vode,

–	stroške vzorčenja izcedne vode in

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev izcedne vode.

Preglednica 5: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev izcedne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število meritev izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za odvzem izcedne vode | 2 |
| Stroški vzorčenja izcedne vode (€/meritev) | 50,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre izcedne vode (€/meritev) | 375,00 |
| Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto) | 850,00 |

K stroškom obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba prišteti tudi stroške monitoringa kemijskega stanja površinskih voda, v katero se odvaja izcedna voda, če je zahteva po izvajanju tega monitoringa določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

4.4. Obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode s pokritega odlagališča

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času zapiranja odlagališča odvaja z delno prekritega odlagališča,

–	število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča odvaja iz pokritega odlagališča,

–	število merilnih mest za odvzem vzorcev padavinske vode,

–	stroške vzorčenja padavinske vode in

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev padavinske vode.

Preglednica 6: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev padavinske vode, ki se odvaja v času zapiranja iz delno pokritega odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za odvzem padavinske vode | 2 |
| Stroški vzorčenja padavinske vode (€/meritev) | 50,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre padavinske vode (€/meritev) | 375,00 |
| Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto) | 850,00 |

4.5. Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča,

–	število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

–	število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak z odplinjanjem,

–	stroške vzorčenja odlagališčnega plina in

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev odlagališčnega plina.

Preglednica 7: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak | 1 |
| Stroški vzorčenja odlagališčnega plina (€/meritev) | 50,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev) | 100,00 |
| Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto) | 150,00 |

4.6. Obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

–	število meritev parametrov podzemne vode v času zapiranja odlagališča,

–	število meritev parametrov podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

–	število merilnih mest (vrtin) za odvzem vzorcev podzemne vode,

–	stroške vzorčenja podzemne vode,

–	stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev podzemne vode,

–	število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča, in

–	število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča odredi pristojni upravni organ.

Preglednica 8: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Število meritev podzemne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto) | 2 |
| Število meritev podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto) | 1 |
| Število merilnih mest za odvzem podzemne vode | 5 |
| Stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev) | 150,00 |
| Stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev) | 575,00 |
| Število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča | 1 |
| Število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča odredi pristojni upravni organ | 2 |
| 1. Primer za obdobje zapiranja (€/leto) | 14.500,00 |
| 2. Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto) | 3.625,00 |

4.7. Drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za izračun drugih stroškov v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je treba opredeliti naslednje podatke:

–	stroške vzdrževanja rekultivacijske plasti,

–	stroške zagotavljanja meteoroloških podatkov,

–	nadzor stabilnosti telesa odlagališča in

–	zunanje stroške za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode.

Preglednica 9: referenčni podatki o drugih stroških v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

| Referenčni podatki: |  |
| --- | --- |
| Stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m2) | 0,03 |
| Letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za odlagališče s površino prekrivne plasti 50.000 m2 (€/leto) | 1.500,00 |
| Zagotavljanje meteoroloških podatkov (€/leto) | 750,00 |
| Nadzor stabilnosti telesa odlagališča (€/leto) | 1.500,00 |
| Zunanji stroški za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode (€/leto) | 3.000,00 |
| Drugi nepredvideni obratovalni stroški (€/leto) | 1.000,00 |
| Primer: |  |
| 1. letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za 50.000 m2 površine | 1.500,00 |
| 2. drugi letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča | 6.250,00 |
| Skupaj | 7.750,00 |

5. Celotni obratovalni stroški odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Celotne obratovalne stroške odlagališča v času njegovega zapiranja je treba izračunati za vsako leto zapiranja odlagališča posebej, stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju pa za vsako leto izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča posebej.

Višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se izračuna kot vsota:

F = Finv. + Fobrat. + Fukrepi ,

kjer je:

F              višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,

Finv.          investicijski stroški zapiranja odlagališča (poglavje 3 te priloge),

Fobrat.        obratovalni stroški odlagališča v času zapiranja odlagališča (poglavje 4 te priloge) in

Fukrepi       diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 4 te uredbe).

Diskontirane stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Fukrepi se ob upoštevanja neto sedanje vrednosti sredstev, potrebnih za pokrivanje teh stroškov, izračuna na podlagi naslednje enačbe:

Fukrepi = F1 + F2 + F3 + F4 + …+  Fn  +…+ F30.   ,

kjer je:

Fn = Kn / (1 + r)n-1

in

Fukrepi        višina diskontiranih stroškov za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča v letu n,

Kn            stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki nastanejo v letu n,

n              zaporedno število leta, v katerem nastanejo stroški KN, pri čemer se leta štejejo od zaprtja odlagališča,

r                letna stopnja donosnosti zbranih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki je enaka 3,5 %.

Primer izračuna višine finančnega jamstva po letih (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (KN) po zaprtju odlagališča s površino prekrivne plasti, ki letno znašajo 50.000 EUR, je razviden iz preglednice 10 te priloge.

Preglednica 10: izračun višine finančnega jamstva (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (KN) po zaprtju odlagališča po posameznih letih (n).

| Leto (n) | KN | FN (r=3,5 %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 141.675,00 | 141.675,00 |
| 2 | 141.675,00 | 136.884,05 |
| 3 | 141.675,00 | 132.255,12 |
| 4 | 141.675,00 | 127.782,73 |
| 5 | 141.675,00 | 123.461,57 |
| 24 | 141.675,00 | 64.219,24 |
| 25 | 141.675,00 | 62.047,57 |
| 26 | 141.675,00 | 59.949,34 |
| 27 | 141.675,00 | 57.922,07 |
| 28 | 141.675,00 | 55.963,35 |
| 29 | 141.675,00 | 54.070,87 |
| 30 | 141.675,00 | 52.242,39 |
| Vsota | Stroški ukrepov varstva okolja po zaprtju = 4.250.250,00 € | Fukrepi = 2.696.892,29 |

6. Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času odlaganja na odlagališču

Izračun letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v posameznem letu obratovanja odlagališča, se izračuna na podlagi predvidevanja enakomernega odlaganja odpadkov v celotnem obdobju obratovanja odlagališča, kar se predvideva tudi v okoljevarstvenem dovoljenju, po naslednji formuli:

FM = (M / Mcelotni) . F

kjer je za novo odlagališče:

FM	letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča,

F    višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

M  	zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju.

Mcelotni	20 let,

in za obstoječe odlagališče:

M  	zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju.

Mcelotni	število let obratovanja obstoječega odlagališča, ki je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

7. Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Finančno jamstvo mora biti razpoložljivo pristojnemu upravnemu organu v višini Finv. + Fobrat. + Fukrepi iz poglavja 9.5 te priloge v času od konca odlaganja na odlagališča do zaključka leta, v katerem se odlagališče zapre. Od tega mora biti:

- za izvedbo investicije zapiranja odlagališča, pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Finv. (iz poglavja 5 te priloge).

- za izvedbo obratovalnih stroškov odlagališča v času zapiranja odlagališča, pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Fobrat. (iz poglavja 5 te priloge).

- za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini Fukrepi (iz poglavja 5 te priloge).

Letna višina finančnega jamstva je v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča enaka višini vsote zneskov FN iz preglednice 10 iz poglavja 5 te priloge za vsa leta do konca obdobja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vključno z letom za katero se določa višina finančnega jamstva.

8. Preračun stroškov odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu v času odlaganja na odlagališču

Določitev stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, se izračuna na naslednji način.

Letno višino finančnega jamstva iz poglavja 6 te priloge, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča, se deli z maso, izraženo v tonah odloženih odpadkov, na odlagališču v M-tem letu.

PRILOGA 8

OBSEG OBRATOVALNEGA MONITORINGA ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN NAČIN NJEGOVEGA IZVAJANJA

1. UVOD

Namen te priloge je določiti osnovne postopke obratovalnega monitoringa, na podlagi katerih se lahko preveri:

–	ali so odpadki, prevzeti na odlagališče, odstranjeni skladno z zahtevami za posamezno vrsto odlagališča,

–	ali procesi v odlagališču potekajo nadzorovano,

–	ali so izvedeni vsi predvideni zaščitni okoljevarstveni ukrepi in

– 	ali so izpolnjeni pogoji za okoljevarstveno dovoljenje.

### 2. METEOROLOŠKI PARAMETRI

Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeoroloških pojavov.

### 3. EMISIJA SNOVI V ZRAK IZ ODLAGALIŠČA

Meritve in izračuni emisije snovi v zrak iz odlagališča obsegajo:

- redne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališčnem plinu z namenom, da se na podlagi rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu odlagališča;

- občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih plinov, če so te snovi prisotne v odlagališčnem plinu glede na sestavo odloženih odpadkov;

- meritve porabe odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli (v m3 CH4), in

- meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina.

Pogostost meritev sestave odlagališčnega plina iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka je določena v preglednici 1 te priloge. Če se rezultati meritev sestave odlagališčnega plina ponavljajo, se lahko čas med dvema zaporednima meritvama podaljša, vendar ne sme biti daljši kakor šest mesecev. Merilna mesta emisije snovi v zrak morajo biti reprezentativna.

Meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja iz tretje alinee prvega odstavka te točke se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

4. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE VODE, ONESNAŽENE PADAVINSKE VODE IN ODPADNE VODE IZ NAPRAV ZA PRANJE VOZIL IN DRUGE OPREME NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča  obsegajo:

–	občasne meritve parametrov izcedne vode,

- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagališča in z njegovih manipulativnih površin

- odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča in

- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode z nadstrešnic ali s prekritih površin zaprtega dela odlagališča, če se te odpadne vode pred odvajanjem v javno kanalizacijo ali neposredno v vode ali posredno v podzemne vode s ponikanjem v tla, mešajo z drugimi odpadnimi vodami na območju odlagališča.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vod ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje.

Mesta vzorčenja izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča morajo biti reprezentativna. Izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča je treba vzorčiti v skladu standardom SIST EN ISO 5667-1 ter meriti pretok in parametre onesnaženosti na vsakem mestu, kjer se odvajajo iz odlagališča, posebej.

Za spremljanje padavinskih in izcednih voda se vzame vzorec s povprečno sestavo.

Pogostost vzorčenja se lahko prilagodi glede na zgradbo in obliko odlagališča in mora biti določena v okoljevarstvenem dovoljenju.

5. ONESNAŽENOST POVRŠINSKE VODE

Meritve stanja površinskih voda (splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala) se izvajajo, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča, odvajajo neposredno v površinske vode. Meritve je treba izvajati vsaj na dveh mestih, to je na površinski vodi gorvodno in dolvodno od območja odlagališča.

Meritve onesnaženosti površinskih voda je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

Meritve splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v površinskih vodah je treba izvajati v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda in v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. Parametri, ki jih je potrebno meriti in snovi, ki jih je potrebno analizirati, so fizikalno-kemijski parametri v vodi, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Na podlagi značilnosti odlagališča lahko ministrstvo ugotovi, da meritve posameznega fizikalno-kemijskega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti merjenje količinskega stanja vodnega telesa ali dela vodnega telesa, ki je na vplivnem območju odlagališča, če se podatki količinskega stanja ne ugotavljajo v okviru monitoringa količinskega stanja vodnih teles površinske vode, ki ga zagotavlja država.

6. ONESNAŽENOST PODZEMNE VODE

Meritve onesnaženosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, določenih v programu obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode za posamezno odlagališče.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve onesnaženosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode. Meritve onesnaženosti podzemnih voda je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

PREGLEDNICA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov

| Št. | Vrsta meritev | P o g o s t o s t |
| --- | --- | --- |
|  |  | Obdobje odlaganja in zapiranje | Obdobje po pridobitvi odločbe o zaprtju |
| 1. | Meteorološki podatki | dnevno 4 | vse meritve iz tč. 1 se izvajajo mesečno na isti dan v mesecu |
| 1.1 | Količina padavin |  |  |
| 1.2 | Temperatura (min., maks., ob 14.00 po CET) | dnevno |  |
| 1.3 | Hitrost in smer vetra | dnevno |  |
| 1.4 | Vlaga- izhlapevanje Lizimeter ali računska metoda in relativna vlaga ob 14:00 po CET | dnevno |  |
| 2. | Meritve emisij snovi v vode in zrak |  |  |
| 2.1 | Količina izcedne vode | mesečno 4 | vsakih 6 mesecev |
| 2.2 | Parametri izcedne vode 9 | četrtletno 2 | vsakih 6 mesecev |
| 2.3 | Parametri padavinske odpadne vode | vsakih 12 mesecev | - |
| 2.4 | Parametri odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča10 | vsakih 6 mesecev |  |
| 2.5 | Količinsko stanje površinskih voda | četrtletno 2 | vsakih 6 mesecev |
| 2.6 | Splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala v površinskih vodah 8 | po potrjenem programu monitoringa površinskih voda11 | po potrjenem programu monitoringa površinskih voda11 |
| 2.7 | Emisije plinov 6 | mesečno | na 6 mesecev7 |
| 3. | Meritve onesnaženosti podzemne vode 3 |  |  |
| 3.1 | Gladina podzemne vode | vsakih 6 mesecev 5 | vsakih 6 mesecev 5 |
| 3.2 | Parametri onesnaženosti podzemne vode | po potrjenem programu monitoringa podzemnih voda 1 | po potrjenem programu monitoringa podzemnih voda 1 |

Opombe:

1. 	Parametri onesnaženosti podzemne vode, ki jih je treba meriti, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo, podrobneje določijo v okoljevarstvenem dovoljenju. Pogostost merjenja parametrov podzemne vode se določi za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti. Če se ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v dovoljenju, mora upravljavec izvesti ponovno vzorčenje in takoj začeti izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz prvega odstavka 41. člena te uredbe. V teh primerih je treba zagotoviti, da pogostost vzorčenja podzemne vode temelji na možnosti ugotavljanja učinkov ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode med zaporednima vzorčenjema, ki je ocenjena na podlagi poznavanja toka podzemne vode in ocene njegove hitrosti.

2.	Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat mesečno. Če se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece. Prevodnost izcednih voda je treba meriti vsaj enkrat letno.

3.	Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morajo biti določeni v programu izvajanja obratovalnega obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v dotoku podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem območju odlagališča (območje odtoka podzemne vode).

4.	Celotna dnevna količina.

5.	Pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev povečati.

6.	Mesečno je treba izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH4, CO2, O2. Meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti H2S, H2 in drugih plinov se izvajajo, če so v odlagališčnem plinu te spojine prisotne in da izrazijo izluževalne lastnosti odloženih odpadkov.

7.   	Učinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.

8.  	Na podlagi značilnosti odlagališča lahko pristojni organ ugotovi, da meritve posameznega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.

9. 	Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Parametri izcedne vode morajo biti določeni v okoljevarstvenem dovoljenju in morajo izražati izluževalne lastnosti odpadkov.

10.   Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov. Kot dodatni parameter se zaradi karakteristike odpadnih vod iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča dodata parametra celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in vsota anionskih in neionskih tenzidov.

11.  Parametri, ki jih treba meriti v površinskih vodah in pogostost meritev, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču, določijo v okoljevarstvenem dovoljenju.

2.1 in 2.2. se uporabljata le, če se izcedne vode zbirajo.

7.  OCENA LETNE KOLIČINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

1.	Letna količina emisije metana iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi mase odloženih odpadkov v koledarskem letu, izražene v kg, na naslednji način:

,

kjer je:

– S P,Y        letna emisija metana v letu P, izražena v kg,

– Q Y          celotna količina odloženih odpadkov v letu Y, izražena v kg,

– DOC       delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih,

– DOCF     delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline,

– F             delež metana v odlagališčnem plinu,

– k	        letna stopnja razgradnje odpadkov,

– t	čas od odložitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y),    izražen v letih, in

– A	normalizacijska konstanta, izračunana na podlagi časa, v katerem se vse   biološko razgradljive sestavine odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 50 letih pri k = 0,05 je A = 1,3).

Celotna letna količina emisije metana iz odlagališča se izračuna kot vsota letnih emisij vseh odloženih odpadkov na naslednji način:

,

pri čemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež metana v odlagališčnem plinu (F) se izraža kot količnik med prostornino metana v odlagališčnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji odloženih odpadkov.

Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih.

Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraža kot količnik med maso biološko razgradljivih sestavin odpadkov, razgrajenih v enem letu, in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izračuna na naslednji način:

DOC = 0.4*A + 0,17*B +0,15*C + 0,30*D,

pri čemer je:

–	A delež odpadnega papirja, lepenke in tekstila in je za leto 1995 enak 15 odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	B delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	C delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora in je za leto 1995 enak 32 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,

–	D delež odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov.

Če se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in delež metana v odlagališčnem plinu (F) posebej ne ugotavljata, se za izračun letne količine emisije metana upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 0,55 in F = 0,50.

Če se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izračun letne količine emisije metana upošteva naslednja vrednost: k = 0,05.

Letna količina metana iz odlagališča se zmanjša za količino metana (R), ki je zgorel na bakli, kotlu ali je bil uporabljen v napravi za proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo elektrike in toplote.

Na dobro urejenih odlagališčih s prekrivko iz zemlje ali komposta se letna količina metana, zmanjšana za zajeti metan, lahko zmanjša zaradi oksidacije v prekrivki. Predpisan oksidacijski faktor (OX) za taka odlagališča je 0,1.

Emisije se izračuna po enačbi:

S  =  (S p,y - R) (1 - OX)

Metodologija upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališča ni emisije metana iz telesa odlagališča.

2. Letna količina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na naslednji način:

,

pri čemer je:

– S 1,P,Y       letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izražena v kg,

– S P,Y         letna emisija metana v letu P, izražena v kg,

– F              delež metana v odlagališčnem plinu in

– Z              faktor pretvorbe mase metana v ogljikov dioksid (MCO2/MCH4=2,75).

8.  POROČILO O IZVEDBI OBRATOVALNEGA MONITORINGA

K letnemu poročilu o rezultatih meritev v okviru obratovalnega monitoringa iz 2. do 7. točke te priloge je treba dodati poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o zgradbi in sestavi telesa odlagališča in podatke o posedanju ravni odlagališča.

Podatki o zgradbi in sestavi telesa odlagališča so:

– 	velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki,

– 	prostornina in sestava odloženih odpadkov,

– 	metode odlaganja,

– 	časovna opredelitev začetka in konca odlaganja in

– 	izračun preostale zmogljivosti odlagališča v m3, m2 in tonah.

Po zaprtju odlagališča letno poročilo o topografiji območja odlagališča vsebuje samo podatke o posedanju ravni odlagališča, meritve za izdelavo tega poročila pa se izvedejo enkrat letno.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje, ki vključuje tudi rezultate izračuna letne količine emisije metana, letne količine metana, uporabljenega za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli in letne količine emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča v skladu s 7. točko te priloge.

O rezultatih meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina je treba izdelati poročilo o opravljenih meritvah in oceno o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

PRILOGA 9

VSEBINA OCENE TVEGANJA

1. 	Geološka ocena

Geološka ocena se izdela na podlagi temeljite raziskave ali poznavanja geoloških značilnosti kraja podzemnega skladišča. Geološka ocena vključuje raziskave in analize vrste kamnin, tal in topografije. Geološka ocena mora dokazati primernost kraja za podzemno skladiščenje. V raziskave je treba vključiti lego, pogostnost in strukturo vseh prelomnic ali razpok v okoliških geoloških plasteh in možen vpliv potresne dejavnosti na te strukture.

2. 	Geomehanska ocena

Z geomehansko oceno je treba dokazati stabilnost podzemnih prostorov s primernimi raziskavami in napovedmi. V geomehansko oceno morajo biti vključeni tudi odloženi odpadki. Procese je treba sistematično analizirati in dokumentirati.

Z geomehansko oceno je treba dokazati:

1. 	da med nastajanjem podzemnih prostorov in po njem ni pričakovati nobenih pomembnih deformacij v samem prostoru ali na zemeljski površini, ki bi poslabšala izvedljivost podzemnega skladiščenja ali omogočila pot do biosfere;

2. 	da je nosilnost podzemnega prostora zadostna, da se med obratovanjem skladišče ne zruši;

3. 	da ima odloženi material potrebno stabilnost, skladno z geomehanskimi lastnostmi matične hribine.

3. 	Hidrogeološka ocena

Hidrogeološka ocena je temeljita raziskava vodnih lastnosti z namenom, da se na podlagi podatkov o hidravlični prevodnosti kamninske mase, razpok in vodnih gradientov oceni vzorec tokov podzemne vode v sosednjih plasteh.

4. 	Geokemijska ocena

Geokemijska ocena je temeljita raziskava kamnine in sestave podzemne vode, da se ugotovi sedanja sestava podzemne vode in njen možen časovni razvoj, vrsta in pogostnost rudnin, ki napolnjujejo prelome, kakor tudi kvantitativni mineraloški opis matične kamnine. Z geokemijsko oceno je treba oceniti vpliv spremenljivosti za geokemijski sistem.

5. 	Ocena vpliva na biosfero

Ocena vpliva na biosfero je raziskava biosfere, na katero lahko vpliva podzemno skladiščenje. Izvesti je treba študije izhodiščnega stanja, da se določi lokalne ravni ustreznih snovi v naravnem okolju.

6. 	Ocena obratovalne faze

Za obratovalno fazo mora ocena obratovalne faze dokazati:

1. 	stabilnost podzemnih prostorov med obratovanjem podzemnega skladišča;

2. 	da ni nesprejemljivih tveganj, da odpadki najdejo pot do biosfere;

3. 	da ni nesprejemljivih tveganj, ki bi vplivali na delovanje objektov podzemnega skladišča.

Pri dokazovanju varnosti obratovanja podzemnega skladišča je treba sistematično analizo obratovanja objektov opraviti na podlagi posebnih podatkov o seznamu odpadkov, upravljanju objekta in načrtu obratovanja. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da odpadki ne bodo reagirali s kamnino na noben kemijski ali fizikalni način, ki bi oslabil trdnost in gostoto kamnine in ogrozil samo skladiščenje. Zato se poleg odpadkov, ki jih je v skladu z določbami te uredbe prepovedano odlagati v podzemno skladišče, ne sme sprejemati odpadkov, ki v danih skladiščnih pogojih (temperatura, vlažnost) lahko spontano zagorijo, plinastih proizvodov, hlapnih odpadkov, odpadkov v obliki nepoznanih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov.

Prepoznati je treba posebne nezgode, ki bi lahko v obratovalni fazi podzemnega skladišča privedle do nastanka poti med odpadki in biosfero. Različne vrste možnih tveganj pri obratovanju je treba povzeti v posebnih razredih nevarnosti in ovrednotiti je treba njihove možne učinke. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da ni nobenega nesprejemljivega tveganja, če se poruši tesnjenje pri obratovanju. Predvideti je treba tudi preventivne ukrepe.

7. 	Ocena dolgoročnega vpliva

Da bi izpolnili cilje trajnostnega odlaganja odpadkov, mora ocena tveganja zajeti tudi dolgoročne vplive. Z oceno dolgoročnega vpliva je treba zagotoviti, da v podzemnem skladišču tudi po zaprtju ne bodo nastale nobene poti onesnaževal zaradi odloženih odpadkov do biosfere.

V daljšem obdobju je treba količinsko oceniti pregrade podzemnega skladišča (na primer kakovost odpadkov, zgrajene strukture, zasipavanje in zapiranje jaškov in vrtin), delovanje matične kamnine, okoljske plasti in preobremenitev in jih ovrednotiti na podlagi lokalnih podatkov ali dovolj previdnih predpostavk. Upoštevati je treba geokemijske in geohidrološke pogoje, kakor je pretok podzemne vode, učinkovitost pregrad, naravno preperevanje in izcejanje odloženih odpadkov.

Dolgoročno varnost podzemnega skladiščenja je treba dokazati z oceno varnosti, ki vsebuje opis začetnega stanja v danem času (na primer ob zapiranju), v nadaljevanju pa s scenarijem pomembnih sprememb, ki jih je pričakovati v geološkem času. Končno je treba oceniti posledice sproščanja ustreznih snovi iz podzemnega skladišča po različnih scenarijih, ki odražajo možni dolgoročni razvoj sprememb biosfere, geosfere in podzemnega skladišča.

Zaradi omejene življenjske dobe zabojnikov in oblog podzemnih prostorov teh pri oceni dolgoročnih tveganj za odložene odpadke ne bi smeli upoštevati.

8. 	Ocena vpliva površinskih sprejemnih objektov

Čeprav so odpadki, pripeljani na kraj, namenjeni odstranjevanju pod zemljo, bodo odpadke raztovorili, preskusili in morda skladiščili na površju, preden bodo prišli na svoj končni namembni kraj. Sprejemni objekti morajo biti oblikovani in vodeni tako, da se prepreči škoda za zdravje ljudi in lokalno okolje. Izpolnjevati morajo enake zahteve kot kateri koli drug objekt za sprejemanje odpadkov.

9. 	Ocena drugih tveganj

Zaradi zaščite delavcev je treba odpadke odlagati samo v podzemno skladišče, ki mora biti zanesljivo ločeno od rudarskih dejavnosti. Odpadkov se ne sme sprejeti, če vsebujejo ali lahko tvorijo nevarne snovi, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, na primer patogene klice nalezljivih bolezni.

PRILOGA 10

ZAHTEVE ZA POSODE ZA SKLADIŠČENJE KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK

(1) Posoda za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- odporna mora biti na korozijo in udarce,

- ne sme biti varjena,

- izdelana mora biti iz ogljikovega jekla (najmanj ASTM A36) ali nerjavečega jekla (AISI 304, 316L),

- ne prepušča plina in tekočine,

- zunanji del posode je odporen na skladiščne pogoje,

- tip posode mora uspešno prestati preskus s padcem in preskuse tesnosti, ki so opisani v poglavjih 6.1.5.3 in 6.1.5.4 Sklepa o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) in

- napolnjena je lahko največ do 80 % prostornine, s čimer se zagotovi, da je na voljo zadosten prostor in da raztezanje tekočine zaradi visoke temperature ne povzroči niti puščanja niti trajne deformacije posode.

(2) Na posodi iz prejšnjega odstavka mora biti trajno vtisnjena oznaka z naslednjimi podatki:

- identifikacijska številka posode,

- material izdelave,

- masa prazne posode,

- referenca proizvajalca in

- datum izdelave.

# Text boxes

odvzem reprezentativnega vzorca in

kontrolna kemična analiza

zavrnitev prevzema odpadkov

potrditev prevzema odpadkov na evidenčnem listu

pregled dokumentacije, vizualni pregled in odločitev o prevzemu

začasno skladiščenje

registriranje dostave odpadkov in tehtanje

v obdelavo ali neposredno na odlagališče