Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08–ZFO –1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

Ta uredba v skladu z:

– Direktivo Sveta z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem z določenimi nevarnimi snovmi (UL L št. 20 z dne 26.1.1980, str. 43), zadnjič spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22.12.2000, str. 1),

– Direktivo Sveta z dne 22. marca 1982 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki uporablja kloralkalno elektrolizo (UL L št. 81 z dne 27.3.1982, str. 29), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24.12.2008, str. 84),

– Direktivo Sveta z dne 26. septembra 1983 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti v zvezi z izpustom kadmija (UL L št. 291 z dne 24.10.1983, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24.12.2008, str. 84),

– Direktivo Sveta z dne 8. marca 1984 o mejnih vrednostih in zahtevah glede kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki ne uporablja kloralkalne elektrolize (UL L št. 74 z dne 17.3.1984, str. 49), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24.12.2008, str. 84),

– Direktivo Sveta z dne 9. oktobra 1984 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju heksaklorocikloheksana (UL L št. 274 z dne 17.10.1984, str. 11), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24.12.2008, str. 84),

– Direktivo Sveta z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I Priloge k Direktivi 76/464/EGS (UL L št. 181 z dne 4.7.1986, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24.12.2008, str. 84),

– Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 311 z dne 21.11.2008, str. 1),

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22.12.2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5.6.2009, str. 114),

– Direktivo 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L 64 z dne 4.3.2006, str. 52),

– Direktivo 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (UL L 264 z dne 25.9.2006, str. 20), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 311 z dne 21.11.2008, str. 1) in

– Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27.12.2006, str. 19)

v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa:

– mejne vrednosti emisije snovi in toplote,

– vrednotenje emisije snovi in toplote,

– ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda,

– ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda,

– druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi,

– pogoje za odvajanje odpadnih voda in

– obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave.

(2) S to uredbo se ne ureja emisije radioaktivnih snovi pri odvajanju odpadnih voda iz naprav.

2. člen

(izrazi)

(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. blato je odvišno obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali iz drugih čistilnih naprav ter odvišno blato iz obstoječih greznic in drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda;

2. čezmerno obremenjeno vodno telo je vodno telo, ki je čezmerno obremenjeno v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih ali podzemnih voda;

3. čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;

4. čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava za fizikalno, kemijsko, fizikalno-kemijsko ali biološko čiščenje padavinske odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;

5. ekološki tip površinske vode je tip, določen v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda;

6. emisija toplote v vode (v nadaljnjem besedilu: emisija toplote) je oddajanje toplote pri odvajanju odpadne vode iz posamezne naprave neposredno v vode in se izraža kot emisijski delež oddane toplote;

7. emisijski delež oddane toplote je dnevno povprečje razmerja med močjo toplote, ki jo pri odvajanju odpadne vode oddaja naprava neposredno v tekoče celinske vode, in toplotno močjo, ki je potrebna, da bi se voda v vodotoku na mestu iztoka odpadne vode, popolnoma premešana z odpadno vodo, segrela za:

– 1,5 K nad svojo naravno temperaturo, če gre za salmonidne vode, in

– 3 K, če gre za vode, ki niso salmonidne;

8. emisijski faktor obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: emisijski faktor) je razmerje med količino snovi v odpadni vodi in maso izdelka ali surovine;

9. gradbeni proizvod je proizvod v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

10. industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za industrijsko odpadno vodo ene ali več naprav, v katerih poteka isti ali več različnih tehnoloških postopkov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju industrijske odpadne vode;

11. industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi:

– odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti,

– mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno oziroma padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste naprave, in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode,

– odpadna voda, ki se zbira in odteka iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob teh objektih in napravah, in

– hladilna odpadna voda;

12. izpust snovi v vode (v nadaljnjem besedilu: emisija snovi) je emisija onesnaževala v vode ali javno kanalizacijo, ki nastaja pri odvajanju odpadne vode, in se izraža s:

– parametri onesnaženosti odpadne vode,

– količino snovi,

– emisijskim faktorjem ali

– učinkom čiščenja čistilne naprave;

13. izredne razmere so posledica okoliščin, ki so nastale naravno ali zaradi višje sile in jih razumno ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih ublažiti, kot na primer naravne nesreče ali izredni meteorološki ali hidrološki pojavi (izredne padavine, izredno velike poplave ali zelo dolge suše), ali izredne okoliščine zaradi okvar ali nesreč, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti;

14. iztok je vodni objekt v skladu s predpisom, ki določa vodno infrastrukturo, in je del naprave, po katerem se odvaja odpadna voda v vode;

15. javna kanalizacija je kanalizacija, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;

16. kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov in naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje odpadne vode iz stavb ter ločeno od nje oziroma skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin;

17. količina snovi v odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu: količina snovi) je masa pri odvajanju odpadnih voda izpuščenih snovi v določenem obdobju;

18. komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;

19. komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:

– nastaja v stavbah v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali

– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega količine onesnaževal, določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe;

20. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda;

21. kopalne vode so vode iz predpisa, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

22. kvalificirani trenutni vzorec odpadne vode je vzorec v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje (v nadaljnjem besedilu: predpis o obratovalnem monitoringu odpadnih voda);

23. ločevalnik maščob je naprava za čiščenje odpadne vode z izločanjem maščob rastlinskega ali živalskega izvora v skladu s standardom SIST EN 1825;

24. lovilnik olj je naprava za čiščenje odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin v skladu s standardom SIST EN 858;

25. mala komunalna čistilna naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

26. mejna vrednost emisije snovi je vrednost, na podlagi katere se določa čezmerno obremenitev zaradi emisije snovi v javno kanalizacijo ali v vode pri odvajanju odpadne vode in se izraža kot:

– mejna vrednost parametra onesnaženosti odpadne vode,

– mejna vrednost letne količine onesnaževala,

– mejna vrednost učinka čiščenja odpadne vode ali

– mejni emisijski faktor;

27. mejna vrednost emisije toplote je vrednost, na podlagi katere se določa čezmerno obremenitev zaradi emisije toplote v javno kanalizacijo ali v vode pri odvajanju odpadne vode in se izraža kot:

– mejna vrednost temperature ali

– mejni emisijski delež oddane toplote;

28. mešanica odpadnih voda je mešanica komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo ali mešanica industrijskih odpadnih voda;

29. naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, v kateri poteka določen tehnološki postopek in na isti lokaciji z njim drugi neposredno tehnološko povezani postopki, ki povzročajo pri odvajanju industrijske odpadne vode onesnaževanje voda. Naprave so tudi ločevalniki maščob, lovilniki olj, komunalne in skupne čistilne naprave ter čistilne naprave padavinske odpadne vode;

30. neposredno odvajanje v podzemne vode je vnos onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, ki so pod površjem tal;

31. neposredno odvajanje v površinske vode (v nadaljnjem besedilu: neposredno odvajanje v vode) je vnos onesnaževal v površinsko vodo;

32. nepretočna greznica je nepropusten zbiralnik, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje na komunalno čistilno napravo;

33. objekt je objekt transportne infrastrukture ali drug gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;

34. območje poselitve je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;

35. obstoječ iztok je iztok, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe in se je na dan uveljavitve te uredbe preko njega odvajala odpadna voda v vode;

36. obstoječa greznica je greznica iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

37. obstoječa naprava je naprava, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali je obratovala na dan uveljavitve te uredbe, in naprava, za katero je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje ali gradbeno dovoljenje;

38. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

39. odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali vode. Odpadna voda je lahko komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda;

40. okoljski standard kakovosti je okoljski standard kakovosti oziroma standard kakovosti v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih ali podzemnih voda, ki je izražen kot letna povprečna vrednost onesnaževala v vodi za dobro kemijsko oziroma dobro ekološko stanje površinskih voda ter za dobro kemijsko stanje podzemnih voda; za splošne fizikalno-kemijske parametre je okoljski standard kakovosti za površinske vode določen glede na ekološki tip površinske vode;

41. onesnaževalo je snov v skladu z zakonom, ki ureja vode;

42. padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo, razen če gre za površine iz tretje alinee 10. točke tega člena;

43. parameter onesnaženosti odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: parameter onesnaženosti) je po predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH-vrednost, obarvanost, strupenost, biološka razgradljivost, koncentracija snovi ali podobna lastnost odpadne vode;

44. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK5). 1 PE je enak 60 g BPK5 na dan;

45. posredno odvajanje v podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: posredno odvajanje v vode) je vnos onesnaževal na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder onesnaževala pronicajo skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode;

46. prednostne snovi, prednostne nevarne snovi in druga ter posebna onesnaževala so snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda;

47. prispevno območje kopalne vode je območje v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

48. razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov s prelivanjem čez njihove mejne robove;

49. razredčevanje je združevanje dveh ali več vrst odpadnih voda ali združevanje odpadnih voda z drugimi vodami pred iztokom, da bi z mešanjem voda dosegli zmanjšanje koncentracije snovi ali emisijskega deleža oddane toplote v odpadnih vodah;

50. referenčni odsek je odsek vodotoka ali naravno jezero, pomembno za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer v skladu s predpisom, ki določa načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja;

51. reprezentativni vzorec odpadne vode je vzorec v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda;

52. skupna čistilna naprava je naprava za čiščenje mešanice odpadnih voda, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda iz ene ali več istovrstnih naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK);

53. srednji mali pretok vodotoka je aritmetično povprečje najnižjih letnih vrednosti srednjega dnevnega pretoka vodotoka v daljšem opazovalnem obdobju. Srednji mali pretok se izraža v L/s in se izračuna na naslednji način:

,

pri čemer je:

sQnp – srednji mali pretok,

Qnp,i – najmanjši srednji dnevni pretok v i-tem koledarskem letu in

n – število let v opazovalnem obdobju, običajno zadnjih 30 let;

54. stavba je stanovanjska stavba ali nestanovanjska stavba v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, v kateri nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda ali njuna mešanica;

55. trenutni vzorec odpadne vode je vzorec v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda;

56. učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med količino snovi, izločeno pri čiščenju odpadne vode, in količino te snovi v odpadni vodi pred njenim čiščenjem na čistilni napravi, izraženo v %;

57. upravljavec objekta je povzročitelj obremenitve okolja, ki ima v posesti objekt, kjer nastaja odpadna voda;

58. usedalnik je element kanalizacije za ločevanje trdnih delcev iz tekočine z usedanjem;

59. večja sprememba v obratovanju naprave je vsak poseg v napravo, ki bistveno spremeni glavne tehnične značilnosti ali zmogljivost naprave tako, da se za več kot 25 % spremeni najmanj ena od naslednjih vrednosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju:

– največja letna količina odpadnih voda na iztoku naprave,

– največja letna količina onesnaževal v odpadni vodi iz naprave,

– mejna vrednost emisije snovi ali emisije toplote,

– največji šesturni povprečni pretok ali

– največja dnevna količina odpadne vode.

Za večjo spremembo v obratovanju naprave se štejejo tudi:

– sprememba iztoka odpadnih voda tako, da se odpadna voda odvaja v drugo vodno telo ali pride do priklopa ali odklopa od javne kanalizacije,

– vzpostavitev nove tehnologije čiščenja in

– sprememba vhodnih surovin, pomožnih sredstev ali produktov, ki povzročijo spremembo sestave odpadnih voda tako, da je treba spremeniti obseg meritev parametrov onesnaženosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa.

Če se zaradi posegov v napravo spremembe v obratovanju naprave uvajajo postopoma, se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje sprememba, pri kateri skupni učinki vseh sprememb dosežejo vrednosti večje spremembe iz prejšnjih odstavkov te točke;

60. vodni objekt je objekt iz predpisa, ki določa vodno infrastrukturo, kot na primer mlinščica, dovodni ali odvodni kanal, umetno jezero, zadrževalnik;

61. vodotok je vsaka stalno tekoča celinska površinska voda, ki izvira iz naravnih virov in teče v naravnih ali reguliranih strugah, in zajezena celinska voda, v kateri pride zaradi vodne zapore, hidroelektrarne ali jezu do upočasnitve vodnega toka, vendar zadrževalni čas vode zaradi zajezitve ni daljši od pet dni, pri čemer je zadrževalni čas razmerje med prostornino zajezene vode in srednjim malim pretokom zajezene celinske vode. Za vodotok se šteje tudi namakalni ali melioracijski jarek, drenažni jarek ali drug objekt za osuševanje zemljišč, mlinščica ali drug vodni objekt (na primer kanal, namenjen razbremenjevanju visokih voda, dovodni ali odvodni kanal), če je določen kot samostojno vodno telo površinske vode v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

62. vodovarstveno območje in varstveni pas je območje v skladu z zakonom, ki ureja vode;

63. vplivno območje kopalnih voda je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vplivna območja kopalnih voda so določena s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

64. vrednost praga je letna povprečna vrednost onesnaževala v vodi za dobro kemijsko stanje podzemnih voda v skladu s prepisom, ki ureja stanje podzemnih voda;

65. zadrževalni čas je čas zadrževanja odpadne vode na čistilni napravi, izračunan kot količnik med prostornino bazenov in dnevnim pretokom na vtoku, pri čemer se povratni tokovi ne štejejo za dotok odpadne vode;

66. zadrževalnik je objekt ali več objektov za izravnavanje sunkovitih in povečanih odtokov odpadne vode posredno ali neposredno v vode, v čistilno napravo ali v javno kanalizacijo;

67. znatno povečanje vsebnosti kateregakoli onesnaževala, ki se odvaja z odpadno vodo, v vodotoku (v nadaljnjem besedilu: znatno povečanje) je povečanje vsebnosti onesnaževala v vodotoku glede na vsebnost onesnaževala na mestu vzorčenja gorvodno od iztoka oziroma glede na vsebnost onesnaževala na delu vodotoka, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode, ki spremeni razvrstitev vodnega telesa oziroma dela vodnega telesa za razred ali več razredov ekološkega ali kemijskega stanja navzdol, če gre za parameter onesnaženosti, za katerega so v predpisu, ki ureja stanje površinskih voda, določene okoljski standard kakovosti ali mejne vrednosti za razvrščanje v razrede ekološkega stanja ali ekološkega potenciala. Za ostale parametre onesnaženosti je znatno povečanje, če je povečanje vsebnosti onesnaževala v vodotoku zaradi odvajanja odpadne vode enako ali večje od:

– 100 %, če gre za parametre onesnaženosti iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali

– 50 %, če gre za parametre onesnaženosti, ki niso parametri iz prejšnje alinee.

(2) Za izraze, ki niso opredeljeni s to uredbo, se uporablja Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08 in 108/09, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1).

3. člen

(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za ravnanje z odpadno vodo iz vseh objektov in naprav, razen če za posamezno vrsto objektov, naprav, posamezno onesnaževalo v odpadni vodi ali onesnaževala v odpadni vodi iz posameznih vrst naprav ali za posamezen del okolja ali posamezno območje, določeno kot degradirano okolje, poseben predpis mejnih vrednosti emisije snovi, mejnih vrednosti emisije toplote, vrednotenja emisije snovi ali toplote ali drugih posameznih vprašanj ne ureja drugače.

(2) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na najožja vodovarstvena območja, se uporabljajo tudi na območjih, ki so določena kot ožji in najožji varstveni pasovi v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na ožja in širša vodovarstvena območja, se uporabljajo tudi na območjih, ki so določena kot širši varstveni pasovi v skladu z zakonom, ki ureja vode.

4. člen

(izjeme)

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za ravnanje:

1. s padavinsko odpadno vodo, ki nastaja pri obratovanju kamnolomov,

2. s tekočimi odpadki iz naprav za proizvodnjo titanovega dioksida v vode in

3. z odpadno vodo, ki nastaja:

– pri poglabljanju morskega ali rečnega dna,

– pri obratovanju ladij v notranjih vodah morja,

– pri odmetavanju odpadkov z ladij v notranjih vodah morja,

– pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– na vodnih zemljiščih pri odkopu naplavljenega rečnega gramoza, če nastaja pri pranju gramoza, in

– pri opravljanju nalog v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II. MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA

2.1 Mejna vrednost emisije snovi

5. člen

(mejne vrednosti parametrov onesnaženosti)

(1) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode so za onesnaževala iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, ter za splošne, ekotoksikološke in mikrobiološke parametre iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, pri neposrednem in posrednem odvajanju v vode in pri odvajanju v javno kanalizacijo določene v prilogi 2 te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo pri odvajanju industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije oziroma upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju določi:

– mejne vrednosti neraztopljenih snovi, železa, aluminija in vsote anionskih in neionskih tenzidov kot vrednost, pri kateri ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali obratovanje čistilne naprave, ali

– mejno vrednost obarvanosti kot vrednost, pri kateri obarvanost iztoka iz komunalne ali skupne čistilne naprave, v kateri se čisti obarvana industrijska odpadna voda, ne presega mejne vrednosti obarvanosti pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko ministrstvo pri odvajanju industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju določi:

1. največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika, sulfatov, usedljivih novi in težkohlapnih lipofilnih snovi, ki je večja od predpisane mejne vrednosti teh parametrov onesnaženosti, če:

– sta vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloženi mnenji upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotujeta, in

– upravljavec javne kanalizacije in upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave v svojem mnenju opredelita največjo vrednost koncentracije teh parametrov onesnaženosti, pri kateri ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave, ali

2. najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti, ki je nižja od predpisane mejne vrednosti biološke razgradljivosti, če:

– je iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da je pri običajnem razredčevanju odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 80 % stopnje razgradnje odpadnih voda na čistilni napravi, in

– sta vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloženi mnenji upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotujeta

(4) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti komunalne odpadne vode so za onesnaževala iz priloge 1 te uredbe, ki se odvajajo s komunalno odpadno vodo ali se na komunalni napravi čistijo industrijske odpadne vode, ki taka onesnaževala vsebujejo, določene v prilogi 2 te uredbe.

(5) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti mešanice odpadnih voda iz skupne čistilne naprave so za onesnaževala iz priloge 1 te uredbe, ki se odvajajo z mešanico odpadnih voda iz skupne čistilne naprave ali se na skupni čistilni napravi čistijo industrijske odpadne vode, ki tako onesnaževalo vsebujejo, določene v prilogi 2 te uredbe.

(6) Ministrstvo lahko za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju za parametre onesnaženosti, ki se izražajo kot koncentracija snovi in so zanje s posebnimi predpisi iz 3. člena te uredbe določene mejne vrednosti emisije snovi, določi mejne vrednosti emisije snovi mešanice odpadnih voda na način iz 3. točke priloge 2 te uredbe, če gre za:

– odpadno vodo iz skupne čistilne naprave,

– odpadno vodo iz industrijske čistilne naprave, na kateri se izvaja čiščenje ali predčiščenje industrijske odpadne vode iz več naprav, v katerih poteka več različnih tehnoloških postopkov, ali

– mešanico industrijskih odpadnih voda, ki se odvaja preko skupnega iztoka, če teh voda zaradi tehničnih razlogov ni mogoče obravnavati kot industrijsko odpadno vodo posamezne naprave.

(7) Ministrstvo lahko za posamezno napravo ali posamezen iztok iz naprave v okoljevarstvenem dovoljenju za posamezen parameter onesnaženosti določi mejno vrednost, ki je strožja od mejne vrednosti iz prejšnjih odstavkov tega člena oziroma mejne vrednosti v skladu s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe, če:

– ugotovi, da gre za neposredno odvajanje v vodotok in bi odvajanje odpadne vode z vsebnostjo onesnaževal na ravni teh mejnih vrednosti povzročilo znatno povečanje,

– gre za posredno odvajanje v vode in je iz dokumentacije, priložene vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da se s tem vplivi obravnavanega odvajanja odpadne vode zmanjšajo na sprejemljivo raven.

(8) Povečanje vsebnosti onesnaževala v vodotoku glede na vsebnost tega onesnaževala gorvodno od iztoka oziroma na območju, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode, se v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka izračuna na način iz 4. točke priloge 2 te uredbe.

(9) Mejna vrednost iz četrtega odstavka tega člena se določi na način iz priloge 2 te uredbe kot pri neposrednem odvajanju v vodotok s prispevno površino, manjšo od 10 km2.

6. člen

(mejne vrednosti letnih količin onesnaževal)

(1) Mejna vrednost letne količine posameznega onesnaževala v industrijski odpadni vodi iz posamezne naprave ali v mešanici odpadnih voda iz skupne čistilne naprave se pri neposrednem odvajanju v vodotok določi za onesnaževalo, ki je za posamezno napravo vključeno v program obratovalnega monitoringa, in sicer v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave za skupno količino tega onesnaževala, izpuščenega iz vseh iztokov iz naprave v isti vodotok, na podlagi naslednjega izračuna:

pri čemer je:

MVLK – mejna vrednost letne količine posameznega onesnaževala, ki je za posamezno napravo vključeno v program meritev obratovalnega monitoringa, določenega v okoljevarstvenem dovoljenju, izražena v kg/leto,

OSK – okoljski standard kakovosti za vodotok na mestu iztoka odpadne vode v vodotok oziroma za parametre onesnaženosti industrijske odpadne vode, ki se vrednotijo pri ugotavljanju ekološkega stanja površinskih voda, za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip,

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka industrijske odpadne vode v vodotok, izražen v L/s.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se mejna vrednost letne količine posameznega onesnaževala v industrijski odpadni vodi iz posamezne naprave ali v mešanici odpadnih voda iz skupne čistilne naprave pri neposrednem odvajanju v vodotok ne določa za nitratni dušik, KPK, BPK5, tenzide, celotni fosfor in sulfate.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v okoljevarstvenem dovoljenju določi večjo mejno vrednost letne količine posameznega onesnaževala v industrijski odpadni vodi iz posamezne naprave ali v mešanici odpadnih voda iz skupne čistilne naprave, če to onesnaževalo ni prednostna snov in je iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da:

– je za tehnološki postopek v napravi uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika,

– je vodotok, v katerega se odvaja odpadna voda, voda 1. reda v skladu z zakonom, ki ureja vode, s prispevno površino večjo od 100 km2, in

– vsota mejnih vrednosti letnih količin posameznih onesnaževal, odvedenih v vodno telo vodotoka z odvajanjem odpadne vode iz vseh naprav, ki odpadno vodo odvajajo v to vodno telo, ni večja od:

,

pri čemer je:

MVLKvsota – največja vrednost vsote mejnih vrednosti letnih količin posameznega onesnaževala, odvedenega v vodno telo vodotoka, izražena v kg/leto,

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na mestu dolvodne meje vodnega telesa, izražen v L/s.

2.2 Mejna vrednost emisije toplote

7. člen

(mejna vrednost temperature)

Mejna vrednost temperature industrijske odpadne vode je določena v prilogi 2 te uredbe.

8. člen

(mejni emisijski delež oddane toplote)

(1) Mejni emisijski delež oddane toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode je:

– 0,8 pri odvajanju v vodotok, ki je s predpisom, ki ureja določitev odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib, določen kot ciprinidna voda,

– 0,6 pri odvajanju v vodotok, ki je s predpisom iz prejšnje alinee določen kot salmonidna voda, in

– 1 pri odvajanju v vodotok, ki ni vodotok iz prve ali druge alinee tega odstavka.

(2) Mejni emisijski delež oddane toplote iz prejšnjega odstavka velja za vrednotenje emisijskih deležev oddane toplote, ki so izračunani za srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka industrijske odpadne vode.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da se pri odvajanju industrijske odpadne vode v vodotok emisijski delež oddane toplote izračunava za dnevno povprečje vsakokratnega dejanskega pretoka vodotoka, če je zagotovljeno trajno merjenje pretoka vodotoka na mestu iztoka industrijske odpadne vode v vodotok.

(4) Ne glede na mejno vrednost temperature iz prejšnjega člena lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju določi največjo vrednost temperature odpadne vode, ki je večja od predpisane mejne vrednosti, če je iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da se odpadna voda odvaja v vodotok, ki ni vodotok iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena in da mejni emisijski delež oddane toplote, določen v tretji alinei prvega odstavka tega člena, ni presežen.

2.3 Vrednotenje emisije snovi in toplote

9. člen

(mesto meritve emisije snovi in toplote)

(1) Emisija snovi in toplote se merita na iztoku odpadne vode iz naprave, komunalne ali skupne čistilne naprave ali na iztoku iz zadrževalnika, lovilnika olj ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, brez predhodnega razredčevanja odpadne vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se emisija snovi in toplote za industrijsko odpadno vodo merita na iztoku iz naprave pred njenim mešanjem s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi odpadnimi vodami, razen če:

– gre za mešanico odpadnih voda iz 3. točke priloge 2 te uredbe ali

– ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi drugo mesto meritve emisije toplote in pH-vrednosti po mešanju industrijske odpadne vode s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi industrijskimi odpadnimi vodami.

(3) Meritve emisije snovi in toplote se izvajajo na stalnih merilnih mestih, urejenih v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Ureditev in vzdrževanje stalnega merilnega mesta zagotovi investitor oziroma upravljavec naprave oziroma objekta.

10. člen

(vrednotenje emisije snovi in toplote)

(1) Emisija snovi in toplote se vrednotita za vsak iztok iz naprave posebej.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se emisija snovi in toplote za letno količino posameznega onesnaževala vrednoti za vse iztoke iz naprave skupaj.

(3) Emisija snovi ali toplote v posamezni meritvi presega predpisane mejne vrednosti, če so izmerjene ali izračunane vrednosti parametrov onesnaženosti, s katerimi se izraža emisija snovi ali toplote, večje od:

– mejnih vrednosti emisije snovi iz 5. člena te uredbe,

– mejnih vrednosti emisije toplote iz 7. ali 8. člena te uredbe

ali če je izmerjena vrednost biološke razgradljivosti manjša od predpisane mejne vrednosti tega parametra onesnaženosti.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek vrednost temperature posameznega reprezentativnega ali kvalificiranega trenutnega vzorca odpadne vode presega predpisano mejno vrednost, če je delež pri odvzemu tega vzorca izmerjenih vrednosti temperatur, ki so večje od mejne vrednosti temperature iz prejšnjega odstavka, večji od 20 %.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena pH-vrednost posameznega reprezentativnega ali kvalificiranega trenutnega vzorca odpadne vode presega predpisano mejno vrednost, če je delež pri odvzemu tega vzorca izmerjenih pH-vrednosti, ki so zunaj intervala, predpisanega z mejnimi vrednostmi iz tretjega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: predpisani interval), večji od 20 %.

(6) Če je kvalificirani trenutni vzorec zmes:

– manj kot osem trenutnih vzorcev, se šteje, da je en trenutni vzorec enak 20 % vseh odvzetih trenutnih vzorcev,

– od osem do 12 trenutnih vzorcev, se šteje, da sta dva trenutna vzorca enaka 20 % vseh odvzetih trenutnih vzorcev, ali

– več kot 12 trenutnih vzorcev, se šteje, da so trije vzorci enaki 20 % vseh odvzetih trenutnih vzorcev.

(7) Ne glede na tretji odstavek tega člena izmerjena vrednost mikrobioloških parametrov presega predpisane mejne vrednosti, če je izmerjena vrednost posameznega mikrobiološkega parametra večja od mejne vrednosti iz tretjega odstavka tega člena.

(8) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena se za naprave z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem pri vrednotenju emisije snovi ali emisije toplote upoštevajo mejne vrednosti emisije snovi ali toplote iz okoljevarstvenega dovoljenja, če so tam določene.

11. člen

(ugotavljanje čezmerne obremenitve)

(1) Naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje, če:

1. od celotnega števila zaporednih meritev, določenega s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda:

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti temperatur trenutnih vzorcev industrijske odpadne vode presega predpisano mejno vrednost temperature ali ena od njih za več kot 50 % presega to mejno vrednost,

– več kot 20 % vrednosti temperatur reprezentativnih ali kvalificiranih trenutnih vzorcev odpadne vode presega predpisano mejno vrednost temperature ali je pri enem od njih delež pri odvzemu tega vzorca izmerjenih vrednosti temperatur, ki so večje od mejne vrednosti temperature, večji od 50 %,

– več kot 20 % izmerjenih pH-vrednosti trenutnih vzorcev odpadne vode odstopa od predpisanega intervala ali ena od njih za več kot 0,3 enote odstopa od predpisanega intervala,

– več kot 20 % pH-vrednosti reprezentativnih ali kvalificiranih trenutnih vzorcev odpadne vode odstopa od predpisanega intervala ali je pri enem od njih delež pri odvzemu tega vzorca izmerjenih pH-vrednosti, ki so zunaj predpisanega intervala, večji od 50 %,

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti strupenosti presega predpisano mejno vrednost strupenosti ali ena od njih za več kot dve enoti presega to mejno vrednost,

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti biološke razgradljivosti ne dosega predpisane mejne vrednosti biološke razgradljivosti,

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti kateregakoli drugega parametra onesnaženosti presega predpisano mejno vrednost tega parametra ali

– ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli drugega parametra onesnaženosti za več kot 50 % presega predpisano mejno vrednost tega parametra;

2. letna količina onesnaževala, za katero se določa mejna vrednost letne količine, presega predpisano mejno vrednost letne količine ali

3. emisijski delež oddane toplote presega predpisani mejni emisijski delež oddane toplote in zaradi take emisije toplote v vodotok za ta vodotok na mestu popolnega premešanja z odpadno vodo, letno:

– več kot 2 % dnevnih povprečij emisijskih deležev oddane toplote presega predpisano mejno vrednost emisijskega deleža oddane toplote,

– eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 21,5 stopinj C, če gre za salmonidne vode,

– eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 28 stopinj C, če gre za ciprinidne vode, ali

– eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 10 stopinj C v času drstenja za tiste vrste rib, ki potrebujejo za svojo reprodukcijo hladno vodo.

(2) Komunalna ali skupna čistilna naprava čezmerno obremenjuje okolje, če:

1. od celotnega števila zaporednih meritev, določenega s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda:

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra onesnaženosti, za katere je v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, določena mejna vrednost emisije snovi, presega predpisano mejno vrednost tega parametra ali ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli od teh parametrov za več kot 100 % presega to mejno vrednost,

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra onesnaženosti, ki ni parameter iz prejšnje alinee, presega predpisano mejno vrednost tega parametra ali ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli od teh parametrov za več kot 50 % presega to mejno vrednost ;

2. je letna povprečna vrednost učinka čiščenja manjša od predpisane mejne vrednosti letnega povprečnega učinka čiščenja komunalne ali skupne čistilne naprave, če se namesto mejne vrednosti parametra onesnaženosti uporablja učinek čiščenja, ali

3. letna količina onesnaževala v mešanici odpadnih voda iz skupne čistilne naprave, za katero se določa mejna vrednost letne količine, presega predpisano mejno vrednost letne količine tega onesnaževala.

(3) Če je v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za prve meritve ali obratovalni monitoring določeno:

– manj kot osem zaporednih meritev, se šteje, da je ena meritev enaka 20 % vseh predpisanih meritev,

– od osem do 12 zaporednih meritev, se šteje, da sta dve meritvi enaki 20 % vseh predpisanih meritev, ali

– več kot 12 zaporednih meritev, se šteje, da so tri meritve enake 20 % vseh predpisanih meritev.

(4) Naprava, ki odpadno vodo odvaja neposredno v vodotok, čezmerno obremenjuje okolje, če obratovalni monitoring onesnaževanja površinske vode v skladu s 33. členom te uredbe na mestu vzorčenja dolvodno od iztoka odpadne vode izkaže znatno povečanje.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se rezultati meritev obratovalnega monitoringa na iztoku iz komunalne ali skupne čistilne naprave, v kateri se čisti tudi padavinska odpadna voda, pri ugotavljanju čezmerne obremenitve ne vrednotijo, če je mešanica odpadnih voda na vtoku onesnažena kot posledica izrednih razmer, ki so nastale zaradi naravnih nesreč ali izrednih meteoroloških ali hidroloških pojavov.

(6) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena se za naprave z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem pri vrednotenju čezmerne obremenitve v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena upoštevajo mejne vrednosti emisije snovi, toplote, število meritev in letne količine onesnaževala iz okoljevarstvenega dovoljenja, če so tam določene.

2.4 Ukrepi preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda

12. člen

(prepovedi)

(1) Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati v podzemne vode, če gre za:

1. neposredno odvajanje ali

2. posredno odvajanje na:

– najožjih vodovarstvenih območjih,

– ožjih ali širših vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali

– prispevnih območjih naravnih jezer, razen presihajočih jezer.

(2) Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati v celinske površinske vode, ki:

– v skladu s to uredbo niso vodotoki,

– so odseki vodotokov, kjer se odvzema vodo za oskrbo prebivalcev s pitno vodo,

– so kopalne vode,

– so referenčni odseki vodotokov,

– so vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali

– so vodotoki na prispevnih območjih naravnih jezer, razen presihajočih jezer.

(3) Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati v:

– izvire ali

– kopalne vode na morju.

(4) Padavinsko odpadno vodo, razen padavinske odpadne vode s streh stavb, je prepovedano odvajati čez posamične iztoke:

1. neposredno v podzemne vode;

2. posredno v podzemne vode na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih;

3. neposredno v stoječe celinske površinske vode;

4. neposredno v tekoče celinske površinske vode, ki:

– so odseki vodotokov, kjer se odvzema voda za oskrbo prebivalcev s pitno vodo,

– so kopalne vode ali

– so vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali

5. neposredno v kopalne vode na morju.

2.5 Ukrepi zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda

13. člen

(ukrepi za naprave, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo)

(1) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju naprav, pri katerih emisija snovi ali toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote, mora investitor oziroma upravljavec zagotoviti vgradnjo in obratovanje industrijske čistilne naprave, če tega preseganja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave, ki odvaja biološko razgradljivo industrijsko odpadno vodo iz dejavnosti iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, h kateri je priloženo mnenje upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje, za tako napravo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli odvajanje te industrijske odpadne vode v komunalno ali skupno čistilno napravo tudi če presega predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote.

(3) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji naprave ali vgradnji industrijske čistilne naprave mora investitor izbrati v praksi preizkušeno in na trgu razpoložljivo tehniko, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote niso presežene.

(4) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji naprave, v kateri nastaja industrijska odpadna voda, mora investitor zagotoviti izgradnjo objektov za izravnavanje sunkovitega odvajanja industrijske odpadne vode v vode oziroma v javno kanalizacijo, ki morajo biti dimenzionirani tudi za morebitne motnje, nezgode ali podobne pojave v tehnološkem postopku.

(5) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali obratovanju naprave, v kateri nastaja industrijska odpadna voda, mora investitor oziroma upravljavec naprave za zmanjševanje emisije snovi ali toplote zagotoviti:

– uporabo tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovno uporabo vode ter uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku povsod, kjer je to mogoče,

– uporabo recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčno rabo surovin in energije,

– prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka,

– varno in za okolje sprejemljivo ravnanje z blatom in

– izvajanje ukrepov v skladu s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe, če so za napravo predpisani.

(6) Upravljavec naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v vode ali v javno kanalizacijo, mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali v javno kanalizacijo, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

(7) Upravljavec naprave mora izpad ali okvaro iz prejšnjega odstavka takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in, če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, o tem takoj obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

(8) Upravljavec naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v vode na prispevnem območju kopalnih voda, mora v času kopalne sezone o izpadu ali okvari iz petega odstavka tega člena takoj obvestiti tudi Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.

14. člen

(ukrepi za industrijsko odpadno vodo)

(1) Upravljavec naprave mora na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično mogoče in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec naprave industrijsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, če:

– je to tehnično mogoče,

– je iz operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode razvidno, da mora biti ta javna kanalizacija zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE,

– se v okoljevarstvenem dovoljenju do začetka obratovanja čistilne naprave iz prejšnje alinee določi mejne vrednosti parametrov onesnaženosti, ki so predpisane pri neposrednem ali posrednem odvajanju industrijske odpadne vode v vode,

– se v okoljevarstvenem dovoljenju do začetka obratovanja čistilne naprave iz druge alinee tega odstavka določi mejne vrednosti letnih količin onesnaževal v industrijski odpadni vodi v skladu s 6. členom te uredbe, pri čemer se za srednji mali pretok vodotoka šteje srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka odpadne vode iz te javne kanalizacije, in

– sta vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloženi mnenji upravljavca javne kanalizacije in investitorja čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotujeta.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli drugačen način odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se mora skladno s prvim odstavkom tega člena odvajati v javno kanalizacijo, če ugotovi, da:

– industrijska odpadna voda škodljivo vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave,

– je predlagani način čiščenja najmanj enako učinkovit kakor čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi in nobeno od onesnaževal v industrijski odpadni vodi ne presega letne količine, ki je za to onesnaževalo določena v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe,

– bi bila drugačna ureditev tehnično neizvedljiva ali bi povzročila nesorazmerno visoke stroške in

– je iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz 21. člena te uredbe.

15. člen

(ukrepi za komunalne in skupne čistilne naprave)

(1) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju komunalnih ali skupnih čistilnih naprav mora investitor oziroma upravljavec upoštevati lokalne podnebne in druge razmere tako, da naprava ob vseh sezonskih in drugih nihanjih obremenitve deluje v skladu z zahtevami te uredbe in zahtevami posebnih predpisov, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz komunalnih oziroma skupnih čistilnih naprav.

(2) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave ima zaradi varovanja naprave v izrednih razmerah pravico začasno prekiniti dotok odpadne vode na komunalno ali skupno čistilno napravo.

(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda v vode na prispevnem območju kopalne vode, mora ob izpadu čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev komunalne odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz skupne čistilne naprave na iztoku v vode, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

16. člen

(ukrepi za komunalno odpadno vodo)

(1) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor oziroma lastnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Na območju, ki ni območje iz prejšnjega odstavka, mora investitor oziroma lastnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(3) Če ima stavba upravnika stavbe, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanovanjsko področje, lahko obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena prevzame upravnik stavbe.

17. člen

(ukrepi za padavinsko odpadno vodo)

(1) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe stavbe, mora lastnik stavbe odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, če se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena.

(2) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec objektov zajeti in mehansko obdelati v:

1. usedalniku, če padavinsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo;

2. usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko odpadno vodo odvaja neposredno ali posredno v vode ter gre za:

– površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu oziroma parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso, enako ali manjšo kot 7,5 t, katerih skupna površina je enaka ali večja od 1 ha,

– površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu oziroma parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso, večjo kot 7,5 t, katerih skupna površina je enaka ali večja od 0,6 ha,

– javne ceste in tako določa predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ali

– objekte na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali

3. usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko odpadno vodo odvaja neposredno v referenčni odsek.

(3) Upravljavec javne ceste, določen v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, mora zagotoviti izgradnjo zadrževalnih objektov, ki so dimenzionirani na sposobnost zadrževanja padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, na dopusten iztok v komunalno ali skupno čistilno napravo.

(4) Razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je dovoljeno za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s

1. površin, razvrščenih s klasifikacijskimi številkami v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena:

– športnega igrišča s klasifikacijsko številko 2411,

– drugega gradbenega inženirskega objekta za šport, rekreacijo in prosti čas s klasifikacijsko številko 2412,

– obrambnega objekta s klasifikacijsko številko 24201,

– pokopališča s klasifikacijsko številko 24204,

– glavne ali regionalne železniške proge s klasifikacijsko številko 2121,

– mestne železniške proge s klasifikacijsko številko 2122,

– letališke steze ali ploščadi s klasifikacijsko številko 21301 ali

– javne ceste s klasifikacijsko številko 211, za katero v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ni treba zagotoviti zajetja padavinske odpadne vode, ki odteka s cestišča javne ceste, v zadrževalniku padavinske odpadne vode ali

2. nepokritih površin, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu oziroma parkiranju ali skladiščenju motornih vozil, z maso:

– enako ali manjšo kot 7,5 t in katerih površina ne presega 1 ha ali

– večjo kot 7,5 t in katerih površina ne presega 0,6 ha.

(5) Ne glede na drugo točko drugega odstavka tega člena in drugo točko prejšnjega odstavka mora investitor oziroma upravljavec površin, ki so namenjene parkiranju ali skladiščenju motornih vozil zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z rabljenimi motornimi vozili, vzdrževanja ali popravila motornih vozil, zbiranja ali razgradnje izrabljenih motornih vozil, padavinsko odpadno vodo, ki odteka s teh površin, zajeti in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode.

(6) Če ima stavba upravnika stavbe, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, lahko obveznost iz prvega odstavka tega člena prevzame upravnik stavbe.

18. člen

(ukrepi za bakteriološko onesnažene odpadne vode)

Za industrijsko ali komunalno odpadno vodo iz bolnišnic, ki vsebuje kužne snovi, ali industrijsko ali komunalno odpadno vodo iz bolnišničnih oddelkov z bolniki s črevesnimi ali drugimi splošno nevarnimi infekcijskimi boleznimi, mora upravljavec bolnišnice zagotoviti dezinficiranje pred njenim odvajanjem v javno kanalizacijo, neposredno ali posredno v vode.

2.6 Drugi ukrepi zmanjševanja emisije snovi

19. člen

(ravnanje z blatom)

(1) Blato ali komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, razen v komunalno ali skupno čistilno napravo, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora z blatom, ki ostane po čiščenju komunalne odpadne vode ali mešanice odpadnih voda ali po obdelavi blata na območju komunalne ali skupne čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

20. člen

(drugi ukrepi)

(1) Odpadke je prepovedano:

1. izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode ali

2. rezati, drobiti, mleti ali redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode.

(2) Živalske iztrebke in silažne vode je prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, iz katere izhaja, da gre za biološko razgradljive snovi in to nima škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave, za posamezno čistilno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 22. člena te uredbe dovoli čiščenje živalskih iztrebkov ali silažne vode v postopku čiščenja komunalne odpadne vode ali mešanice odpadnih voda na komunalni ali skupni čistilni napravi.

2.7 Pogoji za odvajanje odpadnih voda

21. člen

(pogoji za odvajanje)

(1) Odpadna voda se lahko odvaja v vodotok, če:

– za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe,

– parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali toplote za odvajanje neposredno v vode in

– pri odvajanju odpadne vode neposredno v čezmerno obremenjeno vodno telo vodotoka odpadna voda ne vsebuje onesnaževal, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost, razen pri odvajanju komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

(2) Odpadna voda se lahko odvaja v podzemno vodo le na območjih, kjer ni vodotokov, če:

– za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe,

– parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za odvajanje posredno v vode,

– pri odvajanju odpadne vode posredno v čezmerno obremenjeno vodno telo podzemne vode odpadna voda ne vsebuje onesnaževal, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost, razen pri odvajanju komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

– odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode oziroma so škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven in

– odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na vodovarstvenem območju.

(3) Ne glede na tretjo alineo prvega odstavka tega člena ali tretjo alineo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno čistilno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli odvajanje komunalne odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz skupne čistilne naprave v čezmerno obremenjeno vodno telo, če gre za opremljanje z javno kanalizacijo območja poselitve iz operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

2.8 Obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave

2.8.1 Okoljevarstveno dovoljenje

22. člen

(obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(2) Za obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo neposredno ali posredno v vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

23. člen

(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Upravljavec naprave vloži vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svetovnem spletu na svoji domači strani, pisno ali v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora vključevati zlasti:

( podatke o upravljavcu naprave, vključno s podatki o pooblaščencu, ki zastopa upravljavca naprave,

( podatke o napravi in dejavnostih, ki v njej potekajo,

( podatke o lokaciji naprave, opredeljene s parcelnimi številkami in s katastrskimi občinami, na katerih se naprava nahaja,

( opis tehnološkega postopka, vključno s shematskim prikazom tehnološkega postopka,

( podatke o surovinah, pomožnih materialih in drugih snoveh, ki se pojavljajo v tehnološkem postopku,

( podatke o izpolnjevanju ukrepov, predpisanih za napravo,

( opis tehnik in načinov zmanjševanja emisij, vključno z opisom čiščenja odpadne vode,

( podatke o količini in tipu odpadnih voda, ki se odvajajo iz naprave,

( podatke načinu odvajanja ter o iztokih in merilnih mestih za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda, vključno z lokacijo iztokov in merilnih mest v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000,

( podatke o površinski oziroma podzemni vodi, vključno z navedbo imena in šifre vodnega telesa površinske oziroma podzemne vode, v katero se odvaja odpadna voda,

( podatke in izračune, ki so potrebni za določitev mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal v skladu s 6. členom te uredbe in mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti v skladu z 2. točko priloge 2 te uredbe, ter

( mnenja upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave v skladu s to uredbo.

(3) Vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora biti priložena dokumentacija, iz katere je razvidno:

( izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 21. člena te uredbe, če gre za posredno odvajanje odpadne vode v vode, ali

( ocena vrednosti srednjega malega pretoka na mestu iztoka odpadne vode v vodotok, če gre za odvajanje v vodotok in je za oceno vrednosti v skladu s 24. členom te uredbe treba zagotoviti izvedbo meritev.

(4) Dokumentacija iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz 1. točke priloge 4, ki je sestavni del te uredbe in jo lahko izdela samo oseba, ki je pooblaščena za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode. Dokumentacija mora vključevati določitev vplivnega območja nameravanega odvajanja odpadne vode na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 10.000 ali 1 : 5.000 ali bolj natančnem merilu.

(5) Če gre za napravo, za katero je treba v postopku pridobitve vodnega soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izdelati analizo tveganja zaradi posega na vodovarstvenem območju, lahko dokumentacija iz prve alinee tretjega odstavka tega člena vključuje le tiste vsebine iz 1. točke priloge 4 te uredbe, ki niso vključene v analizi tveganja, vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pa mora biti priložena tudi ta analiza tveganja.

(6) Če se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, se obseg in vsebina dokumentacije iz druge alinee tretjega odstavka tega člena nanaša le na tiste vsebine iz 1. točke priloge 4 te uredbe, ki so glede na zadnjo vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje te naprave spremenjene.

(7) Podatki o vplivnih območjih iz četrtega odstavka tega člena in njihove geografske meje so del informacijskega sistema okolja.

24. člen

(ocena vrednosti srednjega malega pretoka)

(1) Vrednost srednjega malega pretoka vodotoka na mestu iztoka odpadne vode v vodotok za izračun mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti iz 2. točke priloge 2 te uredbe in letnih količin onesnaževal iz 6. člena te uredbe se pridobijo iz podatkov državnega hidrološkega monitoringa, ki ga izvaja agencija.

(2) Če na mestu iztoka ne obstajajo podatki državnega hidrološkega monitoringa iz prejšnjega odstavka, agencija izdela oceno vrednosti srednjega malega pretoka vodotoka na mestu iztoka z izračuni na podlagi podatkov o razmerjih pretoka in velikostih prispevnih površin hidrološko podobnega povodja ali porečja ali na podlagi druge empirične metode, če gre za:

( hidrogeološko homogeni porečji in

( hidromorfološko podobni porečji.

(3) Če agencija ne razpolaga s podatki za izdelavo ocene iz prejšnjega odstavka, mora upravljavec naprave zagotoviti izvedbo meritev pretokov ter izdelavo dokumentacije z opisom podatkov in izračunov za oceno vrednosti srednjega malega pretoka vodotoka na mestu iztoka v skladu z zahtevami iz 2. točke priloge 4 te uredbe.

(4) O končni oceni vrednosti srednjega malega pretoka vodotoka iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

25. člen

(izdaja okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave izda ministrstvo pod naslednjimi pogoji:

– naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu s to uredbo in posebnimi predpisi iz 3. člena te uredbe, ki se nanašajo na napravo,

– upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami,

– naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi in toplote,

– upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju, in

– upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja vodnega telesa, v katero se odvaja odpadna voda iz naprave, če je za napravo predpisan, v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

(2) Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če je iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka.

(3) Če se naprava uvršča med naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se okoljevarstveno dovoljenje za njeno obratovanje izda v skladu s tem predpisom, če obratovanje naprave izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

26. člen

(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo določi:

– vrsto naprave, za katero velja dovoljenje,

– lokacijo naprave, iztokov in merilnih mest v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000,

– zmogljivost naprave in vrsto tehnološkega postopka, zaradi katerega nastaja v napravi odpadna voda,

– največjo letno količino odpadne vode, razen za padavinsko odpadno vodo,

– mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 5. člena te uredbe, če gre za industrijsko ali komunalno odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda iz skupne čistilne naprave,

– mejne vrednosti parametrov onesnaženosti mešanice odpadnih voda, če gre za mešanico odpadnih voda iz 3. točke priloge 2 te uredbe,

– največjo letno količino onesnaževal v odpadni vodi, izračunano na podlagi največje letne količine odpadne vode in predpisane mejne vrednosti emisije snovi, ki ne sme presegati mejne vrednosti letne količine onesnaževal iz 6. člena te uredbe,

– parametre onesnaženosti, ki so vključeni v seznam prvih meritev in meritev obratovalnega monitoringa,

– program prvih meritev in obratovalnega monitoringa,

– program obratovalnega monitoringa onesnaževanja iz 33. člena te uredbe, če je za napravo predpisan,

– največji šesturni povprečni pretok in največjo dnevno količino odpadne vode,

– pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika in

– čas veljavnosti dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki vplivajo na okolje zaradi odvajanja odpadne vode.

2.8.2 Naprave, za katere okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti

27. člen

(obratovanje naprav brez okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 22. člena te uredbe okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:

1. obratovanje naprave, ki ni naprava ali del naprave iz predpisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, če:

a) gre za odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, za katero je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določeno, da mora biti zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, in

b) je naprava, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda:

– postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom, objekt za vzdrževanje in popravila motornih vozil ali pralnica za motorna vozila,

– naprava za hlajenje ali naprava za proizvodnjo pare in vroče vode,

– objekt ali naprava za pripravo vode,

– naprava za pranje ali kemično čiščenje tekstilij,

– obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora ali predelovalni obrat živalskih stranskih proizvodov,

– naprava za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme,

– naprava za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač ali

– objekt reje domačih živali;

2. obratovanje lovilnika olj, ki je gradbeni proizvod, namenjen pa je odvajanju industrijske odpadne vode s tal postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom ali tal objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ali pralnic za motorna vozila s površino, manjšo od 5 ha, v:

– javno kanalizacijo za katero je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določeno, da mora biti zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, ali

– neposredno ali posredno v vode na območju, ki ni vodovarstveno območje.

3. odvajanje odpadne vode iz objektov za opravljanje veterinarske in zdravstvene dejavnosti, če gre za odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, za katero je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določeno, da mora biti zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, in

4. obratovanje ločevalnika maščob.

(2) Ne glede na drugi odstavek 22. člena te uredbe okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za obratovanje male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo:

1. manjšo od 50 PE, ali

2. enako ali večjo od 50 PE, če ne gre za odvajanje:

– posredno v podzemno vodo,

– na vodovarstvenem območju,

– na vplivnem območju kopalnih voda in

– v čezmerno obremenjeno vodno telo vodotoka.

28. člen

(ugotavljanje skladnosti naprave s predpisi)

(1) Pri gradnji ali rekonstrukciji naprave iz prejšnjega člena se skladnost naprave s predpisi ugotavlja na podlagi strokovne ocene, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in vključuje zlasti:

– firmo in sedež upravljavca naprave,

– lokacijo naprave,

– vrsto naprave in opis tehnološkega postopka v napravi, ki vpliva na emisijo snovi in toplote,

( podatke o količini in tipu odpadnih voda, ki se odvajajo iz naprave,

– številko sistema javne kanalizacije in ime območja poselitve, če se odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo,

– ime in šifro vodnega telesa površinske ali podzemne vode, če gre za neposredno ali posredno odvajanje v vode,

– podatke o načinu odvajanja odpadnih voda ter lokacijo iztoka in merilnega mesta v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000,

– opredelitev o uvrstitvi naprave v skupino naprav, za katero posebni predpis iz 3. člena te uredbe ureja mejne vrednosti emisije snovi ali emisije toplote ali druga posamezna vprašanja v zvezi z emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode,

– opis spremembe naprave, če gre za gradnjo zaradi spremembe naprave,

– predvideno največjo letno količino odpadne vode,

– mejne vrednosti emisije snovi in emisije toplote, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju naprave,

– opredelitev obsega prvih meritev, če so za napravo predpisane,

– poudarke, ki jih je treba v zvezi z emisijo snovi ali toplote upoštevati pri poročilu o izvedenih prvih meritvah, in

– opredelitev obsega obratovalnega monitoringa.

(2) Izdelovalec strokovne ocene iz prejšnjega odstavka mora strokovno oceno, ki jo je predal investitorju zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, poslati ministrstvu v elektronski obliki na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na spletni strani:	 http://okolje.arso.gov.si/onesnaževanje_voda.

(3) Ne glede prvi odstavek prejšnjega člena se skladnost naprave iz prejšnjega člena, ki je gradbeni proizvod, s predpisi ugotavlja na podlagi izjave, da ustreza standardu za ta gradbeni proizvod v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

2.8.3 Obratovalni monitoring odpadnih voda

29. člen

(prve meritve emisije)

(1) Investitor oziroma upravljavec naprave mora zagotoviti prve meritve parametrov onesnaženosti in količine odpadnih voda, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi v obratovanju naprave (v nadaljnjem besedilu: prve meritve).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek prvih meritev ni treba zagotoviti za:

– malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če tako določa predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– ločevalnik maščob,

– lovilnik olj, če gre za odvajanje padavinske odpadne vode, ali

– čistilno napravo padavinske odpadne vode.

(3) Prve meritve se izvedejo na način in v obsegu, določenima v okoljevarstvenem dovoljenju oziroma v predpisu o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, če za obratovanje naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

(4) Upravljavec naprave poroča o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.

30. člen

(obratovalni monitoring)

(1) Upravljavec naprave mora med obratovanjem naprave zagotavljati obratovalni monitoring odpadnih voda, ki zajema:

– občasne meritve parametrov onesnaženosti in količine odpadnih voda, ki se izvajajo v predpisanih časovnih presledkih (v nadaljnjem besedilu: občasne meritve), ali

– trajne meritve parametrov onesnaženosti in količine odpadnih voda, ki se izvajajo ves čas brez prekinitve (v nadaljnjem besedilu: trajne meritve).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek obratovalnega monitoringa ni treba zagotavljati za:

– malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če tako določa predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– ločevalnik maščob,

– lovilnik olj, če gre za odvajanje padavinske odpadne vode, ali

– čistilno napravo padavinske odpadne vode.

(3) Meritve iz prvega odstavka tega člena se za industrijsko in komunalno odpadno vodo ter mešanico odpadnih voda iz skupne čistilne naprave izvajajo na način in v obsegu, določenima v okoljevarstvenem dovoljenju oziroma s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, če za obratovanje naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

(4) Upravljavec naprave poroča o opravljenih občasnih in trajnih meritvah v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.

(5) Pri obratovalnem monitoringu se posamezna meritev, razen preskušanje mikrobioloških parametrov, lahko ponovi, če se ponovi v celotnem obsegu meritev parametrov onesnaženosti in pri meritvah, pri katerih so bile mejne vrednosti emisije snovi ali toplote presežene, nobena od izmerjenih vrednosti parametra onesnaženosti ne presega predpisane mejne vrednosti tega parametra onesnaženosti za več kot 100 %. Rezultate meritev, zaradi katerih so bile meritve ponovljene, je treba vključiti v poročilo o opravljenih občasnih in trajnih meritvah v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

31. člen

(trajne meritve)

(1) Če je letna količina industrijske odpadne vode iz naprave na posameznem iztoku večja od 100.000 m3, mora upravljavec naprave na takem iztoku zagotoviti trajne meritve količine odpadnih voda.

(2) Če ima naprava več iztokov, na katerih letna količina odpadnih voda ne presega 100.000 m3, hkrati pa je vsota letnih količin industrijske odpadne vode iz vseh iztokov iz naprave večja od 100.000 m3, mora upravljavec naprave zagotoviti trajne meritve količine odpadnih voda za vsakih 100.000 m3 letne količine industrijske odpadne vode na enem od iztokov, ki imajo največjo letno količino izpuščene industrijske odpadne vode.

(3) Če je zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave več kot 2.000 PE, mora upravljavec naprave na iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti trajne meritve količine komunalne odpadne vode oziroma mešanice odpadnih voda.

(4) Za napravo, katere emisijski delež oddane toplote presega 80 % vrednosti predpisanega mejnega emisijskega deleža, mora upravljavec naprave zagotoviti trajne meritve temperature in količine odpadne vode na iztoku iz naprave ter temperature vodotoka, v katerega se odvajajo industrijske odpadne vode.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se trajne meritve količine odpadnih voda namesto na iztoku iz naprave lahko izvajajo na vtoku v napravo, če je mogoče dokazati povezavo med obema pretokoma.

32. člen

(sprememba programa obratovalnega monitoringa)

(1) Ministrstvo lahko za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju določi spremembo predpisanega programa obratovalnega monitoringa na podlagi:

1. vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, če ugotovi, da je lahko:

– pogostost meritev manjša od predpisane, ker sta količina in onesnaženost odpadne vode enaki celo koledarsko leto,

– obseg meritev parametrov onesnaženosti manjši od predpisanega, ker je letna količina emisije enega ali več onesnaževal iz predpisanega obsega meritev manjša od količine, določene za ta onesnaževala v prilogi 3 te uredbe;

2. poročila o opravljenih občasnih in trajnih meritvah v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda ali podatkov o tehnološkem postopku ali podatkov o čiščenju industrijske odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi ali podatkov iz monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda, če ugotovi, da se mora:

– pogostost meritev povečati, ker se količina in onesnaženost odpadne vode spreminjata v obdobju med dvema občasnima meritvama,

– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker je letna količina posameznega onesnaževala večja od mejne vrednosti letne količine, določene v prilogi 3 te uredbe,

– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti iz priloge 2 te uredbe, ker rezultati monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda kažejo, da je vodno telo, v katero se odvaja odpadna voda, čezmerno obremenjeno s temi onesnaževali, ali

– obseg meritev za komunalno čistilno napravo, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ki jih vsebuje ta industrijska odpadna voda.

(2) Ministrstvo lahko za posamezno napravo, če za njeno obratovanje ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, z odločbo določi spremembo predpisanega programa obratovalnega monitoringa na podlagi:

1. vloge upravljavca naprave za spremembo programa obratovalnega monitoringa, če je iz vloge razvidno, da upravljavec naprave z izvajanjem ukrepov za zmanjševanje emisije snovi ali toplote zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa iz 1. točke prejšnjega odstavka;

2. poročila o opravljenih občasnih in trajnih meritvah v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda ali podatkov o tehnološkem postopku ali podatkov o čiščenju industrijske odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi ali podatkov iz monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 2. točke prejšnjega odstavka.

(3) Vloga iz 1. točke prvega odstavka tega člena in 1. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:

– rezultate opravljenih občasnih in trajnih meritev emisije snovi,

– opis ukrepov za zmanjševanje emisije snovi ali toplote, s katerimi upravljavec naprave zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa,

– mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, iz katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa obratovalnega monitoringa upravičena, in

– rezultate občasnih in trajnih meritev vseh parametrov onesnaženosti, opravljenih v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda v letu pred potekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali odločbe o spremembi programa obratovalnega monitoringa, če se vloga nanaša na podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja ali podaljšanje spremembe programa obratovalnega monitoringa v skladu s 1. točko prejšnjega odstavka.

2.8.4 Obratovalni monitoring onesnaževanja zaradi odvajanja odpadnih voda

33. člen

(obratovalni monitoring onesnaževanja)

(1) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, ali posamezno komunalno ali skupno čistilno napravo ali za posamezen iztok iz naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določi izvajanje obratovalnega monitoringa kakovosti površinske vode ali podzemne vode, v katero se odvaja odpadna voda (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring onesnaževanja), če je za napravo predpisana obveznost spremljanja vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost površinskih ali podzemnih voda.

(2) Meritve in analize obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja površinske vode, in jih lahko izvaja le oseba, ki je v skladu s tem predpisom pooblaščena za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode.

(3) Meritve in analize obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode, in jih lahko izvaja le oseba, ki je v skladu s tem predpisom pooblaščena za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode.

2.8.5 Poslovnik in obratovalni dnevnik

34. člen

(poslovnik za obratovanje naprave)

(1) Poslovnik za obratovanje naprave mora imeti upravljavec:

– komunalne čistilne naprave, razen male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

– skupne čistilne naprave,

– industrijske čistilne naprave,

– čistilne naprave padavinske odpadne vode, ki odteka s cestišča javne ceste,

– lovilnika olj, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode, in

– ločevalnika maščob, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode.

(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka vključuje:

1. podatke o upravljavcu naprave;

2. podatke o izvoru odpadnih voda, ki se na napravi čistijo:

– za komunalno čistilno napravo število prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijo, in seznam naprav s podatki o količini in vrsti njihove industrijske odpadne vode ter njihovem predčiščenju, če so priključene na komunalno čistilno napravo,

– za industrijsko čistilno napravo vrsto dejavnosti in zmogljivost proizvodnje, ki povzroča industrijsko odpadno vodo,

– za skupno čistilno napravo število prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijo, in seznam naprav s podatki o količini in vrsti njihove industrijske odpadne vode ter njihovem predčiščenju;

3. podatke o načinu odvajanja odpadne vode iz naprave, vključno z imenom in šifro vodnega telesa površinske oziroma podzemne vode ter imenom vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok;

4. podatke o delovanju naprave:

– opis tehnologije čiščenja odpadnih voda z navedbo kemijskih snovi, ki se uporabljajo pri čiščenju,

– opis vrste in lastnosti posameznih delov naprave in njihovega delovanja,

– učinek čiščenja naprave in njenih delov, predviden po projektu;

5. podatke o ravnanju z blatom, ki nastaja pri čiščenju odpadne vode, če gre za čistilno napravo;

6. podatke o ravnanju z odpadnim rastlinjem, če gre za rastlinsko čistilno napravo;

7. podatke o ravnanju z odpadnim oljem oziroma maščobami, če gre za lovilnik olj oziroma ločevalnik maščob;

8. navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave;

9. navodila za nadzor delovanja naprave ter merjenje in vrednotenje pravilnega delovanja tehnologije čiščenja odpadnih voda;

10. navodila za ukrepe, s katerimi se ob nepravilnem delovanju vzpostavijo pravilni tehnološki pogoji čiščenja odpadnih voda;

11. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika;

12. podatke o delovnih mestih, potrebnih za obratovanje naprave in vodenje obratovalnega dnevnika, in

13. ime in naslov osebe, ki je odgovorna za obratovanje in vzdrževanje naprave.

(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena ima naslednje priloge:

– projekt izvedenih del, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,

– navodila dobaviteljev za vzdrževanje naprave in njenih delov,

– navodila dobaviteljev za nadzor delovanja naprave,

– pregledno situacijo kanalizacijskega omrežja, na katerega je priključena naprava, z oznako merilnih mest in priključkov naprav, za katere je treba zagotavljati obratovalni monitoring,

– kalibracijske certifikate za merilne naprave za izvajanje trajnih meritev in

– kopijo okoljevarstvenega dovoljenja, če je izdano.

(4) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave ter pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave ter ime in šifra vodnega telesa površinske oziroma podzemne vode, v katero se odpadna voda odvaja, vključno z imenom vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok.

35. člen

(obratovalni dnevnik)

(1) Upravljavec čistilne naprave, ločevalnika maščob in lovilnika olj mora ne glede na velikost naprave ali izvor odpadne vode zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika, razen upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

(2) V dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo:

– vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju čistilne naprave, ločevalnika maščob ali lovilnika olj,

– rezultati merjenja delovanja tehnologije čiščenja odpadnih voda,

– vsi izredni dogodki, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave, ločevalnika maščob ali lovilnika olj ali zaradi podobnih razlogov,

– čas trajanja izrednih dogodkov iz prejšnje alinee in

– informacije o datumu obvestila in kontaktnem naslovu, obveščenem o izpadu ali okvari v delovanju naprave.

(3) Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.

(4) Obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti elektronsko vodena evidenca podatkov iz drugega odstavka tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– podatki, vsebovani v elektronsko vodeni evidenci, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,

– podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani in vneseni v evidenco, in

– uporabljena tehnologija in postopki elektronskega vodenja evidence v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov.

IV. NADZOR

36. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

37. člen

(inšpekcijski ukrepi)

(1) Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko na podlagi obvestila izvajalca javne službe ali če to sam ugotovi upravljavcu naprave omeji količino industrijske odpadne vode, ki se sme iz naprave odvajati v javno kanalizacijo, če zaradi čiščenja industrijske odpadne vode iz naprave komunalna ali skupna čistilna naprava ne obratuje v skladu s to uredbo ali v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz komunalnih oziroma skupnih čistilnih naprav.

(2) Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko v primeru iz prejšnjega odstavka upravljavcu naprave prepove odvajati industrijsko odpadno vodo iz naprave v javno kanalizacijo, če ugotovi, da industrijska odpadna voda presega predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za odvajanje v javno kanalizacijo.

38. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 16.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki nastopa kot upravljavec naprave, če:

– meritve emisije snovi in toplote izvaja na merilnih mestih, ki ne ustrezajo predpisanim zahtevam (prvi in drugi odstavek 9. člena),

– ne zagotovi ureditve ali vzdrževanja stalnega merilnega mesta (tretji odstavek 9. člena),

– ne zagotovi vrednotenja emisije snovi ali emisije toplote za vsak iztok posebej (prvi odstavek 10. člena),

– z odvajanjem odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje (11. člen),

– odvaja odpadne vode na nedovoljen način ali v vode, v katere je odvajanje odpadnih voda prepovedano (12. člen),

– ne izvaja ukrepov za odpravo okvare, zmanjšanje ali preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja ob izpadu industrijske čistilne naprave ali naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali v javno kanalizacijo (šesti odstavek 13. člena),

– ne obvešča o izpadu industrijske čistilne naprave ali naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode ali o kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali v javno kanalizacijo (sedmi in osmi odstavek 13. člena),

– ne odvaja industrijske odpadne vode na predpisan način (14. člen),

– ne izvaja ukrepov za odpravo okvare, zmanjšanje ali preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja ob izpadu komunalne ali skupne čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev komunalne odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz skupne čistilne naprave na iztoku v vode (tretji odstavek 15. člena),

– ne ravna z blatom na predpisan način (19. člen),

– na čistilni napravi čisti živalske iztrebke ali silažne vode brez ali v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (tretji odstavek 20. člena),

– odpadno vodo odvaja v čezmerno obremenjeno vodno telo v nasprotju s pogoji za odvajanje (21. člen),

– ne zagotavlja izvajanja prvih meritev ali ne poroča o opravljenih prvih meritvah (29. člen),

– ne zagotavlja izvajanja obratovalnega monitoringa ali ne poroča o opravljenih občasnih in trajnih meritvah (30. člen),

– ne zagotavlja izvajanja trajnih meritev količin odpadnih voda ali temperature, kjer je to predpisano (31. člen),

– ne zagotavlja obratovalnega monitoringa onesnaževanja, kjer je ta predpisan (33. člen),

– ne izdela poslovnika za obratovanje naprave (34. člen) ali

– ne vodi obratovalnega dnevnika (35. člen).

(2) Z globo od 4.000 eurov do 16.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki nastopa kot upravljavec naprave.

(3) Z globo od 16.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne nastopa kot upravljavec naprave, če:

– ne izvaja predpisanih ukrepov za komunalno odpadno vodo (16. člen)

– ne izvaja ukrepov za padavinsko odpadno vodo (17. člen),

– ne dezinficira bakteriološko onesnažene odpadne vode (18. člen) ali

– odvaja blato ali komunalno odpadno vodo iz nepretočne greznice v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije ali neposredno ali posredno v vode (prvi odstavek 19. člena) ali

– izpušča odpadke, živalske iztrebke ali silažne vode v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode ali reže, drobi, melje ali redči odpadke z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode (prvi in drugi odstavek 20. člena).

(4) Z globo od 4.000 eurov do 16.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki ne nastopa kot upravljavec naprave.

(5) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega in tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(6) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:

– odvaja odpadne vode na nedovoljen način ali v vode, v katere je odvajanje odpadnih voda prepovedano (12. člen),

– ne izvaja predpisanih ukrepov za komunalno odpadno vodo (16. člen),

– ne izvaja predpisanih ukrepov za padavinsko odpadno vodo (17. člen),

– odvaja blato ali komunalno odpadno vodo iz nepretočne greznice v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije ali neposredno ali posredno v vode (prvi odstavek 19. člena) ali

– izpušča odpadke, živalske iztrebke ali silažne vode v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode ali reže, drobi, melje ali redči odpadke z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode (prvi in drugi odstavek 20. člena).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

(izjeme pri določanju mejnih vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave)

(1) Ne glede na 6. člen te uredbe se za napravo, za katero je bila v skladu s 34. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) v okoljevarstvenem dovoljenju določena večja vrednost letne količine za eno ali več onesnaževal, kakor je vrednost, izračunana na podlagi 6. člena te uredbe, tako določena večja vrednost letne količine onesnaževal lahko uporablja do 31. decembra 2014.

(2) Ne glede na 6. člen te uredbe lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca obstoječe naprave za posamezno obstoječo napravo ali za posamezen iztok iz te naprave v okoljevarstvenem dovoljenju opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno ali več onesnaževal, če je iz vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da:

– je za tehnološki postopek v napravi uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika,

– mejne vrednosti parametrov onesnaženosti niso presežene pri nobeni od meritev obratovalnega monitoringa,

– vodno telo vodotoka ali njegov del, v katerega se odvaja odpadna voda iz naprave, ni čezmerno obremenjeno glede na tista onesnaževala, ki so predmet opustitve,

– se zaradi spremljanja vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost površinskih voda določi obratovalni monitoring onesnaževanja površinske vode v skladu z 33. členom te uredbe za onesnaževala, ki so predmet opustitve, in

– se za to napravo oziroma ta iztok iz naprave ugotavlja čezmerno obremenjevanje v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe.

(3) Ministrstvo za obstoječo napravo oziroma iztok iz obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka v okoljevarstvenem dovoljenju določi mesta vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode ter program obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode.

(4) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena mora poleg vsebin iz 23. člena te uredbe vsebovati:

– podatke o vsebnosti onesnaževala, ki je v skladu z drugim odstavkom tega člena predmet opustitve, v površinski vodi vodotoka gorvodno od iztoka oziroma na območju, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode (ničelno stanje), vključno z rezultati opravljenih meritev in analiz, ki jih lahko izvede le oseba iz drugega odstavka 33. člena te uredbe ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvajalca kemijskega oziroma ekološkega stanja v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda,

– predlog programa obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode, vključno s predlogom in utemeljitvijo mest vzorčenja gorvodno od iztoka oziroma na območju, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode, in dolvodno od iztoka iz naprave ter predlogom merjenih parametrov onesnaženosti in pogostosti meritev.

(5) Ne glede na 11. člen te uredbe se pri obratovanju naprave iz prvega odstavka tega člena, ki ima v okoljevarstvenem dovoljenju določeno mejno vrednost nitratnega dušika, celotnega dušika ali sulfatov v skladu z 2. točko priloge 2 te uredbe, do roka iz prvega odstavka tega člena čezmernega obremenjevanja ne vrednoti glede na tako določeni nitratni dušik, celotni dušik ali sulfat, če upravljavec naprave izvaja ukrepe za doseganje mejne vrednosti letne količine onesnaževal v skladu s 6. členom te uredbe in bo z izvedbo teh ukrepov do roka iz prvega odstavka tega člena zagotovljeno tudi doseganje predpisanih mejnih vrednosti nitratnega dušika, celotnega dušika in sulfatov.

(6) Ne glede na tretjo alineo drugega odstavka 14. člena te uredbe se za obstoječo napravo, ki industrijsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode za odvajanje v javno kanalizacijo, letna količina onesnaževal pa se ne določa.

(7) Določbe posebnih predpisov iz 3. člena te uredbe, ki se nanašajo na mejne vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za obstoječe naprave, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo, se uporabljajo za te naprave, ki so bile zgrajene pred dnem 28. maj 2005 ali so obratovale na ta dan, in naprave, za katere je bilo okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje pridobljeno pred tem dnem.

40. člen

(izjeme pri odvajanju odpadne vode iz obstoječe naprave)

(1) Ne glede na drugi odstavek 12. člena te uredbe se odpadne vode iz obstoječe naprave lahko odvajajo v celinsko površinsko vodo, ki je:

– referenčni odsek vodotoka,

– občasno tekoča celinska voda, ki izvira iz naravnih virov in teče po naravnih strugah ali umetno narejenih poglobitvah, ali

– namakalni ali melioracijski jarek, drenažni jarek ali drug objekt za osuševanje zemljišč, mlinščica ali drug vodni objekt (na primer kanal, namenjen razbremenjevanju visokih voda, dovodni ali odvodni kanal),

če gre za obstoječ iztok iz te naprave.

(2) Ne glede na tretjo alineo prvega odstavka ali tretjo alineo drugega odstavka 21. člena te uredbe lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca obstoječe naprave za posamezno obstoječo napravo ali za posamezen iztok iz te naprave v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli odvajanje odpadne vode v vodno telo, ki je čezmerno obremenjeno z enim ali več onesnaževali, ki jih vsebuje odpadna voda, če:

– gre za obstoječ iztok iz te naprave,

– je za tehnološki postopek v napravi uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika in

– mejne vrednosti parametrov onesnaženosti in mejne vrednosti letnih količin onesnaževal niso presežene pri nobeni od meritev obratovalnega monitoringa.

41. člen

(prilagoditev obstoječe naprave)

(1) Upravljavec obstoječega lovilnika olj mora obstoječi lovilnik olj prilagoditi standardu SIST EN 858 najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe.

(2) Upravljavec obstoječega ločevalnika maščob mora obstoječi ločevalnik maščob prilagoditi standardu SIST EN 1825 najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe.

(3) Upravljavec obstoječe naprave mora obratovanje naprave prilagoditi mejnim vrednostim emisije snovi in toplote v skladu s 5., 6., 7. in 8. členom te uredbe najpozneje:

– do izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za napravo, za katero je bilo okoljevarstveno dovoljene izdano pred uveljavitvijo te uredbe, oziroma najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe, če se veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja izteče prej, in

– pet let po uveljavitvi te uredbe, če gre za napravo, za katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje za napravo pa je bilo izdano pred uveljavitvijo te uredbe.

(4) Upravljavec obstoječe naprave mora v primeru spremembe okoljskih standardov kakovosti obratovanje naprave prilagoditi mejnim vrednostim parametrov onesnaženosti v skladu z 2. točko priloge 2 te uredbe in mejnim vrednostim letnih količin onesnaževal v skladu s 6. členom te uredbe, določenim na podlagi spremenjenih okoljskih standardov kakovosti, najpozneje 5 let po uveljavitvi teh okoljskih standardov kakovosti.

(5) Lastnik ali upravljavec obstoječega objekta z utrjenimi, tlakovanimi ali drugim materialom prekritimi površinami mora odvajanje padavinske odpadne vode prilagoditi zahtevam 17. člena te uredbe najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe.

(6) Upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE, mora zagotoviti trajne meritve količine komunalne odpadne vode oziroma mešanice odpadnih voda iz skupne čistilne naprave v skladu s tretjim odstavkom 31. člena te uredbe najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe.

(7) Upravljavec obstoječega lovilnika olj ali obstoječega ločevalnika maščob mora izdelati poslovnik za obratovanje naprave v skladu s 34. členom te uredbe najpozneje eno leto po uveljavitvi te uredbe.

42. člen

(okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje obstoječe naprave)

(1) Upravljavec obstoječe naprave mora okoljevarstveno dovoljenje pridobiti najpozneje do 22. decembra 2012.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo upravljavcu obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave, ki mora obratovanje čistilne naprave prilagoditi zahtevam predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, oziroma predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje rekonstruirane naprave, ki mora biti izdano najpozneje do rokov, do katerih mora biti v skladu s temi predpisi za odpadno vodo iz te naprave zagotovljeno:

– terciarno čiščenje, če gre za odvajanje odpadne vode na prispevnem območju občutljivega območja ali na vodnem območju Donave ali za odvajanje v tekočo površinsko vodo, katere srednji mali pretok je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz te naprave,

– sekundarno čiščenje, če gre za odvajanje odpadne vode na območju, ki niso območja iz prejšnje alinee, oziroma

– čiščenje v skladu s predpisom, ki ureja emisij snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, če gre za malo komunalno čistilno napravo.

(3) Upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave iz prejšnjega odstavka, ki mora zagotoviti tudi dodatno obdelavo odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, mora ne glede na prejšnji odstavek okoljevarstveno dovoljenje pridobiti najpozneje do roka, ko mora biti zagotovljena dodatna obdelava, če ta rok nastopi prej.

43. člen

(dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj)

(1) Vloga za pridobitev ali podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) pred uveljavitvijo te uredbe, se ne glede na 23. člen te uredbe šteje za vlogo za pridobitev ali podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi, če vsebuje vse sestavine v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

(2) Postopki za pridobitev ali podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe naprave, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo. Upoštevanje prepovedi iz 12. člena te uredbe in izpolnjevanje pogojev za odvajanje iz 21. člena te uredbe v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za odvajanje v površinske vode, preveri ministrstvo.

(3) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki ni obstoječa naprava, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

(4) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, za katero v skladu s to uredbo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, se ustavijo po uradni dolžnosti.

(5) Postopki za spremembo ali podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, za katero v skladu s to uredbo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, se ustavijo, veljavno okoljevarstveno dovoljenje pa se odpravi po uradni dolžnosti.

44. člen

(vzpostavitev obratovalnega monitoringa onesnaževanja)

(1) Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja površinske vode sprejme minister, pristojen za okolje, najpozneje do 31. decembra 2013.

(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se za določitev programa obratovalnega monitoringa onesnaževanja iz 33. člena te uredbe smiselno uporablja predpis, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

(3) Merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve iz četrtega odstavka 11. člena te uredbe se začnejo uporabljati:

– za naprave iz drugega odstavka 39. člena te uredbe naslednji dan po uveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja, s katerim se določi izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja, in

– za naprave, ki niso naprave iz prejšnje alinee, 1. januarja 2014.

45. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

46. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-194/2010

Ljubljana, 10. februarja 2012

EVA 2010-2511-0013

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

PREDSEDNIK

PRILOGA 1: Seznam glavnih onesnaževal

1. organohalogenske spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v vodnem okolju,

2. organofosforne spojine,

3. organokositrne spojine,

4. snovi in pripravki ali njihovi razgradni produkti, za katere je bilo dokazano, da imajo karcinogene ali mutagene lastnosti ali lastnosti, ki v vodnem okolju ali prek njega lahko vplivajo na sintezo steroidov, delovanje ščitnice, razmnoževanje ali druge funkcije, povezane z notranjim izločanjem,

5. obstojni ogljikovodiki in obstojne organske strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih,

6. cianidi,

7. kovine in njihove spojine,

8. arzen in njegove spojine,

9. biocidi in fitofarmacevtski proizvodi,

10. neraztopljene snovi,

11. snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji (zlasti nitrati in fosfati), in

12. snovi, ki neugodno vplivajo na kisikovo bilanco (in se lahko merijo s parametri, kakršni so BPK, KPK, itn.),

13. snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda.

## PRILOGA 2: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri neposrednem in posrednem odvajanju ter pri odvajanju v javno kanalizacijo

1. Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti

| Ime parametra onesnaženosti | Razvrstitev snovi | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti pri odvajanju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | neposredno ali posredno v vode | v javno kanalizacijo |
| SPLOŠNI PARAMETRI |
| temperatura |  |  | ni določena |  | (C | 30 | 40 |
| pH-vrednost |  |  | ni določena |  |  | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,5 |
| neraztopljene snovi |  |  | ni določena |  | mg/L | 80 | (a) |
| usedljive snovi |  |  | ni določena |  | ml/L | 0,5 | 10 (b) |
| obarvanost – pri 436 nm – pri 525 nm – pri 620 nm |  |  | ni določena | SAK SAK SAK | m-1 m-1 m-1 | 7,0 5,0 3,0 | (c) |
| EKOTOKSIKOLOŠKI PARAMETRI, RAZGRADLJIVOST |
| strupenost za vodne bolhe |  |  | ni določena | SD |  | 3 | – |
| biološka razgradljivost |  |  | ni določena |  | % | – | 70 (d), (e) |
| MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI |
| intestinalni enterokoki |  |  | ni določena |  | cfu/100 ml | 400 200 (f) | – |
| Escherichia coli |  |  | ni določena |  | cfu/100 ml | 1000 500 (f) | – |
| ANORGANSKI PARAMETRI |
| Kovine in njihove spojine |
| aluminij |  |  | 7429-90-5 | Al | mg/L | 3,0 (u) | (a) |
| antimon | PO |  | 7440-36-0 | Sb | mg/L | 0,3 (u) | 0,3 |
| arzen | PO | N | 7440-38-2 | As | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| baker | PO |  | 7440-50-8 | Cu | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| barij |  |  | 7440-39-3 | Ba | mg/L | 5,0 (u) | 5,0 |
| berilij |  |  | 7440-41-7 | Be | mg/L |  |  |
| bor | PO |  | 7440-42-8 | B | mg/L | 1,0 (u) | 10,0 |
| cink | PO |  | 7440-66-6 | Zn | mg/L | 2,0 (u) | 2,0 |
| kadmij | PNS | N | 7440-43-9 | Cd | mg/L | 0,025 (u) | 0,025 |
| kobalt | PO |  | 7440-48-4 | Co | mg/L | 0,03 (u) | 0,03 |
| kositer |  |  | 7440-31-5 | Sn | mg/L | 2,0 (u) | 2,0 |
| celotni krom | PO |  | 7440-47-3 | Cr | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| krom – šestvalentni | PO |  | 18540-29-29 | Cr | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| mangan |  |  | 7439-96-5 | Mn | mg/L | 1,0 (u) | 1,0 |
| molibden | PO |  | 7439-98-7 | Mo | mg/L | 1,0 (u) | 1,0 |
| nikelj | PS | N | 7440-02-0 | Ni | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| selen | PO |  | 7782-49-2 | Se | mg/L | 0,6 (u) | 0,6 |
| srebro |  |  | 7440-22-4 | Ag | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| svinec | PS | N | 7439-92-1 | Pb | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| talij |  |  | 7440-28-0 | Tl | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| telur |  |  | 13494-80-9 | Te | mg/L |  |  |
| titan |  |  | 7440-32-6 | Ti | mg/L |  |  |
| vanadij |  |  | 7440-62-2 | V | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| volfram |  |  | 7440-33-7 | W | mg/L | 5,0 (u) | 5,0 |
| železo |  |  | 7439-89-6 | Fe | mg/L | 2,0 (u) | (a) |
| živo srebro | PNS | N | 7439-97-6 | Hg | mg/L | 0,005 (u) | 0,005 |
| Drugi anorganski parametri |
| klor – prosti |  |  | ni določena | Cl | mg/L | 0,2 (u) | 0,5 |
| celotni klor |  |  | 7782-50-5 | Cl | mg/L | 0,5 (u) | 1,0 |
| celotni dušik |  |  | ni določena | N | mg/L | (g) | - |
| amonijev dušik |  |  | ni določena | N | mg/L | 10 (u) | (h) (b) |
| nitritni dušik | PO |  | 14797-65-0 | N | mg/L | 1,0 (u) | 10 |
| nitratni dušik |  |  | ni določena | N | mg/L | (i) | - |
| celotni cianid |  |  | ni določena | CN | mg/L | 0,5 (u) | 10 |
| cianid – prosti | PO | N | 57-12-5 | CN | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| fluorid | PO |  | 16984-48-8 | F | mg/L | 10 (u) | 20 |
| kloridi |  |  | 16887-00-6 | Cl | mg/L | (j) | - |
| celotni fosfor |  |  | ni določena | P | mg/L | 2,0 1,0 (k) | - |
| hidrazin |  | N | 302-01-2 |  | mg/L | 2,0 (u) | 2,0 |
| sulfat | PO |  | ni določena | SO4 | mg/L | (i) | 300 (b) |
| sulfid |  |  | 7704-34-9 | S | mg/L | 0,1 (u) | 1,0 |
| sulfit |  |  | ni določena | SO3 | mg/L | 1,0 (u) | 10 |
| bromat |  | N | 15541-45-4 |  | mg/L |  |  |
| ORGANSKI PARAMETRI |
| Organske halogene spojine |
| adsorbljivi organski halogeni (AOX) | PO |  | ni določena | Cl | mg/L | 0,5 (u) | 0,5 |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) (l) |  | N | ni določena | Cl | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – tetraklorometan | DO | N | 56-23-5 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – triklorometan | PS | N | 67-66-3 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – 1,2-dikloroetan | PS | N | 107-06-2 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – 1,1-dikloroeten |  | N | 75-35-4 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – trikloroeten | DO | N | 79-01-6 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – tetrakloroeten | DO | N | 127-18-4 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – heksakloro-1,3-butadien (HCBD) | PNS | N | 87-68-3 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – diklorometan | PS | N | 75-09-2 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| Organoklorni pesticidi |
| organoklorni pesticidi – vsota |  | N | ni določena |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – heksaklorobenzen (HCB) | PNS | N | 118-74-1 |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| – 1,2,3,4,5, 6 –heksaklorocikloheksan (HCH) | PNS | N | 608-73-1 |  | mg/L | 0,002 (u) | 0,002 |
| – lindan |  | N | 58-89-9 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – endosulfan | PNS | N | 115-29-7 |  | mg/L | 0,0005 (u) | 0,0005 |
| – aldrin | DO | N | 309-00-2 |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| – dieldrin | DO | N | 60-57-1 |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| – endrin | DO | N | 72-20-8 |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| – heptaklor |  | N | 76-44-8 |  | mg/L | 0,003 (u) | 0,003 |
| – heptaklorepoksid |  | N | 1024-57-3 |  | mg/L | 0,003 (u) | 0,003 |
| – izodrin | DO | N | 465-73-6 |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| – pentaklorobenzen | PNS | N | 608-93-5 |  | mg/L | 0,0007 (u) | 0,0007 |
| – vsota DDT | DO | N | ni določena |  | mg/L | 0,0025 (u) | 0,0025 |
| – para-para-DDT | DO | N | 50-29-3 |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| – dikofol |  | N | 115-32-2 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – kvintozen |  | N | 82-68-8 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – teknazen |  | N | 117-18-0 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| Triazinski pesticidi in metaboliti |
| triazinski pesticidi in metaboliti – vsota |  | N | ni določena |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – alaklor | PS | N | 15972-60-8 |  | mg/L | 0,03 (u) | 0,03 |
| – atrazin | PS | N | 1912-24-9 |  | mg/L | 0,06 (u) | 0,06 |
| – klorfenvinfos | PS | N | 470-90-6 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – klorpirifos | PS | N | 2921-88-2 |  | mg/L | 0,003 (u) | 0,003 |
| – pendimetalin | PO | N | 40487-42-1 |  | mg/L | 0,03 (u) | 0,03 |
| – simazin | PS | N | 122-34-9 |  | mg/L | 0,1 (u) | 0,1 |
| – trifluralin | PS | N | 1582-09-8 |  | mg/L | 0,003 (u) | 0,003 |
| – S-metolaklor | PO | N | 87392-12-9 |  | mg/L | 0,03 (u) | 0,03 |
| – terbutilazin | PO | N | 5915-41-3 |  | mg/L | 0,05 (u) | 0,05 |
| Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin |
| pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin – vsota |  | N | ni določena |  | mg/L | 0,08 (u) | 0,08 |
| – izoproturon | PS | N | 34123-59-6 |  | mg/L | 0,03 (u) | 0,03 |
| – diuron | PS | N | 330-54-1 |  | mg/L | 0,02 (u) | 0,02 |
| – klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) | PO | N | 15545-48-9 |  | mg/L | 0,08 (u) | 0,08 |
| Ostali pesticidi |
| pentaklorofenol (PCP) | PS | N | 87-86-5 |  | mg/L | 0,04 (u) | 0,04 |
| klordan |  | N | 57-74-9 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| klordekon |  | N | 143-50-0 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| mireks |  | N | 2385-85-5 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| toksafen |  | N | 8001-35-2 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| glifosat | PO | N | 1071-83-6 |  | mg/L | 2,0 (u) | 2,0 |
| Organske kositrove spojine |
| organokositrove spojine |  | N | ni določena | Sn | mg/L |  |  |
| tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation) | PNS | N | 36643-28-4 | TBTkation | mg/L | 0,00002 (u) | 0,00002 |
| trifenilkositrove spojine (trifenilkositrov kation) |  | N | ni določena | TPTkation | mg/L |  |  |
| dibutilkositrove spojine (dibutilkositrov kation) | PO | N | ni določena | DBTkation | mg/L | 0,002 (u) | 0,002 |
| Ostale organske spojine |
| celotni organski ogljik – TOC |  |  | ni določena | C | mg/L | 30 (m) | - |
| kemijska potreba po kisiku – KPK | PO |  | ni določena | O2 | mg/L | 120 (m) | - |
| biokemijska potreba po kisiku – BPK5 |  |  | ni določena | O2 | mg/L | 25 (m) | - |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) |  |  | ni določena |  | mg/L | 20 (u) | 100 (b) |
| celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | PO | N | ni določena |  | mg/L | 5 (u) | 20 |
| poliklorirani bifenili (PCB) (n) | PO | N | ni določena |  | mg/L | 0,001 (u) | 0,001 |
| lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)(o) |  | N | ni določena |  | mg/L | 0,1 (u) | 1,0 |
| – benzen | PS | N | 71-43-2 |  | mg/L | 0,1 (u) | 1,0 |
| – toluen | PO | N | 108-88-3 |  | mg/L | 0,1 (u) | 1,0 |
| – ksilen | PO | N | 1330-20-7 |  | mg/L | 0,1 (u) | 1,0 |
| – etilbenzen |  | N | 100-41-4 |  | mg/L | 0,1 (u) | 1,0 |
| polarna organska topila (p) |  |  | ni določena |  | mg/L | (r) | 5.000 |
| triklorobenzen | PS | N | 12002-48-1 |  | mg/L | 0,04 (u) | 0,04 |
| fenoli | PO |  | 108-95-2 | C6H5OH | mg/L | 0,1 (u) | 10 |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov |  |  | ni določena |  | mg/L | 1,0 (u) | (a) |
| – tenzidi - anionski |  |  | ni določena |  | mg/L |  |  |
| linearni alkilbenzen sulfonati - LAS (C10-C13) | PO |  | 42615-29-2 |  | mg/L | 1,0 (u) | 1,0 |
| – tenzidi - neionski |  |  | ni določena |  | mg/L |  |  |
| – tenzidi - kationski |  |  | ni določena |  | mg/L |  |  |
| kloroalkaniC10-C13 | PNS | N | 85535-84-8 |  | mg/L | 0,04 (u) | 0,04 |
| nonilfenol in nonilfenol etoksilati | PNS | N | 104-40-5 |  | mg/L | 0,03 (u) | 0,03 |
| etilenoksid |  |  | 75-21-8 |  | mg/L |  |  |
| di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | PS | N | 117-81-7 |  | mg/L | 0,13 (u) | 0,13 |
| oktilfenoli in oktilfenol etoksilati | PS | N | 140-66-9 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| heksabromobifenil |  |  | 36355-1-8 |  | mg/L |  |  |
| vinil klorid |  | N | 75-01-4 |  | mg/L |  |  |
| bromirani difenileter (PBDE) (s) | PNS | N | 32534-81-9 |  | mg/L | 0,00005 (u) | 0,00005 |
| n-heksan | PO |  | 110-54-3 |  | mg/L | 0,02 (u) | 0,02 |
| 1,2,4-trimetilbenzen | PO | N | 95-63-6 |  | mg/L | 0,2 (u) | 0,2 |
| 1,3,5-trimetilbenzen | PO | N | 108-67-8 |  | mg/L | 0,2 (u) | 0,2 |
| dibutilftalat | PO | N | 84-74-2 |  | mg/L | 1,0 (u) | 1,0 |
| bisfenol-A | PO | N | 80-05-7 |  | mg/L | 0,16 (u) | 0,16 |
| formaldehid | PO |  | 50-00-0 |  | mg/L | 13 (u) | 13 |
| epiklorhidrin | PO | N | 106-89-8 |  | mg/L | 1,2 (u) | 1,2 |
| heksakloroetan | PO | N | 67-72-1 |  | mg/L | 2,4 (u) | 2,4 |
| policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) (t) | PNS | N | ni določena |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – antracen | PNS | N | 120-12-7 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – naftalen | PS | N | 91-20-3 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – fluoranten | PS | N | 206-44-0 |  | mg/L | 0,01 (u) | 0,01 |
| – benzo(a)piren | PNS | N | 50-32-8 |  | mg/L | 0,005 (u) | 0,005 |
| – benzo(b)fluoranten | PNS | N | 205-99-2 |  | mg/L | 0,003 (u) | 0,003 |
| – benzo(k)fluoranten | PNS | N | 207-08-9 |  | mg/L |  |  |
| – benzo(g,h,i)perilen | PNS | N | 191-24-2 |  | mg/L | 0,0002 (u) | 0,0002 |
| – indeno(1,2,3-cd)piren | PNS | N | 193-39-5 |  | mg/L |  |  |
| dioksini in furani (PCDD/PCDF) |  | N | ni določena |  | ng/L | 0,3 (u) | 0,3 |
| akrilamid |  | N | 79-06-1 |  | mg/L |  |  |

DO		drugo onesnaževalo v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,

PNS	prednostna nevarna snov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,

PS		prednostna snov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,

PO		posebno onesnaževalo v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,

N		onesnaževalo, nevarno za podzemno vodo, za katero je treba preprečiti vnos v podzemno vodo z odvajanjem odpadnih voda,

(a) 	mejna vrednost se določi v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,

(b)	mejna vrednost se lahko se določi v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,

(c) 	mejna vrednost se določi v skladu s drugim odstavkom 5. člena te uredbe,

(d) 	mejna vrednost parametra onesnaženosti se uporablja, če je koncentracija KPK na iztoku iz naprave večja od 400 mg/L in je količina industrijske odpadne vode, ki se odvaja iz naprave, večja od 5 % vse odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se čisti ta industrijska odpadna voda,

(e)	mejna vrednost se lahko se določi v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,

(f)	se uporablja pri odvajanju odpadne vode v morje,

(g) 	mejna vrednost celotnega dušika je vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in mejne vrednosti nitratnega dušika, izražene kot N, razen za komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, za katero se mejna vrednost celotnega dušika ne določa,

(h) 	mejna vrednost amonijevega dušika za industrijsko odpadno vodo, ki se odvaja na komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo:

– manjšo od 2.000 PE, je 100 mg/L,

– enako ali večjo od 2.000 PE, pa je 200 mg/L,

(i) 	velja mejna vrednost parametra onesnaženosti, določena na način iz 2. točke te priloge,

(j) 	šteje se, da je mejna vrednost kloridov presežena, če je presežena mejna vrednost strupenosti,

(k) 	se uporablja pri odvajanju odpadne vode v vode na prispevnih območjih občutljivih območij v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,

(l) 	alifatski halogenirani ogljikovodiki z vreliščem do 150°C (LKCH) so vsota izmerjenih koncentracij posameznih spojin, kot npr. triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-dikloroetena, trikloroetena in tetrakloroetena, itd., pri čemer se izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala za vsako posamezno spojino posebej,

(m) 	mejna vrednost parametra onesnaženosti je tretjina mejne vrednosti tega parametra pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode, če gre za odvajanje neposredno v vodotok s prispevno površino, manjšo od 10 km2. Če je tako izračunana mejna vrednost nižja od okoljskega standarda kakovosti za parameter onesnaženosti, ki je predmet izračuna, se za mejno vrednost tega parametra onesnaženosti šteje okoljski standard kakovosti za ta parameter na mestu iztoka oziroma za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip,

(n)	poliklorirani bifenili (PCB) so vsota parametrov 2,4,4'-triklorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2',4,5,5'- pentaklorobifenil (PCB-101), 2,2',3,4,4',5'-heksaklorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'-heksaklorobifenil (PCB-153), 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorobifenil (PCB-180), 2,2',3,3',4,4',5,5'-oktaklorobifenil (PCB-194) in 2,3',4,4',5-pentaklorobifenil (PCB-118),

(o) 	lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala za vsako posamezno spojino posebej. Pri ksilenu se upošteva vsota orto, meta in para izomere,

(p) 	topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so biološko razgradljiva,

(r) 	šteje se, da je mejna vrednost polarnih organskih topil presežena, če je presežena mejna vrednost KPK,

(s) 	bromirani difeniletri (PBDE) so vsota sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154,

(t)	policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so vsota izmerjenih koncentracij benzo(a)pirena, fluorantena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena, benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena, pri čemer se izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala za vsako posamezno spojino posebej,

(u)	mejna vrednost parametra onesnaženosti je desetina mejne vrednosti tega parametra pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode, če gre za odvajanje neposredno v vodotok s prispevno površino, manjšo od 10 km2. Če je tako izračunana mejna vrednost nižja od okoljskega standarda kakovosti za parameter onesnaženosti, ki je predmet izračuna, se za mejno vrednost tega parametra onesnaženosti šteje okoljski standard kakovosti za ta parameter na mestu iztoka oziroma za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip.

2. Izračun mejnih vrednosti nitratnega dušika in sulfatov

2.1 Mejna vrednost nitratnega dušika ali sulfatov v industrijski odpadni vodi se pri neposrednem odvajanju v vodotok določi na podlagi naslednjega izračuna:

pri čemer je:

MVK – mejna vrednost nitratnega dušika oziroma sulfata, izražena v mg/L, pri čemer se mejna vrednost nitratnega dušika izračuna iz mejne vrednosti nitratov z upoštevanjem masnega deleža dušika v nitratih,

OSK – okoljski standard kakovosti za nitratni dušik oziroma sulfat za vodotok na mestu iztoka odpadne vode v vodotok oziroma za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip,

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka industrijske odpadne vode v vodotok, izražen v L/s, in

Q – največji 6-urni povprečni pretok industrijske odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi naprave, izražen v L/s, razen v primeru šaržnega iztoka, kjer se pretok šaržnega izpusta šteje za največji 6-urni pretok.

2.2 Če je izračunana mejna vrednost iz prejšnje točke nižja od okoljskega standarda kakovosti za parameter onesnaženosti, ki je predmet izračuna, se za mejno vrednost tega parametra šteje okoljski standard kakovosti na mestu iztoka oziroma za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na mestu iztoka ni razvrščen v ekološki tip.

2.3 Ne glede na izračunano vrednost iz 2.1 točke te priloge mejna vrednost emisije snovi pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vode ne sme presegati:

– 20 mg/L za nitratni dušik in

– 2.000 mg/L za sulfate.

3. Izračun mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti mešanice odpadnih voda iz šestega odstavka 5. člena te uredbe

3.1 Če se odpadne vode iz naprav iz šestega odstavka 5. člena te uredbe mešajo ves čas odvajanja v enakem razmerju, se mejna vrednost parametra onesnaženosti mešanice odpadnih voda določi na podlagi naslednjega izračuna:

pri čemer je:

MVKm – mejna vrednost parametra onesnaženosti mešanice odpadnih voda, izražena v mg/L,

MVKi – mejna vrednost parametra onesnaženosti odpadne vode iz posamezne naprave, ki sestavlja mešanico odpadnih voda, izražena v mg/L,

Qi – letni povprečni pretok odpadne vode iz posamezne naprave, ki sestavlja mešanico odpadnih voda, izražen v L/s,

i – zaporedna številka posamezne naprave, katere odpadna voda sestavlja mešanico odpadnih voda,

n – število vseh naprav, katerih odpadne vode sestavljajo mešanico odpadnih voda.

3.2 Če se odpadne vode iz naprav iz šestega odstavka 5. člena te uredbe ne mešajo ves čas odvajanja v enakem razmerju, se mejna vrednost parametra onesnaženosti mešanice odpadnih voda izračuna na način iz prejšnje točke, pri čemer ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v okoljevarstvenem dovoljenju namesto letnih povprečnih pretokov odpadne vode določi drugačna časovna povprečja.

3.3 Ne glede na 3.1 točko te priloge se pri izračunu mejne vrednosti parametra onesnaženosti MVKm mešanice odpadnih voda, razen mešanice odpadnih voda iz prve alinee šestega odstavka 5. člena te uredbe, za mejno vrednost parametra onesnaženosti MVKi upošteva vrednost nič, če gre za:

– komunalno odpadno vodo,

– padavinsko odpadno vodo in v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, mejna vrednost parametra onesnaženosti, ki je predmet izračuna, ni določena, ali

– industrijsko odpadno vodo in s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe mejna vrednost parametra onesnaženosti, ki je predmet izračuna, ni določena.

4. Izračun povečanja vsebnosti onesnaževala v vodotoku

Povečanje vsebnosti onesnaževala iz osmega odstavka 5. člena te uredbe se izračuna na naslednji način:

pri čemer je:

– povečanje vsebnosti onesnaževala, ki je predmet izračuna, v vodotoku dolvodno od iztoka, izraženo v mg/L,

MVK – mejna vrednost onesnaževala iz 1., 2. oziroma 3. točke te priloge, ki je predmet izračuna, izražena v mg/L,

Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi naprave, izražen v L/s, razen v primeru šaržnega iztoka, kjer se pretok šaržnega izpusta šteje za največji 6-urni pretok,

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na mestu iztoka odpadne vode v vodotok, izražen v L/s.

## PRILOGA 3: Mejne vrednosti letnih količin onesnaževal v odpadni vodi

| Ime parametra | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANORGANSKI PARAMETRI |
| Kovine in njihove spojine |
| aluminij | 7429-90-5 | Al | g/leto | 3.000 |
| antimon | 7440-36-0 | Sb | g/leto | 300 |
| arzen | 7440-38-2 | As | g/leto | 100 |
| baker | 7440-50-8 | Cu | g/leto | 500 |
| barij | 7440-39-3 | Ba | g/leto | 5.000 |
| bor | 7440-42-8 | B | g/leto | 1.000 |
| cink | 7440-66-6 | Zn | g/leto | 2.000 |
| kadmij | 7440-43-9 | Cd | g/leto | 100 |
| kobalt | 7440-48-4 | Co | g/leto | 1.000 |
| kositer | 7440-31-5 | Sn | g/leto | 2.000 |
| celotni krom | 7440-47-3 | Cr | g/leto | 500 |
| krom – šestvalentni | ni določena | Cr | g/leto | 100 |
| mangan | 7439-96-5 | Mn | g/leto | 1.000 |
| molibden | 7439-98-7 | Mo | g/leto | 1.000 |
| nikelj | 7440-02-0 | Ni | g/leto | 500 |
| srebro | 7440-22-4 | Ag | g/leto | 100 |
| svinec | 7439-92-1 | Pb | g/leto | 500 |
| talij | 7440-28-0 | Tl | g/leto | 500 |
| vanadij | 7440-62-2 | Va | g/leto | 500 |
| volfram | 7440-33-7 | W | g/leto | 5.000 |
| železo | 7439-89-6 | Fe | g/leto | 2.000 |
| živo srebro | 7439-97-6 | Hg | g/leto | 20 |
| Ostali anorganski parametri |
| klor – prosti | 7782-50-5 | Cl2 | g/leto | 200 |
| celotni klor | 7782-50-5 | Cl2 | g/leto | 500 |
| amonijev dušik | ni določena | N | g/leto | 40.000 |
| nitritni dušik | ni določena | N | g/leto | 1.000 |
| celotni cianid | 57-12-5 | CN | g/leto | 100 |
| cianid – prosti | 57-12-5 | CN | g/leto | 100 |
| fluorid | 16984-48-8 | F | g/leto | 10.000 |
| hidrazin | 302-01-2 |  | g/leto | 0 |
| sulfat | ni določena | SO4 | g/leto | 300.000 |
| sulfid | 7704-34-9 | S | g/leto | 100 |
| sulfit | ni določena | SO3 | g/leto | 1.000 |
| ORGANSKI PARAMETRI |
| Organske halogene spojine |
| adsorbljivi organski halogeni (AOX) | ni določena | Cl | g/leto | 500 |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) | ni določena | Cl | g/leto | 100 |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...) | ni določena |  | g/leto | 20.000 |
| celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | ni določena |  | g/leto | 10.000 |
| lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) |  |  | g/leto | 100 |
| fenoli | 108-95-2 | C6H5OH | g/leto | 100 |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov | ni določena |  | g/leto | 1.000 |

## PRILOGA 4: Zahteve za dokumentacijo, priloženo vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

1. Zahteve za dokumentacijo, priloženo vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemno vodo

1.1 Zahteve za dokumentacijo, priloženo vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemno vodo za novo napravo:

I. Pravne podlage:

1. predpisi, ki urejajo zahteve za podzemne vode, in

2. predpisi, ki urejajo obratovanje zadevne naprave.

II. Kratek opis nameravanega odvajanja odpadnih voda:

1. kratek opis tehnološkega procesa glede na vrsto naprave in

2. opredelitev vrste odpadne vode (komunalna, industrijska, padavinska) ter predvidene vsebnosti onesnaževal, ki se odvajajo z odpadno vodo.

III. Opis značilnosti predvidenega vplivnega območja

1. opis značilnosti na mestu iztoka in na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadnih voda, ki mora vključevati najmanj:

1.1. opis geomorfoloških in hidroloških značilnosti;

1.2. opis geoloških značilnosti:

– okviren opis litostratigrafskih značilnosti, ki vladajo na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja, v obsegu, ki je pomemben za opredelitev pojavljanja podzemne vode in za oceno vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode, vključno z opisom morebitnih litostratigrafskih členov, ki imajo lahko vlogo ovire pri širjenju onesnaženja z območja iztoka,

– opis tektonike obravnavanega območja. Za naprave, ki ležijo na medzrnskih vodonosnikih, je treba podati le podatke, za katero tektonsko enoto gre. Pri napravah, ki ležijo na kamninah, se navedejo podatki o strukturah, ki vplivajo na tok podzemne vode;

1.3. opis hidrogeoloških razmer s pomočjo katerih je mogoče sklepati na prostorsko porazdelitev podzemne vode:

– opis vodonosnikov ali vodonosnih sistemov (vrsta, tip in geometrija vodonosnika),

– opredelitev smeri in hitrosti toka ter strmca nivoja podzemne vode, ki se opredeli:

(a) v medzrnskih vodonosnikih s karto gladin podzemne vode; karta gladin podzemne vode mora biti opredeljena na podlagi hidrogeoloških objektov, ki omogočajo zanesljiv prikaz lege podzemne vode v prostoru,

(b) v kamninah, ki niso kraške, s piezometrično gladino podzemne vode v prostoru; na ta način se opredelita hitrosti in pretok podzemne vode,

(c) v kamninah, ki so kraške, z najbolj verjetnimi potmi toka podzemne vode,

– opredelitev napajalnih sposobnosti in obnovljivosti podzemne vode,

– opredelitev hidrogeoloških lastnosti kamnin in sedimentov (prepustnost, transmisivnost, poroznost);

1.4. izvedenska ocena značilnosti nezasičene cone, zlasti pa:

– opis in opredelitev vrste tal,

– opredelitev debeline nezasičene cone,

– opredelitev efektivne infiltracije padavinske vode in

– opredelitev zadrževalnih sposobnosti nezasičene cone vodonosnika;

1.5 opredelitev morebitne zakraselosti na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode;

2. opis obstoječih obremenitev na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadnih voda, ki mora vključevati najmanj:

– točkovne vire onesnaževanja, zlasti opis in prikaz obstoječih naprav, ki z emisijo snovi in toplote že obremenjujejo kakovost podzemne vode, ter drugih točkovnih virov onesnaževanja,

– opis in prikaz obstoječih odvzemov, ki vplivajo na količine podzemne vode,

– razpršene vire onesnaževanja iz kmetijstva, poselitve, in drugo;

3. prikaz območij s posebnimi zahtevami:

– vodovarstvena območja ali varstveni pasovi virov pitne vode,

– zajetja pitne vode,

– vplivna območja kopalnih voda,

– drugo;

4. kartografske priloge:

– prikaz predvidenega vplivnega območja nameravanega odvajanja odpadne vode,

– prikaz smeri in hitrosti toka ter strmca nivoja podzemne vode,

– prikaz geometrije vodonosnika na hidrogeološki karti in na hidrogeoloških profilih z raztezanjem v vodoravni in navpični smeri,

– prikaz litostratigrafskih značilnosti,

– prikaz obstoječih obremenitev na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode.

Hidrogeološke karte morajo biti izdelane na podlagi obstoječe strokovne dokumentacije po merilih standardov Mednarodne zveze hidrogeologov IAH. Hidrogeološke karte morajo vsebovati informacijo o virih podatkov in morajo biti izdelane za raven merila 1:25.000 ali bolj natančnem merilu.

IV. Opredelitev ponikovalnih sposobnosti terena:

Opredelitev ponikovalnih sposobnosti terena vključuje izvedbo ponikovalnega testa na podlagi izdelane vrtine, razkopa ali jaška ter:

– opis rezultatov ponikovalnega testa,

– preveritev ustreznosti predvidenega načina ponikanja ter projektiranega objekta za ponikanje glede na izračunane ponikovalne sposobnosti terena (prepustnost, transmisivnost), predvideno količino odpadnih voda in debelino nezasičene cone,

– preveritev ustreznosti debeline nezasičene cone med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode, ki mora znašati najmanj 1 m, glede na dejanske značilnosti predvidenega vplivnega območja nameravanega odvajanja;

V. Opis stanja podzemne vode in onesnaženosti tal na mestu nameravanega odvajanja odpadne vode

Opis stanja podzemne vode na mestu nameravanega odvajanja odpadne vode (ničelno stanje) se opredeli na podlagi:

– podatkov o oceni stanja zadevnega vodnega telesa podzemne vode iz načrta upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

– podatkov o morebitnem preseganju standardov kakovosti oziroma vrednosti pragov za onesnaževala, ki jih vsebuje odpadna voda, v podzemni vodi na mestu in na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode,

– podatkov o morebitnih pomembnih in trajnih trendih naraščanja koncentracij onesnaževal, ki jih vsebuje odpadna voda, v podzemni vodi na mestu in na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode,

– drugih razpoložljivih podatkov o stanju podzemne vode na mestu in na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode iz poročil o monitoringu stanja podzemnih voda, ki ga v okviru državnega monitoringa voda izvaja agencija, in

– drugih javno dostopnih podatkov o analizah podzemne vode, ki se nanašajo na mesto ali na predvideno vplivno območje nameravanega odvajanja odpadne vode.

Kadar se uporabijo podatki iz pete alinee prejšnjega odstavka je treba v poročilo vključiti tudi te podatke, vključno z navedbo virov podatkov.

Opis onesnaženosti tal na mestu nameravanega odvajanja odpadne vode (ničelno stanje) se opredeli na podlagi:

– razpoložljivih podatkov o onesnaženosti tal na mestu in na predvidenem vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode, iz državnega monitoringa onesnaženosti tal, ki ga izvaja agencija,

– drugih javno dostopnih podatkov o analizah tal, ki se nanašajo na mesto ali na predvideno vplivno območje nameravanega odvajanja odpadne vode.

Kadar se izvedejo meritve oziroma analize tal ali podzemne vode na mestu ali na vplivnem območju nameravanega odvajanja odpadne vode, se ustrezno upoštevajo tudi ti podatki, v poročilo pa se navede vir oziroma dokumentacijo, kjer so razvidne podrobnosti o izvedenih meritvah in analizah.

VI. Ocena vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode

Ocena vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode vključuje zlasti:

1. določitev vplivnega območja. Vplivno območje se določi glede na hitrost in smer toka ter količino podzemne vode v točki, kjer je razredčenje onesnaževal tolikšno, da okoljski standardi oziroma vrednosti pragov v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, niso preseženi. Vplivno območje je treba prikazati na ustreznih kartografskih prilogah in digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:10.000 ali 1:5.000 ali bolj natančnem merilu v skladu z navodili agencije;

2. oceno zadrževalne sposobnosti nezasičene cone za onesnaževala, ki jih vsebuje odpadna voda;

3. oceno morebitnih posledic, ki bi nastale naplivnem območju zaradi odvajanja onesnaževal, in sicer za vsako onesnaževalo, ki se odvaja z odpadno vodo, posebej. Izvedenska ocena morebitnih posledic mora vključevati:

– oceno, ali bo pričakovana obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadnih voda sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami pomembno spremenila obstoječe obremenitve tal ali podzemne vode,

– oceno vpliva nameravanega odvajanja odpadne vode na vir za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, če gre za odvajanje odpadne vode na vodovarstvenem območju.

Pri ocenjevanju vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost podzemne vode je treba preveriti, ali bo vnos onesnaževal v podzemno vodo za onesnaževala, ki:

– veljajo za nevarna preprečen oziroma

– niso onesnaževala iz prejšnje alinee omejen na sprejemljivo raven.

V preveritev iz prve alinee prejšnjega odstavka se vključijo onesnaževala iz priloge 2 te uredbe, določena kot nevarna za podzemno vodo;

4. scenarij možnih dogodkov pri nameravanem odvajanju odpadnih voda, ki mora vključevati:

– opis scenarija odvajanja odpadne vode pri normalnem obratovanju naprave,

– opis scenarija odvajanja odpadne vode v primeru izpada ali okvare v delovanju ali izrednih razmer,

– oceno posledic posameznega scenarija in vpliva na podzemno vodo, ki je vir za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, če gre za odvajanje odpadne vode na vodovarstvenem območju, in

– za podzemno vodo iz prejšnje alinee oceno posledic posameznega scenarija na možnost odvzema podzemne vode za oskrbo prebivalcev s pitno vodo (morebitna omejitev ali onemogočena oskrba).

VII. Opredelitev številčne in opisne ocene vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode

Pri opredelitvi ocene vpliva na kakovost tal in podzemne vode je treba upoštevati zlasti:

1. ponikovalne sposobnosti terena iz IV. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge,

2. kakovost podzemne vode iz V. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge,

3. velikost vplivnega območja iz 1. točke VI. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge,

4. oceno zadrževalne sposobnosti nezasičene cone iz 2. točke VI. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge,

5. oceno posledic nameravanega odvajanja odpadne vode za posamezno onesnaževalo iz 3. točke VI. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge in

6. oceno posledic posameznega scenarija iz 4. točke VI. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge.

Vpliv nameravanega odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode se opredeli z oceno od 1 do 3 na podlagi naslednje tristopenjske lestvice:

– z oceno »1« oziroma »sprejemljiv vpliv«,

– z oceno »2« oziroma »pogojno sprejemljiv vpliv«,

– z oceno »3« oziroma »nesprejemljiv vpliv.

Številčna in opisna ocena se opredelita glede na vsako izmed meril iz preglednice 1 te priloge. Skupna ocena vpliva se opredeli na naslednji način:

– z oceno »1« oziroma »sprejemljiv vpliv« se opredeli nameravano odvajanje odpadne vode, za katero je glede na vsako izmed meril v preglednici 1 te priloge vpliv ocenjen kot sprejemljiv,

– z oceno »2« oziroma »pogojno sprejemljiv« vpliv se opredeli nameravano odvajanje odpadne vode, za katero je glede na vsako izmed meril iz preglednice 2 te priloge vpliv ocenjen kot sprejemljiv ali pogojno sprejemljiv,

– z oceno »3« oziroma »nesprejemljiv vpliv« se opredeli nameravano odvajanje odpadne vode, za katero je nesprejemljiv vpliv ocenjen glede na najmanj eno izmed meril v preglednici 3 te priloge.

Preglednica 1: Merila za opredelitev ocene vpliva

| OCENA | MERILO ZA OPREDELITEV OCENE | OBRAZLOŽITEV OCENE VPLIVA |
| --- | --- | --- |
| »sprejemljiv vpliv« ali »pogojno sprejemljiv vpliv« ali »nesprejemljiv vpliv« | 1. ponikovalne sposobnosti terena | opis uporabljenih meril za opredelitev delne ocene ter obrazložitev ocene |
|  | 2. kakovost podzemne vode | opis uporabljenih meril za opredelitev delne ocene ter obrazložitev ocene |
|  | 3. velikost vplivnega območja | opis uporabljenih meril za opredelitev delne ocene ter obrazložitev ocene |
|  | 4. ocena zadrževalne sposobnosti onesnaževal | opis uporabljenih meril za opredelitev delne ocene ter obrazložitev ocene |
|  | 5. ocena posledic za vsako onesnaževalo: | opis uporabljenih meril za opredelitev delne ocene ter obrazložitev ocene |
|  | 6. ocena posledic posameznega scenarija | opis uporabljenih meril za opredelitev delne ocene ter obrazložitev ocene |

Opredelitev številčne in opisne ocene vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode mora vključevati tudi:

1. obrazložitev načina upoštevanja vsebin iz III., IV., V. in VI. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge pri določitvi vplivnega območja nameravanega odvajanja odpadne vode,

2. obrazložitev ocene vpliva, opredeljene s številčno oceno, in sicer zlasti

– način upoštevanja vsebin iz III., IV., V. in VI. podpoglavja 1.1 poglavja te priloge pri izdelavi ocene vpliva,

– opredelitev ter obrazložitev in utemeljitev parametrov onesnaženosti, ki so bili odločujoči za končno oceno vplivov,

– obrazložitev in utemeljitev izvedenih terenskih preskusov ali meritev in analiz, vključno z obrazložitvijo in utemeljitvijo izbranih mest vzorčenja, če so se terenski preskusi ali meritve izvedle,

– obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in morebitnih podrobnejših meril za ocene in analize posameznih parametrov onesnaženosti za končno opredelitev številčne in opisne ocene vpliva nameravanega odvajanja odpadne vode na kakovost voda.

VIII. Opredelitev morebitnih ukrepov za zmanjšanje vpliva obravnavanega odvajanja odpadnih voda (omilitveni ukrepi)

Kadar je vpliv nameravanega odvajanja odpadna vode v skladu s prejšnjim poglavjem ocenjen z oceno »pogojno sprejemljiv vpliv«, lahko dokumentacija vključuje tudi predlog omilitvenih ukrepov za zadevni iztok odpadne vode, s katerimi je mogoče škodljive vplive odvajanja odpadnih voda na kakovost podzemne vode zmanjšati na sprejemljivo raven. Predlog omilitvenih ukrepov mora vključevati tudi:

– obrazložitev pričakovanega zmanjšanja škodljivega vpliva odvajanja odpadne vode ob izvedbi predlaganih omilitvenih ukrepov in

– oceno izvedljivosti predlaganih omilitvenih ukrepov.

Omilitveni ukrepi se lahko nanašajo na:

– predlog tehnične rešitve objekta za ponikanje, da se zagotovi ustrezno ponikanje predvidenih količin odpadne vode,

– način izvedbe objekta za ponikanje, da se zagotovi zadostna filtrna plast neomočenih kamnin in s tem učinkovitejše zadrževanje onesnaževal v nezasičeni coni vodonosnika,

– opredelitev najmanjše potrebne debeline nezasičene cone med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode, če se glede na ponikovalne sposobnosti terena iz IV. podpoglavja 2.1 poglavja te priloge ugotovi, da mora biti ta debelina večja od 1 m,

– določitev strožje mejne vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za odpadno vodo, ki je predmet obravnave, v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom 5. člena te uredbe,

– drug omilitveni ukrep za zadevni iztok odpadne vode, ki mora vključevati podroben opis in oceno vpliva ukrepa.

IX. Sklep oziroma sklepna ocena

Sklepna ocena vpliva nameravanega odvajanja odpadnih voda mora vključevati kratek povzetek ugotovitev za opredelitev končne ocene vpliva iz katerega je razvidno, ali se nameravano odvajanje odpadne vode lahko dovoli ali ne.

Sklepna ocena mora vključevati tudi povzetek uporabljenih meril.

X. Viri podatkov in seznam literature, uporabljene za izdelavo dokumentacije

1.2 Zahteve za izdelavo dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemno vodo za obstoječo napravo:

I. Pravne podlage:

Kot za nove naprave.

II. Kratek opis odvajanja odpadnih voda:

Kot za nove naprave.

III. Opis značilnosti vplivnega območja:

Kot za nove naprave.

IV. Opredelitev ponikovalnih sposobnosti terena:

Opis obstoječega načina ponikanja ter podrobni opis in prikaz izvedbe objekta za ponikanje.

V. Opis stanja podzemne vode na območju odvajanja odpadne vode

Kot za nove naprave.

VI. Ocena vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode

Kot za nove naprave.

VII. Opredelitev številčne in opisne ocene vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode

Kot za nove naprave.4

VIII. Opredelitev morebitnih ukrepov za zmanjšanje vpliva obravnavanega odvajanja odpadnih voda

Kot za nove naprave.

IX. Sklep oziroma sklepna ocena

Kot za nove naprave.

X. Viri podatkov in seznam literature, uporabljene za izdelavo dokumentacije

2. Zahteve za izdelavo ocene vrednosti srednjega malega pretoka na mestu iztoka pri neposrednem odvajanju v vodotok

Dokumentacija iz tretjega odstavka 24. člena te uredbe za oceno vrednosti srednjega malega pretoka na mestu iztoka mora vključevati zlasti:

1. podatke o velikosti prispevne površine (F) na mestu iztoka,

2. podatke o vrednosti srednjega malega pretoka (sQnp) na mestu iztoka, ki se pridobijo na podlagi simultanih hidrometričnih meritev pretokov na mestu iztoka in v primerjalnih prerezih na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja ali porečja, za katero so na razpolago podatki državnega hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno obdobje. Simultane hidrometrične meritve pretokov je treba izvesti v razmerah, ki omogočijo oceno vrednosti srednjega malega pretoka na mestu iztoka glede na rezultate meritev in glede na podatke o srednjem malem pretoku na bližnjem oziroma hidrološko podobnem povodju ali porečju,

3. obrazložitev podatkov o vrednosti srednjega malega pretoka na mestu iztoka, ki mora vključevati:

- obrazložitev in utemeljitev uporabljene merilne opreme in metode za izvajanje simultanih hidrometričnih meritev pretokov iz prejšnje točke, če so se te izvajale; merilna oprema in metoda morata biti izbrani izmed standardiziranih metod v skladu s standardi ISO 748:2007, ISO 1088:2007, ISO 9555-1:1994, ISO 9555-3:1993, ISO 9555-4:1992, ISO/TR 11656:1993 ali ISO/TR 25377:2007, ki so na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije,

- v primeru uporabe akustičnega Dopplerjevega merilnika dokazilo o udeležbi izvajalca meritev vsaj enkrat vsaki dve leti v programih preizkušanja strokovne usposobljenosti za izvajanje meritev s tem merilnikom,

- v primeru uporabe druge merilne opreme dokazilo o tem, da je uporabljena merilna oprema umerjena v skladu s standardom ISO 3455:2007, ki je na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije,

- rezultate opravljenih simultanih hidrometričnih meritev pretokov, ki morajo vključevati podatke o času izvedenih meritev, kadar se te izvedejo,

- obrazložitev in utemeljitev izbire primerjalnega prereza oziroma povodja ali porečja in uporabljenih hidroloških podatkov.