Ime predpisa:

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Št. zadeve:

0071-29/2010

Datum objave:

14.1.2011

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

14.2.2011

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Iztok Rozman, e-mail: iztok.rozman@gov.si

Obrazložitev:

Obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ureja Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 109/07 in 33/08), ki je bil izdan na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 - ZPNačrt) ter drugega odstavka 71. člena in petega odstavka 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,  št. 33/07).

Zaradi spremembe Zakona o varstvu okolja je sprejemanje zadevnega predpisa v pristojnosti vlade RS. Uredba je pripravljena na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009) in določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Določa tudi ukrepe za opravljanje javne službe in sicer:

- vodenje ter vsebino registra izvajalcev javnih služb,

- vodenje ter vsebino registra javne kanalizacije,

- obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe,

ter tudi standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

V Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je bil sprejet 11. 11. 2010 s sklepom Vlade RS št. 35401-2/2010/3 so določeni ukrepi za izboljšanje sistema spremljanja izvajanja operativnega programa. Predlog uredbe vzpostavlja ustrezne podlage za izvedbo dveh ukrepov, in sicer:

- s spremembami in dopolnitvami predpisov vzpostaviti sistem poročanja izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na način, ki bo omogočal učinkovito kontrolo poročanja kot tudi kvalitete podatkov in ustrezno sankcioniranje zavezancev v primeru neizpolnjevanja obveznosti,

- vzpostaviti sistem poročanja zavezancev za gradnjo javne infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (občin) za spremljanje izvajanja operativnega programa, ki bo omogočal spremljanje izvajanja po območjih poselitve in investicijah.

O S N U T E K!

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

(2) Ta uredba določa tudi ukrepe za opravljanje javne službe in sicer:

- vodenje ter vsebino registra izvajalcev javnih služb,

- vodenje ter vsebino registra javne kanalizacije,

- obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe,

(3) S to uredbo so določeni tudi standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

2. člen

(javna služba)

(1) Za javno službo po tej uredbi se šteje:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe.

- čiščenje ter obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,

- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelava ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo  manjšo od 50 PE,

- zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe.

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3. člen)

(uporabniki javne službe)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je, v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, uporabnik javne službe lahko eden od lastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je, v večstanovanjskih stavbah brez upravnika, uporabnik javne službe lahko eden od lastnikov dela stavbe, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je, v večstanovanjskih stavbah z upravnikom, uporabnik javne službe upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.

4. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. izvajalec javne službe je pravna oseba, ki je na predpisan način izbrana ali določena s strani občine in izvaja javno službo na podlagi občinskega predpisa, ki ureja javno službo;

2. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

3. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

4. prvi naliv padavinske odpadne vode je padavinska odpadna voda, ki se po daljšem sušnem obdobju na začetku močnejših padavin odvede v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. Za izračun količine prvega naliva padavinske odpadne vode se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost padavin 15 l/s/ha utrjenih površin in streh, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;

5. čistilni val je mešanica izpranih organsko onesnaženih suspendiranih delcev v kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije in padavinske odpadne vode, ki kot posledica prvega naliva padavinske odpadne vode odteka v smeri komunalne ali skupne čistilne naprave;

6. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

7. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

8. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

9. čistilna naprava padavinske odpadne vode je čistilna naprava padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

10. greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

11. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

12. obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

13. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

14. Neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi;

15. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem z odlaganjem ali sežiganjem. Za Obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave kot so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija in podobno, s katerimi se doseže učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in s katerimi se, glede na nadaljnjo uporabo oziroma postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega blata, doseže ustrezne učinke v skladu s predpisi ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in  predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

16. območje izvajanja javne službe je območje celotne občine ali njenega dela, za katero mora biti s predpisi občine in v skladu s to uredbo določen način in obseg izvajanja javne službe;

17. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

18. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

19. interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malo komunalno čistilno napravo iz sedmega odstavka  6. člena te uredbe;

20. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni možno postaviti priključek poteka do zunanje stene stavbe;

21. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij.

22. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in ki se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;

23. Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen sistem primarnega in/ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, ki ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema po tej uredbi je iztok iz  komunalne čistilne naprave, skupne čistilne naprave ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, oziroma navezava na drug javni kanalizacijski sistem. V primeru da ima komunalna čistilna naprave, skupna čistilna naprava ali čistilna naprava padavinske odpadne vode samostojnega upravljavca, se taka naprava šteje  za samostojen javni kanalizacijski sistem.

24. upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom.

25. območje površin, predvidenih za širitev naselja, je območje, ki je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno kot območje za širitev naselja;

26. območje poselitve je območje poselitve v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;

27. vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

28. občutljivo območje je občutljivo območje zaradi evtrofikacije ali občutljivo območje zaradi kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;

29. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodijo občine v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in geodetsko dejavnost;

30. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

II. STANDARDI OPREMLJENOSTI

5. člen

(opremljenost z javno kanalizacijo)

(1) Obstoječe območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(2) Območje površin, predvideno za širitev naselja, ki ni na vodovarstvenem ali občutljivem območju, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, če je predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE.

(3) Območje površin, predvideno za širitev naselja, ki je na vodovarstvenem ali občutljivem območju, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, če je predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane širitve naselja enaka ali večja od 50 PE in je predvidena letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 10 PE.

(4) Opremljanje območij iz drugega in tretjega odstavka tega člena z javno kanalizacijo mora biti opredeljeno v prostorskem aktu občine, ki velja za to območje, pri čemer mora biti priključitev stavbe na javno kanalizacijo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, fizična priključitev stavbe pa zagotovljena najmanj pred začetkom njene uporabe.

6. člen

(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo ali v interno kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, v skladu s prvo alinejo šestega odstavka tega člena.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se komunalna odpadna voda lahko odvaja neposredno v nepretočno greznico ali v interno kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, v skladu z drugo alinejo šestega odstavka tega člena, če je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in upravljavec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa prevzem in čiščenje prevzete komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v javno kanalizacijo.

(4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja poselitve ali njegovega dela, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod iz stavbe pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

(5) Za objekt javne kanalizacije se šteje tudi mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ali nepretočna greznica, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni možno brez naprav za prečrpavanje.

(6) Če je več stavb na območju, ki ni območje iz prejšnjega člena in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah odvaja v interno kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, in se:

– čisti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti lastnikov stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, upravljavec male komunalne čistilne naprave pa zagotavlja prevzem blata z uporabo storitev javne službe in izvajalec javne službe prevzem in obdelavo prevzetega blata v komunalni ali skupni čistilni napravi, ali

–  zbira v nepretočni greznici, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti lastnikov stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, upravljavec nepretočne greznice pa zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe in izvajalec javne službe prevzem in čiščenje prevzete komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(7) Na območju, ki ni območje iz prejšnjega člena, se lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti lastnika nestanovanjske stavbe.

7. člen

(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz območij poselitve)

(1) Komunalno odpadno vodo z območja poselitve ali njegovega dela, ki se odvaja v sekundarno omrežje je treba odvajati v primarno omrežje, če je:

- letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine sekundarnega omrežja, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje odpadne vode z območja poselitve ali njegovega dela v primarno omrežje, večja od 0,1 PE, ali

- dolžina sekundarnega omrežja, ki ga je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi, večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne odpadne vode iz sekundarnega omrežja  v primarno omrežje.

(2) Če se komunalna odpadna voda z območja poselitve ali njegovega dela, ki se odvaja v sekundarno omrežje, ne odvaja v primarno omrežje, se mora čistiti v komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode, ki nastaja na tem območju poselitve ali njegovem delu.

8. člen

(drugi standardi opremljenosti)

(1) Komunalna ali skupna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja enako ali večjo od 10.000 PE mora biti opremljena za prevzem in obdelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata in obstoječih greznic ter za prevzem in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.

(2) Za območje poselitve ali njegov del, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije predvideti in zagotoviti ukrepe za zmanjševanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo, zlasti tiste, ki se odvaja s streh, ali, če je to ekonomsko upravičeno, zagotoviti njeno ločeno odvajanje in čiščenje.

(3) Za območje poselitve ali njegov del, ki je opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, mora izvajalec javne službe izvajati ukrepe za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v to javno kanalizacijo, zlasti tiste, ki se odvaja s streh.

(4) Ukrepe iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe določiti v programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 21. člena te uredbe.

(5) Za območje poselitve ali njegov del, ki je opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za ustrezno zadrževanje čistilnega vala v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter za zadržan čistilni val po končanih padavinah zagotoviti odvajanje in čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi.

9. člen

(evidentiranje načrtovanih in izvedenih ukrepov)

(1) Občina mora dokumentirati in evidentirati načrtovane in izvedene ukrepe za zagotavljanje standardov opremljenosti iz 5., 6., 7. in 8. člena te uredbe.

(2) Občina mora dokumentirati in evidentirati tudi izvedene kontrolne postopke za ugotavljanje tehnične brezhibnosti zgrajenih javnih kanalizacijskih sistemov in njihovih sklopov pred začetkom njihove uporabe.

(3) Občina mora, ob predaji javnega kanalizacijskega sistema ali njegovega sklopa v upravljanje izvajalcu javne službe, kopijo dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena predati upravljavcu javnega kanalizacijskega sistema.

(4) Občina in upravljavec javnega kanalizacijskega sistema morata dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena hraniti celotno obdobje njegovega delovanja.

(5) Če občina ni investitor javnega kanalizacijskega sistema ali njegovega dela je dokumentiranje in evidentiranje iz prvega in drugega odstavka tega člena naloga investitorja, ki mora pred začetkom uporabe javnega kanalizacijskega sistema ali njegovega dela kopijo dokumentacije predati občini.

III. JAVNA KANALIZACIJA

10 člen

(javna kanalizacija)

(2) Objekti in naprave javne kanalizacije so infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.

(3) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so podrobneje določeni v predpisu, ki ureja kataster gospodarske javne infrastrukture za javne službe varstva okolja.

(4) Občina mora zagotoviti vodenje katastra javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture za javne službe varstva okolja.

(5) Občina mora podatke iz katastra javne kanalizacije posredovati v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

(6) Območja, objekti in naprave javne kanalizacije morajo biti vpisani v kataster javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja.

11. člen

(upravljanje javne kanalizacije v lasti občine)

(1) Posamezne objekte in naprave javne kanalizacije, ki so v lasti občine, občina s pogodbo prenese v upravljanje izvajalcu javne službe.

(2) Način upravljanja objektov ali naprav javne kanalizacije, ki so v solastništvu več občin, občine uredijo z medsebojno pogodbo.

(3) V primeru, da med občinami solastnicami objektov in naprav javne kanalizacije ne pride do sporazuma o sklenitvi medsebojne pogodbe iz prejšnjega odstavka, upravljavca javne kanalizacije določijo občine z najmanj 51 odstotnim lastniškim deležem objektov in naprav javne kanalizacije v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.

(4) V primeru, da med občinami z najmanj 51 odstotnim lastniškim deležem objektov in naprav javne kanalizacije, ne pride do sporazuma o določitvi upravljavca javne kanalizacije, ga v skladu s prvim odstavkom tega člena določi občina z največjim lastniškim deležem.

(5) V primeru, da imajo občine solastnice enak lastniški delež objektov in naprav javne kanalizacije, in nobena občina ne more določiti upravljavca javne kanalizacije v skladu s prejšnjim odstavkom, ga v skladu s prvim odstavkom tega člena določi občina z največjim številom stalno prijavljenih prebivalcev.

(6) Upravljavec javne kanalizacije njenega upravljanja ne sme prepustiti podizvajalcu.

(7) V pogodbi iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti določene obveznosti občine in upravljavca javne kanalizacije v zvezi s tekočim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim škodnim zavarovanjem javne kanalizacije.

(8) V pogodbi iz prvega in drugega odstavka tega člena, morajo biti določene tudi obveznosti izvajalcev javne službe v zvezi z odstopom prostih zmogljivosti javne kanalizacije v skladu s 13. členom te uredbe.

12. člen

(upravljanje javne kanalizacije, ki ni v lasti občine)

(1) Posamezni objekti in naprave javne kanalizacije, ki niso v lasti občine, se lahko uporabljajo za opravljanje javne službe, če so vpisani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in z njimi upravlja izvajalec javne službe.

(2) Uporaba objektov in naprav javne kanalizacije iz prejšnjega odstavka se mora izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo.

13. člen

(odstop prostih zmogljivosti javne kanalizacije)

(1) Občina lahko zaradi opravljanja javne službe odstopi drugi občini proste zmogljivosti objektov ali naprav javne kanalizacije.

(2) Občina, ki pridobi proste zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti, da se izvajanje javne službe tudi v tem delu zagotavlja v skladu z naslednjim členom.

(3) Pridobitev pravice do uporabe prostih zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena mora biti urejena z medobčinsko pogodbo katere veljavnost ne sme biti krajša od petih let.

(4) Pogoji uporabe prostih zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena morajo biti za občino, ki je pridobila pravico uporabe, enake kakor za uporabnike javne službe.

IV. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

14. člen

(zagotavljanje javne službe)

(1) Javno službo mora občina v skladu s to uredbo na podlagi občinskega predpisa zagotavljati na območju celotne občine.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop  s cestnim motornim vozilom namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata ni mogoč, občina v občinskem predpisu določi:

- izvajanje javne službe v omejenem obsegu,

- obveznosti lastnikov stavb v skladu s 6. členom te uredbe.

(3) V občinskem predpisu iz prejšnjega odstavka morajo biti urejeni zlasti obseg in način izvajanja javne službe ter obveznosti, ki se nanašajo na:

- prevzem, čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz obstoječih greznic, nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave, ki ima za obdelavo blata proste zmogljivosti, ali obdelavo v premični napravi za obdelavo blata ali

- ravnanje z neobdelanim blatom iz prejšnje alineje, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(4) Za zagotavljanje javne službe iz prvega odstavka tega člena občina določi izvajalca javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe in javno – zasebno partnerstvo.

(5) Občina lahko v skladu s prejšnjim odstavkom določi več izvajalcev javne službe, če je to zaradi narave izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe bolj gospodarno.

15. člen

(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,

- čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah iz petega odstavka 6. člena te uredbe iz njih in

- zbiranje komunalne odpadne vode v nepretočnih greznicah iz petega odstavka 6. člena te uredbe.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture, v soglasju z lastnikom infrastrukture.

(4) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je izvajalec javne službe dolžan izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive učinke na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

16. člen

(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe izven območij poselitve)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju poselitve ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven območja poselitve zagotavljati:

- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, pri uporabniku javne službe ter njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,

- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka  6. člena te uredbe, pri uporabniku javne službe, ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,

- prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in

- prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.

(2) V primeru uporabe blata, ki nastane na kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alinee prejšnjega odstavka.

(3) Prejšnji odstavek se lahko uporablja samo v primeru, če lastnik nepretočne ali obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Izjava mora biti potrjena s strani kmetijske svetovalne službe in ne sme biti starejša od treh mesecev.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven območja poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije uporabljajo določbe 15. člena te uredbe.

17. člen

(interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne in obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave)

(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka  6. člena te uredbe, niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu v kateri nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki mu objekti  pripadajo in so v njegovi lasti in upravljanju.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v večstanovanjskih stavbah, ki imajo upravnika upravljavec objektov iz prvega odstavka tega člena upravnik stavbe.

(4) V primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta je lahko upravljavec objektov iz prvega odstavka tega člena eden od solastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(5) V večstanovanjskih stavbah brez upravnika je lahko upravljavec objektov iz prvega odstavka tega člena eden od lastnikov dela stavbe, če je med lastniki delov stavb o tem dosežen pisni dogovor

(6) Lastnik stavbe lahko objekte iz prvega odstavka tega člena s pogodbo preda v upravljanje izvajalcu javne službe .

(7) Občina v občinskem predpisu, ki ureja izvajanje javne službe uredi:

- obvezne vsebine pogodbe iz prejšnjega odstavka,

- metodologijo za oblikovanje tarife ki temelji na upravičenih stroških, za storitve vzdrževanja priključkov na javni vodovod, ki jih upravlja izvajalec javne službe,

- postopek za potrjevanje oblikovane tarife s strani občine in

- način obračunavanja tarife.

(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena so nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 6. člena te uredbe objekti javne kanalizacije.

(9) Lastniki stavb ali gradbenih inženirskih objektov iz drugega odstavka tega člena ali njihovi upravljavci iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena morajo zagotoviti:

- redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,

- redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,

- občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, interne kanalizacije, nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.

(10) Obveznosti iz prejšnjega odstavka morajo biti podrobneje določene v občinskem predpisu, ki ureja javno službo.

(11) Lastniki stavb ali gradbenih inženirskih objektov iz drugega odstavka tega člena lahko zagotavljanje obveznosti iz devetega odstavka tega člena s pogodbo prenesejo tudi na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.

(12) izvajalec javne službe mora voditi evidence o stavbah in gradbenih inženirskih objektih ter objektih iz prvega odstavka tega člena.

18. člen

(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)

(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo in komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.

(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata,

(3) Obveznosti iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, blato, ki nastane iz komunalne odpadne vode in padavinsko odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev iz 15. in 16. člena te uredbe,

(2) Če izvajalec javne službe sam ne upravlja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora občina zagotoviti kapacitete za ustrezno obdelavo blata na drugi komunalni ali skupni čistilni napravi v skladu z 11. in 13. členom te uredbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko izvajalec javne službe zagotovi obdelavo blata v premični napravi za obdelavo blata.

(4) Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(5) V primeru uporabe obdelanega blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu mora izvajalec javne službe ravnati v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

19. člen

(načrt gospodarjenja z blatom)

(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt gospodarjenja z blatom, v skladu s predpisom ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu z drugim odstavkom 18. člena te uredbe.

(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.

20. člen

(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo pisno obveščati o:

- komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se čisti komunalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo in

- drugih pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka  6. člena te uredbe  pisno obveščati o:

- komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri čisti oziroma obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,

- rokih, prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,

- načinu predvidenega čiščenja oziroma obdelave prevzete komunalne odpadne vode in blata ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata,

- rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in

- rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka  6. člena te uredbe.

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najkasneje v 3 mesecih po sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz 21. člena te uredbe in ponovno najmanj 8 dni pred izvedbo posameznih storitev iz prejšnjega odstavka  oziroma najmanj 8 dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4) V zvezi z izvajanjem javne službe mora izvajalec javne službe upravljavce površin, s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo, preko sredstev javnega obveščanja redno obveščati ali seznanjati na drug krajevno običajen način, da morajo redno:

- čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilnike olj na njih in

- čistiti in vzdrževati kanalske vode in objekte, ki so v njihovem upravljanju in so namenjeni odvajanju padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

21. člen

(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)

(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program).

(2) Program se izdela za vsako občino posebej in  mora vsebovati naslednje vsebinske sklope:

- osnovni podatki, ki so:

- podatki o izvajalcu javne službe,

- občina izvajanja javne službe,

- podatki o predpisih in drugi pravnih aktih občine o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne službe,

- podatki o naseljih, kjer se izvaja javna služba in

- podatki o območjih poselitve, kjer se izvaja javna služba;

- podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih namenjenih opravljanju javne službe, ki so:

- podatki o javnih kanalizacijskih sistemih,

- podatki o komunalnih in skupnih čistilnih napravah, ki so javna infrastruktura,

- podatki o cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ter malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe,

- podatki o zaposlenih, ki izvajajo naloge v zvezi z izvajanjem javne službe,

- podatki o drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe in

- podatki o cenah obveznih storitev javne službe;

- opredelitev načina izvajanja javne službe, ki mora vsebovati:

- način izvajanja javne službe v posameznih stavbah in predvidene spremembe v času veljavnosti programa,

- načrt vzdrževanja in čiščenju javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe, ki mora vsebovati opis predvidenih tehnologij,

- opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javnih kanalizacijskih sistemov (puščanje omrežja javne kanalizacije, okvare tehnoloških sklopov, prekinitve delovanja komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, delovanje razbremenilnikov in podobno) in njihovo dokumentiranje,

- opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javnih kanalizacijskih sistemov in dokumentiranja odpravljanja napak,

- načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

- načrt izvajanja javne službe na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija,

- načrt izvajanja javne službe za stavbe iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne greznice v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

- načrt izvajanja javne službe za stavbe iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v obstoječe greznice,

- načrt izvajanja javne službe za stavbe iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,

- načrt izvajanja javne službe za stavbe iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe,

- način zagotavljanja obdelave, predelave ali odstranjevanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in komunalnih ter skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo, predelavo ali odstranjevanje blata,

- opredelitev načina obveščanja uporabnikov javne službe in

- načrt izvajanja posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture;

- pogoji in terminski plan izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe;

(3) V načrtih iz pete, šeste, in sedme alineje tretje točke prejšnjega odstavka morajo biti posebej opredeljene stavbe iz drugega odstavka 14. člena te uredbe in obveznosti lastnikov teh stavb ter način izvajanja javne službe primerih morajo biti v.

(4) Program mora biti pripravljen na podlagi evidence iz 22. člena te uredbe.

(5) Program pripravi izvajalec javne službe v za obdobje štirih koledarskih let in ga posreduje občini v potrditev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine, program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

6) V primeru sprememb v času veljavnosti programa izvajalec javne službe program novelira in ga posreduje občini v potrditev. Po potrditvi občine, program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

(7) Občina program potrdi, če je skladen z občinskim predpisom, ki ureja izvajanje javne službe.

(8) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredovati s strani občine in odgovorne osebe potrjen program najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti oziroma njegovo novelacijo v roku 30 dni po njenem sprejemu v tiskani in elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

(9) Program mora izvajalec javne službe javno objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti tudi vpogled v tiskan izvod na sedežu izvajalca javne službe.

(10) Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti program sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.

(11) Načrt gospodarjenja z blatom iz 19. člena te uredbe je sestavni del programa.

22. člen

(evidenca izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:

- naseljih, kjer izvaja storitve javne službe in načinu njenega izvajanja,

- območjih poselitve, kjer izvaja storitve javne službe in načinu njenega izvajanja,

- stavbah, kjer izvaja storitve javne službe in načinu njenega izvajanja,

- sistemih javne kanalizacije,

- dolžini primarnega in sekundarnega omrežja,

- komunalnih in skupnih čistilnih napravah, ki so javna infrastruktura za izvajanje javne službe,

- kanalizacijskih priključkih, nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah, malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ter malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe,

- izjavah iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe in nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo manjšo od 50 PE na katere se te nanašajo,

- cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz nepretočnih in obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ter malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe,

- zaposlenih, ki izvajajo naloge v zvezi z izvajanjem javne službe,

- drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe

- napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,

- utrjenih površinah in strehah s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo,

- bilanci količinskih tokov kanalizacijskega sistema v skladu s shemo, ki je sestavni del navodil iz tretjega odstavka 23. člena te uredbe,

- prevzemu komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih in obstoječih greznic, ter komunalnih in skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata,

- poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu oziroma ocenah obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

- poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod,

- poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki jih upravljajo,

- količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav,

- vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe in

- stroških in cenah obveznih storitev javne službe.

(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi evidenčni listi o oddaji obdelanega blata v odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ter letna poročila o uporabi obdelanega blata v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,.

(3) Izvajalec javne službe mora evidenco iz prvega odstavka tega člena hraniti najmanj pet let.

23. člen

(poročilo o izvajanju javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.

(2) Sestavni del poročila o izvajanju javne službe so tudi podatki iz evidence iz prejšnjega člena.

(3) Poročilo o izvajanju javne službe mora izvajalec javne službe posredovati ministrstvu v skladu z navodili, ki jih objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.

24. člen

(poročilo o standardih opremljenosti)

(1) Občina mora ministrstvu najkasneje do 28. februarja  tekočega leta posredovati poročilo o standardih opremljenosti iz  5., 6., 7. in 8. člena te uredbe na dan 31. decembra preteklega leta.

(2) Sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka so tudi načrtovani ukrepi za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti, kjer ti še niso doseženi in podatki iz dokumentacije iz prvega in drugega odstavka 9. člena te uredbe.

(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora občina posredovati ministrstvu v skladu z navodili, ki jih objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.

(4) Podatki iz poročila iz prvega odstavka tega člena so osnova za spremljanje izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

V. REGISTER JAVNE SLUŽBE

25. člen

(register izvajalcev javne službe)

(1) Ministrstvo vodi register izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode.

(2) V registru iz prejšnjega odstavka se vodijo podatki o:

- izvajalcih javne službe na celotnem območju izvajanja javne službe v posameznih občinah,

- občinskih predpisih, ki urejajo izvajanje javne službe v posameznih občinah,

- območjih poselitve, za katere izvajalec javne službe izvaja predpisane storitve,

- načinu izvajanja javne službe v posameznih stavbah.

(3) Podatke iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka posreduje ministrstvu občina v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

(4) Občina posreduje ministrstvu spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena najpozneje v treh mesecih po nastanku spremembe.

(5) Podatki iz tretje in četrte alineje drugega odstavka tega člena so sestavni del poročila iz 23. člena te uredbe.

26. člen

(register javne kanalizacije)

(1) Ministrstvo vodi register javne kanalizacije.

(2) V registru iz prejšnjega odstavka se vodijo podatki o:

- javnih kanalizacijskih sistemih,

- iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov,

- komunalnih in skupnih čistilnih napravah, ki so javna infrastruktura za izvajanje javne službe,

- kanalizacijskih omrežjih javne kanalizacije s pripadajočimi objekti in tehnološkimi sklopi,

- lastništvu javne kanalizacije,

- območjih poselitve, iz katerih se komunalna ali padavinska odpadna voda odvaja v javne kanalizacijske sisteme in čisti na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah,

- občinah, v katerih se nahajajo javni kanalizacijski sistemi in komunalne ali skupne čistilne naprave,

- upravljavcih javnih kanalizacijskih sistemov in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav in

- posameznih stavbah, iz katerih se komunalna ali padavinska odpadna voda odvaja v javne kanalizacijske sisteme.

(3) Občina posreduje podatke iz prve do osme alineje prejšnjega odstavka za prvi vpis v register javne kanalizacije ministrstvu najpozneje do 31. decembra 2011, v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh

(4) Občina posreduje ministrstvu spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka najpozneje v treh mesecih po nastanku spremembe.

(5) Podatke iz devete alineje drugega odstavka tega člena posreduje ministrstvu izvajalec javne službe v poročilu iz 23. člena te uredbe.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen

(prekrški in globe)

(1) Z globo od 4.000 evrov do 40.000 evrov se za prekršek kaznuje izvajalca javne službe če:

- ne določi in izvaja ukrepov iz tretjega in četrtega odstavka 8. člena te uredbe,

- ne zagotavlja izvajanja obveznih storitev v skladu z 15 in  16. členom ter tretjim odstavkom 29. člena te uredbe,

- ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 18. člena te uredbe,

- nima izdelanega načrta gospodarjenja z blatom v skladu z 19. členom te uredbe,

- ne obvešča uporabnikov javne službe v skladu z 20. členom te uredbe,

- nima izdelanega in potrjenega programa v skladu z 21. členom te uredbe,

- ministrstvu ne posreduje programa ali njegove novelacije v skladu s osmim odstavkom 21. člena te uredbe,

- ne objavi programa v skladu z devetim odstavkom 21. člena te uredbe,

- ne vodi in hrani evidence v skladu z 22. členom te uredbe,

- ministrstvu ne poroča v skladu z 23. členom te uredbe,

- ministrstvu ne posreduje podatkov v skladu s petim odstavkom 25. člena te uredbe in

- ministrstvu ne posreduje podatkov v skladu s petim odstavkom 26. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 evrov do 4.000 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorno osebo izvajalca javne službe.

VII. NADZOR

28. člen

(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija pristojna za okolje.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora občina v občinskem predpisu podrobneje urediti obveznosti uporabnikov javne službe v skladu s to uredbo ter globe in nadzor občinskih inšpekcij.

VIII. PREHODNE DOLOČBE

29. člen

(zagotavljanje standardov opremljenosti)

(1) Zahteve v zvezi z standardi opremljenosti iz te uredbe morajo biti izpolnjene v rokih, določenih v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(2) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe lahko lastnik obstoječe stavbe do rokov iz prejšnjega odstavka komunalno odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico, če upravljavec obstoječe greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe.

(3) Do rokov iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe za obstoječe greznice iz prejšnjega odstavka zagotavljati prevzem blata pri uporabniku storitev, ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta in obdelavo prevzetega blata na komunalni ali skupni čistilni napravi.

30. člen

(prilagoditev zahtevam te uredbe)

(1) Občine morajo zagotoviti izvajanje določb 11. 12. in 13. člena te uredbe najkasneje v enem letu od začetka veljavnosti te uredbe.

(2) Občinske predpise, ki urejajo izvajanje javne službe morajo občine prilagoditi zahtevam te uredbe najkasneje v enem letu od začetka veljavnosti te uredbe.

(3) Lastnik javne kanalizacije mora zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov iz petega odstavka 8. člena te uredbe najkasneje do 31. decembra 2015.

31. člen

(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in poročila)

(1) Določbe 21. člena te uredbe se začnejo uporabljati za programe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z veljavnostjo od 1. januarja 2012 naprej.

(2) Občina mora prvo poročilo v skladu s 24. členom te uredbe prvič posredovati do 28. februarja 2012 za stanje na dan 31. december 2011.

IX. KONČNI DOLOČBI

32. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru  obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08).

33. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:

Ljubljana, dne 30. 12. 2010

EVA: 2011-2511-0006

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r. 
   Predsednik