Ime predpisa:

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Št. zadeve:

0071-210/2011

Datum objave:

7.7.2011

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

8.8.2011

Ime kontaktne osebe:

mag. Iztok Rozman

e-naslov:

gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV

Obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo trenutno ureja Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 35/06 in 41/08), ki je bil izdan na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 - ZPNačrt) ter drugega odstavka 71. člena in petega odstavka 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,  št. 33/07).

Zaradi spremembe Zakona o varstvu okolja je sprejemanje zadevnega predpisa v pristojnosti vlade RS. Uredba je pripravljena na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009) in določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. S to uredbo so določeni tudi standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za oskrbo s pitno vodo in nekateri ukrepi za opravljanje in spremljanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter lastne oskrbe s pitno vodo in sicer:

- vodenje ter vsebino registra upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov,

- vodenje ter vsebino registra javnih in zasebnih vodovodov,

- vodenje ter vsebino registra zajetij pitne vode,

- vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in

- obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe.

Uredba določa tudi načine in pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev javne službe in pri lastni oskrbi s pitno vodo.

O S N U T E K!

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), petega odstavka 108. in 157. člena Zakona o vodah (Uradni list RS št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
    o oskrbi s pitno vodo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.  člen

(namen)

(1) Ta uredba določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

(2) S to uredbo so določeni tudi standardi komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za oskrbo s pitno vodo.

(3) Ta uredba določa tudi ukrepe za opravljanje javne službe ter lastne oskrbe s pitno vodo in sicer:

- vodenje ter vsebino registra upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov,

- vodenje ter vsebino registra javnih in zasebnih vodovodov,

- vodenje ter vsebino registra zajetij pitne vode,

- vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in

- obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe.

(4) Ta uredba določa tudi načine in pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev javne službe in pri lastni oskrbi s pitno vodo.

2. člen

(javna služba)

(1) Za javno službo se šteje oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

(2) Za javno službo se ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah z vodo, ne glede na to če se zagotavlja iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, če:

- iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in

- če se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je potrebno pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primeru, da se oskrba z vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno službo šteje:

- oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov z vodo, v delu kjer se v njih izvajajo državne in občinske javne službe,

- oskrba javnega hidrantnega omrežja z vodo,

- oskrba z vodo za pranje ali namakanje javnih površin,

- oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni uporabi in

- oskrba z vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če njena letna količina ne presega 50 m3.

3. člen

(zagotavljanje javne službe)

(1) Javno službo mora občina v skladu s predpisanimi pogoji na podlagi občinskega predpisa zagotavljati na območju celotne občine.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek občini ni potrebno zagotavljati javne službe na območjih poselitve z manj kot 50 stalno prijavljenimi prebivalci in gostoto poselitve manjšo ali enako 5 stalno prijavljenih prebivalcev na hektar, če je hkrati  izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- da se iz posameznega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem,

- da se iz posameznega vodovoda oskrbuje manj kot 10 stavb s stalno prijavljenimi prebivalci ali

- da je letna povprečna zmogljivost posameznega vodovoda za oskrbo s pitno vodo manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.

4. člen

(uporabniki javne službe)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.

(2) Uporabnik javne službe je v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta lahko eden ali več solastnikov, če je med solastniki o tem dosežen pisni dogovor.

(3) V večstanovanjskih stavbah je uporabnik javne službe upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom ki ureja stanovanja.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek so v primeru, da je na odjemnem ali odjemnih mestih za njih zagotovljeno ločeno merjenje porabe pitne vode, lahko uporabniki javne službe lastniki delov stavbe.

(5) V večstanovanjskih stavbah brez upravnika je uporabnik javne službe lahko eden od lastnikov dela stavbe, če je med lastniki delov stavb o tem dosežen pisni dogovor.

(6) Uporabniki javne službe v skladu s tretjim odstavkom 2. člena te uredbe so izvajalci državnih ali občinskih javnih služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz objektov in naprav namenjenih oskrbi s pitno vodo in občine v primeru oskrbe s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni uporabi.

(7) Način evidentiranja količine odvzete vode iz javnega vodovoda in plačnika ter način plačila storitev javne službe, za uporabnike javne službe iz prejšnjega odstavka, podrobneje predpiše občina v predpisu, ki ureja javno službo.

5. člen

(lastna oskrba)

(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve, kjer občina ne zagotavlja javne službe v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo lahko izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja z javno službo, če še ni potekel rok za prilagoditev  iz prvega ali tretjega odstavka 44. člena te uredbe in če je infrastruktura za oskrbo s pitno vodo v zasebni lasti.

6. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;

2. obdelava pitne vode je filtriranje, čiščenje ali dezinfekcija pitne vode;

3. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod (v nadaljevanju priključek na javni vodovod) je cevovod, od sekundarnega omrežja javnega vodovoda do vključno odjemnega mesta. Priključek na javni vodovod ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture in je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta;

4. odjemno mesto je del priključka na javni vodovod, kjer se meri poraba pitne vode;

5. obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda, ki se nahaja na odjemnem mestu in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe;

6. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

7. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in ima enega upravljavca;

8. javni vodovod je vodovod, ki je sestavljen iz enega ali več sekundarnih omrežij javnega vodovoda, lahko pa tudi enega ali več primarnih ali transportnih omrežij javnih vodovodov in je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;

9. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo;

10. transportno omrežje javnega vodovoda je transportni vodovod v skladu s predpisom, ki določa vodno infrastrukturo;

11. primarno omrežje javnega vodovoda je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki sklopi, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več zajetij pitne vode oziroma transportnega omrežja javnega vodovoda, do sekundarnega omrežja javnega vodovoda. V primarno omrežje javnega vodovoda je vključeno tudi pripadajoče javno hidrantno omrežje. Na primarnem omrežju javnega vodovoda ni priključkov na javni vodovod. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega omrežja javnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura;

12. sekundarno omrežje javnega vodovoda je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za uravnavanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem omrežju javnega vodovoda, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod. V sekundarno omrežje javnega vodovoda je vključeno tudi pripadajoče javno hidrantno omrežje.  Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega omrežja javnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura;

13. izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu: vodne izgube) so razlika med načrpano pitno vodo iz zajetja ali zajetij pitne vode, ki napajajo vodovod in pitno vodo, ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe ali prebivalcem pri lastni oskrbi s pitno vodo;

13. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

14.  oskrbovalno območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte za katere je v občinskih predpisih predvidena oskrba s pitno vodo iz enega javnega vodovoda;

15. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za njegovo oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke, vključno z zunanjimi hidranti;

16. upravljavec vodovoda je pravna oseba, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo s strani občine določena za izvajalca javne službe in pravna ali fizična oseba, ki z lastniki zasebnega vodovoda sklene pogodbo za upravljanje z zasebnim vodovodom in ki ga potrdi občina;

17. obstoječe poselitveno območje je območje, ki je z veljavnim občinskim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja;

18. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja določeno kot območje za širitev naselja, razen območij iz prejšnje točke;

19. območje poselitve je območje določeno v operativnem programu varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo;

20. vodovarstveno območje je območje določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

21. zajetje pitne vode je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu pitne vode iz vodnega telesa;

22. rezervno zajetje pitne vode je objekt, ki je kot rezerva namenjen za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo;

23. obstoječa stavba je stavba, ki je zgrajena v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem;

24. kataster gospodarske javne infrastrukture je kataster gospodarske javne infrastrukture ki je vzpostavljen v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost;

25. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje;

II. UPRAVLJANJE VODOVODOV

7. člen

(določitev oskrbovalnih območij javnih vodovodov)

(1) Oskrbovalna območja javnega vodovoda morajo biti določena v občinskem predpisu ki ureja javno službo v skladu z zahtevami prvega in drugega odstavka 13. člena te uredbe.

(2) V predpisih iz prejšnjega odstavka morajo biti določena tudi oskrbovalna območja javnega vodovoda, kjer občina zagotavlja javno službo, čeprav ne gre za oskrbovalna območja javnega vodovoda iz prejšnjega odstavka.

(3) Oskrbovalna območja javnega vodovoda morajo biti v predpisu iz prvega odstavka tega člena prikazana na temeljni topografski karti ločeno za:

- oskrbovalna območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim odstavkom 13. člena te uredbe izvaja javna služba,

- oskrbovalna območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim in drugim odstavkom 13. člena te uredbe predvideno izvajanje javne službe,

- oskrbovalna območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja v skladu z drugim odstavkom tega člena in

- oskrbovalna območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe v skladu z drugim odstavkom tega člena.

(4) Prikaz oskrbovalnih območij javnega vodovoda na temeljni topografski karti morajo občine posredovati ministrstvu pristojnemu za okolje v roku 60 dni po, s strani ministrstva prejeti pisni zahtevi v skladu z navodili.

8. člen

(določitev upravljavca vodovoda)

(1) Občina za oskrbovalna območja javnega vodovoda v občinskem predpisu, ki ureja javno službo, določi način izbora oziroma določanja upravljavcev javnih vodovodov oziroma izvajalcev javne službe,

(2) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, ki je lahko pravna ali fizična oseba, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih so stalno prijavljeni prebivalci ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.

(3) Upravljavca zasebnega vodovoda mora potrditi občina.

(4) Upravljavec zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka je pravna ali fizična oseba, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda, ki jo lastniki zasebnega vodovoda posredujejo občini.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko upravljavec zasebnega vodovoda pravna ali fizična oseba če:

- je zasebni vodovod v njeni lasti,

- ima na svoje ime pridobljeno vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo v skladu z 11. členom te uredbe in

- občini posreduje pisno izjavo, da je upravljavec zasebnega vodovoda ki je v njeni lasti, s podatki o pridobljenem vodnem dovoljenju.

(6) Občina zagotavlja vodenje evidence upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov na njenem območju.

(7) Občina v predpisu, ki ureja javno službo podrobneje določi način potrjevanja upravljavev zasebnih vodovodov in način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka.

9. člen

(vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba)

(1) Za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno, ki se izvaja kot javna služba je treba pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

(2) Vodno dovoljenje mora pridobiti občina, v kateri se izvaja javna služba.

(3) Če se s pitno vodo iz istega ali istih zajetij pitne vode oskrbuje uporabnike javne službe v več občinah morajo pridobiti vodno dovoljenje vse občine.

(4) Količina vode za oskrbo s pitno vodo iz prejšnjega odstavka, ki jo lahko rabi posamezna občina, se določi v sorazmernem deležu glede na ocenjeno količino pitne vode, ki bo na območju posamezne občine predvidoma dobavljena uporabnikom javne službe.

(5) Pri odločanju o vodnih količinah v postopku izdaje vodnega dovoljenja se upoštevajo norme porabe v skladu s pravili stroke, pri čemer se prednostno upošteva oskrba ljudi in predvidena oskrba z vodo iz javnega vodovoda v skladu z drugim odstavkom 2. člena te uredbe.

10. člen

(vodna pravica za oskrbo z vodo iz javnega vodovoda,

ki se ne izvaja kot gospodarska javna služba)

(1) Za rabo vode iz javnega vodovoda iz drugega odstavka 2. člena te uredbe je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

(2) Vodno pravico mora pridobiti pravna ali fizična oseba, ki rabi vodo iz prejšnjega odstavka.

(3) Vodna pravica se podeli za posredno rabo iz javnega vodovoda.

(4) Pogoj za podelitev vodne pravice je sklenjena pogodba o izvajanju posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture med osebo iz drugega odstavka tega člena, imetnikom vodnega dovoljenja iz prejšnjega člena, izvajalcem javne službe in lastnikom ali lastniki javnega vodovoda.

(5) Raba vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabami iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.

11. člen

(vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo)

(1) Za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, mora pridobiti vodno dovoljenje lastnik  stavbe, za katero se izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali je to predvideno.

(2) Za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo vodno dovoljenje pridobiti lastniki vseh stavb ali etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz tega zasebnega vodovoda ali je to predvideno.

(3) V primeru da so stavbe iz prvega ali drugega odstavka tega člena v solasti, se vodno dovoljenje lahko izda lastnikom ali lastniku, ki so vložili vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja.

(4) Če mora imeti zasebni vodovod upravljavca v skladu z drugim odstavkom 8. člena, je to pogoj za pridobitev vodnega dovoljenja.

(5) Za rabo vode iz zasebnega vodovoda iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, mora pravna ali fizična oseba, ki rabi vodo pridobiti vodno pravico v skladu s predpisi ki urejajo vode.

(6) Pogoj za podelitev vodnega dovoljenja ali vodne pravice iz drugega in petega odstavka tega člena je sklenjena pogodba o pravicah in obveznostih v zvezi z uporabo zasebnega vodovoda, med lastniki stavb iz prvega odstavka tega člena in lastniki zasebnega vodovoda, oziroma z upravljavcem zasebnega vodovoda če je za to pooblaščen s strani lastnikov, razen če gre za isto pravno ali fizično osebo.

(7) Raba vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabami iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.

(8) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se mora zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod v skladu 3. členom te uredbe oskrba s pitno vodo izvajati kot javna služba.

(9) Pri odločanju o vodnih količinah v postopku izdaje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo se upoštevajo norme porabe v skladu s pravili stroke, pri čemer se prednostno upošteva oskrba ljudi.

12.  člen

(vsebina vloge za izdajo vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo)

(1) Poleg podatkov, ki jih določajo predpisi, ki urejajo vsebino vloge za pridobitev vodnega dovoljenja, je potrebno v  vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo navesti še:

- identifikacijsko številko vodovoda iz registra javnih in zasebnih vodovodov, če gre za vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo iz obstoječega vodovoda,

- opis vodovoda in tehnologije odvzema vode iz zajetja pitne vode ali rezervnega zajetja pitne vode,

- identifikacijske številke zajetij pitne vode in rezervnih zajetij pitne vode iz registra zajetij pitne vode za obstoječe vodovode iz 1. točke tega odstavka,

- koordinate x in y in nazive zajetij pitne vode in rezervnih zajetij pitne vode,

- identifikacijsko številko upravljavca vodovoda iz registra upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov za obstoječe vodovode iz 1. točke tega odstavka,

- ime ali firmo in naslov upravljavca vodovoda,

- grafični prikaz oskrbovalnega območja javnega vodovoda za obstoječ ali predviden javni vodovod,

- medresorske identifikatorje obstoječih stavb, ki se oskrbujejo ali je za njih predvidena oskrba s pitno vodo iz zasebnega vodovoda in število predvidenih stavb za katere je predvidena oskrba s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,

- podatke o lastnikih stavb ali etažnih lastnikih iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena,

- ocenjeno število stalno prijavljenih prebivalcev za katere je predvidena oskrba iz vodovoda,

- ocenjeno število živali za katere je predvidena oskrba s pitno vodo iz vodovoda,

- podatki o rabi vode, njenih količinah in njenih uporabnikih, za katere je predvidena dobava iz vodovoda in gre za rabo vode iz drugega odstavka 2. člena te uredbe in

- hidrogeološko poročilo s podatki o izdatnosti zajetja pitne vode ali rezervnega zajetja pitne vode.

(2) Hidrogeološka poročila iz zadnje točke prejšnjega odstavka postanejo del uradne evidence o izdanih vodnih pravicah v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

13. člen

(opremljenost naselij)

(1) Območje poselitve s 50 ali več stalno prijavljenimi prebivalci in z gostoto poselitve večjo kot 5 stalno prijavljenih prebivalcev na hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno območje poselitve če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.

(2) Obstoječa in predvidena poselitvena območja morajo biti opremljena z javnim vodovodom, pred začetkom uporabe stavb na njih, če je predvideno število stalno prijavljenih prebivalcev na njih večje od 50, gostota poselitve pa večja  kot 5 stalno prijavljenih prebivalcev na hektar njihove površine.

(3) Območja poselitve in obstoječa ter predvidena poselitvena območja oziroma posamezne stavbe znotraj teh območij, ki niso območja iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena, so lahko opremljena:

- z enim ali več javnimi vodovodi, če občina zagotavlja javno službo,

- z enim ali več zasebnimi vodovodi za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo in

- z drugim individualnim sistemom zagotavljanja oskrbe z vodo, na primer s sistemom za uporabo padavinske vode, sistemom za uporabo pripeljane vode ali podobno, če oskrba s pitno vodo ni možna na način iz 1. in 2. točke tega odstavka in je tak način oskrbe predviden v občinskem prostorskem aktu.

(4) Če je hidrantno omrežje del javnega vodovoda, je tako omrežje javno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec javnega vodovoda.

(5) Če je hidrantno omrežje del zasebnega vodovoda, je tako omrežje zasebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec zasebnega vodovoda, v primeru da zasebni vodovod v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe nima upravljavca, pa njegov lastnik ali lastniki.

(6) Hidranti na javnem ali zasebnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso del hidrantnega omrežja.

14. člen

(priključitev na javni vodovod)

(1) Stanovanjska stavba, ki leži znotraj oskrbovalnega območja javnega vodovoda, mora biti priključena na javni vodovod.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti na javni vodovod priključena tudi stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj oskrbovalnega območja javnega vodovoda in se v njem rabi pitna voda.

(3) Na sekundarno omrežje javnega vodovoda, mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej.

(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inženirskem objektu mora biti zagotovljeno na odjemnem mestu, do katerega zaradi odčitavanja porabe pitne vode lahko dostopa izvajalec javne službe.

(5) Na eno odjemno mesto je lahko priključenih več uporabnikov javne službe, če je na odjemnem mestu za njih zagotovljeno ločeno merjenje porabe pitne vode.

(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se v primeru, da se na kmetijskem gospodarstvu s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko:

- zagotavlja merjenje porabe pitne vode v stavbah na enem odjemnem mestu, če je zagotovljeno ločeno merjenje za vsako stavbo in

- odjemna mesta na sekundarno omrežje javnega vodovoda priključi s skupinskim priključkom na javni vodovod.

(7) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje priključka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki se priključuje ali je priključen na javni vodovod.

(8) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena ni potrebno priključiti na javni vodovod, če je izvedba priključka na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški. V tem primeru je dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.

(9) Občina v občinskem predpisu, ki ureja javno službo, določi metodologijo za ugotavljanje nesorazmernosti stroškov iz prejšnjega odstavka za vsako oskrbovalno območje javnega vodovoda posebej.

15. člen

(prepoved priključitve na javni vodovod)

(1) Za stavbo ali gradbeni inženirski objekt, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme izdati soglasja za priključitev na javni vodovod.

(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za rabo vode, ki ne šteje za oskrbo s pitno vodo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, oskrba z vodo pa je predvidena posredno iz javnega vodovoda, izvajalec javne službe ne sme izdati soglasja za priključitev na javni vodovod.

(3) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za rabo vode, ki ne šteje za oskrbo s pitno vodo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, oskrba z vodo pa se izvaja posredno iz javnega vodovoda, mora izvajalec javne službe oskrbo prekiniti.

16. člen

(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) V stavbi, ki leži znotraj oskrbovalnega območja javnega vodovoda, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo razen, če gre za lastno oskrbo v skladu z osmim odstavkom 14. člena te uredbe.

(2) Zajetje pitne vode iz katerega se s pitno vodo oskrbuje javni vodovod, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če gre za oskrbo z vodo iz javnega vodovoda za katero je pridobljena vodna pravica v skladu z 10. členom te uredbe.

17. člen

(operativni program oskrbe s pitno vodo)

(1) V operativnem programu varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: operativni program) se:

- prikaže veljavna normativna ureditev oskrbe s pitno vodo,

- prikažejo oskrbovalna območja javnega vodovoda ki so določena v skladu s 7. členom te uredbe,

- prikažejo zajetja pitne vode in rezervna zajetja pitne vode,

- podrobneje določijo območja poselitve iz prvega odstavka 13. člena te uredbe,

- analizira stanje opremljenosti oskrbovalnih območij javnih vodovodov in območij poselitve z javnim vodovodom,

- izvede stvarna in finančna analiza izvajanja Operativnega program oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35500-2/2006/11 dne 24. 08. 2006,

- analizira stanje opremljenosti območij poselitve z zasebnimi vodovodi ki, morajo imeti upravljavca v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe,

- analizira učinkovitost izvajanja javne službe,

- analizira stanje zajetij pitne vode,

- analizira stanje meddržavne izmenjave vode namenjene oskrbi s pitno vodo in,

- analizira učinkovitost in gospodarnost izvajanja javne službe.

(2) V operativnem programu se določijo cilji, ukrepi, roki za izvedbo in ocena stroškov za:

- varstvo zajetij pitne vode pred onesnaženjem,

- monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo,

- zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih in metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub,

- zagotavljanje rezervnih zajetij pitne vode,

- doseganje standardov opremljenosti iz 13. člena te uredbe,

- povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnih območjih javnih vodovodov in

- povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe.

(3) V operativnem programu morajo biti opredeljeni finančni viri za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka.

(4) V operativnem programu se podrobneje določi program izobraževanja iz petega odstavka 27. člena te uredbe.

(5) Za operativni program se do sprejema novega operativnega programa šteje Operativni program oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35500-2/2006/11 dne 24. 08. 2006 in je objavljen na spletni strani ministrstva.

(6) Operativni program v skladu z določbami te uredbe se sprejme najkasneje do 31. decembra 2013.

(7) Operativni program v skladu s prejšnjim odstavkom se pripravi na podlagi podatkov iz registrov iz 34, 35 in 36 člena te uredbe ter poročil iz 38. in 39. člena te uredbe.

18. člen

(zagotavljanje zajetij pitne vode)

(1) Pri načrtovanju in gradnji novega javnega vodovoda je treba prednostno zagotavljati, da se nov javni vodovod priključi na obratujoči javni vodovod.

(2) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezadostne zmogljivosti obratujočega javnega vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub, prednost pred zagotavljanjem novih zajetij pitne vode za nov javni vodovod.

(3) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode iz zajetij pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima povečanje zmogljivosti zajetij pitne vode obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obstoječimi zajetji pitne vode prednost pred zagotavljanjem novih zajetij pitne vode.

(4) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nova zajetja pitne vode, ima priključitev na novo ali obratujoče transportno omrežje javnega vodovoda prednost pred zagotavljanjem novih zajetij pitne vode.

(5) Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno upošteva tudi v primeru nezadostnih zmogljivosti obratujočega javnega vodovoda iz drugih razlogov.

(6) Investitor oziroma načrtovalec novega javnega vodovoda morata merila iz tega člena upoštevati pri pripravi izvedbenih prostorskih dokumentov, izboru variante oskrbe s pitno vodo, kot tudi pri investicijskem vzdrževanju obratujočega javnega vodovoda.

(8) Upravljavec javnega vodovoda mora merila iz tega člena upoštevati pri vzdrževanju in upravljanju obratujočega javnega vodovoda.

19. člen

(prednostna raba vode iz vodovoda)

(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje javnega hidrantnega omrežja v skladu s predpisom, ki ureja področje varstva pred požari, je treba oskrbo hidrantnega omrežja z vodo zagotavljati iz drugih virov.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti hidrantno omrežje hidravlično ločeno od javnega vodovoda, razen če se s priključkom na javni vodovod izvede izključno napajanje požarnega bazena.

(4) Upravljanje hidrantnega omrežja in požarnega bazena iz prejšnjega odstavka ni javna služba v skladu s to uredbo.

(5) V primeru pomanjkanja vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode

(6) Pogoje omejitve odjema vode mora v občinskem predpisu, ki ureja oskrbo s pitno vodo, podrobneje predpisati občina.

20. člen

(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje javnega vodovoda)

(1) Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo zagotovljene rezervne zmogljivosti iz rezervnih zajetij pitne vode, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda.

(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovodov je poleg območij poselitve treba upoštevati tudi obstoječa in predvidena poselitvena območja, za katera je predvideno, da se bodo s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.

(3) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna zajetja pitne vode, iz katerih se lahko v nujnih primerih pokriva poraba vode na oskrbovalnem območju javnega vodovoda vsaj v nujnem obsegu porabe, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na oskrbovalnem območju javnega vodovoda.

(4) Rezervno zajetje pitne vode je praviloma drugo neodvisno zajetje pitne vode, ki napaja isti javni vodovod.

(5) Rezervna zajetja pitne vode in njegova zmogljivost oskrbe s pitno vodo mora biti podrobneje opredeljena v programu oskrbe s pitno vodo iz 37. člena te uredbe.

(5) Za rezervno zajetje pitne vode se lahko šteje tudi drug javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj in če je opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru uporabe.

(6) Režim obratovanja iz prejšnjega odstavka mora biti opredeljen v programu oskrbe s pitno vodo iz 37 člena te uredbe. V primeru da javna vodovoda iz prejšnjega odstavka upravljata različna izvajalca javne službe, mora biti med njima in lastniki infrastrukture o tem sklenjena pogodba, režim obratovanja pa opredeljen v programih oskrbe s pitno vodo iz 37 člena te uredbe obeh izvajalcev javne službe.

(7)  Izvajalec javne službe lahko izjemoma nadomesti rezervna zajetja pitne vode z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti najmanj nujni obseg porabe iz tretjega odstavka tega člena.

(8) Režim nadomeščanja rezervnih zajetij pitne vode iz prejšnjega odstavka mora biti opredeljen v programu oskrbe s pitno vodo iz 37. člena te uredbe.

(9) V primeru da izvajalec javne službe nadomešča rezervna zajetja pitne vode na način iz sedmega odstavka tega člena, pitno vodo pa odvzema iz javnega vodovoda, ki ga upravlja drug izvajalec javne službe, mora biti med njima in lastniki infrastrukture o tem sklenjena pogodba, režim nadomeščanja pa opredeljen v programih oskrbe s pitno vodo iz 37. člena te uredbe obeh izvajalcev javne službe.

21. člen

(zmanjševanje vodnih izgub)

(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci iz enajste točke prvega odstavka 31. člena te uredbe.

(2)  Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo iz 37.  člena te uredbe.

(3) Lastnik javnega vodovoda (občina) mora zagotavljati izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom iz prejšnjega odstavka.

(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda, v skladu s programom iz drugega odstavka tega člena.

(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata lastnik in upravljavec javnega vodovoda izgube vodnih količin zmanjšati na dopustno raven.

(6) Metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub se podrobneje določi v operativnem programu iz 17. člena te uredbe.

(7) Če občina zaradi potreb po večji rabe pitne vode, načrtuje oskrbo s pitno vodo iz novih zajetij pitne vode ali povečanje zmogljivosti črpanja iz obstoječih zajetij pitne vode, mora skupaj z izvedbo teh ukrepov zagotoviti, da vodne izgube obstoječih javnih vodovodov ne presegajo dopustnih ravni določenih po metodologiji iz prejšnjega odstavka.

(8) V primerih iz prejšnjega odstavka mora investitor zagotoviti, da je upoštevanje zahtev iz prejšnjega odstavka razvidno iz poročila o vplivih na okolje, ki je predložen pristojnemu upravnemu organu v postopku presoje vplivov na okolje.

22. člen

(izmenjava vode med javnimi vodovodi)

(1) Če se več javnih vodovodov z vodo oskrbuje iz istih zajetij pitne vode, mora biti izmenjava  vode urejena s pogodbo med imetniki vodne pravice, lastniki in upravljavci javnih vodovodov.

(2) Iz  javnega vodovoda se lahko, v skladu s prejšnjim odstavkom, s pitno vodo oskrbuje tudi zasebni vodovod, pri čemer mora biti za količino pitne vode, ki se dobavlja iz javnega vodovoda imetnik vodne pravice občina.

(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena morajo biti opredeljene pravice in obveznosti v zvezi z oskrbo s pitno vodo in v zvezi z izvajanjem posebnih storitev.

(4) Pri dobavi vode iz enega javnega vodovoda v drug vodovod se mora količina dobavljene pitne vode meriti in vsakodnevno evidentirati.

(5) Izmenjava vode med zasebnimi vodovodi in oskrbovanje javnega vodovoda z vodo iz zasebnega vodovoda je prepovedano.

IV. JAVNI VODOVOD

23 člen

(javni vodovod)

(1) Objekti in naprave javnega vodovoda so infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.

(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so podrobneje določeni v predpisu, ki ureja kataster gospodarske javne infrastrukture za javne službe varstva okolja.

(3) Občina mora zagotoviti vodenje katastra javnega vodovoda v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture za javne službe varstva okolja.

(4) Občina mora podatke iz katastra javnega vodovoda posredovati v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

(5) Območja, objekti in naprave javnega vodovoda morajo biti vpisani v kataster javnega vodovoda v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja.

(6) Upravljavec javnega vodovoda izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, na podlagi posebnega pooblastila občine ali več občin, če ima zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

24 člen

(upravljanje javnega vodovoda v lasti občine)

(1) Posamezne objekte in naprave javnega vodovoda, ki so v lasti občine, občina s pogodbo prenese v upravljanje izvajalcu javne službe.

(2) Način upravljanja objektov ali naprav javnega vodovoda, ki so v solastništvu več občin, občine uredijo z medsebojno pogodbo.

(3) V primeru, da med občinami solastnicami objektov in naprav javnega vodovoda ne pride do sporazuma o sklenitvi medsebojne pogodbe iz prejšnjega odstavka, upravljavca javnega vodovoda določijo občine z najmanj 51 odstotnim lastniškim deležem objektov in naprav javnega vodovoda v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.

(4) V primeru, da med občinami z najmanj 51 odstotnim lastniškim deležem objektov in naprav javnega vodovoda, ne pride do sporazuma o določitvi upravljavca javnega vodovoda, ga v skladu s prvim odstavkom tega člena določi občina z največjim lastniškim deležem.

(5) V primeru, da imajo občine solastnice enak lastniški delež objektov in naprav javnega vodovoda, in nobena občina ne more določiti upravljavca javnega vodovoda v skladu s prejšnjim odstavkom, ga v skladu s prvim odstavkom tega člena določi občina z največjim številom stalno prijavljenih prebivalcev.

(6) Upravljavec javnega vodovoda njegovega upravljanja ne sme prepustiti podizvajalcu.

(7) V pogodbi iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti določene obveznosti občine in upravljavca javnega vodovoda v zvezi s tekočim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim škodnim zavarovanjem javnega vodovoda.

(8) V pogodbi iz prvega in drugega odstavka tega člena, morajo biti določene tudi obveznosti izvajalcev javne službe v zvezi z odstopom prostih zmogljivosti javnega vodovoda v skladu s 26. členom te uredbe.

25 člen

(upravljanje javnega vodovoda, ki ni v lasti občine)

(1) Posamezni objekti in naprave javnega vodovoda, ki niso v lasti občine, se lahko uporabljajo za opravljanje javne službe, če so vpisani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in z njimi upravlja izvajalec javne službe.

(2) Uporaba objektov in naprav javnega vodovoda iz prejšnjega odstavka se mora izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo.

26 člen

(odstop prostih zmogljivosti objektov in naprav javnega vodovoda)

(1) Občina lahko zaradi opravljanja javne službe odstopi drugi občini proste zmogljivosti objektov in naprav javnega vodovoda.

(2) Občina, ki pridobi proste zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti, da se izvajanje javne službe tudi v tem delu izvaja v skladu s to uredbo.

(3) Pridobitev pravice do uporabe prostih zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena mora biti urejena z medobčinsko pogodbo, katere veljavnost ne sme biti krajša od petih let.

(4) Pogoji uporabe prostih zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena, morajo biti za občino, ki je pridobila pravico uporabe, enake kakor za uporabnike javne službe.

V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

27. člen

(obvezne storitve javne službe)

(1) V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju javnega vodovoda zagotoviti:

- oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, standardi ter normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,

- redno vzdrževanje javnega vodovoda,

- redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih javnih hidrantnih omrežij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,

- vodenje evidenc v skladu z 31. in 32. čllenom te uredbe,

- poročanje v skladu z 38. členom te uredbe,

- izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z 37. členom te uredbe,

- izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

- monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja  iz zajetja pitne vode odvzete vode,

- monitoring količine iz zajetja pitne vode odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja pitne vode odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

- označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,

- občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,

- občasno modeliranje kakovosti pitne vode v javnem vodovodu,

- izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,

- redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju javnega vodovoda in

- priključevanje novih uporabnikov javne službe, v skladu z občinskimi prostoskimi akti in predpisi, ki urejajo javno službo.

(2) Monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja iz 8. točke prejšnjega odstavka se izvaja na tistih zajetjih pitne vode, za katere je določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda.

(3) Modeliranje iz 11. in 12. točke prvega odstavka tega člena, se mora izvesti najmanj vsakih 12. let v sklopu izdelave programa oskrbe iz 37. člena te uredbe.

(4) Izvajalec javne službe organizira izobraževanje upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo, najmanj enkrat na štiri leta, na stroške udeležencev.

(5) Izobraževanje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tehnične in zdravstvene vidike oskrbe s pitno vodo. Program izobraževanja se natančneje opredeli v operativnem programu iz 17. člena te uredbe.

(6) V primeru da je v občini več izvajalcev javne službe, izobraževanja izvaja s strani občine izbran izvajalec.

(7) V primeru da je izvajalec javne službe koncesionar, mora biti izobraževanje iz petega odstavka tega člena vključeno v javni razpis za izbiro koncesionarja.

(7) Več občin, v katerih izvaja javno službo več izvajalcev javne službe, lahko sklene dogovor, da izberejo enega  izvajalca javne službe za izvajanje izobraževanje iz četrtega odstavka tega člena.

(8) Tarifo za izobraževanje iz četrtega odstavka tega člena oblikuje, na podlagi upravičenih stroškov, izvajalec javne službe. Občina mora tarifo pred začetkom uporabe potrditi.

28. člen

(prekinitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda)

(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne službe prekine oskrbo s pitno vodo v primeru, da uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe.

(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine oskrbo s pitno vodo v primeru vzdrževalnih del na javnem vodovodu.

(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del mora upravljavec javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve oskrbe s pitno vodo, uporabnike javne službe obvestiti na krajevno običajen način, najmanj tri dni pred predvideno prekinitvijo.

(4) V primeru nepredvidenih vzdrževalnih del mora upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve oskrbe s pitno vodo, uporabnike javne službe takoj obvestiti na krajevno običajen način.

(5) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja in življenja ljudi in živali, mora upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvestiti na krajevno običajen način takoj ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 24 ur po prekinitvi.

(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 24 ur mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom javne službe zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

29. člen

(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda zagotavljati:

- oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda za vse stavbe, ki so priključene na zasebni vodovod pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in v skladu z izdanimi vodnimi dovoljenji,

- redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,

- vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja v sklopu zasebnega vodovoda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,

- monitoring količine iz zajetja pitne vode odvzete vode, v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja pitne vode odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

- obvezno udeležbo na izobraževanjih upravljavcev zasebnih vodovodov, ki jih organizira izvajalec javne službe,

- merjenje in evidentiranje količin dobavljene pitne vode iz zasebnega vodovoda in

- evidentiranje pridobljenih vodnih pravic za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz zasebnega vodovoda.

(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne sme izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

(3) Pravice in obveznosti v zvezi z novo priključitvijo stavb na zasebni vodovod se urejajo s pogodbo med lastnikom stavbe, ki se priključuje na zasebni vodovod, lastniki zasebnega vodovoda in upravljavcem zasebnega vodovoda.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru, da zasebni vodovod nima upravljavca v skladu z določbami te uredbe, se pravice in obveznosti iz tretjega odstavka tega člena uredijo s pogodbo med lastnikom stavbe, ki se priključuje na zasebni vodovod in lastniki zasebnega vodovoda.

30. člen

(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarno omrežje javnega vodovoda)

(1) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje priključka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki mu priključek na javni vodovod pripada in je v njegovi lasti in upravljanju.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v večstanovanjskih stavbah, ki imajo upravnika, upravljavec priključka upravnik stavbe.

(3) V primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta je lahko upravljavec priključka eden od solastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(4) V večstanovanjskih stavbah brez upravnika je lahko upravljavec priključka eden od lastnikov dela stavbe, če je med lastniki delov stavb o tem dosežen pisni dogovor

(5) Lastnik stavbe lahko celoten priključek na javni vodovod s pogodbo preda v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda.

(6) Občina v občinskem predpisu, ki ureja izvajanje javne službe uredi:

- obvezne vsebine pogodbe iz prejšnjega odstavka,

- metodologijo za oblikovanje tarife ki temelji na upravičenih stroških, za storitve vzdrževanja priključkov na javni vodovod, ki jih upravlja izvajalec javne službe,

- postopek za potrjevanje oblikovane tarife s strani občine in

- način obračunavanja tarife.

(7) Upravljavec priključka na javni vodovod mora:

- zagotavljati preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je vodotesen,

- zagotavljati obratovanje in redno verifikacijo obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,

- dopustiti odčitavanje porabe vode na obračunskih vodomerih izvajalcu javne službe,

- na podlagi pisne zahteve posredovati podatke o priključkih na javni vodovod in njihovih trasah izvajalcu javne službe in

- zagotavljati interventno vzdrževanje v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so npr. lomi in puščanje vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno.

(8) V primeru, da upravljavec priključka, ki ni hkrati tudi upravljavec javnega vodovoda, ne izpolnjuje zahtev iz prejšnjega odstavka lahko izvajalec javne službe do njihove izpolnitve začasno prekine oskrbo stavbe s pitno vodo. Izvajalec javne službe mora predhodno pisno pozvati upravljavca priključka k izpolnitvi zahtev v roku ki ne sme biti krajši od 7 dni za zahteve iz 1. 2. 3. in 4. točke prejšnjega odstavka in 24 ur za zahteve iz 5. točke prejšnjega odstavka.

(9) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence o stavbah, priključkih stavb na javni vodovod in njihovih trasah.

31. člen

(vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:

- javnih vodovodih s katerimi upravlja in oskrbovalnih območjih javnih vodovodov,

- območjih poselitve, obstoječih in predvidenih poselitvenih območjih ali njihovih delov ter posameznih stavbah ali gradbenih inženirskih objektih za katere zagotavlja javno službo z oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda iz prejšnje točke,

- transportnem, primarnem in sekundarnem omrežju javnega vodovoda,

- stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki so priključeni na javni vodovod,

- uporabnikih storitev javne službe,

- javnem hidrantnem omrežju in hidrantih, ki so sestavni del javnega vodovoda,

- javnih površinah, za katere iz javnega vodovoda zagotavlja vodo za pranje, namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni uporabi,

- mestih, kjer se iz javnega vodovoda odvzema voda za namene iz prejšnje točke,

- zajetjih pitne vode iz katerih se odvzema voda za javni vodovod,

- vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke,

- vodovarstvenih območjih za zajetja iz 9. točke tega odstavka,

- stavbah in gradbenih inženirskih objektih na vodovarstvenih območjih iz prejšnje točke in načinu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v teh stavbah,

- vodni bilanci javnega vodovoda,

- priključkih stavb in gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod,

- delovnih mestih, na katerih se izvajajo naloge povezane z izvajanjem javne službe,

- drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe,

- vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe in

- stroških in cenah obveznih storitev javne službe.

(2) Podatke o načinu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v stavbah iz enajste točke prejšnjega odstavka, mora izvajalcu javne službe posredovati izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na vodovarstvenem območju.

(3) Vodna bilanco je potrebno voditi v skladu s shemo, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o evidencah v skladu s tem členom trajno hraniti.

32. člen

(vodenje evidence o lastni oskrbi s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe na celotnem območju občine, za stavbe, kjer se izvaja lastna oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, ki morajo imeti upravljavca v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe, zagotoviti vodenje evidenc o:

- zasebnih vodovodih in njihovih upravljavcih,

- zasebnih hidrantnih omrežjih in hidrantih, ki so sestavni del zasebnih vodovodov,

- zajetjih pitne vode in odvzetih količinah pitne vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali za druge rabe iz zasebnih vodovodov,

- stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki so priključeni na zasebne vodovode in

- pridobljenih vodnih pravicah za lastno oskrbo s pitno vodo ali za druge rabe vode iz zasebnih vodovodov.

(2) Podatke o upravljavcih zasebnih vodovodov izvajalcu javne službe posreduje občina;

(3) Upravljavec zasebnega vodovoda mora podatke za evidence iz prvega odstavka tega člena na zahtevo izvajalca javne službe posredovati v zahtevani obliki v roku 30 dni od prejema zahteve.

(4) Stroški priprave podatkov iz prejšnjega odstavka, bremenijo uporabnike lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda.

(5) Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o evidencah v skladu s tem členom trajno hraniti.

(6) V primeru da v občini izvaja javno službo več izvajalcev javne službe občina v predpisu, ki ureja javno službo, določi enega izvajalca javne službe za zagotavljanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

33. člen

(obveznosti uporabnikov javne službe)

(1) Uporabniki javne službe iz prvega do petega odstavka 4. člena te uredbe morajo:

- uporabljati storitve javne službe v skladu z veljavnim občinskim predpisom, ki ureja javno službo in pogoji izvajalca javne službe in

- plačevati izvedene storitve po ceni, ki jo mora izvajalec javne službe oblikovati v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen.

(2) Uporabniki javne službe iz šestega odstavka 4. člena te uredbe morajo:

- uporabljati storitve javne službe v skladu z veljavnim občinskim predpisom, ki ureja javno službo in pogoji izvajalca javne službe in

- evidentirati količine odvzete vode iz javnega vodovoda in jih posredovati izvajalcu javne službe v skladu z občinskim predpisom, ki ureja javno službo.

VI. REGISTER JAVNE SLUŽBE

34. člen

(register javnih in zasebnih vodovodov)

(1) Ministrstvo vodi register javnih in zasebnih vodovodov.

(2) Izvajalci javne službe morajo zaradi vodenja registra iz prejšnjega odstavka posredovati ministrstvu podatke o javnih in zasebnih vodovodih na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na spletnih straneh.

(3) V registru javnih vodovodov se vodijo podatki o:

- javnem vodovodu,

- upravljavcu javnega vodovoda,

- oskrbovalnemu območju javnega vodovoda in poselitvenih območjih ter številu prebivalcev s stalnim prebivališčem na oskrbovalnemu območju javnega vodovoda,

- zajetjih pitne vode, ki napajajo javni vodovod,

- rezervnih zajetjih pitne vode javnega vodovoda,

- vodnih dovoljenjih za oskrbo s pitno vodo,

- vodnih pravicah, rabi in namenu rabe vode iz javnega vodovoda, ki se v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika ne šteje za rabo v okviru storitev javne službe in

- letni rabi vode za oskrbo s pitno vodo ter drugih podatkih oskrbe s pitno vodo iz poročil o izvajanju javne službe.

(4) V registru zasebnih vodovodov se vodijo podatki o:

- zasebnem vodovodu,

- upravljavcu zasebnega vodovoda,

- številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbah, ki jih oskrbuje zasebni vodovod,

- zajetjih pitne vode, ki napajajo zasebni vodovod,

- vodnih dovoljenjih za lastno oskrbo s pitno vodo,

- vodnih pravicah, rabi in namenu rabe vode iz zasebnega vodovoda, ki ni lastna oskrba s pitno vodo in

- letni rabi vode za lastno oskrbo s pitno vodo.

(5) Podatki iz registra javnih in zasebnih vodovodov niso javno dostopni, neposreden dostop do registra pa je omogočen ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ministrstvu, pristojnemu za obrambo in uradu pristojnemu za državno statistiko.

35. člen

(register upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov)

(1) Ministrstvo vodi register upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov.

(2) V registru iz prejšnjega odstavka morajo biti upravljavci javnih in zasebnih vodovodov ločeni.

(3) Občine morajo zaradi vodenja registra iz prvega odstavka tega člena sporočiti ministrstvu vsako spremembo o upravljavcih javnih in zasebnih vodovodov v treh mesecih od spremembe.

(4) Register iz prvega odstavka tega člena vsebuje podatke o:

- firmi oziroma imenu in sedežu oziroma naslovu upravljavca javnega ali zasebnega vodovoda,

- občinskih aktih, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo in na izbor oziroma določitev upravljavcev javnih vodovodov in

- potrditvi upravljavcev zasebnih vodovodov s strani občine.

(5) Register upravljavcev javnih in zasebnih vodovodov ministrstvo javno objavi na svojih spletnih straneh.

36. člen

(register vodnih zajetij pitne vode)

(1) Ministrstvo vodi register vodnih zajetij pitne vode v okviru vodnega katastra na podlagi predpisov, ki urejajo vode.

(2) V registru vodnih zajetij pitne vode se vodijo podatki o:

- zajetju pitne vode ali rezervnemu zajetju pitne vode,

- vodovarstvenih območjih,

- tehnologiji odvzema vode iz zajetja pitne vode ali rezervnega zajetja pitne vode,

- pridobljenih vodnih pravicah in

- javnih ali zasebnih vodovodih, ki se napajajo iz zajetja pitne vode.

VII. PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO IN POROČILA

37. člen

(program oskrbe s pitno vodo)

(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.

(2)  Program oskrbe s pitno vodo se, na podlagi evidenc iz 31. in 32. člena te uredbe, izdela za vsako občino posebej in  mora vsebovati naslednje vsebinske sklope:

- osnovni podatki, ki so podatki o:

- izvajalcu javne službe,

- občini izvajanja javne službe,

- predpisih in drugi pravnih aktih občine o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne službe,

- naseljih, kjer se izvaja javna služba in

- oskrbovalnih območjih javnih vodovodov, kjer se izvaja javna služba;

- podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih namenjenih opravljanju javne službe, ki so podatki o:

- javnih vodovodih in javnih hidrantnih omrežjih ki so del javnega vodovoda,

- zajetjih pitne vode iz katerih se odvzema pitna voda za napajanje javnih vodovodov,

- vodnih pravicah za zajetja pitne vode iz prejšnje alineje,

- vodovarstvenih območjih, njihovem označevanju in izvajanju drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,

- številu delovnih mest, ki so namenjena izvajanju nalog povezanih z izvajanjem javne službe in podatki o nalogah, ki se izvajajo in pogojih za opravljanje nalog na posameznih delovnih mestih,

- drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe in

- podatki o cenah obveznih storitev javne službe;

- podatki o načinu izvajanja javne službe, ki so podatki o:

- priključkih posameznih stavb na javni vodovod,

- vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe,

- ukrepih za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode  v javnih vodovodih,

- ukrepih za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih,

- ukrepih za zagotavljanje rezervnih zajetij pitne vode,

- načinu obveščanja uporabnikov storitev,

- izvajanju posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture,

- javnih površinah, za katere iz javnega vodovoda zagotavlja vodo za pranje, namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni uporabi in

- mestih, kjer se iz javnega vodovoda odvzema voda za namene iz prejšnje točke;

- podatki o lastni oskrbi s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, ki morajo v skladu s to uredbo imeti upravljavca, ki so podatki o:

- zasebnih vodovodih in zasebnih hidrantnih omrežjih, ki so del zasebnega vodovoda,

- zajetjih pitne vode iz katerih se odvzema pitna voda za napajanje zasebnih vodovodov,

- upravljavcih zasebnih vodovodov,

- ukrepih za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode  v zasebnih vodovodih in

- ukrepih za zmanjševanje vodnih izgub v zasebnih vodovodih;

- pogoji izvajanja javne službe.

(3) Program oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe v za obdobje štirih koledarskih let in ga posreduje občini v uskladitev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po uskladitvi odgovorna oseba izvajalca javne službe program potrdi.

(4) V primeru sprememb v času veljavnosti programa, izvajalec javne službe program novelira in ga posreduje občini v uskladitev. Po uskladitvi odgovorna oseba izvajalca javne službe program potrdi.

(5) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovati usklajen in s strani odgovorne osebe potrjen program najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti oziroma njegovo novelacijo v roku 30 dni po njenem sprejemu v tiskani in elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

(6) Program mora izvajalec javne službe javno objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom omogočiti tudi dostopnost v fizični obliki na sedežu izvajalca javne službe.

(7) Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti program sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.

(8) Če občina ali več občin skupaj zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava, mora biti predložitev programa oskrbe s pitno vodo eden od pogojev javnega razpisa za pridobitev koncesije.

(9) Programi oskrbe s pitno vodo, ki jih izvajalec javne službe posreduje ministrstvu niso javno dostopni, neposreden dostop do njih pa je omogočen ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ministrstvu, pristojnemu za obrambo in uradu pristojnemu za državno statistiko.

38. člen

(poročilo o izvajanju javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta posredovati letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.

(2) Sestavni del letnega poročila o izvajanju javne službe so tudi podatki iz evidenc iz 31 in 32 člena te uredbe in podatki monitoringa iz 8. in 9. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe.

(3) Letno poročilo o izvajanju javne službe je treba posredovati ministrstvu v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na spletnih straneh.

(4) Podatki iz poročil niso javno dostopni, neposreden dostop do podatkov pa je omogočen ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ministrstvu, pristojnemu za obrambo in uradu pristojnemu za državno statistiko.

39. člen

(poročilo o standardih opremljenosti)

(1) Občina mora ministrstvu najkasneje do 28. februarja tekočega leta posredovati poročilo o standardih opremljenosti iz 13. člena te uredbe na dan 31. decembra preteklega leta.

(2) Sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka so tudi načrtovani ukrepi za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti, kjer ti še niso doseženi.

(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora občina posredovati ministrstvu v skladu z navodili, ki jih objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.

(4) Podatki iz poročila iz prvega odstavka tega člena so osnova za spremljanje izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo iz 17. člena te uredbe.

40. člen

(poslovna skrivnost)

(1) Če so podatki v evidenci, programu ali poročilu iz 31., 32, 37 in 38. člena te uredbe poslovna skrivnost v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, mora biti to v programu, evidenci ali poročilu posebej označeno, priloženo pa mora biti dokazilo, da gre za poslovno skrivnost.

(2) Podatkov iz prejšnjega odstavka izvajalcu javne službe ne glede na določbe šestega odstavka 37. člena te uredbe ni potrebno javno objaviti.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

41. člen

(prekrški in globe)

(1) Z globo od 4.000 evrov do 40.000 evrov se za prekršek kaznuje izvajalca javne službe če:

- ravna v nasprotju s 15. členom  te uredbe,

- ravna v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom 21. člena te uredbe,

- ravna v nasprotju z 22. členom te uredbe,

- ne zagotavlja izvajanja obveznih storitev javne službe v skladu z 27. členom te uredbe,

- ne obvešča uporabnikov javne službe v skladu z 28. členom te uredbe,

- ne vodi in hrani evidence v skladu z devetim odstavkom 30. člena ter 31. in 32. členom te uredbe,

- nima izdelanega in potrjenega programa v skladu s 37. členom te uredbe,

- ne objavi programa v skladu s šestim odstavkom 37. člena te uredbe,

- ministrstvu ne posreduje programa ali njegove novelacije v skladu s petim odstavkom 37. člena te uredbe in

- ministrstvu ne poroča v skladu z 38. členom te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 evrov do 4.000 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorno osebo izvajalca javne službe.

(3) Z globo od 1.000 do 10.000 evrov se za prekršek kaznuje upravljavca zasebnega vodovoda če ravna v nasprotju:

- s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,

- z 29. členom te uredbe in

- z 32. členom te uredbe.

IX. NADZOR

42. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija pristojna za okolje.

X. PREHODNE DOLOČBE

43. člen

(prilagoditev občinskih predpisov zahtevam tega pravilnika)

(1) Občine morajo prilagoditi svoje predpise, ki urejajo izvajanje javne službe na njenem območju, zahtevam te uredbe najkasneje v enem letu od začetka njene veljavnosti.

(2) Do prilagoditve občinskih predpisov v skladu s prejšnjim odstavkom se za nesorazmerne stroške iz osmega odstavka 14. člena te uredbe štejejo stroški, ki presežejo dvakratnik ocenjenih stroškov za lastno oskrbo s pitno vodo.

34. člen

(vodovarstvena območja)

Do določitve vodovarstvenih območij v skladu s predpisi, ki urejajo vode, se za vodovarstvena območja štejejo tudi varstveni pasovi, ki so določeni v veljavnih občinskih odlokih o varstvenih pasovih.

45. člen

(izpolnjevanje zahtev v zvezi z oskrbo s pitno vodo)

(1) Občine morajo zagotoviti, da so zahteve v zvezi s standardi opremljenosti iz 13. člena te uredbe na obstoječih poselitvenih območjih z manj kot 15.000 prebivalci izpolnjene najpozneje do 31. decembra 2015.

(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na priključke obstoječih stavb na sekundarno omrežje javnega vodovoda, ki se morajo prilagoditi zahtevam iz 30. člena te uredbe ob prvi menjavi obračunskega vodomera ali ob izvedbi gradbenih del na stavbi, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar najkasneje do 31. decembra 2015.

(3) V primeru, da se na obstoječem poselitveno območje na katerem v skladu z 13. členom te uredbe ni bilo potrebno zagotoviti izvajanja javne službe spremenijo okoliščine, ki pomenijo da nastane obveznost izvajanja javne službe, je potrebno zahteve v zvezi s standardi opremljenosti iz 13. člena te uredbe zagotoviti najkasneje v roku 7 let po spremembi okoliščin.

(4) Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka tega člena mora občina podrobneje urediti v programu opremljanja zemljišč v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja.

46. člen

(izpolnjevanje zahtev v zvezi z vsebino vloge za izdajo vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo)

Določbe 1., 3. in 5. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe se začnejo uporabljati po vzpostavitvi registrov iz 34., 35. in 36. člena te uredbe.

47. člen

(izpolnjevanje zahtev v zvezi z oskrbo z vodo iz javnega vodovoda, ki ni oskrba s pitno vodo)

Določba tretjega odstavka 15. člena te uredbe se začne uporabljati 1. 1. 2014.

48. člen

(opremljenost z javnim vodovodom)

(1) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina zagotavljati opravljanje storitev javne službe v skladu s 13. členom te uredbe, niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je lastna oskrba s pitno vodo dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarno omrežje javnega vodovoda.

(2) Za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo iz prejšnjega odstavka morajo lastniki stavb in gradbenih inženirskih objektov pridobiti vodno dovoljenje v skladu z določbami te uredbe.

(3) Vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo stavb na poselitvenih območjih iz prvega odstavka tega člena se izda z veljavnostjo do izgradnje javnega vodovoda, ki zagotavlja opravljanje storitev javne službe.

49. člen

(program oskrbe s pitno vodo, evidence izvajalca javne službe in poročila)

(1) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 37. člena te uredbe se začnejo uporabljati za programe oskrbe s pitno vodo z veljavnostjo od 1. januarja 2013 naprej.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe v letu 2011 pripraviti program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 in ga posredovati občini v uskladitev najkasneje do 31. oktobra 2011 in ministrstvu do 31. decembra 2011 v skladu z določbami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 35/06 in 41/08).

(3) Občina mora prvo poročilo v skladu s 39. členom te uredbe prvič posredovati do 28. februarja 2012 za stanje na dan 31. december 2011.

(4) Določbe tretjega odstavka 27. člena te uredbe se začnejo uporabljati najkasneje v roku 5 let od uveljavitve te uredbe.

50. člen

(operativni program oskrbe s pitno vodo)

(1) Do uveljavitve operativnega programa oskrbe s pitno vodo iz 17. člena te uredbe se kot dopustna raven vodnih izgub iz šestega odstavka  21. člena te uredbe šteje 25%  celotne količine pitne vode določene v vodnem dovoljenju za oskrbo s pitno vodo.

(2) Do uveljavitve operativnega programa oskrbe s pitno vodo iz 17. člena te uredbe je program izobraževanja iz petega odstavka 27. člena te uredbe sestavni del programa iz 37. člena te uredbe.

XI. KONČNI DOLOČBI

51. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 35/06 in 41/08)  razen za izdelavo programov oskrbe s pitno vodo v skladu z drugim odstavkom 49. člena te uredbe.

52. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.

Predsednik

Priloga - shema izdelave vodne bilance.pdf