Ime predpisa:

Uredba o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda

Št. zadeve:

007-500/2013

Datum objave

11. junij 2014

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

20. junij 2014

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

dr. Andreja Čerček-Hočevar

gp.mko@gov.si

Obrazložitev:

I. UVOD

- Pravna podlaga za izdajo uredbe je četrtega odstavka 123. člena Zakona o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A , 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12 in 100/13).

- Rok za izdajo uredbe je v zakonu določen v 199.j členu Zakona o dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 100/13) in uredbo je potrebno sprejeti najkasneje v maju 2014, ko mora ARSO izdati račune tudi za obstoječe koncesionarje.

- Ta uredba določa podrobnejša merila za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda.

- Predlagana višina plačila z vodno pravico je enaka kot v letu 2013 in izhaja iz Zakona o dopolnitvah zakona o vodah ( Uradni list RS, št. 100/13). Vlada RS je sprejela sklep št. 00403-2/2013/204 z dne 5. 12. 2013 po katerem se mora najkasneje v petih mesecih predložiti gradivo vladi v sprejem.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Ta uredba določa podrobnejša merila za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda. Uredba izenačuje način plačila za obstoječe koncesionarje, nove koncesionarje in uporabnike vode brez koncesije po 199.a členu Zakona o dopolnitvah Zakona o vodah ( uradni list RS, št. 100/13) za proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda.

Uredba določa višino plačila za koncesijo, način plačila, posredovanje podatkov, nadzor ločeno za leto 2014 in od tega leta dalje.

OSNUTEK

(EVA 2013-2330-0200)

Na podlagi četrtega odstavka 123. člena (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A , 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12 in 100/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za koncesijo za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa podrobnejša merila za določitev roka, načina in višine plačila za koncesijo za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda.

Ta uredba določa osnovo za izračun plačila za koncesijo za obstoječe koncesijske akte za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda.

2. člen

(zavezanci)

Zavezanec plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, je imetnik te vodne pravice in zavezanci iz 199.a člena Zakona o dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 100/13).

3. člen

(višina plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač)

Višina plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač se za posamezno leto izračuna kot zmnožek 5,9 eura na m3 prodanega piva in skupne količine prodanega piva v posameznem letu, izražene v m3, oziroma za vode in brezalkoholne pijače kot zmnožek 2 eurov na m3 prodane mineralne, izvirske, namizne vode ali brezalkoholne pijače ter skupne količine prodane mineralne, izvirske, namizne vode in brezalkoholne pijače v posameznem letu, izražene v m3.

4. člen

(višina plačila za koncesijo za rabo vode za potrebe kopališč, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda )

(1) Višina plačila za koncesijo za rabo vode za potrebe kopališč, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda se za posamezno leto izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer so:

- P: višina plačila za koncesijo za rabo vode, izražena v eurih;

- C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz spodnje kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih na 1 MJ toplote;

- Q: letna količina izčrpane podzemne vode iz posamezne vrtine od a do n, izražena v 1000 litrih, oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode;

- ∆T: se izračuna na naslednji način:

- če je Tvir ≤ 30 °C:		∆T  = Tvir – 12 °C;

- če je  30°C < Tvir ≤ 50 °C:	∆T  = Tvir – 18 °C;

- če je Tvir > 50 °C:		∆T  = Tvir – 35 °C.

(2) Tvir iz prejšnjega odstavka je povprečna letna temperatura podzemne vode na ustju posamezne vrtine in je določena v koncesijski pogodbi.

5. člen

(višina plačila za koncesijo za rabo vode za potrebe ogrevanja brez vračanja)

(1) Višina plačila za koncesijo za rabo vode za potrebe ogrevanja brez vračanja, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda se za posamezno leto izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer so:

- P: višina plačila za koncesijo za rabo vode, izražena v eurih;

- C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz spodnje kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih na 1 MJ toplote;

- Q: letna količina izčrpane podzemne vode iz posamezne vrtine od a do n, izražena v 1000 litrih, oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode;

- ∆T: se izračuna na naslednji način:

a)	če je Tvir ≤ 30 °C:		∆T  = Tvir – 12 °C;

b)	če je 30°C < Tvir ≤ 50 °C:	∆T  = Tvir – 18 °C;

c)	če je Tvir > 50 °C:		∆T  = Tvir – 35 °C.

(2) Tvir iz prejšnjega odstavka je povprečna letna temperatura podzemne vode na ustju posamezne vrtine in je določena v koncesijski pogodbi.

6. člen

(višina plačila za koncesijo za rabo vode za potrebe ogrevanja z reinjekcijo)

(1) Višina plačila za koncesijo za rabo vode za potrebe ogrevanja z reinjekcijo v isti vodonosnik, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda se za posamezno leto izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer so:

- P: višina plačila za vodno pravico za rabo vode, izražena v eurih;

- C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz spodnje kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih na 1 MJ toplote;

- Q1: letna količina reinjecirane podzemne vode za posamezno reinjekcijsko vrtino od i do k, izražena v 1.000 litrih;

- Q2: letna količina izčrpane podzemne vode brez reinjekcije iz posamezne vrtine od a do n, izražena v 1.000 litrih, oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode;

- ∆T: se izračuna na naslednji način:

a)	če je Tvir ≤ 30 °C:		∆T  = Tvir – 12 °C;

b)	če je  30°C < Tvir ≤ 50 °C:	∆T  = Tvir – 18 °C;

c)	če je Tvir > 50 °C:		∆T  = Tvir – 35 °C.

(2) Tvir iz prejšnjega odstavka je povprečna letna temperatura podzemne vode na ustju posamezne reinjekcijske vrtine oziroma ustju posamezne vrtine iz katere se voda črpa in je določena v koncesijski pogodbi.

7. člen

(povprečna letna cena za 1 MJ toplote)

Povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se izrazi kot C, se spreminja s sklepom vlade in znaša do spremembe 0,0277 eura.

8. člen

(način plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij na podračune, določene s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po ustrezni enačbi iz 3. do 6. člena te uredbe, pri čemer se uporabi povprečna letna cena toplote, določena na podlagi te uredbe. Drugi podatki, potrebni za izračun akontacije, so enaki podatkom za ugotovitev višine plačila za koncesijo za preteklo leto.

(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji delovni dan v decembru.

(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.

9. člen

(posredovanje podatkov)

(1) Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: agencija) do 28. februarja tekočega leta poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.

(2) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere mora plačevati za koncesijo po tej uredbi, mora agenciji poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo, v 30 dneh po prenehanju izvajanja dejavnosti.

10. člen

(poračun)

(1) Morebitna razlika med vplačanima akontacijama in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s to uredbo, se mora plačati tako, kot je določeno v prvem odstavku 8. člena te uredbe, ali vrniti koncesionarju v 60 dneh, po tem ko agencija koncesionarju izda poračun plačil za koncesijo.

(2) Če koncesionar ni poslal podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo za leto 2014, v predpisanem roku ali je poslal napačne podatke, agencija koncesionarja pozove k predložitvi podatkov oziroma obrazložitvi razlike med podatki, s katerimi razpolaga in posredovanimi podatki za določitev višine plačila za koncesijo. Če se koncesionar na poziv ne odzove v določenem roku, agencija za določitev višine plačila za koncesijo uporabi podatke o obsegu vodne pravice iz koncesijskega akta oziroma koncesijske pogodbe.

11. člen

(nadzor)

Nadzor nad podatki in plačili za koncesijo iz te uredbe opravlja agencija.

12. člen

(način plačila za koncesijo za leto 2014 za obstoječe koncesionarje)

(1) Obstoječi koncesijski akti za rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, ki so bili izdani pred uveljavitvijo te uredbe, se v delu, ki določa plačilo za koncesijo in način plačila, posredovanje podatkov in poračun spremenijo v skladu s to uredbo. Obstoječi koncesijski akti iz tega odstavka iz tega člena so v Prilogi 1 te uredbe.

(2) Ostale določbe koncesijskih aktov ostanejo v veljavi v kolikor niso v nasprotju s to uredbo.

(3) Določbe plačil za koncesijo za obstoječe koncesionarje, ki jim je bila koncesija podeljena z ali brez javnega razpisa pred uveljavitvijo te uredbe za rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, se v delu, ki določa plačilo za koncesijo, začnejo uporabljati za leto 2014.

(4) Rok za podpis aneksa h koncesijski pogodbi je 30 dni od prejema ponudbe aneksa v podpis.

(5) Koncesionar mora (ne glede na rok podpisa koncesijske pogodbe) agenciji do 28. februarja leta 2015 poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za leto 2014.

(6) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere mora plačevati za koncesijo po tej uredbi, mora agenciji poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo, v 30 dneh po prenehanju izvajanja dejavnosti.

(7) Če koncesionar ni poslal podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo za leto 2014, v predpisanem roku ali je poslal napačne podatke, agencija koncesionarja pozove k predložitvi podatkov oziroma obrazložitvi razlike med podatki, s katerimi razpolaga in posredovanimi podatki za določitev višine plačila za koncesijo. Če se koncesionar na poziv ne odzove v določenem roku, agencija za določitev višine plačila za koncesijo uporabi podatke o obsegu vodne pravice iz koncesijskega akta oziroma koncesijske pogodbe.

(8) Koncesionar mora plačati koncesijo za leto 2014 v enkratnem znesku v 60 dneh od izstavitve računa na podlagi sklenjenega aneksa h koncesijski pogodbi.

13. člen

(način plačila za koncesijo za leto 2014 za pravne in fizične osebe, ki vodo rabijo, brez koncesije )

(1) Določbe plačil za koncesijo za pravne in fizične osebe, ki nimajo koncesije iz 199.a člena Zakona o dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 100/13) se začno uporabljati za leto 2014.

(2) Rok za podpis koncesijske pogodb je 30 dni od prejema ponudbe koncesijske pogodbe v podpis.

(3) Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena mora agenciji do 28. februarja leta 2015 poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za leto 2014.

(4) Koncesionar mora plačati koncesijo za leto 2014 v enkratnem znesku v 60 dneh od izstavitve računa na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.

(5) Pravna in fizična oseba, ki bi med letom 2014 prenehala izvajati dejavnost, zaradi katere bi moral za leto 2014 plačati za koncesijo po tej uredbi, mora agenciji poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo, v 30 dneh po prenehanju izvajanja dejavnosti.

(6) Če koncesionar ni poslal podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo za leto 2014, v predpisanem roku ali je poslal napačne podatke, agencija koncesionarja pozove k predložitvi podatkov oziroma obrazložitvi razlike med podatki, s katerimi razpolaga in posredovanimi podatki za določitev višine plačila za koncesijo. Če se koncesionar na poziv ne odzove v določenem roku, agencija za določitev višine plačila za koncesijo uporabi podatke o obsegu vodne pravice iz koncesijskega akta oziroma koncesijske pogodbe.

14. člen

(način plačila za koncesijo za leto 2014 za bodoče imetnike koncesije)

(1) Določbe plačil za koncesijo za pravne in fizične osebe, ki vode ne rabijo ob uveljavitvi te uredbe in lahko na podlagi petega odstavka 199.a člena Zakona o dopolnitvi Zakona o vodah (Uradni list RS, št 100/13) pridobijo koncesijo brez javnega razpisa za rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, po uveljavitvi te uredbe, se uporabljajo po podpisu koncesijske pogodbe.

(2) Rok za podpis koncesijske pogodbe s strani koncesionarja je 30 dni po predložitvi koncesijske pogodbe s strani ministrstva v podpis.

(3) Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena, ki bo v letu 2014 sklenila koncesijsko pogodbo, mora agenciji do 28. februarja leta 2015 poslati podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za leto 2014.

(4) Koncesionar mora plačati za koncesijo za leto 2014 v enkratnem znesku v 60 dneh od izstavitve računa na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.

15. člen

(plačilo akontacij v letu 2015)

Če je koncesijska pogodba ali aneks h koncesijski pogodbi sklenjen po preteku roka za plačilo prve ali druge akontacije v letu 2015, se akontacija za leto 2015 plača v 30 dneh po sklenitvi aneksa ali koncesijske pogodbe.

16. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do 31. decembra 2015 oziroma do konca leta v katerem se sprejme predpis za načrt upravljanja z vodami za naslednje načrtovalsko obdobje.

Št.

Ljubljana,

EVA 2013-2330-0200

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek, l.r.

Predsednica

PRILOGA 1

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 104/08)

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07)

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07)

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07, 122/07)

Uredba o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04)

Uredba o koncesiji za rabo vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 89/08)

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 119/07)

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 119/07)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničnje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 93/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 68/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 66/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 66/05, 122/07)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05, 122/07)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05)

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05, 122/07)