Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:

Ime predpisa:

Pravilnik o ocenjevanju in obveščanju javnosti o kakovosti zunanjega zraka

Št. zadeve:

0071-44/2010

Datum objave:

8. 9.2010

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

8. 10.2010

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Boštjan Paradiž, bostjan.paradiz@gov.si

Obrazložitev

Pravilnik o ocenjevanju in obveščanju javnosti  o kakovosti zunanjega zraka  in Uredba o kakovosti zunanjega zraka bosta v slovenski pravni red prenesla določbe Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11.6.2008, str. 1).

Predlog Pravilnika ureja:

- ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na podlagi enotnih  metod in meril, usklajenih z drugimi državami članicami Unije.

- pridobivanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka, ki bi bili v pomoč pri  zmanjševanju onesnaževanja zraka in motečih vplivov ter za spremljanje dolgoročnih gibanj in izboljšanj zaradi ukrepov na lokalni, regionalni  in nacionalni ravni ter  ukrepov Unije;

- zagotavljanje, da so taki podatki o kakovosti zunanjega zraka na voljo javnosti,

Predlog Uredbe o kakovosti zunanjega zraka je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor dne 27.8.2010.

O s n u t e k!

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 97. člena  Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/98 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09)) in 5. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. XX)  izdaja vlada Republike Slovenije

PRAVILNIK o ocenjevanju in obveščanju javnosti o kakovosti zunanjega zraka

- SPLOŠNE DOLOČBE

  - člen

(predmet urejanja)

Ta pravilnik  določa:

- ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na podlagi enotnih  metod in meril, usklajenih z drugimi državami članicami Skupnosti.

- pridobivanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka, ki bi bili v pomoč pri  zmanjševanju onesnaževanja zraka in motečih vplivov ter za spremljanje dolgoročnih gibanj in izboljšanj zaradi ukrepov na lokalni, regionalni  in nacionalni ravni ter  ukrepov Skupnosti;

- zagotavljanje, da so taki podatki o kakovosti zunanjega zraka na voljo javnosti

v skladu z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL št. L 152 z dne 11.6.2008, str. 1).

  - člen

(opredelitev pojmov)

(1) Izrazi, uporabljeni  v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. "zgornji ocenjevalni prag" je raven, pod katero se za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka lahko uporabi kombinacija meritev na stalnem merilnem mestu ter tehnik modeliranja in/ali indikativnih meritev;

2. "spodnji ocenjevalni prag" je raven, pod katero se za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka lahko uporabijo le tehnike modeliranja ali objektivne ocene;

3. "meritve na stalnem merilnem mestu" so meritve na stalnih merilnih mestih, ki se izvajajo neprekinjeno ali z naključnim vzorčenjem, za določitev ravni v skladu z ustreznimi cilji za kakovost podatkov;

4. "indikativne meritve" so meritve, ki izpolnjujejo manj stroge cilje kakovosti podatkov od tistih, ki veljajo za meritve na stalnem merilnem mestu;

5. "hlapne organske spojine" (v nadaljnjem besedilu: HOS) so vse organske spojine iz antropogenih in biogenih virov razen metana, ki ob prisotnosti sončne svetlobe pri reakciji z dušikovimi oksidi tvorijo fotokemične oksidante;

6. "predhodne snovi ozona" so snovi, ki prispevajo k nastajanju prizemnega ozona, nekatere izmed njih pa so naštete v predpisu, ki ureja ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka.

(2) Drugi izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku so enaki izrazom določenim v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka.

  - člen

(odgovornosti)

(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je  odgovorna za:

(a) ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka;

(b) odobritev merilnih sistemov (metod, opreme, mrež, laboratorijev);

(c) zagotavljanje natančnosti meritev;

(d) analizo metod ocenjevanja;

(e) usklajevanje programov zagotavljanja kakovosti ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka v Republiki Sloveniji, kadar jih za vso Evropsko unijo  organizira Evropska komisija;

(2), Agencija  za zagotavljanje kakovosti pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka ravna  v skladu z oddelkom C Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

II. OCENJEVANJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

II. I Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid in dušikove okside, delce, svinec, benzen ter ogljikov monoksid

  - člen

(ureditev ocenjevanja)

(1) Za izbiro pristopa pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid in dušikov oksid, z delce (PM10 in PM2,5), svinec, benzen ter ogljikov monoksid se uporabljata zgornji in spodnji ocenjevalni prag, kakor sta opredeljena v oddelku A priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Vsako območje, podobmočje in aglomeracija, določeno na podlagi predpisa o kakovosti zunanjega zraka,  se razvrsti glede na ocenjevalna praga iz prejšnjega odstavka. Razvrstitev območij, podobmočij in aglomeracij na podlagi strokovnih osnov Agencije pripravi ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sprejme pa ga Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(3) Razvrstitev iz drugega odstavka tega člena se pregleda vsaj vsakih pet let v skladu s postopkom iz oddelka B priloge II tega pravilnika. Razvrstitev se pregleda bolj pogosto, kadar se bistveno spremenijo dejavnosti, ki so pomembne za ravni žveplovega dioksida, dušikovega dioksida ali dušikovih oksidov, delcev (PM10, PM2,5), svinca, benzena ali ogljikovega monoksida.

  - člen

(merila ocenjevanja)

(1) Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v zvezi z onesnaževali iz prvega odstavka 4. člena  tega pravilnika se izvaja na vseh območjih in v vseh aglomeracijah, v skladu z merili, opredeljenimi v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, ter v skladu z merili, določenimi v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Na vseh območjih in v aglomeracijah, kjer raven onesnaževal iz prejšnjega odstavka  presega zgornji ocenjevalni prag iz oddelka A priloge 2 tega pravilnika, se uporabijo meritve kakovosti zunanjega zraka na stalnem merilnem mestu. Za pridobitev ustreznih podatkov o prostorski razporeditvi kakovosti zunanjega zraka se lahko navedene meritve na stalnem merilnem mestu dopolnijo s tehnikami modeliranja in/ali z indikativnimi meritvami.

(3) Na vseh območjih in v aglomeracijah, kjer je raven onesnaževal iz prvega odstavka tega člena  pod zgornjim ocenjevalnim pragom iz oddelka A priloge 2 tega pravilnika,  se za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka uporabi kombinacija meritev na stalnem merilnem mestu ter tehnik modeliranja in/ali indikativnih meritev.

(4) Na vseh območjih in v aglomeracijah, kjer je raven onesnaževal iz prvega odstavka tega člena pod spodnjim ocenjevalnim pragom iz oddelka A priloge 2 tega pravilnika, za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka zadostujejo tehnike modeliranja ali objektivne ocene ali obe hkrati.

(5) Poleg ocenjevanja iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se opravijo meritve na mestih v neizpostavljenem podeželskem okolju, oddaljenih od pomembnih virov onesnaževanja zraka zato, da se zagotovijo vsaj podatki o celotnih masnih koncentracijah in kemijski sestavi  drobnih delcev PM2,5 na podlagi letnega povprečja; meritve se opravijo v skladu z naslednjimi merili:

(a) postavi vsaj eno vzorčevalno mesto na ozemlju Republike Slovenije;

(b) za dosego potrebne prostorske ločljivosti lahko Republika Slovenija na podlagi sporazuma s sosednjo državo članico Evropske unije  postavi eno ali več skupnih merilnih postaj, ki zajemajo zadevna sosednja območja;

(c)spremljanje kakovosti zunanjega zraka se uskladi s strategijo spremljanja in merilnim programom iz Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP);

(d) v zvezi s cilji kakovosti podatkov za meritve masne koncentracije delcev iz tega odstavka se uporabljata oddelka A in C priloge 1 tega pravilnika, priloga 4 tega pravilnika  pa se uporablja v celoti.

(6) Agencija obvesti Evropsko komisijo o merilnih metodah, uporabljenih za merjenje kemijske sestave drobnih delcev (PM2,5).

  - člen

(vzorčevalna mesta)

(1) Umestitev vzorčevalnih mest za merjenje žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev (PM10, PM2,5), svinca, benzena ter ogljikovega monoksida v zunanjem zraku se določi v skladu z merili iz priloge  3 tega pravilnika.

(2) Na  vsakem območju ali v aglomeraciji, kjer so meritve na stalnem merilnem mestu edini vir podatkov za ocenjevanje kakovosti zraka, število vzorčevalnih mest za vsako ustrezno onesnaževalo ne sme biti manjše od najmanjšega števila vzorčevalnih mest, določenega v oddelku A priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se za območja aglomeracije, znotraj katerih se podatki iz vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu dopolnjujejo s podatki iz modeliranja in/ali indikativnih meritev, lahko skupno število vzorčevalnih mest iz oddelka A priloge 5 tega pravilnika zmanjša za največ 50 %, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  - dopolnilne metode zagotavljajo zadostne podatke za ocenjevanje kakovosti zraka glede na mejne vrednosti ali alarmne vrednosti in tudi ustrezne podatke za obveščanje javnosti in

  - število vzorčevalnih mest, ki jih je treba postaviti, in prostorska ločljivost drugih tehnik zadoščata za določitev koncentracije ustreznega onesnaževala, ki se določi v skladu s cilji kakovosti podatkov iz oddelka A priloge 1 tega pravilnika, in omogočata, da so rezultati ocene v skladu z merili iz oddelka B priloge 1 tega pravilnika.

(4) Kadar so meritve na stalnem merilnem mestu edini vir podatkov za ocenjevanje kakovosti zraka glede kritičnih vrednosti za varstvo rastlin in naravnih ekosistemov, število vzorčevalnih mest ne sme biti manjše od najmanjšega števila, določenega v oddelku C priloge V tega pravilnika. Kadar indikativne meritve ali modeliranje dopolnjujejo navedeni podatki, se najmanjše število vzorčevalnih mest lahko zmanjša za največ 50 %, v kolikor se ocenjene koncentracije ustreznih onesnaževal lahko določijo v skladu s cilji kakovosti podatkov iz oddelka A priloge 1 tega pravilnika.

(5) Pri ocenjevanju kakovosti zraka glede na mejne vrednosti kot so določene v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zrak, se upoštevajo tudi rezultati modeliranja in/ali indikativne meritve.

(6) Agencija sodeluje s Evropsko Komisijo pri uporabi meril za izbor mest vzorčenja z namenom  olajšanja enotne uporabo teh meril v vsej Evropski uniji.

  - člen

(referenčne merilne metode)

(1) Pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid in dušikove okside, delce, svinec, benzen ter ogljikov monoksid se uporabljajo referenčne merilne metode in merila, opredeljene v oddelkih A in C priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Druge merilne metode se lahko uporabljajo v skladu s pogoji iz oddelka B priloge 6I tega pravilnika.

II. II Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka glede na ozon

  - člen

(merila ocenjevanja)

(1) Kadar koncentracije ozona na območjih in v aglomeracijah v zadnjih petih letih merjenja presežejo dolgoročne cilje, kot so določeni s predpisom, ki ureja kakovost zunanjega zraka, se opravijo meritve na stalnem merilnem mestu.

(2)  Za ugotovitev, ali so bili v teh petih letih dolgoročni cilji iz prvega odstavka tega člena preseženi in so na voljo podatki iz obdobja krajšega od petih let, je mogoče združiti rezultate kratkotrajnih merilnih kampanj, opravljenih v času in na mestu, kjer je verjetno, da bodo ravni največje, z rezultati evidenc emisij in modeliranja.

  - člen

(vzorčevalna mesta)

(1) Umestitev vzorčevalnih mest za merjenje ozona se določi v skladu z merili iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika .

(2) Na vsakem območju ali v aglomeraciji, kjer so meritve edini vir podatkov za ocenjevanje kakovosti zraka, število vzorčevalnih mest ne sme biti manjše od najmanjšega števila vzorčevalnih mest, določenega v oddelku A priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Za območja in aglomeracije, znotraj katerih se podatki z vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu dopolnjujejo s podatki iz modeliranja in/ali indikativnih meritev,  se lahko število vzorčevalnih mest iz oddelka A priloge 8 tega pravilnika zmanjša, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  - dopolnilne metode zagotavljajo zadostne podatke za ocenjevanje kakovosti zraka glede na ciljne vrednosti, dolgoročni cilj ter opozorilno in alarmno vrednost kot so določene v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka;

  - število vzorčevalnih mest, ki jih je treba postaviti, in prostorska ločljivost drugih tehnik zadoščata za določitev koncentracije ozona, ki se določi v skladu s cilji kakovosti podatkov iz oddelka A priloge1 tega pravilnika, in omogočata, da so rezultati ocene v skladu z merili iz oddelka B priloge 1 tega pravilnika;

  - na vsakem  območju ali v aglomeraciji ne sme biti manj kot eno vzorčevalno mesto;

  - dušikov dioksid se meri na preostalih vzorčevalnih mestih, razen na postajah v neizpostavljenem podeželskem okolju iz oddelka A priloge 8 tega pravilnika.

(4) Pri ocenjevanju kakovosti zraka glede na ciljne vrednosti kot so določene v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka, se upoštevajo tudi rezultati modeliranja in/ali indikativne meritve.

(5) Dušikov dioksid se meri na najmanj 50 % vzorčevalnih mestih za vzorčenje ozona, zahtevanih v skladu z oddelkom A priloge 8 tega pravilnika. Merjenje se izvaja neprekinjeno, razen na postajah v neizpostavljenem podeželskem okolju, kakor so opredeljene v oddelku A priloge 7  tega pravilnika, kjer se lahko  uporabijo tudi druge merilne metode.

(6) Na območjih in v aglomeracijah, kjer so bile koncentracije v vsakem od prejšnjih petih let merjenja pod dolgoročnimi cilji kot so določeni v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka, se število vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu določi v skladu z oddelkom B priloge 8 tega pravilnika.

(7) Na ozemlju Republike Slovenije se meri koncentracija predhodnih snovi ozona iz priloge IX, ki je sestavni del tega pravilnika na vsaj enem vzorčevalnem mestu. Število in mesto postaj za merjenje predhodnih snovi ozona se določi ob upoštevanju ciljev in metod iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.

  - člen

(referenčne merilne metode)

(1) Za merjenje ozona se uporabljajo referenčne metode opredeljene v točki 8 oddelka A priloge 6 tega pravilnika. Druge merilne metode se lahko uporabljajo v skladu s pogoji iz oddelka B priloge 6 tega pravilnika.

(2) Agencija obvesti Evropsko komisijo o metodah, ki jih uporablja za vzorčenje in merjenje HOS iz priloge 9 tega pravilnika.

  - člen

(kazalnik povprečne izpostavljenosti  delcem PM 2,5)

(1) Kazalnik povprečne izpostavljenosti delcem PM2,5 se določi v skladu s prilogo 10 tega pravilnika.

(2) Pri razporeditvi in določitvi števila vzorčevalnih mest v skladu s prilogo 3 tega pravilnika na katerih temelji kazalnik povprečne izpostavljenosti PM2,5, je treba zagotoviti, da se ustrezno upošteva izpostavljenost celotnega prebivalstva. Število vzorčevalnih mest ne sme biti manjše od števila, ki se določi z uporabo oddelka B priloge 5  tega pravilnika.

  - člen

(program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka)

(1) Ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka se izvaja skladno s programom ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka. Program se praviloma pripravi za obdobje treh koledarskih let, morebitne dopolnitve programa pa letno.  Vsebina programa ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka je določena s  prilogo 11, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Program ocenjevanja zunanjega zraka se pripravi najmanj dva mesca pred začetkom koledarskega leta, v katerem se bo začel izvajati.

(3) Program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka pripravi Agencija, potrdi pa ga ministrstvo.

  - člen

(lokalni programi ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka)

(1) Občina, mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, lahko izvaja podrobnejše ali posebno ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, lahko pripravi lokalni program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka. Pri pripravi lokalnega programa ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka se smiselno upošteva določila iz  priloge 11 tega pravilnika. V lokalnem programu ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka se določi tudi način, obseg  in pogostost posredovanja podatkov Agenciji.

(2) Občina, mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost lahko pripravi eno ali večletni lokalni program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka.

(3) Lokalni program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka pripravljavec pošlje odobritev Agenciji.

  - člen

(podatki obratovalnega monitoringa)

Zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti zraka v skladu programom obratovalnega monitoringa, določenega v okoljevarstvenem dovoljenju, morajo zagotoviti, da se podatki ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka posredujejo Agenciji.

III. PODATKI IN POROČANJE

  - člen

(obveščanje javnosti)

(1) Agencija zagotovi, da se javnost in ustrezne organizacije, kakor so okoljske organizacije, potrošniške organizacije, organizacije, ki zastopajo interese občutljivih skupin prebivalstva, drugi ustrezni organi zdravstvenega varstva in ustrezna industrijska združenja, ustrezno in pravočasno obvestijo o kakovosti zunanjega zraka v skladu s Prilogo 12.

(2) Podatki o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka so brezplačno dosegljivi prek lahko dostopnih medijev, vključno prek spleta ali prek katerega koli drugega telekomunikacijskega sredstva in upoštevajo določila Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije.

(3) Agencija javnosti omogoči dostop do letnih poročil za vsa onesnaževala, ki jih ureja predpis o kakovosti zunanjega zraka.  Ta poročila povzemajo podatke o  preseganju mejnih , ciljnih vrednosti, dolgoročne cilje ter opozorilne in alarmne vrednosti, kot so določene s predpisom o kakovosti zunanjega zraka, za ustrezna povprečna obdobja in oceno posledic teh preseganj. Letna poročila lahko po potrebi vključujejo tudi dodatne podatke in ocene o varstvu gozdov ter podatke o drugih onesnaževalih, za katera ta pravilnik predvideva določbe o spremljanju, kot so med drugim nekatere predhodne snovi ozona, ki niso urejene s predpisi in kakor so navedene v oddelku B priloge 9 tega pravilnika. Vsebina letnega poročila, ki ga pripravi Agencija,  je navedena v prilogi 13, ki je sestavni del tega pravilnika.

  - člen

(zagotavljanje podatkov in poročanje)

(1) Ministrstvo zagotovi, da so podatki o kakovosti zunanjega zraka dostopni Evropski komisiji v zahtevanem obsegu in časovnem okviru.

(2) Podatki o kakovosti zunanjega zraka za poseben namen presoje skladnosti z mejnimi in kritičnimi vrednostmi ter doseganjem ciljnih vrednosti dajo na voljo Evropski komisiji najpozneje devet mesecev po koncu vsakega leta in vsebujejo:

(a) spremembe seznama območij in aglomeracij vzpostavljenih v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zunanjega zraka, uvedenih v tem letu, ter spremembe njihovih razmejitev ;

(b) seznam območij in aglomeracij, kjer so ravni enega ali več onesnaževal višje od mejnih vrednosti, ki se jim po potrebi prišteje sprejemljivo preseganje, ali višje od ciljnih vrednosti ali kritičnih vrednosti; ter za ta območja in aglomeracije:

(i) ocenjene ravni, lahko pa tudi datume in obdobja, v katerih so bile takšne ravni zabeležene;

(ii) presojo deleža naravnih virov in resuspenzije delcev, ki je posledica zimskega posipanja ali soljenja cest, k ocenjenim ravnem, v kolikor je bila je posredovana Evropski komisiji v skladu s predpisom o kakovosti zunanjega zraka.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

  - člen

(program monitoringa kakovosti zunanjega zraka)

Program monitoringa kakovosti zunanjega zraka, izdelan na podlagi Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 36/07) velja do sprejema programa ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka iz 12. člena tega pravilnika, če ni v nasprotju s tem pravilnikom.

  - člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 36/07) za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid in dušikov oksid, delce (PM10, PM2,5), svinec, benzen, ogljikov monoksid ter ozon v zunanjem zraku.

  - člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik  začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.

Priloge:

| Priloga 1 | CILJI KAKOVOSTI PODATKOV |
| --- | --- |
| Priloga 2 | DOLOČITEV ZAHTEV ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V ZUNANJEM ZRAKU ZNOTRAJ OBMOČJA ALI V AGLOMERACIJI |
| Priloga 3 | OCENJEVANJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN POSTAVITEV VZORČEVALNIH MEST ZA MERJENJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V ZUNANJEM ZRAKU |
| Priloga 4 | MERITVE NA MESTIH V NEIZPOSTAVLJENEM PODEŽELSKEM OKOLJU NE GLEDE NA KONCENTRACIJO |
| Priloga 5 | MERILA ZA DOLOČITEV NAJMANJŠEGA ŠTEVILA VZORČEVALNIH MEST ZA MERITVE NA STALNEM MERILNEM MESTU GLEDE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10, PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V ZUNANJEM ZRAKU |
| Priloga 6 | REFERENČNE METODE ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, BENZENA, OGLJIKOVEGA MONOKSIDA TER OZONA |
| Priloga 7 | MERILA ZA RAZVRŠČANJE IN POSTAVITEV VZORČEVALNIH MEST ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ OZONA |
| Priloga 8 | MERILA ZA DOLOČITEV NAJMANJŠEGA ŠTEVILA VZORČEVALNIH MEST ZA MERITVE KONCENTRACIJ OZONA NA STALNEM MESTU |
| Priloga 9 | MERITVE PREDHODNIH SNOVI OZONA |
| Priloga 10 | DOLOČANJE KAZALNIKA POVPREČNE IZPOSTAVLJENOSTI DELCEM PM 2,5 |
| Priloga 11 | VSEBINA PROGRAMA OCENJEVANJA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA |
| Priloga 12 | OBVEŠČANJE JAVNOSTI |
| Priloga 13 | VSEBINA LETNEGA POROČILA O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA |