Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:

Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

Št. zadeve:

0071-195/2010

Datum objave:

10. avgust 2010

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

15. september 2010

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Nataša Vodopivec, natasa.vodopivec@gov.si

Obrazložitev

V skladu z drugim odstavkom 62. člena Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) sta pravna podlaga za uredbo prvi in drugi odstavek 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), ki določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja in merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja razvrščajo v razrede ali stopnje.

Z veljavno Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09) so v slovenski pravni red prenesene določbe Direktive 2000/60/ES, ki se nanašajo na kemijsko in ekološko stanje površinskih voda, ter nekatere določbe Direktive 2008/105/ES, ki se nanašajo na kemijsko stanje površinskih voda, zlasti seznam prednostnih in prednostnih nevarnih snovi in nekateri okoljski standardi kakovosti.

S predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda se dopolnijo zlasti določbe, ki se nanašajo na kemijsko stanje površinskih voda, in sicer se v slovenski pravni red prenesejo okoljski standardi kakovosti za vse snovi iz seznama prednostnih in prednostnih nevarnih snovi, kot so določeni z Direktivo 2008/105/ES, dopolnijo pa se tudi določbe o obveznosti monitoringa sedimenta in/ali biote. V ta namen se določi vrsta biote, ki je predmet monitoringa, in okoljski standardi kakovosti za bioto. Določi se tudi seznam snovi, ki jih je zaradi ugotavljanja trendov treba spremljati v sedimentu in/ali bioti. Hkrati se dopolnijo okoljski standardi kakovosti za t.i. nacionalno relevantne snovi (posebna onesnaževala), ki se vrednotijo v okviru ekološkega stanja površinskih voda, in sicer se dopolnijo nekatere meje med razredi zmerno/dobro ekološko stanje ter določijo meje med razredi dobro/zelo dobro ekološko stanje. Za kovine se določijo naravna ozadja.

Popravijo se tudi nekatere nomotehnične napake v veljavnem besedilu. Določi se rok uveljavitve spremenjenih in dopolnjenih določb.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08–ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

- člen

V 1. členu Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09) se besedilo »Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/60/ES)« nadomesti z besedilom »Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22.12.2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15.12.2001, str. 1)« in se dodata vejica ter besedilo »Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84)«.

- člen

V drugem odstavku 2. člena se beseda »površinskih« nadomesti z besedo »obalnih«.

- člen

Za tretjim odstavkom 6. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Za parametre živo srebro in njegove spojine, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien so okoljski standardi kakovosti določeni tudi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov (v nadaljnjem besedilu: ŽO-OSK). V prilogi 2 te uredbe so določene vrednosti ŽO-OSK in vrste živih organizmov za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda.«

- člen

V drugi alinei prvega odstavka 7. člena se črta beseda »in«.

V tretji alinei se pika nadomesti z vejico in doda beseda »in«.

Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:

»– časovne vrste vrednosti v živih organizmih za tiste parametre, za katere se v skladu s prilogo 1 te uredbe ugotavlja vsebnost v živih organizmih.«.

- člen

V drugi alinei prvega odstavka 8. člena se črta beseda »in«.

V tretji alinei se za besedo »nima« doda beseda »znatnega«, pika se nadomesti z vejico in doda beseda »in«.

Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:

»– časovna vrsta vrednosti nobenega od parametrov kemijskega stanja, za katere se ugotavlja vsebnost v živih organizmih, nima znatnega trenda naraščanja.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove spojine so za celinske vode določene v prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe.«.

- člen

V prvi alinei devetega odstavka 13. člena se za besedilom »kovine in njihove spojine« doda besedilo »iz priloge 10 te uredbe«.

- člen

V drugem odstavku 19. člena se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.

- člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.

Doda se nova priloga 10, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.

- člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-195/2010

Ljubljana, dne 30. julija 2010

EVA 2010-2511-0012

Vlada Republike Slovenije

Borut PAHOR

p r e d s e d n i k

PRILOGA 1

PRILOGA 1: Parametri kemijskega stanja površinskih voda

| Št. | Številka CAS | Številka EU | Ime parametra* | Opredelitev parametra | Ugotavljanje trendov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15972-60-8 | 240-110-8 | alaklor | PS |  |
| 2 | 120-12-7 | 204-371-1 | antracen | PNS | S, ŽO |
| 3 | 1912-24-9 | 217-617-8 | atrazin | PS |  |
| 4 | 71-43-2 | 200-753-7 | benzen | PS |  |
| 5 | se ne uporablja | se ne uporablja | bromirani difenileter** |  | S, ŽO |
|  | 32534-81-9 | se ne uporablja | pentabromodifenileter (sorodne snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154)* | PNS*** |  |
| 6 | 7440-43-9 | 231-152-8 | kadmij in njegove spojine | PNS | S, ŽO |
| 6a | 56-23-5 |  | ogljikov tetraklorid | DO |  |
| 7 | 85535-84-8 | 287-476-5 | kloroalkani, C10-13 ** | PNS | S, ŽO |
| 8 | 470-90-6 | 207-432-0 | klorofenvinfos | PS |  |
| 9 | 2921-88-2 | 220-864-4 | klorpirifos (klorpirifos-etil) | PS |  |
| 9a |  |  | ciklodienski pesticidi | DO |  |
|  | 309-00-2 |  | aldrin | DO |  |
|  | 60-57-1 |  | dieldrin | DO |  |
|  | 72-20-8 |  | endrin | DO |  |
|  | 465-73-6 |  | izodrin | DO |  |
| 9b | se ne uporablja |  | vsota DDT | DO |  |
|  | 50-29-3 |  | para-para-DDT | DO |  |
| 10 | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dikloroetan | PS |  |
| 11 | 75-09-2 | 200-838-9 | diklorometan | PS |  |
| 12 | 117-81-7 | 2-04-211-0 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | PS | S, ŽO |
| 13 | 330-54-1 | 206-354-4 | diuron | PS |  |
| 14 | 115-29-7 | 204-079-4 | endosulfan | PNS |  |
| 15 | 206-44-0 | 205-912-4 | fluoranten**** | PS | S |
| 16 | 118-74-1 | 204-273-9 | heksaklorobenzen | PNS | ŽO |
| 17 | 87-68-3 | 201-765-5 | heksaklorobutadien | PNS | ŽO |
| 18 | 608-73-1 | 210-158-9 | heksaklorocikloheksan | PNS |  |
| 19 | 34123-59-6 | 251-835-4 | izoproturon | PS |  |
| 20 | 7439-92-1 | 231-100-4 | svinec in njegove spojine | PS | S, ŽO |
| 21 | 7439-97-6 | 231-106-7 | živo srebro in njegove spojine | PNS | S, ŽO |
| 22 | 91-20-3 | 202-049-5 | naftalen | PS |  |
| 23 | 7440-02-0 | 231-111-14 | nikelj in njegove spojine | PS |  |
| 24 | 25154-52-3 | 246-672-0 | nonilfenol | PNS |  |
|  | 104-40-5 | 203-199-4 | (4-nonilfenol)* | PNS |  |
| 25 | 1806-26-4 | 217-302-5 | oktilfenol | PS |  |
|  | 140-66-9 | se ne uporablja | (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol)* | PS |  |
| 26 | 608-93-5 | 210-172-5 | pentaklorobenzen | PNS |  |
| 27 | 87-86-5 | 231-152-8 | pentaklorofenol | PS |  |
| 28 | se ne uporablja | se ne uporablja | poliaromatski ogljikovodiki | PNS |  |
|  | 50-32-8 | 200-028-5 | (benzo(a)piren) | PNS | S, ŽO |
|  | 205-99-2 | 205-911-9 | (benzo(b)fluoranten) | PNS | S |
|  | 191-24-2 | 205-883-8 | (benzo(g,h,i)perilen) | PNS | S |
|  | 207-08-9 | 205-916-6 | (benzo(k)fluoranten) | PNS | S |
|  | 193-39-5 | 205-893-2 | (indeno(1,2,3-cd)piren) | PNS | S |
| 29 | 122-34-9 | 204-535-2 | simazin | PS |  |
| 29a | 127-18-4 |  | tetrakloroetilen | DO |  |
| 29b | 79-01-6 |  | trikloroetilen | DO |  |
| 30 | se ne uporablja | se ne uporablja | tributilkositrove spojine | PNS | S, ŽO |
|  | 36643-28-4 | se ne uporablja | tributilkositrov kation | PNS |  |
| 31 | 12002-48-1 | 234-413-4 | triklorobenzeni | PS |  |
| 32 | 67-66-3 | 200-663-8 | triklorometan | PS |  |
| 33 | 1582-09-8 | 216-428-8 | trifluralin | PS |  |

PS – prednostna snov

PNS – prednostna nevarna snov

DO – drugo onesnaževalo

S	Parameter kemijskega stanja, ki ga je treba zaradi ugotavljanja trendov analizirati v sedimentu in/ali živih organizmih celinskih voda. Vrsta medija (sediment ali živi organizem) za spremljanje vsebnosti parametrov kemijskega stanja zaradi ugotavljanja trendov je natančneje določena glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

ŽO	Parameter kemijskega stanja, ki ga je treba zaradi ugotavljanja trendov analizirati v živih organizmih obalnih voda. Živi organizmi so določeni v prilogi 2 te uredbe.

*  Pri skupinah snovi so kot indikativni parametri našteti posamezni značilni predstavniki (v oklepajih in brez številke).

** Te skupine snovi običajno zajemajo veliko posameznih spojin. Trenutno ni mogoče dati primernih indikativnih parametrov.

*** Samo pentabromobifenileter (številka CAS 32534-81-9).

**** Fluoranten je na seznamu kot indikator drugih, nevarnejših poliaromatskih ogljikovodikov.

PRILOGA 2

PRILOGA 2: OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI ZA PARAMETRE KEMIJSKEGA STANJA (OSK) in Živi organizmi

1. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v vodi

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | LP–OSKa celinske površinske vodec | LP–OSKa morje in somornice | NDK–OSKb celinske površinske vodec | NDK–OSKb morje in somornice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alaklor | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | atrazin | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | benzen | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 |
| 5 | bromirani difenileterd | 32534-81-9 | 0,0005 | 0,0002 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 6 | kadmij in njegove spojine glede na razrede trdote vodee, f | 7440-43-9 | r.1: ≤ 0,08 + NO r.2: 0,08 + NO r.3: 0,09 + NO r.4: 0,15 + NO r.5: 0,25 + NO | 0,2 + NO | r.1: ≤ 0,45 + NO r.2: 0,45 + NO r.3: 0,6 + NO r.4: 0,9 + NO r.5: 1,5 + NO | r.1: ≤ 0,45 + NO r.2: 0,45 + NO r.3: 0,6 + NO r.4: 0,9 + NO r.5: 1,5 + NO |
| 6a | ogljikov tetrakloridg | 56-23-5 | 12 | 12 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 7 | kloroalkani, C10-13 | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | klorofenvinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | klorpirifos (klorpirifos-etil) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| 9a | ciklodienski pesticidi aldring dieldring endring izodring | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | Σ = 0,005 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 9b | vsota DDTg,h | se ne uporablja | 0,025 | 0,025 | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | para-para-DDTg | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 10 | 1,2-dikloroetan | 107-06-2 | 10 | 10 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 11 | diklorometan | 75-09-2 | 20 | 20 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 12 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 13 | diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |
| 14 | endosulfani | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |
| 15 | fluoranten | 206-44-0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| 16 | heksaklorobenzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | heksaklorobutadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| 18 | heksaklorocikloheksanj | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |
| 19 | izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | svinec in njegove spojinee | 7439-92-1 | 7,2 | 7,2 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 21 | živo srebro in njegove spojinee | 7439-97-6 | 0,05 + NO | 0,05 + NO | 0,07 + NO | 0,07 + NO |
| 22 | naftalen | 91-20-3 | 2,4 | 1,2 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 23 | nikelj in njegove spojinee | 7440-02-0 | 20 | 20 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 24 | nonilfenol (4-nonilfenol) | 104-40-5 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| 25 | oktilfenol (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol) | 140-66-9 | 0,1 | 0,01 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 26 | pentaklorobenzen | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 27 | pentaklorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
| 28 | poliaromatski ogljikovodiki (PAH)k | se ne uporablja | se ne uporablja | se ne uporablja | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | (benzo(a)piren) | 50-32-8 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | (benzo(b)fluoranten) | 205-99-2 | Σ = 0,03 | Σ = 0,03 | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | (benzo(k)fluoranten) | 207-08-9 |  |  |  |  |
|  | (benzo(g,h,i)perilen) | 191-24-2 | Σ = 0,002 | Σ = 0,002 | se ne uporablja | se ne uporablja |
|  | (indeno(1,2,3-cd)piren) | 193-39-5 |  |  |  |  |
| 29 | simazin | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 29a | tetrakloroetilen g | 127-18-4 | 10 | 10 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 29b | trikloroetilen g | 79-01-6 | 10 | 10 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 30 | tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |
| 31 | triklorobenzeni | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 32 | triklorometan | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | se ne uporablja | se ne uporablja |
| 33 | trifluralin | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | se ne uporablja | se ne uporablja |

a	LP–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja. Če ni določeno drugače, velja za celotno koncentracijo vseh izomer.

b	NDK–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja. Če je NDK–OSK označen kot »se ne uporablja«, se šteje, da vrednosti LP–OSK zagotavljajo varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno nižje od vrednosti, določenih na podlagi akutne strupenosti.

c 	Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna in močno preoblikovana vodna telesa.

d 	Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri, je okoljski standard kakovosti (OSK) določen za vsoto sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154.

e  	Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se upoštevajo koncentracije naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

f 	Za kadmij in njegove spojine se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, kot je določena v petih razredih (r.1 = razred 1: < 40 mg CaCO3/l, r.2 = razred 2: 40 do < 50 mg CaCO3/l, r.3 = razred 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, r.4 = razred 4: 100 do < 200 mg CaCO3/l in r.5 = razred 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

g 	Ta snov ni prednostna, temveč eno od drugih onesnaževal.

h 	Vsota DDT zajema vsoto izomer 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 50-29-3); številka EU 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (številka CAS 789-02-6); številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen (številka CAS 72-55-9); številka EU 200-784-6); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 72-54-8); številka EU 200-783-0).

i 	endosulfan predstavlja vsoto izomer  in

j 	heksaklorocikloheksan predstavlja vsoto izomer  , ,  in

k 	Za skupino prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) velja vsak posamezen OSK, tj., treba je izpolnjevati OSK za benzo(a)piren, OSK za vsoto benzo(b)fluorantena in benzo(k)fluorantena ter OSK za vsoto benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena.

NO	vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

2. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivih živih organizmov

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | ŽO–OSK * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | heksaklorobenzen | 118-74-1 | 10 |
| 2 | heksaklorobutadien | 87-68-3 | 55 |
| 3 | živo srebro in njegove spojinee | 7439-97-6 | 20 |

*	ŽO–OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov. Vrednost se izraža v /kg mokre teže živih organizmov.

3. Živi organizmi za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda

| Vrsta površinske vode | Vodno območje | Vrsta živih organizmov | Tkivo živih organizmov |
| --- | --- | --- | --- |
| obalne vode | VO Jadranskega morja | mediteranska klapavica (Mytilus galloprovincialis) | mehki del organizma c |
| celinske površinske vode | VO Donave | klen (Leuciscus cephalus cephalus) ali potočna postrv (Salmo trutta) a ali pohra (Barbus balcanicus) b | celoten organizem d |
| celinske površinske vode | VO Jadranskega morja | štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) ali potočna postrv (Salmo trutta) a ali pohra (Barbus balcanicus) b | celoten organizem d |

a	Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena. Vrsta živih organizmov je natančneje določena glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

b	Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena in je pogostost in/ali starostna struktura potočne postrvi (Salmo trutta) spremenjena zaradi vlaganja ali drugih človekovih posegov. Vrsta živih organizmov je natančneje določena glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

c	Osebki se odvzamejo januarja.

d	Osebki se odvzamejo v jeseni (septembra ali oktobra). Za vrednotenje kemijskega stanja se uporabijo osebki, ki so dopolnili drugo leto življenja.

PRILOGA 3

PRILOGA 8: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA posebna onesnaževala

| Št. | Ime parametra | Številka CAS | Enota | Mejne vrednosti za ekološko stanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZELO DOBRO | DOBRO |
|  |  |  |  | LP | LP-OSK | NDK-OSK |
| Sintetična onesnaževala |
| 1 | 1,2,4-trimetilbenzen | 95-63-6 |  | 0,2 | 2 | 20 |
| 2 | 1,3,5-trimetilbenzen | 108-67-8 |  | 0,2 | 2 | 20 |
| 3 | bisfenol-A | 80-05-7 |  | 0,16 | 1,6 | 16 |
| 4 | klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) | 15545-48-9 |  | 0,08 | 0,8 | 8 |
| 5 | cianid (prosti) | 57-12-5 |  | 1 | 1,2 | 17 |
| 6 | dibutilftalat | 84-74-2 |  | 1 | 10 | 100 |
| 7 | dibutilkositrov kation | se ne uporablja |  | 0,002 | 0,02 | 0,21 |
| 8 | epiklorhidrin | 106-89-8 |  | 1,2 | 12 | 120 |
| 9 | fluorid | 16984-48-8 |  | 68 | 680 | 6800 |
| 10 | formaldehid | 50-00-0 |  | 13 | 130 | 1300 |
| 11 | glifosat | 1071-83-6 |  | 2 | 20 | 200 |
| 12 | heksakloroetan | 67-72-1 |  | 2,4 | 24 | 240 |
| 13 | ksileni | 1330-20-7 |  | 19 | 185 | 1850 |
| 14 | linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13_C11,6) | 42615-29-2 |  | 25 | 250 | 2500 |
| 15 | n-heksan | 110-54-3 |  | 0,02 | 0,2 | 1,2 |
| 16 | pendimetalin | 40487-42-1 |  | 0,03 | 0,3 | 3 |
| 17 | fenol | 108-95-2 |  | 0,8 | 7,7 | 77 |
| 18 | S-metolaklor | 87392-12-9 |  | 0,03 | 0,3 | 2,7 |
| 19 | terbutilazin | 5915-41-3 |  | 0,05 | 0,5 | 5,3 |
| 20 | toluen | 108-88-3 |  | 7,4 | 74 | 740 |
| Nesintetična onesnaževala |
| 21 | arzen in njegove spojine a | 7440-38-2 |  | 0,7 | 7 | 21 |
| 22 | baker in njegove spojine a | 7440-50-8 |  | 1 | 8,2 + NO | 73 + NO |
| 23 | bor in njegove spojine a | 7440-42-8 |  | 30 | 180 + NO | 1800 + NO |
| 24 | cink in njegove spojine a | 7440-66-6 |  | 4,2 c 4,2 d 4,2 e | 7,8 c + NO 35,1 d + NO 52 e + NO | 78 c + NO 351 d + NO 520 e + NO |
| 25 | kobalt in njegove spojine a | 7440-48-4 |  | 0,1 | 0,3 + NO | 2,8 + NO |
| 26 | krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom) a | 7440-47-3 |  | 1,2 | 12 | 160 |
| 27 | molibden in njegove spojine a | 7439-98-7 |  | 2,4 | 24 | 200 |
| 28 | antimon in njegove spojine a | 7440-36-0 |  | 0,6 | 3,2 + NO | 30 + NO |
| 29 | selena | 7782-49-2 |  | 0,6 | 6 | 72 |
| Druga posebna onesnaževala |
| 30 | nitrit | se ne uporablja | mg/L NO2 |  |  | se ne uporablja |
| 31 | KPK | se ne uporablja | mg/L O2 | 9,4 -20,9 f | 14,4 - 29,9 f | se ne uporablja |
| 32 | sulfat | se ne uporablja | mg/L SO4 | 15 | 150 | se ne uporablja |
| 33 | mineralna olja | se ne uporablja | mg/L | 0,005 | 0,05 | se ne uporablja |
| 34 | organski vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX) | se ne uporablja |  | 2 | 20 | se ne uporablja |
| 35 | poliklorirani bifenili (PCB) b | se ne uporablja |  | 0,003 | 0,01 | se ne uporablja |

a 	Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

b	Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

c	Velja za vode s trdoto manjšo od 50 mg/L CaCO3.

d	Velja za vode s trdoto enako ali večjo od 50 mg/L CaCO3 in manjšo od 100 mg/L CaCO3.

e	Velja za vode s trdoto enako ali večjo od 100 mg/L CaCO3.

f	Natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda

NO	Vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

PRILOGA 4

PRILOGA 10: NARAVNA OZADJA ZA KOVINE IN NJIHOVE SPOJINE

| Parameter | Številka CAS | Enota | Vrednost naravnega ozadja za celinske vode |
| --- | --- | --- | --- |
| Prednostne in prednostne nevarne snovi |
| kadmij in njegove spojine | 7440-43-9 | /L | 0,04 |
| živo srebro in njegove spojine | 7439-97-6 | /L | 0,0025 |
| Posebna onesnaževala |
| baker in njegove spojine | 7440-50-8 | /L | 1,0 |
| bor in njegove spojine | 7440-42-8 | /L | 30 |
| cink in njegove spojine | 7440-66-6 | /L | 4,2 |
| kobalt in njegove spojine | 7440-48-4 | /L | 0,1 |
| antimon in njegove spojine | 7440-36-0 | /L | 0,6 |