Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:

Ime predpisa:

Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Št. zadeve:

0071-252/2010

Datum objave:

15.9.2010

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

15.10.2010

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Alenka Fritzel, e-mail: alenka.fritzel@gov.si

OBRAZLOŽITEV:

1. REFERENČNI VIRI:

- Luftreinhalte-/Aktionsplan Neu-Ulm: Anhang3: Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen, Juni 2009;

- Bundesamt für Umwelt BAFU: Luftreinhaltung auf Baustellen: Richtlinie über betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen (Baurichtlinie Luft), Bern, 2009;

- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Luftreinhalte-/Aktionsplan für die Stadt München, 1. Fortschreibung: Anlage 2: Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen, Oktober 2007;

- Mayor of London: The control of dust and emissions from construction and demolition: Best Practice Guidance, November 2006;

2. Reference za površino gradbišča in prostornino gradbišča

Kriterij razmejitve gradbišč, na katerih je treba uporabljati določbe celotne uredbe ali zgolj člena 6. in 8., je smiselno prevzet iz švicarske smernice (Baurichtlinie Luft). Smernica razlikuje med gradbišči znotraj aglomeracij/mest in gradbišči na podeželju.  Gradbišča znotraj aglomeracij/mest morajo upoštevati vse zahteve glede ukrepov, ki jih vsebuje smernica, če je gradbišče postavljeno več kot 1 leto, ali če je površina gradbišča večja od 4000 m2, ali če je prostornina gradbišča večja od 10.000 m3. Gradbišča na podeželju pa morajo upoštevati vse zahteve glede ukrepov, ki jih vsebuje smernica, če je gradbišče postavljeno več kot 1.5 leta, ali če je površina gradbišča večja od 10.000 m2, ali če je prostornina gradbišča večja od 20.000 m3. Če gradbišče ne dosega vsaj enega od navedenih kriterijev, potem mora upoštevati zgolj nekatere ukrepe.

Pod kriterij gradbišč znotraj aglomeracij/mest iz švicarske smernice uredba uvršča sledeča gradbišča:

- gradbišča na območju naselij, ki imajo status mesta, ter

- gradbišča na območju degradiranega okolja.

Naselja, ki imajo status mesta, so naselja, ki so tak status dobila na podlagi predpisov o lokalni samoupravi (15.a člen Zakona o lokalni samoupravi). Teh naselij je trenutno 67 (Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve Ur.l. RS, št. 22/2000, in Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji Ur.l. RS, št. 121/2005). Če bi se določilo, da se pod kriterij gradbišč znotraj aglomeracij/mest iz švicarske smernice namesto območij naselij, ki imajo status mest, vzamejo območja mestnih občin (teh je 11), bi to pomenilo, da bi se številna gradbišča v naseljih v katerih je večje število prebivalcev in niso znotraj mestne občine izvzelo iz zahtev uporabe celotne uredbe. Poleg tega pa bi to pomenilo, da bi za gradbišča znotraj območja naselij, ki ležijo znotraj mestnih občin, a so izrazito podeželskega značaja veljali enako strogi ukrepi kot v izrazito mestnih naseljih.

Tudi določitev površine in prostornine gradbišča je smiselno povzeta po švicarski smernici. Po švicarski smernici se površina gradbišča nanaša na površine kot površine ceste, površine izkopa, površine ovoja stavbe ali površine območja gradnje. Prostornina gradbišča pa se izračuna kot vsota prostornine porušenega objekta, prostornine izkopa, vključno s spremembami terena, in prostornine objekta nad terenom.

3. REFERENCE ZA OMEJEVANJE DROBLJENJA, LOMLJENJA ALI MLETJA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČIH

Uredba prepoveduje, da bi se na gradbišču gradbeni odpadki z drugih gradbišč drobili, lomili ali mleli, tudi v premičnih napravah za predelavo gradbenih odpadkov. Na gradbiščih na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev, in

na gradbiščih na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 10.000 m3, in na gradbiščih na območju, ki ni na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 10.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 20.000 m3, je poleg splošne prepovedi drobljenja gradbenih odpadkov z drugih gradbišč treba upoštevati tudi zahtevo, da se postopki drobljenja, lomljenja ali mletja z napravami, vključno s premičnimi napravami za obdelavo gradbenih odpadkov, lahko izvajajo samo v napravah, ki so opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka (filtriranje delcev). Če je pa je izstopni material teh naprav manjši od 5 mm, pa je treba zagotoviti zaprto skladiščenje tega materiala ter zajem in čiščenje izstopnega zraka iz takega skladišča. Na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 10.000 m3, pa je prepovedano kakršnokoli drobljenje gradbenih odpadkov.

Zahteva, da morajo biti pri postopkih drobljenja, lomljenja ali mletja gradbenih odpadkov z napravami te naprave opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka, je smiselno povzeta iz švicarskih smernic. Zahteva po prepovedi uporabe postopkov  drobljenja, lomljenja ali mletja gradbenih odpadkov na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 10.000 m3, pa je povzeta iz akcijskega načrta za Neu-Ulm in iz akcijskega načrta za München.

4. ZAHTEVE GLEDE ELABORATA IN VLOGE IZVAJACEV GRADBENIH DEL PRI NJEGOVI VSEBINI

Investitor mora izdelati elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča, ki je sestavni del projekta za izvedbo. V elaboratu preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča se konkretizira abstraktno navedene ukrepe v tej uredbi. Ker investitor ob izdelavi projekta za izvedbo ne razpolaga z vsemi podatki, ki se tičejo izvedbe gradnje (katera gradbena mehanizacija se bo uporabila,...), uredba določa, da investitor pred pričetkom gradnje elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča dopolni, če se je z izvajalcem gradnje dogovoril za uporabo drugačnih ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča (tretji odstavek 9. člena uredbe), s čimer se uredi elaborat s pogoji iz pogodbe za izvedbo gradbenih del.

Izvajalec mora v skladu z zakonom o graditvi objektov pred pričetkom gradnje in med gradnjo pregledovati projekt za izvedbo ter investitorju sporočati morebitne pomanjkljivosti ter zahtevati odpravo teh pomanjkljivosti (prvi odstavek 84. člena ZGO-1). Te zahteve povzema tudi uredba, pri čemer se sklicuje na ZGO-1 (četrti odstavek 9. člena uredbe).

ZGO-1 določa, da izvajalec opozori pristojno inšpekcijo in do dokončne odločitve ustavi dela, če gre za hujše pomanjkljivosti (napake, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje) in se jih kljub izvajalčevemu opozorilu ni odpravilo (prvi odstavek 84. člena ZGO-1). Pri tem pa ZGO-1 ne določa podrobnejših meril, kdaj bi lahko prišlo do ogroženosti, ampak je ta presoja prepuščena izvajalcu. Ker izvajalec ni strokovnjak s področja okolja, uredba povzema zahtevo ZGO-1 in se glede izvajalčeve obveznosti obvestiti inšpektorja sklicuje nanj, pri tem pa uredba od izvajalca zahteva tudi, da ne prične z deli, za katera je ugotovil, da je elaborat pomanjkljiv (osmi odstavek 9. člena uredbe). Takšna določba predvideva, da bi lahko prišlo do ogroženosti okolja v smislu prvega odstavka 84. člena ZGO-1, če bi izvajalec izvajal gradnjo na podlagi pomanjkljivega elaborata.

Če izvajalec opusti ta ravnanja, je sankcioniran po ZGO-1 (14. točka prvega odstavka 171. člena ZGO-1), ker gre za kršitev določb ZGO-1, ki so v tej uredbi zgolj povzete. V kolikor bi bil izvajalec za te opustitve zahtev uredbe iz četrtega in osmega odstavka 9. člena sankcioniran na podlagi uredbe, bi to pomenilo, da bi bil lahko sankcioniran dvojno, ker bi šlo za kršitev uredbe in za kršitev ZGO-1. Če bo inšpektor, pristojen za okolje, ob inšpekcijskem nadzoru na gradbišču ugotovil, da je investitor kršil določbe ZGO-1, bo moral skladno z zakonom o inšpekcijskem nadzoru sam ugotoviti dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah napraviti zapisnik, ki ga bo posredoval inšpekciji, pristojni za graditev.

Ker se med samo gradnjo zaradi različni vzrokov (okvara v elaboratu navedene gradbene mehanizacije, drugačen način gradnje,...) ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišč lahko spreminjajo, morajo biti ti ukrepi tudi vneseni v elaborat, zaradi česar je izvajalec dolžan obveščati investitorja o tem.

Ker inšpektor, pristojen za okolje nima pravice sankcionirati ravnanj investitorja glede vsebine elaborata, mu bo odredil zgolj dopolnitev elaborata, o tem pa bo moral skladno z zakonom o inšpekcijskem nadzoru obvestiti inšpektorja, pristojnega za graditev, ki bo sankcioniral ravnanje investitorja. (drugi odstavek 11. člena uredbe)

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa pravila ravnanja z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev, ki nastaja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču.

2. člen

(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za vsa gradbišča, ne glede na način gradnje ali vrsto objekta.

(2) Določbe 4., 5., 7., 9. in 10. člena te uredbe se uporabljajo samo za gradbišča:

- na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev, ali

- na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 10.000 m3, ali

-  na območju, ki ni območje iz prejšnje alinee, če površina gradbišča presega 10.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 20.000 m3.

(3) Določbe te uredbe ne veljajo za gradnjo objektov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice, za objekte za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in za gradnjo vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem.

3. člen

(izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. delci so delci v zunanjem zraku v skladu s predpisi, ki urejajo žveplov dioksid, dušikove okside, delce in svinec v zunanjem zraku;

2. površina gradbišča je:

- površina ovoja stavbe, če gre za rekonstrukcijo ali odstranitev stavbe, izračunana v skladu s standardom SIST ISO 9836, ali

- zazidana površina gradbeno inženirskega objekta ali njegovega dela, če gre za rekonstrukcijo ali odstranitev gradbeno inženirskega objekta ali njegovega dela, ali

- površina zemljišča gradbišča, če gre za gradnjo novega objekta;

3. prostornina gradbišča je vsota:

- prostornine izkopa, vključno z izkopi zaradi izravnave terena,

- prostornine objekta, merjene od terena do kapa ali vrha konstrukcije in

- prostornine odstranjenega objekta, če gradnja vključuje odstranitev objekta;

4. prostornina objekta, merjena od terena do kapa ali vrha konstrukcije, je:

- za stavbe bruto prostornina stavbe v skladu s standardom SIST ISO 9836, pri čemer se ne upošteva prostornina podzemnih etaž,

- za gradbene inženirske objekte pa prostornina vgrajenega gradbenega materiala nad tlemi;

5. naselje, ki ima status mesta, je naselje, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo, določeno kot mesto;

6. območje degradiranega okolja je posamezno območje, na katerem se izvajajo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja iz predpisa, ki v skladu z zakonom določa degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja zaradi čezmerne obremenjenosti zunanjega zraka s PM10;

7. gradbeni odpadki so gradbeni material, ostanki obdelave gradbenega materiala, ostanki odstranitve objekta ter zemeljski izkop, če se uvrščajo med odpadke v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

8. sipki gradbeni materiali so drobno zrnati gradbeni materiali ali gradbeni materiali večje zrnatosti, če se sami pojavljajo tudi v obliki prahu ali so onesnaženi s prašnimi usedlinami

9. gradbiščna cesta je cesta, ki povezuje gradbišče s cesto, ki je javno dobro.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov.

4. člen

(zahteve za motorje vgrajene v gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki se nahajajo na gradbišču)

(1) Izvajalec mora zagotoviti, da je na vidnem mestu motorja z notranjim zgorevanjem, vgrajenega v gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo, ki se nahaja na gradbišču, pritrjena oznaka motorja v skladu s predpisom ki ureja emisijo plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, in prenaša v slovenski pravni red Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES z vsemi spremembami in dopolnitvami.

(2) Iz podatkov na oznaki motorja mora biti predvsem razvidna številka ES homologacije motorja.

5. člen

(zahteve za motorje na kompresijski vžig)

(1) Če se na gradbišču uporablja gradbena mehanizacija ali druga naprava z vgrajenim motorjem na kompresijski vžig z izhodno močjo večjo od 19 kW, se ta gradbena mehanizacija ali druga naprava lahko uporablja samo, če:

-  je za motorje podeljena homologacija za tip motorja ali družino motorjev stopnje IIIA (skupina motorjev H, I, J in K) v skladu s predpisom, ki ureja emisijo plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, ali

- so motorji opremljeni s filtri za delce v izpušnih plinih motorjev, katerih učinek filtriranja delcev s premerom od 10 nm do 30 nm je najmanj 97 % in 90 % med regeneracijo filtra.

(2) Za motorje iz prve alinee prejšnjega odstavka mora investitor ob podpisu pogodbe za izvedbo gradnje pridobiti od izvajalcev kopijo izjav, s katerimi je proizvajalec ali uvoznik ob dajanju gradbene mehanizacije ali druge naprave na trg potrdil, da so vgrajeni motorji izdelani v skladu s podeljeno homologacijo.

(3) Za motorje iz druge alinee prvega odstavka tega člena mora investitor ob podpisu pogodbe za izvedbo gradnje pridobiti od izvajalcev izjave o skladnosti filtra za delce, s katerimi proizvajalec ali uvoznik gradbene mehanizacije ali druge naprave potrjuje, da je vgrajeni motor opremljen s filtrom za delce z lastnostmi iz druge alinee prvega odstavka tega člena.

(4) Izjava o skladnosti filtra za delce vsebuje:

- ime in naslov proizvajalca ali uvoznika gradbene mehanizacije ali druge naprave,

- izjavo proizvajalca ali uvoznika, da je v gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo vgrajeni motor na kompresijski vžig opremljen s filtrom za delce z lastnostmi iz druge alinee prvega odstavka tega člena;
- ime tipa gradbene mehanizacije oziroma druge naprave, motorja in filtra za delce v izpušnih plinih motorja,
- leto izdelave gradbene mehanizacije ali druge naprave opreme in serijske številke motorja in filtra za delce v izpušnih plinih motorja,
- ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti in številko certifikata o skladnosti za filter za delce v izpušnih plinih motorja,

- ime in naziv osebe, ki je podpisala izjavo proizvajalca ali uvoznika, 
- točno lokacijo oznake filtra za delce na gradbenem stroju ali opremi.

(5) Oznaka filtra za delce iz druge alinee prvega odstavka tega člena mora biti pritrjena na gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo na vidnem mestu in mora biti neizbrisna in jasno čitljiva ter vsebovati naslednje podatke:

- ime proizvajalca,
- serijsko številko,
- ime tipa motorja oziroma filtra za delce,
- ime organa za ugotavljanje skladnosti.

(6) Za proizvajalca gradbene mehanizacije ali druge naprave iz tretjega odstavka tega člena se šteje tudi oseba, ki je filter za delce vgradila v gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo.

6. člen

(zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču)

(1) Na gradbišču se morajo pri izvajanju del izvajati ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev na viru onesnaževanja zunanjega zraka, in sicer na:

- točkovnih virih, kot je na primer na mestu čiščenja fasade ali na mestu brušenja, rezkanja ali klesanja gradbenih materialov, in

- razpršenih virih, kot je na primer emisija delcev iz prometa po gradbiščnih poteh, pri pretovarjanju ali skladiščenju gradbenega materiala, pri izkopavanju zemljine in njenem nakladanju ter pri transportu zemeljskega izkopa ali pri ravnanju z gradbenimi odpadki.

(2) Pri izvajanju del, pri katerih nastaja izrazita emisija delcev, kot je na primer brušenje, rezkanje, vrtanje, žarenje, klesanje, šiljenje, odkopavanje, drobljenje ali lomljenje, mletje, vlivanje ali vsipavanje oziroma nasipavanje, odmetavanje ali podiranje, ločevanje ali rezanje, sejanje, nakladanje, razkladanje, grabljenje, brisanje, transportiranje se morajo uporabljati naslednji ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev:

- prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,
- prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline,
- prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem, 
- pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višin, ki niso večje od višin posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov, gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih. Če se ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah,
- pri rušenju objektov je prepovedano odmetavati tramove, gradbeno pohištvo in lahke gradbene elemente ter jih odlagati ali premeščati ročno ali s pomočjo gradbenih dvigal,

-  rušenje ali razgradnjo objektov je treba izvesti, če je tehnično možno, v velikih kosih, prah pa je treba vezati na gradbeni material z omočenjem,

- na gradbišču je prepovedano gradbene odpadke z drugih gradbišč obdelovati s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov v premičnih napravah,
- pri odstranitvi objekta je treba zaradi zmanjševanja prahu uporabljati pokrove in zaporne stene za preprečevanje razširjanja prahu,

- transportni trakovi morajo biti popolnoma pokriti oziroma zaprti,
- pri odstranitvi objekta z velikimi površinami in razstreljevanju večjega objekta, pri katerem ni mogoče izdelati pokrovov in zapornih sten, je treba predvideti primerno alternativno vezavo prahu, kot je močno omočenje ali vodna zavesa.

(3) Na gradbiščih iz drugega odstavka 2. člena te uredbe je prepovedano gradbene odpadke obdelovati s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja z napravami, vključno s premičnimi napravami za obdelavo gradbenih odpadkov, ki niso opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka (filtriranje delcev). Če je izstopni material manjši od 5 mm, je treba zagotoviti zaprto skladiščenje tega materiala ter zajem in čiščenje izstopnega zraka iz takega skladišča.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali če prostornina gradbišča presega 10.000 m3, prepovedano gradbene odpadke obdelovati s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov v premičnih napravah.

7. člen

(zahteve za gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki se nahajajo na gradbišču)

(1) Pri gradnji, pri kateri nastaja izrazita emisija delcev, se mora uporabljati gradbena mehanizacija in druge naprave, ki so:

- na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljeni za odsesovanje prahu, ali

- zaprti viri prahu, ali

- opremljeni za vezavo prahu z omočenjem.

(2) Pri gradnji z gradbeno mehanizacijo ali drugimi napravami za obdelavo gradbenega materiala, kot so rezalne plošče ali brusilniki, mora biti zagotovljeno izvajanje ukrepov za zmanjševanje prahu, kot je omočenje, zajemanje oziroma odsesovanje prahu ali drug način odpraševanja.

(3) Izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču nepokritih sipkih gradbenih materialov ne prevaža, skladišči ali pretovarja.

8. člen

(zahteve za organizacijske ukrepe na gradbišču)

(1) Za gradbišče je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:

- na gradbišču je treba zmanjševati količine skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,

- skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
- na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih iz gradbišč na ceste, ki so javno dobro, je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil, 
- gradbiščne ceste, ki se bodo uporabljale več kot 12 mesecev morajo biti prevlečene z nosilno asfaltno podlogo ali neprekinjeno omočene s tekočinami, ki vežejo prah na površini cestišča,

- redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali s postopki mokrega čiščenja,
- v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste, ki je javno dobro, oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
- na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 30 km/h.

(2) Izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovaža na gradbišče ali odvaža z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.

9. člen

(elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča)

(1) Investitor mora k projektu za izvedbo priložiti elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča (v nadaljnjem besedilu: elaborat).

(2) Elaborat mora vsebovati podatke o:

- vrstah gradbene mehanizacije in drugih naprav na motorni pogon z notranjim zgorevanjem, ki se bodo predvidoma uporabljali na gradbišču, in o izpolnjevanju zahtev iz 4. in 5. člena te uredbe,

- vrstah gradbene mehanizacije in drugih naprav, katerih uporaba povzroča izrazito emisijo delcev in se bodo predvidoma uporabljali na gradbišču ter o izpolnjevanju zahtev iz 6. in 7. člena te uredbe,

- vrstah ukrepov preprečevanja in zmanjševanja prašenja iz 6. in 7. člena te uredbe, ki se bodo izvajali pri gradnji,

- vrsti lahkih in težkih tovornih vozil za dostavo gradbenega materiala in odvoz gradbenih odpadkov ter uvrstitvi teh vozil glede na stopnjo standarda emisije izpušnih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo ES-homologacijo in posamično odobritev motornih vozil,

- načinu skladiščenja sipkega gradbenega materiala na gradbišču in o ukrepih za zmanjševanje prašenja zaradi prevoza, skladiščenja, pretovarjanja ali uporabe tega materiala in zaradi prašenja, ki ga povzroča veter,

- vrstah in postavitvi posod ali zabojnikov za zbiranje, začasno skladiščenje in prevoz gradbenih odpadkov,

- organizacijskih ukrepih iz 8. člena te uredbe,

- dovozih in izvozih iz gradbišča ter načinu pranja koles in podvozja vozil, ki zapuščajo gradbišče.

(3) Investitor mora pred začetkom gradnje zagotoviti, da izvajalec pregleda elaborat in ga uskladiti z določbami od 4. do 8. člena te uredbe ter ga po potrebi dopolniti, če se je z izvajalcem dogovoril za uporabo drugačne gradbene mehanizacije in drugih naprav, ki se bodo nahajale na gradbišču, za druge ukrepe proti prašenju ob rušenju oziroma razgradnji objektov ali za drugačen način ravnanja z gradbenimi odpadki.

(4) Če ob pregledu elaborata, ki je bil dopolnjen v skladu s prejšnjim odstavkom, izvajalec ugotovi pomanjkljivosti, mora v skladu s predpisi o graditvi objektov o pomanjkljivostih obvestiti investitorja in zahtevati odpravo teh pomanjkljivosti.

(5) Za pomanjkljivost iz prejšnjega odstavka se šteje predvsem:

- pomanjkljiva navedba in pomanjkljiv opis gradbene mehanizacije in drugih naprav, ki se bo uporabljala na gradbišču v skladu s 4. do 7. členom te uredbe,

-  pomanjkljiva navedba in pomanjkljiv opis ukrepov preprečevanja in zmanjševanja prašenja, ki se bodo izvajali na gradbišču v skladu s 6. in 7. členom te uredbe,

- pomanjkljiva navedba in uvrstitev v standarde lahkih in težkih tovornih vozil, ki se bodo uporabljali za prevoz,

- pomanjkljiv opis skladiščenja in ukrepov za preprečevanje prašenja sipkega materiala, ki se bo uporabljal na gradbišču,

- pomanjkljiv opis ravnanja z gradbenimi odpadki na gradbišču,

- pomanjkljiv opis pranja koles in podvozja vozil, ki zapuščajo gradbišče.

(6) Izvajalec mora opozoriti investitorja, da vnese v elaborat vse spremembe in dopolnitve, ki v zvezi z ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišč nastajajo med gradnjo.

(7) Investitor se je o odpravi pomanjkljivosti elaborata dolžan uskladiti z izvajalcem.

(8) Če investitor ne odpravi pomanjkljivosti elaborata iz četrtega odstavka tega člena ali v elaborat ne vnese sprememb in dopolnitev v skladu z opozorili iz šestega odstavka tega člena, mora izvajalec skladno s predpisi o graditvi objektov o tem obvestiti pristojnega inšpektorja po tej uredbi in ne sme začeti z deli, za katera je ugotovil, da je elaborat pomanjkljiv ali če v elaborat niso vnesene spremembe in dopolnitve, oziroma taka dela ustaviti.

(9) Investitor mora elaborat skupaj s kopijami izjav iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in izjavami iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe predložiti pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva.

(10) Elaborat je treba izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

10. člen

(obveze investitorja, izvajalca in nadzornika)

(1) Izvajalec mora zagotoviti, da se izvajajo ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč skladno z elaboratom.

(2) Izvajalec mora zagotoviti, da se v gradbeni dnevnik za posamezen dan vpisuje izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, in sicer:

- o vrstah gradbene mehanizacije in drugih naprav na motorni pogon z notranjim zgorevanjem in o izpolnjevanju zahtev iz 4. in 5. člena te uredbe,

- o vrstah gradbene mehanizacije in drugih naprav, katerih uporaba povzroča izrazito emisijo delcev, ter o izpolnjevanju zahtev iz 6. in 7. člena te uredbe,

- o vrstah ukrepov preprečevanja in zmanjševanja prašenja iz 6. in 7. člena te uredbe, ki se izvajajo pri gradnji,

- o vrstah lahkih in težkih tovornih vozil za dostavo gradbenega materiala in odvoz gradbenih odpadkov ter uvrstitvi teh vozil glede na stopnjo standarda emisije izpušnih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo ES-homologacijo in posamično odobritev motornih vozil,

- o vrstah ukrepov za zmanjševanje prašenja zaradi prevoza, skladiščenja, pretovarjanja ali uporabe sipkega materiala in zaradi prašenja, ki ga povzroča veter,

- o vrstah uporabljenih posod ali zabojnikov za zbiranje, začasno skladiščenje in prevoz gradbenih odpadkov,

- o organizacijskih ukrepih iz 8. člena te uredbe,

- o dovozih in izvozih iz gradbišča ter načinu pranja koles in podvozja vozil, ki zapuščajo gradbišče.

(3) Nadzornik mora zagotoviti, da se na gradbišču v okviru gradbenega nadzora preverja skladnost izvajanja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč z elaboratom.

(4) Če nadzornik ugotovi neskladje izvajanja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč z elaboratom mora o tem takoj obvestiti pristojnega inšpektorja po tej uredbi in investitorja, ugotovitve in predloge za doseganje skladnosti izvajanja teh ukrepov z elaboratom pa brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(5) Če izvajalec vpisanega predloga iz prejšnjega odstavka ne upošteva ali na drug način ne izvaja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč v skladu z elaboratom, mora nadzornik o tem brez odlašanja obvestiti investitorja in ugotovitev o neupoštevanju predloga iz prejšnjega odstavka vpisati v gradbeni dnevnik.

(6) Investitor mora na podlagi obvestila nadzornika iz prejšnjega odstavka v skladu z gradbeno pogodbo brez odlašanja pisno zahtevati od izvajalca, da brez odlašanja vzpostavi ukrepe preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč v skladu z elaboratom, in o tem obvestiti nadzornika.

11. člen

(nadzor in inšpekcijski ukrepi)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(2) V primeru obvestila iz osmega odstavka 9. člena te uredbe inšpektor investitorju odredi, da zagotovi odpravo pomanjkljivosti iz elaborata, in o tem obvesti inšpektorja, pristojnega za graditev.

12. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe izvajalec, če:

1. ne zagotavlja, da je na vidnem mestu motorja z notranjim zgorevanjem, vgrajenega v gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo, ki se nahaja na gradbišču, pritrjena oznaka motorja skladno s prvim odstavkom 4. člena te uredbe;

2. uporablja gradbeno mehanizacijo in druge naprave z vgrajenimi motorji na kompresijski vžig v nasprotju z določbami iz 5. člena te uredbe;

3. na gradbišču izvaja postopke mehanske obdelave v nasprotju s 6. členom te uredbe;

4. uporablja gradbeno mehanizacijo in druge naprave v nasprotju s 7. členom te uredbe;

5. ne izvaja organizacijskih ukrepov na gradbišču v skladu z 8. členom te uredbe;

6. ne zagotavlja, da se izvajajo ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč skladno z elaboratom (prvi odstavek 10. člena);

7. ne zagotavlja, da se v gradbeni dnevnik za posamezen dan vpisuje izvajanje ukrepov skladno z drugim odstavkom 10. člena te uredbe.

(2) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec.

(3) Z globo od 1.200 do 6.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

13. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe nadzornik, če:

1. ne zagotavlja, da se na gradbišču v okviru gradbenega nadzora preverja skladnost izvajanja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč z elaboratom (tretji odstavek 10. člena);

2. ob ugotovitvi neskladja izvajanja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč z elaboratom o tem takoj ne obvesti pristojnega inšpektorja po tej uredbi in investitorja, ali če ugotovitev in predlogov za doseganje skladnosti izvajanja teh ukrepov z elaboratom brez odlašanja ne vpiše v gradbeni dnevnik (četrti odstavek 10. člena);

3. brez odlašanja ne obvesti investitorja, da izvajalec na podlagi vpisanega predloga iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe ne upošteva ali na drug način ne izvaja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč v skladu z elaboratom, ali če ugotovitev o neupoštevanju predloga iz četrtega odstavka 10. člena ne vpiše v gradbeni dnevnik (peti odstavek 10. člena).

(2) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe nadzornik.

(3) Z globo od 1.200 do 6.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

14. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe investitor, če:

1. pred začetkom gradnje ni zagotovil pregleda elaborata ali ga uskladil z določbami od 4. do 8. člena te uredbe ali ga po potrebi dopolnil (tretji odstavek 9. člena);

2. na zahtevo pristojnega inšpektorja ne predloži elaborata skupaj s kopijami izjav iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in izjavami iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe (deveti odstavek 9. člena);

3. na podlagi obvestila nadzornika iz petega odstavka 10. člena te uredbe v skladu z gradbeno pogodbo brez odlašanja pisno ne zahteva od izvajalca, da brez odlašanja vzpostavi ukrepe preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč v skladu z elaboratom, ali če o tem ne obvestiti nadzornika (šesti odstavek 10. člena).

(2) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe nastopa kot investitor.

(3) Z globo od 1.200 do 6.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(4) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba, ki po določbah te uredbe nastopa kot investitor.

15. člen

(priložitev elaboratov)

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča iz 9. člena te uredbe mora priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja investitor, ki več kot 6 mesecev po uveljavitvi te uredbe začne s postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

16. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne         2010

EVA

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r. 
Predsednik