Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09)  in na podlagi drugega odstavka 8. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 45/08 - ZVEtL in 57/08), izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

1. člen

V Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03 in 110/05 – popr.) se v 3. členu številka »1,50« nadomesti s številko »1,00« in za besedo »mesta« doda vejica in besedilo »če veljavni prostorski akt ne določa drugače«.

2. člen

V naslovu 4. člena se beseda »dvo« nadomesti z besedo »tro«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Vhodni prostor v stavbo s tremi do devetimi stanovanji mora imeti svetlo širino najmanj 1,50 m, v stavbah z deset ali več stanovanji pa najmanj 1,80 m.«.

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Svetla širina je širina merjena med vgrajeno opremo in inštalacijami do svetle višine 2,10 m.«.

3. člen

V naslovu 5. člena se beseda »dvo« nadomesti z besedo »tro«.

V prvem odstavku se številka »0,40« nadomesti s številko »0,60«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Mesta za smetnjake morajo biti določena v stavbi ali na delu parcele namenjeni gradnji, ki omogoča neoviran dostop komunalni službi.«.

V tretjem odstavku se besedilo »vodovodna napeljava in odtok« nadomesti z besedilom »vodovodni priključek in odtok odpadne vode«.

4. člen

V naslovu 6. člena se črta besedilo »skupnih prostorov in opreme v dvo- in večstanovanjskih stavbah«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svetla širina stopniščnih ram, podestov in hodnikov v skupnih prostorih dvostanovanjske stavbe mora biti najmanj 1,00 m, v tro- in večstanovanjskih pa najmanj 1,20 m.«.

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Višina in globina stopnic, glede na njihovo rabo in mesto vgradnje ne sme presegati vrednosti iz naslednje tabele:

| Vrste stopnic | Največja višina stopnic (cm) | Najmanjša globina stopnic (cm) |
| --- | --- | --- |
| Zunanja stopnišča | 16 | 30 |
| Notranja stopnišča v stavbah z dvigalom | 18,5 | 26 |
| Notranja stopnišča v stavbah brez dvigala | 17 | 29 |
| Stopnišča v stanovanjih | 19 | 25 |

(3) Stopnišča z več kot tremi stopnicami in klančine z višinsko razliko več kot 0,48 m morajo biti vsaj na eni strani opremljena z oprijemalom za roke.«.

V drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se številka »0,45« nadomesti s številko »0,48«.

5. člen

V naslovu 7. člena se beseda »dvo« nadomesti z besedo »tro«.

V prvem stavku se beseda »naprave« nadomesti z besedo »merilniki«.

Doda se novi stavek, ki se glasi:

»V primeru, da so merilniki priključeni na sistem daljinskega odčitavanja iz skupnega prostora, je njihova namestitev izjemoma dovoljena tudi v stanovanju.«.

6. člen

V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V kolikor ima stavba povezan dostop do različnih dvigal v vseh etažah, mora vsaj eno izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka.«.

Tretji odstavek postane četrti odstavek.

7. člen

V 9. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:

»velikost garaže in parkirnih mest«.

V prvem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita:

»Ob zadnjih stenah pravokotnih ali poševnih parkirnih mest, je zaradi vgrajene opreme in inštalacij do širine 0,70 m najmanjša dovoljena svetla višina 1,80 m. Ta znižanja svetle višine stropa morajo biti ustrezno označena in zavarovana.«.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Velikost dovozov in parkirnih mest za osebna vozila mora, glede na organizacijo parkiranja, ustrezati najmanj zahtevam iz naslednje  tabele:

|  | Pravokotno parkiranje | Parkiranje pod kotom | Vzdolžno parkiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Kot parkiranja glede na uvoz | 90 ° | 60 ° | 45 ° | 0 ° |
| Velikost parkirnega mesta (m) | 2.30 x 5.00 | 2.50 x 5.00 | 2.50 x 5.00 | 2.30 x 6.00 |
| Velikost invalidskega parkirnega mesta (m) | 3.50 x 5.00 | 3.50 x 5.00 | 3.50 x 6.50 |
| Širina dovoza (m) | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 |

8. člen

V 10. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Prostor namenjen osebni higieni mora biti ločen od ostalih prostorov.«.

Drugi odstavek postane tretji, tretji odstavek postane četrti in četrti odstavek se črta.

9. člen

V 11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(inštalacije in oprema v stanovanju)

Stanovanje mora imeti inštalacije in potrebno opremo za oskrbo s hladno in toplo pitno vodo, električno energijo, ogrevanjem in telekomunikacijami. Prostor v katerem je vodovodni priključek, mora imeti urejen odtok odpadne vode. V stanovanju je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje.«.

10. člen

V prvem odstavku 12. člena se za besedo »2,50 m« doda vejica in besedilo »razen predprostora in prostorov iz 2. in 3. odstavka 10. člena, kjer svetla višina ne sme biti manjša od 2,20 m.«.

V drugem odstavku se za besedo »prostorov« doda vejica in besedilo »namenjenih bivanju, spanju ter pripravljanju in uživanju hrane«.

Črta se četrti odstavek.

11. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Prostori namenjeni bivanju in spanju ne smejo biti ožji od 1,90 m in v primeru osvetlitve le z ene strani ne ožji od polovice svoje dolžine.«.

12. člen

V 15. členu se za besedo »opreme« doda besedilo »posameznega prostora«.

Za besedo »odpiranje« se doda besedilo »vsaj dela«.

Za besedo »odprtine« se doda besedilo »razen, če ni drugače določeno z drugim predpisom«.

13. člen

V 16. členu se številka »1,05« nadomesti s številko »1,00«.

14. člen

V 19. členu se v naslovu člena beseda »stopnice« nadomesti z besedilom »širina stopnišča«.

15. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V kopalnici morajo biti inštalacije in potrebna oprema za dovod hladne in tople pitne vode z odtoki odpadne vode.

(2) Stanovanje s štirimi ležišči mora imeti straniščno školjko s splakovalnikom v posebnem prostoru - stranišču, v katerem mora biti tudi umivalnik. Stanovanje s petimi ali več ležišči mora imeti dve straniščni školjki s splakovalnikom, nameščeni v kopalnici ali ločenem prostoru - stranišču, v katerem mora biti tudi umivalnik.

(3) V stranišču morata biti inštalacija za dovod vsaj hladne vode in odtok odpadne vode.

(4) Vsaj en prostor s straniščno školjko mora imeti vstop iz hodnika, predsobe ali podobnega prostora stanovanja.

(5) V kopalnici morata biti vgrajena najmanj umivalnik in kopalna kad ali prha. Straniščna školjka s splakovalnikom mora biti nameščena v kopalnici ali v ločenem prostoru – stranišču, kjer mora biti tudi manjši umivalnik. Umivalniki in kad morajo imeti vgrajene vodovodne armature.«.

16. člen

V četri alinei prvega odstavka 24. člena se besedilo »ki najmanj za dva presega« z besedilom »kot je«.

V sedmi alinei se število »150« nadomesti s številom »120«.

Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:

»- oprema kopalnice: umivalnik 60 cm x 55 cm, kopalna kad površine 1,20 m2 ali prha površine 0,60 m2, straniščna školjka 40 cm x 60 cm;«

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Svetla širina vrat v stranišče je lahko 70 cm, če ima stanovanje vsaj še en prostor s straniščno školjko s svetlo širino vrat najmanj 80 cm.«.

17. člen

V drugi alieni prvega odstavka 25. člena se število »110« nadomesti s številko »100«.

V šesti alinei se zbriše vejica in besedilo »če je predviden bide, mora stranski odmik znašati najmanj 25 cm«.

Črta se sedma alinea.

V osmi alinei, ki postane sedma, se za besedo »odmik« doda beseda »opreme«.

V drugem odstavku se številka »0,75« nadomesti s številko »0,65«.

18. člen

Doda se nov 26.a člen, ki se glasi:

»26.a člen

(odstopanje)

Projekt lahko izjemoma odstopa od zahtev tega pravilnika, če gre za projekt namenjen uvajanju sodobnejših tipologij in uporabi sodobne tehnike gradnje stanovanj oziroma stanovanjskih stavb, in je njihov naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. O primernosti odstopanj od zahtev tega pravilnika odloča strokovna komisija sestavljena iz treh članov, imenovanih na 5 let. Komisijo imenuje minister, pristojen za stanovanjske zadeve, ki jo sestavljajo en član iz arhitekturne in gradbene stroke ter predstavnik ministrstva.. Pozitivno mnenje strokovne komisije je obvezen del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen

Projektna dokumentacija, ki je sestavni del popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, vložena do 31. 8. 2011, je lahko izdelana po pravilniku iz 1. člena tega pravilnika, po tem datumu pa mora biti izdelana po tem pravilniku.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-80/2010

Ljubljana, dne 28. aprila 2010

EVA 2010-2511-0061

|  | dr. Roko ŽARNIĆ Minister za okolje in prostor |
| --- | --- |