TEHNIČNE IN OKOLJSKE SPECIFIKACIJE

Predmet skupnega javnega naročila je dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje energetsko učinkovitih tabličnih ter prenosnih računalnikov.

V tehničnih in okoljskih specifikacijah so navedene minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujene naprave razdeljene v 3 sklope in sicer: Sklop 1 (tablični računalniki), Sklop 2 (standardni prenosni računalnik) in Sklop 3 (zmogljivejši prenosni računalnik)

- Skupne zahteve:

Naprave morajo poleg splošnih zahtev, ki jih mora naprava izpolnjevati za prodajo na slovenskem trgu, izpolnjevat še naslednje skupne zahteve:

- Naprave morajo izpolnjevati zahteve iz tehničnih specifikacij.

- Naprave morajo biti ob dobavi nove in ne smejo biti proizvedene več kot leto dni pred datumom nabave.

- Naprave morajo biti zapakirane v originalni embalaži.

- Ob dobavi morajo biti priložena navodila v slovenskem jeziku ter vsi drugi dokumenti zahtevani v okvirnem krovnem sporazumu.

- Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme za »Windows® 7 Professional« in za » windows® 8 Professional« za ponujeni model prenosnih računalnikov

- V sistemu mora biti instalirana zadnja verzija BIOS-a za ponujeni model prenosnih računalnikov.

- Na prenosni računalnik mora biti pred nameščen operacijski sistem Genuine Windows 7 Professional 32 (preload) oziroma Windows 8 Professional 32 oz. 64 ali novejši sistem Windows različice Professional (preload) SlO/ ANG (glede na zahtevo posameznega naročnika).

- Priloženi morajo biti ustrezajoči gonilniki ter pripadajoči nastavitveni programi za nadgradnjo sistema za ponujeni model prenosnih računalnikov.

- Programska oprema za nadzor in upravljanje prenosnega računalnika.

Dodatni pribor (tablični računalniki):

- Priložen ovitek za tablične računalnike

Dodatni pribor, ki se zahteva za prenosne računalnike v sklopu 2 in sklopu 3

- Vsi pripadajoči kabli za napajanje

- Priložena torbica za prenašanje prenosnega računalnika

- Tipkovnica na prenosniku mora imeti SLO znake (nalepke niso dovoljene) in zaščitena pred izlivom tekočine skozi tipkovnico v notranjost računalnika.

- Grafična kartica: samostojna (za sklop 3) in samostojna ali integrirana za sklop 2

- Vgrajena zvočna kartica in zvočniki

- Možnost sočasne uporabe zunanjega zaslona

- Zunanja miška (Scroll, 3 gumbi, optična, vsaj 800 dpi, možnost uporabe na odbojnih površinah) in integrirana miška (sledilna ploščica- touchpad).

Zunanji priključki (prenosni računalniki skop 2 in sklop 3) :

- Možnost priključitve zunanjega monitorja (HDMI oz. DP in VGA), tipkovnice in miške

- USB: 3x (od tega vsaj 2x 3.0)

- RJ-45: 1x

- Audio: 1x vhod/1x izhod

Ostalo:

- Brezžični vmesnik WLAN: (802.11, a/b/g/n) in Bluetooth

- Mrežna kartica: Ethernet 10/100/100

- Priloženo orodje za enostavno preklapljanje med različnimi načini povezave v omrežje (lokalno, brezžično, bluetooth,…)

- Okoljske in energijske specifikacije

- Ponujeni modeli prenosnih računalnikov morajo izpolnjevati standarde ENERGY STAR za energetsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu (tj. ENERGY STAR 6.1)

Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I – Energy star 6.1, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

- Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da so pomnilnik, trdi disk in baterija lahko dostopni in jih je mogoče zamenjati.

Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Glasnost ponujenega modela prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve

Življenjska doba baterije

Za tablični računalnik mora baterija z enim polnjenjem zagotoviti avtonomijo delovanja vsaj 9 (devet) ur

Za prenosne računalnike v sklopu 2 mora baterija z enim polnjenjem zagotoviti avtonomijo delovanja vsaj 6 (šest) ur ali mora biti vsaj 6 celična.

Za prenosne računalnike v sklopu 3 mora baterija z enim polnjenjem zagotoviti avtonomijo delovanja za vsaj 9 (devet) ur ali mora biti 8 celična.

- Osvetlitev ozadja monitorja LCD v povprečju ne vsebuje več kot 3,5mg živega srebra na sijalko

Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

- Plastični deli večji kot 200 g morajo imeti trajno oznako, ki označuje material v skladu z ISO 11469 in ISO 1043 ali enakovrednim certifikatom.

Dokazilo: Izjava proizvajalca, da ima ponujena naprava certifikat ISO 11469 in ISO 1043 ali enakovredni certifikat.

- Dobavitelj bo moral ob dobavi opreme posameznemu naročniku izročiti tudi navodila za uporabo za zmanjšanje porabe energije v slovenskem jeziku. Navodila morajo vsebovati vsaj:

  - informacije o dejavnikih, ki vplivajo na porabo električne energije (npr.: nastavitve stanja pripravljenosti, stanja mirovanja, svetlost zaslona, zatemnitev zaslona, ko računalnik ni v uporabi, priključki – USB, vklopljene brezžične povezave…), in načinu, kako prihraniti električno energijo v povezavi z njimi,

  - navodila, kako je možno na ponujeni napravi prilagoditi nastavitve, ki vplivajo na porabo električne energije in podaljšanje trajanja napajanja z baterijo  (npr.: prilagoditev svetlosti monitorja, izključitev ohranjevalnika zaslona, vklop načina, ki omogoča varčevanje z energijo…)

  - informacije o načinu podaljševanja življenjske dobe baterije (način polnjenja, praznjenja,…)

  - opozorilo o tem, da treba polnilec izklopiti iz vtičnice, ko je računalnik že napolnjen, ker polnilec še vedno porablja električno energijo,

  - opozorilo o tem, da računalnik kljub temu, da je v stanju pripravljenosti ali mirovanja, še vedno porablja električno energijo in da je napravo v primeru daljše uporabe primerno izključiti.

- Garancijska doba in nadomestni deli

- Garancijski rok za tablične računalnike je 24 (štiriindvajset) mesecev od prevzema tabličnega računalnika, vključno  z vsemi komponentami v tabličnem računalniku.

- Garancijski rok za prenosne računalnike je 36 (šestintrideset) mesecev od prevzema notesnika, vključno za vse komponente v prenosnem računalniku.

- Garancijska doba na novo vgrajenih originalnih nadomestnih delov mora biti najmanj enaka garancijski dobi naprave, torej 24 mesecev za tablične računalnike oz 36 mesecev za prenosne računalnike.

- Odzivni čas za odpravo napak v garancijski dobi je največ 6 (šest) ur od prejema obvestila posameznega naročnika, in sicer na celotnem področju države. Za odzivni čas se šteje čas prihoda serviserja izbranega ponudnika na lokacijo posameznega naročnika po prejemu obvestila. Čas odprave napake je največ 8 (osem) ur  od prihoda serviserja. V primeru, da okvare naprave oz. napake na napravi ni mogoče odpraviti v roku iz prejšnjega odstavka, bo izbrani ponudnik uporabniku najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovil nadomestno napravo z vsaj enakimi tehničnimi lastnostmi, in sicer za čas trajanja popravila okvarjene naprave.

- Če odprava napake ni opravljena v roku 30 dni, ali če se ista napaka pojavi najmanj 3-krat zapored v roku 2 (dveh) mesecev na istem kosu naprave, mora izbrani ponudnik posameznemu naročniku napravo zamenjati z novo pravilno delujočo ekvivalentno napravo.

- Doba zagotavljanja nadomestnih delov je 4 (štiri) leta za tablične in 5 (pet) let za notesnike po dobavi naprave.

- Doba zagotavljanja razpoložljivosti in združljivosti baterij in njenih delov je najmanj 2 (dve) leti po izteku garancijske dobe.

- Izbrani ponudnik bo moral pri odpravi napak v garancijski dobi vgrajevati oz. uporabljati le originalne nadomestne dele.

- Dobava

- Dobavni rok je 30 dni od potrditve posameznega naročila s strani naročnika.

- Naprave se dobavijo in prevzamejo na lokacijah posameznih naročnikov določenih v posameznem naročilu.

- Ob dobavi dobavitelj izroči posameznemu naročniku z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo, navodila za uporabo ter vzdrževanje v slovenskem jeziku in druge dokumente določene v okvirnem krovnem sporazumu in posamičnem krovnem sporazumu.

- Dobavitelj bo, v primeru naročnikove zahteve, moral poskrbeti za odvoz naprav, katere bodo nadomeščene z novimi napravami v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10).

- Zahteve po posameznih sklopih

SKLOP št.1: Tablični računalnik

| Procesor: | Vsaj 3 jedrni 1,4 GHz |
| --- | --- |
| Delovni pomnilnik: | 2 GB |
| Velikost vgrajenega spomina: | 16GB |
| Zaslon: | vsaj 9,7 inch resolucija vsaj 2048x1536 točk |
| Akumulator: | Moč baterije 6800 mAh ali močnejša Avtonomija delovanja z enkratnim polnjenjem vsaj 9h |
| Jezik OS | Slovenski oz. angleški (slo tipkovnica) |
| Povezljivost: | Wlan, Bluetooth |

SKLOP št. 2: Standardni prenosni računalnik

| Procesor: | I5 procesor 4. generacije ali enakovredno |
| --- | --- |
| Delovni pomnilnik: | 4GB RAM |
| Akumulator: | Najmanj 6 celična Li-Ion baterija ali baterija z avtonomijo delovanja z enkratnim polnjenjem vsaj 6 ur |
| Diskovni podsistem: | 320GB (7200rpm) SATA |
| Zaslon | Zaslon TFT velikost diagonale 15,6 palcev LED nesvetleč HD+ (1600x900točk) |
| Teža | Največ 2,9kg |
| Aktivna zaščita trdega diska za preprečevanje poškodb trdega diska pri padcih med delovanjem računalnika (»parkiranje« bralno/pisalnih glav diska v primeru udarcev) |
| Bralno pisalna enota: DVD zapisovalnik (Dual Layer) Podprti standardi branja in pisanja DVD +/- R, DVD +/- RW |

SKLOP št. 3: Zmogljivejši prenosni računalnik

| Procesor: | I7 procesor 4. generacije ali enakovredno |
| --- | --- |
| Grafična kartica: | Samostojna min 1GB |
| Delovni pomnilnik: | 6GB RAM |
| Akumulator: | 8 celična Li-Ion baterija ali baterija z avtonomijo delovanja z enkratnim polnjenjem vsaj 9 ur |
| Diskovni podsistem: | 500GB (7200rpm) SATA |
| Zaslon | Zaslon TFT velikost diagonale 15,6 palcev LED nesvetleč FHD (1900x1080 točk) |
| Teža | Največ 3,2 kg |
| Možnost osvetlitve tipkovnice za delo v zatemnjenih prostorih oz. ob zmanjšani vidljivosti (ne zunanja lučka) |
| Bralno pisalna enota: DVD zapisovalnik (Dual Layer) Podprti standardi branja in pisanja DVD +/- R, DVD +/- RW |