Številka:	35311-19/2010-2

Datum:	2.4.2010

Občina Škofja Loka

Oddelek za okolje in prostor

Škofja Loka, Poljanska cesta 2

4220 Škofja Loka

ZADEVA:   Kvaliteta podatkov Geodetske uprave RS –

pojasnilo Geodetske uprave

Zveza:       vaš dopis št. 353-0002/2010 z dne 23.02.2010

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju Geodetska uprava) je dne 02.03.2010 prejela vaš dopis št. 353-0002/2010 z dne 23.02.2010, s katerim nas seznanjate s težavami pri uporabi geodetskih podatkov (zemljiškega katastra, katastra stavb, registra prostorskih enot, DOF,..) ter prosite za pojasnila glede neujemanja podatkov kot tudi glede njihove uporabe. Enak dopis je Geodetski upravi  dne 12.3.2010 odstopilo v reševanje tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Geodetska uprava v nadaljevanju podaja najpomembnejša pojasnila o nastanku, vzdrževanju ter razlogih za neusklajenosti nekaterih podatkov, ki se vodijo v nepremičninskih evidencah in so pogosto predmet napačnega interpretiranja ali celo nerazumevanja podatkov.

ZEMLJIŠKI KATASTER:

- V Republiki Sloveniji se za ca 75% ozemlja uporabljajo podatki izmere, ki je bila opravljena pred skoraj 200 leti (od 1818 do 1828, t.i. grafična izmera). Katastrske občine so bile razdeljene na ledine, znotraj katerih je bila ob izmeri zagotovljena homogena natančnost.

- Za preostalih ca 25% ozemlja je bila izmera izvedena v novejšem obdobju (numerična izmera) in sicer v državnem koordinatnem sistemu.

- Podatki izmer so bili grafično vodeni na katastrskih načrtih, ki so bili večkrat (v odvisnosti od intenzivnosti izvajanja sprememb) prerisani. Pri vseh teh prerisih oz. reprodukcijah se natančnost  katastrskega načrta ni izboljševala. Nasprotno, zaradi natančnosti metode prerisovanja in ob tem tudi možnosti za nastanek napak, se je lahko natančnost celo slabšala.

- V zadnjih 15-20 letih je tehnologija omogočila zamenjavo medija za vodenje grafičnih podatkov. Za prehod iz analognega vodenja (katastrski načrt) v digitalno vodenje grafičnih podatkov zemljiškega katastra (zemljiško katastrski prikaz) je bilo potrebno izvesti več tehničnih postopkov. Za vsakega izmed teh postopkov so bili predpisani na osnovi strokovne presoje tehnični pogoji. Tudi te postopke je mogoče (tako kot prej že omenjene prerise načrtov) izvajati le z določeno natančnostjo in vedno tudi z možnostjo napak. Večje število postopkov nad istimi podatki je potrebno izvesti, večja je možnost poslabšanja podatkov.

- Zaradi zavedanja stroke o zelo različni kvaliteti grafičnih podatkov zemljiškega katastra je v letu 2006 Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07-odločba US) v 19. členu jasno opredelil dva načina vodenja grafičnih podatkov o mejah parcel, zemljiščih pod stavbo ter parcelnih številkah in sicer v zemljiško katastrskem prikazu (ZKP) in v zemljiško katastrskem načrtu (ZKN).

- ZKP (po ZEN) je slika oblike in medsebojne lege parcel in pokriva območje cele Slovenije. Spremembe ZKP ne vplivajo na stvarnopravne pravice lastnikov parcel. ZKP se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

- ZKN (po ZEN) pa je grafični prikaz s koordinatami zemljiškokatastrskih točk (mejnikov) s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu. ZKN ne pokriva območje cele Slovenije in bo nastajal sproti z evidentiranjem koordinat zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu na podlagi elaboratov geodetskih storitev.

- Če je osnovna značilnost ZKP zveznost in pokritost celotne Slovenije ob zmanjšani in nehomogeni natančnosti, je značilnost ZKN položajna natančnost majhnega dela podatkov, ki so neenakomerno in nezvezno porazdeljeni po Sloveniji.

- Podatki o položajni natančnosti ZKP se nahajajo na portalu Prostor (zemljiški kataster – ocena kakovosti). Ti podatki pojasnjujejo (posplošeno za območje cele katastrske občine) stopnjo ujemanja grafičnega prikaza v ZKP z dejanskim položajem v državnem koordinatnem načrtu. Položajna natančnost je odvisna od natančnosti katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo in od natančnosti vseh postopkov prenosa iz analogne v digitalno obliko.

- Podatke zemljiškega katastra bo mogoče prikazati v državnem koordinatnem sistemu t.j. v ZKN (in s tem odpraviti položajno nenatančnost) le na podlagi novih postopkov v skladu z ZEN, do takrat pa geodetska uprava zagotavlja grafični prikaz meja parcel, zemljišč pod stavbo in parcelnih številk v ZKP. Ima pa geodetska uprava možnost, da ZKP zaradi lokacijsko boljše predstavitve mej tudi spremeni. Tak postopek je možen v več primerih, najpogosteje pa se v praksi izvaja v sklopu izvedenih geodetskih storitev, ko se v evidenco zemljiškega katastra pridobijo novi podatki o mejah parcel (ureditev meje, parcelacija,…).

- Podatki zemljiškega katastra se nanašajo na zelo različno stanje po parcelah, saj se zemljiški kataster vzdržuje predvsem na podlagi zahtev strank. V kolikor je na terenu prisotna sprememba, pa stranka ne zahteva evidentiranja le-te v zemljiškem katastru, podatki v zemljiškem katastru ne odražajo stanja na terenu.

REGISTER PROSTORSKIH ENOT:

- Problem različnosti podatkov mej občin in mej katastrskih občin je znan in evidentiran ter izhaja iz načina zajema oz. vzpostavitve dveh različnih podatkovnih slojev (meje katastrskih občin iz ZKP iz zemljiškega katastra in meje občin iz registra prostorskih enot). Oba podatkovna sloja sta nastala na različnih geodetskih osnovah: 
- ZKP na osnovi pretvorbe grafičnega dela zemljiškega katastra v digitalno obliko (del tega tudi je bil tudi postopek transformacije v državni koordinatni sistem)

- meje občin pa na osnovi statističnega katastra, ki je bil osnova za register prostorskih enot, ter grafično prenesen na topografske načrte (TTN5 oz. TTN10).

- Meje občin v večini sicer potekajo po parcelnih mejah (oz. po meji katastrske občine). Tudi v opisnih podatkih zemljiškega katastra  je vsaki parceli pripisana občina, vendar se pri grafičnem prikazu izkaže, da meji občine in katastrskih občin nista popolnoma enaki. Pri tem ne gre le za problem natančnosti samih grafičnih podatkov, ampak predvsem za problem različnih geodetskih osnov obeh slojev, ki se izrisujeta skupaj.

- Meje občin so sestavljene iz naselij, same občinske meje pa niso bile posebej nikoli določene. Mejo občine tako sestavlja poligon zunanjih mej naselij, ki sestavljajo občino.

- Meje naselij so po identičnem postopku sestavljene iz nekdanjih statističnih okolišev, ki jih je zgolj shematsko vodil statistični urad. Konec 70 let prejšnjega stoletja so bili ti prikazi prenesli na TTN5 oz. TTN10. Ti podatki so bili osnova za popis prebivalstva leta 1981, ko je bila sprejeta tudi ustrezna zakonodaja in vzpostavljen takratni register teritorialnih enot.

- Spreminjanja meje občin je bila tako po predhodni kot je tudi po sedanji zakonodaji v pristojnosti občin.  Naselja so postali gradniki občin konec leta 1994 ob uvedbi nove lokalne samouprave. Do takrat so bili gradniki občine katastrske občine, katerih spreminjanje pa je bilo in je tudi danes v pristojnosti Geodetske uprave. Tudi obseg in pogostost spreminjanja mej katastrskih občin je drugačen kot to velja za meje občin (praviloma se meje katastrskih občin kot posledica vzdrževanja zemljiškega katastra spreminjajo pogosteje).

- Vsebinska uskladitev dveh slojev (mej katastrskih občin in mej naselij), ki sta nastala na dveh različnih grafičnih osnovah, pomeni ne zgolj tehnično uskladitev, temveč predvsem sistemsko rešitev, povezano tudi z zakonodajo (pravila glede ustanovitve in spreminjanja mej občin), kar pa ni v pristojnosti Geodetske uprave.

DTK:

- Geodetska uprava skrbi tudi za topografske podatke za območje celotne Slovenije.

- Od leta 2002 vzpostavlja zbirko topografskih podatkov DTK 5, ki ustreza natančnosti merila 1 : 5000. Zbirka nadomešča temeljne topografske načrte (TTN), ki se od leta 1997 ne vzdržujejo več.

- Zajem podatkov v zbirko se izvaja iz stereoparov posnetkov aerosnemanja. Vsi objekti, ki se zajamejo na novo, so zajeti tri-razsežnostno. Natančnost zajetih podatkov, tako višinska kot planimetrična, je +/-1 m (srednje odstopanje).

- Zajeti podatki zaenkrat pokrivajo dobrih 60% države. Eden od namenov zbirke topografskih podatkov DTK 5 je prikaz prostorskih planskih aktov občin.

- Od topografskih kart Geodetska uprava vzdržuje državno topografsko karto merila 1 : 50 000 (DTK 50). Karta je bila izdelana v letih 2000 do 2005, v letu 2006 pa se je začela vzdrževati. Državne topografske karte 1 : 25 000 (DTK 25), ki je bila izdelana v letih 1994 do 1999, Geodetska uprava zaenkrat ne vzdržuje.

- Vzdrževanje  topografskih podatkov je neodvisno od volje strank.

DOF:

- Geodetska uprava z 2 do 4 letnim ciklom vzdrževanja zagotavlja tudi barvni ortofoto načrt, ki se izdela na podlagi aeroposnetkov. Velikost slikovnega elementa izdelanega ortofota je 0,5 m, na posameznih, manjših območjih pa 0,25 m. Geometrična natančnost ortofota oz. srednje odstopanje je +/- 1m.

- Vzdrževanje podatkov prikazanih na DOFu je neodvisno od volje strank.

KATASTER STAVB:

- Kataster stavb je relativno nova evidenca, ki je bila že v osnovi izdelana v državnem koordinatnem sistemu.

- Prvi zajem je bil izveden fotogrametrično in se zato (logično) ujema s podatki DOF, saj je osnova ista.

- Vzdrževanje podatkov poteka podobno kot velja za zemljiški kataster –na osnovi zahteve strank in le izjemoma po uradni dolžnosti (predvsem uskladitev podatkov).  .

V zgoraj navedenih pojasnilih o ločenem nastanku, vzdrževanju in natančnosti posameznih podatkov v različnih nepremičninskih evidencah, je potrebno iskati tudi razloge za (ne)ujemanje podatkov posameznih evidenc in spreminjanje podatkov. Ne glede na stopnjo (ne)ujemanja pa samo zaradi neujemanja oz. neskladnosti podatkov ni mogoče govoriti o napakah v evidencah (izjema so dejanske napake, do katerih je prišlo v postopkih).

NEUJEMANJE PODATKOV RAZLIČNIH EVIDENC:

Prvi razlog za neujemanje je izvor evidence. Boljšo oz. zelo dobro stopnjo položajnega ujemanja je mogoče zaslediti tam, kjer je izvor istovrsten:

- Tako so podatki DOF, katastra stavb, numeričnih zemljiško katastrskih izmer numeričnega izvora v državnem koordinatnem sistemu in med sabo primerljivi oz. usklajeni.

- V nasprotju pa večina podatkov zemljiškega katastra (ca 75% ozemlja Slovenije) izhaja iz grafične izmere. Podatki so bili s pomočjo več tehničnih postopkov preneseni (premaknjeni) v državni koordinatni sistem. Pri tem pa ni možno povsod zadostiti kakovosti podatkov iste natančnosti, kot je dosežena z izmero v državnem koordinatnem sistemu.

Drugi razlog za neujemanje je način vzdrževanja evidence. V kolikor je vzdrževanje odvisno pretežno od zahtev strank (zemljiški kataster, kataster stavb) se podatki teh evidenc (po obsegu oz. vsebini) slabše ujemajo s podatki evidence, kjer se zavede stanje na določen datum (npr. DOF) neodvisno od volje strank.

SPREMENJENI PODATKI ISTE EVIDENCE

Na podlagi naročil za izdajo podatkov iz raznih evidenc geodetska uprava izda podatke, ki so v evidenci vpisani na datum izdaje. Ker se podatki v evidencah spreminjajo s postopki vzdrževanja, med izdanimi podatki v različnih časovnih obdobjih nastopijo razlike. Postopki vzdrževanja pa so lahko postopki:

- na zahtevo strank

- po uradni dolžnosti ali

- nova nastavitev (npr. DOF, DTK).

INTERPRETACIJA (NE)UJEMANJA PODATKOV

Današnja tehnologija je poleg digitalizacije podatkov posameznih evidenc prinesla tudi novost in sicer zelo enostavno primerjavo podatkov različnih evidenc. Pri tem pa nastopijo težave, ko pri »uparjanju« evidenc uporabnik podatkov enostavno pozabi na izvor in kakovost podatkov, ki jih primerja. Interpretacija podatkov različnih evidenc je zelo pomembna in jo lahko opravi le oseba z ustreznim strokovnim znanjem. Nikakor ni mogoče posplošenih ocen kvalitete uporabiti neposredno na vseh območjih. Zaradi tega tudi interpretacije ni mogoče zagotoviti za celotno območje vnaprej, ampak je stvar strokovne presoje na ožjem območju.

NATANČNOST IZMERE

Geodetski inštrumenti danes omogočajo izvajanje izmer z zelo veliko (nekaj cm) natančnostjo. Vendar pa to prvenstveno vpliva na natančnost izmerjenih koordinat zemljiško katastrskih točk in le posledično na položajno natančnost grafičnega prikaza mej parcel, zemljišč pod stavbo in parcelnih številk v ZKN. Na sam grafičen prikaz v ZKP (za ca 75% ozemlja Slovenije) to nima zelo velikega vpliva, saj je pri vzdrževanju ZKP nujno upoštevati tudi pravila, ki zagotavljajo, da ZKP še vedno ustreza izhodiščni definiciji (ZKP je slika oblike in medsebojne lege parcel).

Kljub temu pa so posledica sprememb podatkov po teh postopkih (npr. nove izmere, posamične ureditve, parcelacije,…)  vidne tudi kot sprememba grafičnega zarisa in grafičnih koordinat – kar predstavlja koordinatni zamik posameznega območja zemljiškega katastra glede na predhodno stanje.

NAČIN UPORABE PODATKOV

Način, kako v postopkih uporabiti podatke različnih evidenc, je odvisen od predpisov, kot tudi od namena, ki ga pri določenem postopku zasledujemo. Tako npr.:

- ZEN že prepoveduje neposredno uporabo ZKP za ugotavljanje poteka meje po podatkih zemljiškega katastra. S tem je jasno, da tudi povsod tam, kjer je meja po podatkih zemljiškega katastra zelo pomembna, podatkov ZKP ni mogoče neposredno uporabiti.

- Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt) v 4. členu obvezuje geodetska podjetja, da v primeru položajno neusklajenih podatkov podatke posebej za izdelavo geodetskega načrta uskladijo. Prav tako jih napotuje, da je treba v primeru, ko podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, meje pred prikazom v geodetskem načrtu urediti skladno s predpisi ZEN.

Pri vsaki uporabi podatkov, ki je praviloma specifična in ne univerzalna,  je torej nujno paziti tako na kvaliteto podatkov, kot tudi na namen njihove uporabe.

Ker je namen uporabe podatkov lahko zelo različen in odvisen od potreb uporabnika, Geodetska uprava ne more (posplošeno) predlagati, katere podatke iz katerih prostorskih evidenc naj uporabnik enostavno vzame in uporabi.  To je pristojnost in dolžnost uporabnika, ki mora ob upoštevanju veljavnih predpisov sam oceniti katere podatke je smiselno oz. možno uporabiti. V kolikor tega znanja uporabnik sam nima, lahko, kot za vsako drugo strokovno področje angažira za pomoč strokovnega izvedenca, kar pa, glede na predpisane obveznosti in zadolžitve, ni Geodetska uprava.

S spoštovanjem.

Pripravili:

Sodelavci Urada za nepremičnine

in območnih geodetskih uprav

Aleš SELIŠKAR

GENERALNI DIREKTOR

Poslati:

- naslovniku

- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si)

- Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si)

- Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si)

- dokumentarno gradivo, tu